Príloha č.1

VYSVETLIVKY

| Použitý výraz v Slovenskom jazyku | Význam | Výraz v Anglickom jazyku (akronym) |
| --- | --- | --- |
| Munícia | Všetky bojové prostriedky, ktoré využívajú vlastnosti výbušnín a pyrotechnických zloží, predovšetkým ich energiu, a to buď priamo na vyvolanie žiadúceho účinku (predovšetkým na ničenie) alebo nepriamo - pre dopravu prostriedku na cieľ. | Munition / Ammunition |
| Trieštivá | Strely určené na ničenie živej sily a ľahko pancierovanej techniky črepinovým účinkom. | Fragmentation (F / Frag) |
| Trhavá | Strely určené na ničenie objektov a ukrytej živej sily v ľahko pancierovanej technike trhavým účinkom (energiou splodín výbuchu a rázovou vlnou). | High Explosive (HE) |
| Trieštivo-trhavá | Strely s kombinovaným účinkom trhavej a trieštivej strely (požadovaný účinok v cieli sa dosahuje nastavením zapaľovača – buď trhavý, t.j. väčšia výbušná sila s menším počtom črepín, alebo trieštivý, t.j. väčší počet črepín s menšou výbušnou silou. | High Explosive, -Fragmentation (HE-F / HE-Frag / FRAG-HE) |
| Trhavá zápalná | Strely určené na ničenie objektov a ukrytej živej sily v ľahko pancierovanej technike trhavým účinkom a súčasné ničenie cieľov zápalným účinkom. | High Explosive, Incendiary (HEI) |
| Zápalná | Strely určené na zapálenie materiálov vo svojom okolí a spôsobenie škôd sekundárnym efektom následného požiaru. | Incendiary (I) |
| Osvetľovacia | Strely určené na osvetlenie priestoru v oblasti cieľa. | Illuminating (ILL alebo ILLUM) |
| Dymová | Strely určené na vytvorenie dymových clôn, pre zastreľovanie a rušenie atmosférického prostredia (môžu byť plnené bielym/červeným fosforom – WP/RP, alebo inou látkou produkujúcou dym). | Smoke (SMK a WP alebo RP) podľa druhu fosforu a pod. |
| Chemická | Obsahuje toxické alebo netoxické chemické látky určené na likvidáciu živej sily, na dočasné paralyzovanie živej sily, proti nepokojom a pod. Označenie druhu chemickej látky je súčasťou šablónovania. | Chemical (CHEM) |
| Signálna | Určená na vytvorenie signálu na orientáciu, uvedomovanie, velenie a udávanie povelov. | Signal |
| Kartáč (Kanister) | Určená na ničenie nechránenej živej sily v otvorenom poli na krátke vzdialenosti (cca 300 m). Strela je tvorená veľkým množstvom guličiek alebo ihličiek. | Canister (CNT) |
| Munícia pre protiopatrenia | Do tejto skupiny patria agitačné strely na šírenie propagandy u vojsk protivníka (spravidla letákmi), strely s rádiolokačnými odrážačmi určené na rušenie rádiolokačných systémov apod. | Countermeasure |
| Protipancierová | Všeobecne sú to strely určené na ničenie obrnených pancierovaných cieľov. Protipancierové strely môžu byť rôzneho konštrukčného prevedenia : | Armour Piercing / Armour Defeating (všeobecne AP) |
|  | protipancierová s tuhým jadrom (spravidla bez náplne trhaviny, t.j. neexplozívna - pôsobí na cieľ svojou kinetickou energiou. Označovaná aj ako priebojná). | (AP) |
|  | protipancierová s náplňou trhaviny (malé množstvo brizantnej trhaviny, vybuchuje po prieniku cieľa za účelom dosiahnutia maximálneho ničivého účinku). | Armour Piercing High Explosive (APHE) |
|  | protipancierová s predstavnou kuklou (kukla chráni špicu jadra pred deštruktívnymi účinkami). | Armour Piercing, Capped (APC) |
|  | protipancierová s balistickou kuklou (kukla slúži k vylepšeniu letových charakteristík a k dosiahnutiu vyššej priebojnosti oproti AP strele). | Armor Piercing, Ballistic Capped (APBC) |
|  | protipancierová s náplňou trhaviny a zápalnej látky. | Armour Piercing High Explosive Incendiary (APHEI) |
|  | protipancierová podkalibrová s odpojiteľným obalom (neexplozívna strela - pôsobí kinetickou energiou) | Armour Piercing, Discarding Sabot (APDS) |
|  | protipancierová podkalibrová s odpojiteľným obalom a šípovou stabilizáciou (neexplozívna strela – na cieľ pôsobí svojou kinetickou energiou) | Armour Piercing, Fin-Stabilised, Discarding Sabot (APFSDS) |
|  | protipancierová trhavá s náplňou plastickej trhaviny | High Explosive, Plastic (HEP) |
|  | protipancierová s výtržným účinkom (vyvoláva po náraze do panciera rázové vlny a prostredníctvom oddelených úlomkov vnútornej strany panciera ničí živú silu (obdoba striel HEP). | High Explosive, Squash-Head (HESH) |
|  | protipancierová kumulatívna (prebíja pancier kumulatívnym lúčom s veľmi vysokou rýchlosťou, ktorý vzniká pri výbuchu kumulatívnej nálože) | High Explosive Anti-Tank (HEAT) |
| Cvičná | Určená pre výcvik a cvičnú streľbu. | Practice (PRAC, Prac) |
|  | Určená na vyvolanie zvuku (hluku) a imitovanie výstrelu. Používa sa najmä na streľbu sálv pri slávnostiach. Označenie munície názvom BLANK je pre muníciu, ktorá neobsahuje strelu. Obsahuje náplň nízko výkonnej výbušniny, ako napr. čierny prach. Táto munícia je tiež nazývaná ako „salutná“. | Blank (BLANK) |
| Cvičná (Výcviková) | Munícia určená len na výcvik obsluhy pri manipulácii a nabíjaní. Neobsahuje žiadne výbušniny, je plnená inertnou látkou a je nefunkčná. | Dummy (Dy) |
| Školská | Maketa strely určená na oboznámenie sa s jej konštrukciou, s pravidlami a spôsobmi manipulácie. | Dummy (Dy) |
| Účinok munície | Súhrn procesov, ktorých prebehnutím munícia alebo jej základné časti splnia danú úlohu, t.j. zničiť cieľ, napomôcť zničeniu cieľa alebo vytvoriť prekážku protivníkovi v jeho bojovej činnosti. |  |
| Rušiaci účinok | Munícia s týmto účinkom obsahuje aktívne alebo pasívne prostriedky pre rušenie rádiolokátorov a rádiového spojenia, pyrotechnické zdroje infračerveného žiarenia pre odlákanie alebo zmätenie navádzacích zariadení zbraní a prieskumných prostriedkov. Sťažuje tak protivníkovi velenie a použitie vyhľadávacích, navádzacích a prieskumných prostriedkov. |  |
| Náboj | Súbor všetkých muničných častí nevyhnutných k vykonaniu jedného výstrelu. Obvykle pozostáva zo strely so zapaľovačom a nábojky. | Cartridge /Round (ctg alebo CTG) |
| Náplň | Výraz používaný na určité presne stanovené množstvo prachovej náplne uložené v textilnom vaku alebo v nábojnici. Náplň obsahuje alebo neobsahuje iniciačný prostriedok. Náplň môže alebo nemusí obsahovať sekundárny iniciačný prostriedok. Prachová náplň môže byť umiestnená aj v spáliteľnej nábojnici. | Charge / Propelling charge (CHGE) |
| Nábojnica | Tenkostenné puzdro, v ktorom je uložená prachová náplň a ostatné muničné diely nábojky (zápalku, zažíhač apod.). Pri jednotnom náboji spája nábojnica všetky prvky náboja do jedného celku, pri delených nábojoch je samostatným hermetickým dielom. | Cartridge case |
| Jednotná munícia | Nabíja sa do zbrane ako jeden predmet - strela a nábojka tvoria jeden konštrukčný celok. (Bežne nazývaná ako Cartridge). | Fixed ammunition |
| Polojednotná munícia (munícia s nasúvateľnou nábojkou) | Munícia, u ktorej nie je nábojnica trvalo pevne pripojená k strele. Strela je vsunutá do ústia nábojnice. Umožňuje zmenu náplní umiestnených v nábojnici tak, aby sa dosiahol požadovaný dostrel. Do zbrane je nabíjaná ako jeden celok. | Semi-fixed ammunition |
| Oddelene nabíjaná munícia | Munícia charakteristická tým, že strela a náplň sa do hlavne nabíja oddelene, nie je použitá nábojnica, t.j. náplň je bežne nazývaná beznábojnicová náplň. Úplný náboj tvorí strela so zapaľovačom, výmetná prachová náplň (v niekoľkých vakoch) a iniciačná nábojka. | Separate loading ammunition |
| Delená munícia | Delená munícia je charakterizovaná usporiadaním prachovej náplne a strely pri nabití do zbrane. Náplň je uložená v nábojnici so zápalkovou skrutkou a je utesnená krytkou. Do zbrane sa strela a náplň nabíja v jednej operácii. Delená munícia sa používa vtedy, keby jednotná munícia bola príliš veľká na manipuláciu. Niekedy sa pre tuto munícia používa aj názov „Semi-fixed ammunition“. | Separated ammunition |
| Nábojka | Muničné diely (nábojnica, výmetná prachová náplň, iniciátor - zápalka alebo zápalková skrutka) potrebné na vymetenie strely z hlavne strelnej zbrane, ktoré spolu tvoria jeden konštrukčný celok. Môže obsahovať ešte ďalšie pomocné súčasti (zažíhač, odmeďovač, tlmič plameňa apod). Používa sa tiež názov: Nábojnicová prachová náplň alebo prachová náplň v nábojnici. | Cassed propelling charge |
| Beznábojnicová prachová náplň | Názov používaný na označenie prachovej náplne pre kanón, húfnicu alebo mínomet, ktorá nie je uložená do nábojnice. | Uncassed propelling charge |
| Výmetná prachová náplň | Náplň strelného prachu alebo inej streliviny, ktorá vymetie strelu z hlavne zbrane tak, aby strela mala definovanú počiatočnú rýchlosť. Môže byť voľne sypaná v nábojnici, umiestnená v jednom alebo viacerých textilných vakoch, zviazaných do zväzku, s alebo bez vlastného zažíhača. Je označovaná aj termínom náplň. | Propelling charge / Charge |
| Zažíhač | Chemické, elektrické alebo mechanické zariadenie používané na iniciáciu výmetnej náplne. Obvykle sa používa vo forme textilného vrecka naplneného čiernym prachom, ktoré je umiestnené na iniciátori (zápalkovej skrutke) a jeho úlohou je ďalej zvýšiť iniciačný impulz a čo najrýchlejšie zapáliť celý objem výmetnej prachovej náplne. | Igniter (alebo aj Cloth igniter filling of black powder) |
| Iniciačná nábojka | Relatívne malá a citlivá časť iniciačného reťazca s obsahom primárnej výbušniny a náplne deflagrujúcej výbušniny (obvykle čierny prach), ktorej úlohou je premeniť mechanický (alebo elektrický) impulz iniciačného zariadenia zbrane na plameň a následné zapálenie výmetnej náplne v nábojke. Podľa spôsobu iniciácie môžu byť nárazové, nápichové, elektrické, atď. Používa sa aj skrátený názov „iniciátor“. | Primer |
| Zápalková skrutka | Iniciátor s väčšou iniciačnou mohutnosťou, určený na iniciáciu prachovej náplne delostreleckej munície. U munície, ktorej súčasťou je nábojka, je umiestnený v dnovej časti nábojnice, u oddelene nabíjanej munície sa iniciátor vkladá do záverového bloku. Podľa spôsobu iniciácie môže byť nárazový, elektrický, trecí a kombinovaný (nárazovo-elektrický). | Primer screw |
| Stopovka | Malé množstvo pyrotechnickej zlože, ktorej zapálenie (od plameňa výmetnej náplne po vystrelení náboja) má za následok emisiu veľmi silného svetla a umožňuje tak sledovať dráhu strely smerom k cieľu. | Tracer (T) |
| Diaľková náplň | Výraz „SUPER“ indikuje diaľkovú náplň (náplň so zvýšeným výkonom). Používa sa na zvýšenie dostrelu strely. | Super charge |
| Vybíjacia náplň | Náboj bez strely, náplň určená na uvoľnenie uviaznutej strely v hlavni. | Clearing charge |
| NESTRIELAŤ SAMOSTATNE | Vyznačené na konci a boku prídavnej náplne alebo na viazaní (viazacích textilných stuhách slúžiacich na pevné spojenie náplní), ak tieto náplne môžu byť vystrelené iba v spojení so základnou náplňou. | NOT TO BE FIRED SEPARATELY |
| Dvojzložková náplň | Dvojzložková chemická náplň - nejedovaté prekurzory otravnej látky, ktorých zmiešaním vznikne samotná bojová otravná látka. | Binary agent |
| Dvojzložková munícia | Chemická munícia, ktorá neobsahuje vlastnú otravnú látku, ale len jej prekurzory, z ktorých vzniká bojová otravná látka (látka psychicky a fyzicky paralyzujúca, dráždivá, dusivá, toxická chemická látka atď) ich zmiešaním v časovom intervale medzi vystrelením munície (zhodením) a jej dopadom (nárazom) na cieľ. . | Binary munition |
| Detonačné výbušniny | Konvenčné výbušné látky ktorých typickou výbušnou premenou je detonácia, prebiehajúca rýchlosťou 3000-9000 m/s. Podľa rozdielnej citlivosti sa rozdeľujú do dvoch výbušných tried. | High explosives |
|  | trhaviny (sekundárne výbušniny / základné výbušniny), ktoré sú za normálnych podmienok relatívne málo citlivé k vonkajším podnetom a naopak po iniciácii dokážu detonovať s veľkou detonačnou rýchlosťou. Používajú sa obvykle pri trhacích prácach, demoláciách a ako náplň vojenskej munície. | Secondary explosives (base explosives) |
|  | traskaviny (primárne výbušniny), ktoré sú veľmi citlivé na vonkajšie podnety (mechanické nárazy, trenie, teplo apod.) a vyznačujú sa rýchlym prechodom z explozívneho horenia do detonácie. Používajú sa k iniciácii trhavín alebo strelivín. | Primary explosives |
| Streliviny (nedetonujúce výbušniny) | Výbušniny používané ako výmetná náplň do nábojníc strelných zbraní. Typickou výbušnou premenou strelivín je explozívne horenie sprevádzané vývinom veľkého množstva horúcich plynov. (typické streliviny sú čierny prach, streliviny na báze nitrocelulózy, ale patria k nim aj raketové tuhé pohonné hmoty. | Low explosive |

Príloha č.2

FAREBNÉ KÓDY  A OZNAČOVANIE MUNÍCIE POZEMNÝCH SÍL

- platné pred účinnosťou tohto výnosu.

Spôsoby OZNAČOVANIA STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB

- Trhavé a trieštivo-trhavé

- Dymové

- Protipancierové

- Zápalné

- Osvetľovacie

- Protibetónové

- Cvičné

- Školské

| Spôsoby OZNAČOVANIa STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Trhavé, trieštivo trhavé |  | CZE, HUN, POL SVK | Používa sa olivovo zelená alebo šedá farba |
| Dymové |  | CZE, HUN, POL SVK | Používa sa olivovo zelená alebo šedá farba |
| Protipancierové |  | CZE, HUN, POL SVK | Originálna farba je šedá |
| Zápalné |  | CZE, SVK | Používa sa olivovo zelená alebo šedá farba |
| Osvetľovacie |  | CZE, HUN, POL SVK | Používa sa olivovo zelená alebo šedá farba |
| Protibetónové |  | POL |  |
| Cvičné |  | CZE, HUN, SVK | Používa sa olivovo zelená alebo šedá farba |
|  |  | POL | Nesmie obsahovať výbušniny |
|  |  | POL | Obsahujú výbušniny |
| Školské |  | POL | Nesmie obsahovať výbušniny |

spôsoby OZNAČOVANIA 20 – 40 MM STRIEL

- Trhavé, zápalné / Trieštivo-trhavé, zápalné

- Trhavé so stopovkou / Trieštivo-trhavé so stopovkou

- Trhavé, zápalné so stopovkou

- Protipancierové so stopovkou

- Protipancierové, zápalné so stopovkou

- Cvičné

- Školské

| Spôsoby OZNAČOVANIA 20 – 40 mm striel |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Trhavé, zápalné / Trieštivo trhavé, zápalné |  | CZE, SVK | HUN: Červená špička a zelený pruh |
| Trhavé so stopovkou / Trieštivo trhavé so stopovkou |  | CZE, SVK | CZE: Môže byť použitá šedá alebo žltá farba HUN: Šedá farba tela s červenou špičkou |
| Trhavé, zápalné so stopovkou |  | POL | Používa sa olivovo zelená farba |
| Protipancierové so stopovkou |  | HUN |  |
| Protipancierové, zápalné so stopovkou |  | POL | Používa sa šedá alebo olivovo zelená farba |
|  |  | CZE, SVK | So stopovkou |
| Cvičné |  | CZE,HUN, SVK | Bez červeného pruhu (len HUN) |
|  |  | POL | Nesmie obsahovať výbušniny |
| Školské |  | POL | Nesmie obsahovať výbušniny |

spôsoby OZNAČOVANIA NÁBOJOV kalibru menšieho ako 20 MM

- Guľové (základného určenia)

- Svietiace

- Priebojné

- Priebojné, zápalné

- Priebojné, zápalné, svietiace

- Zápalné

- Zápalné s výbušnou špičkou

- Redukované

- Redukované svietiace

- Zameriavacie

- Odpaľovacie náboje pre puškové granáty

- Cvičné

- Školské

| spôsoby OZNAČOVANIA NÁBOJov kalibru menšieho ako 20 mm |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Guľové (základného určenia) |  | CZE, HUN, POL SVK |  |
|  |  | CZE, HUN, POL SVK | Oceľové jadro (ľahké) |
|  |  | HUN | Oceľové jadro (ťažké) |
|  |  | CZE, HUN, SVK | Oceľové jadro (ťažké) |
| Svietiace |  | CZE, HUN,POL SVK |  |
| Priebojné |  | CZE, SVK |  |
| Priebojné, zápalné |  | CZE, HUN, POL SVK |  |
| Priebojné, zápalné, svietiace |  | HUN | Originálna farba špičky je fialová |
| Zápalné |  | CZE, HUN, POL SVK |  |
| Zápalné s výbušnou špičkou |  | POL | Len kaliber 12,7 a 14,5 mm |
| Redukované |  | CZE, SVK |  |
|  |  | HUN, POL |  |
| Redukované svietiace |  | CZE , SVK |  |

| spôsoby OZNAČOVANIA NÁBOJov kalibru menšieho ako 20 mm |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Zameriavacie |  | CZE, HUN, POL SVK |  |
| Odpaľovacie pre puškové granáty |  | POL | Nábojnica – prelamované ústie |
| Cvičné |  | CZE, HUN, POL SVK | Bez strely |
| Školské |  | CZE, HUN, POL SVK | Perforovaná nábojnica |
|  |  | CZE, HUN, POL SVK | Pozdĺžne ryhované telo nábojnice |
|  |  | POL | Plastická strela, biela |

Spôsoby OZNAČOVANIa DELOSTRELECKÝch / TANKOVÝCH STRIEl

Značka (kód) laboračného závodu Séria a rok výroby Kaliber strely Znak hmotnostnej triedy Skratka druhu zalaborovanej výbušnej náplne alebo „INERT“ Model (typ) strely Nasledovné značky nie sú záväzné ale len odporúčané : Názov zapaľovača Špeciálna náplň (napr. dymová)

spôsoby OZNAČOVANIa DELOSTRELECKÝch / TANKOVÝCH STRIEl

Značka (kód) laboračného závodu Séria a rok výroby Kaliber strely Znak hmotnostnej triedy Skratka druhu zalaborovanej výbušnej náplne alebo „INERT“ Model (typ) strely Názov zapaľovača

spôsoby OZNAČOVANIa DELOSTRELECKÝch / TANKOVÝCH STRIEl

Číslo tavby Značka skúšky tvrdosti materiálu (podľa Brinela) Značka výrobcu Číslo laboračnej série Rok výroby Značka výrobcu o kvalite Druh zalaborovanej výbušnej náplne Znak preberacieho orgánu Znak hmotnostnej triedy

spôsoby OZNAČOVANIa NÁBOJNÍC (RAZENÍM)

a) Ručné zbrane – dno nábojnice b) Delostrelecké náboje – dno nábojnice Poznámka: Malý kríž je vytlačený na základný kríž po každej rekalibrácii. Veľkosť kríža je asi 3 mm.

SPôsob označovania náplní zalaborovaných v nábojniciach

Poznámka: Pre redukované náplne CZE, SVK, HUN a POL sa používa čierny kruh na nábojnici.

spôsob OZNAČOVANIa ZÁKLADNÝCH A PRÍDAVNÝCH NÁPLNÍ

Číslo série Kaliber a druh (vzor) zbrane Druh (typ) nábojky Úplné údaje o prachovej náplni Druh prachu Údaje o kompletácii náplne (laboračná séria, rok, závod) Nominálna hmotnosť náplne Údaje o základnej náplni Údaje o vrchnej náplni Údaje o spodnej náplni

spôsob trvalého OZNAČOVANIa na ZAPAĽOVAČoch

spôsob trvalého OZNAČOVANIa na ZÁPALKOVÝCH SKRUTKÁCH

Príloha č.3

Príklad  označenia delostreleckej strely

Príloha č.4

Význam farieb pri farebnom kódovaní munície

| FARBA | VÝZNAM |
| --- | --- |
| ŽLTÁ | Označuje muníciu s trhavinovou náplňou alebo označuje, že munícia obsahuje trhavinu (HE ammunition). |
| HNEDÁ | Označuje predmety alebo súčasti z nedetonujúcich výbušnín (Low explosive) alebo obsah týchto výbušnín. |
| ŠEDÁ | Označuje muníciu s obsahom látok dočasne paralyzujúcich, látok na potlačovanie nepokojov alebo toxických otravných látok (Incapacitating, Riot control or Toxic chemical agent). Používa sa na celkové zafarbenie tela munície. |
| FIALOVÁ | Označuje náplň dočasne paralyzujúcich látok (Incapacitating agent). |
| TMAVO ČERVENÁ | Označuje náplň látok určených na potláčanie nepokojov (Riot control agent). |
| TMAVO ZELENÁ | Označuje náplň toxických otravných látok |
| ČIERNA | Označuje protipancierovú muníciu alebo muníciu schopnú prerážať pancier (Armour defeating ammunition). |
| STRIEBORNÁ | Označuje muníciu pre protiopatrenia (napr. s rušiacimi radiolokačnými odrážačmi, agitačnú a pod.) (Countermeasure ammunition). |
| Svetlo ZELENÁ | Označuje zastieraciu alebo značkovaciu dymovú muníciu (screening or marking smoke ammunition). |
| SVETLO ČERVENÁ | Označuje zápalnú muníciu alebo obsah vysoko horľavých látok (kvapalných, želatínových, pevných) určených k spôsobeniu škôd ohňom (Incendiary ammunition or Highly flammable material). |
| BIELA | Označuje osvetľovaciu muníciu alebo muníciu produkujúcu farebné svetlo (svetlá) (Illuminating ammunition or Ammunition producing coloured light). |
| SVETLO MODRÁ | Označuje cvičnú muníciu používanú namiesto bojového ekvivalentu (Practice ammunition) |
| BRONZOVÁ | Označuje cvičnú (výcvikovú) muníciu (Poznámka 3) |
| ORANŽOVÁ | Označuje pokusnú a skúšobnú muníciu. |

Poznámky:

- Ak sú farby aplikované nasledovnými spôsobmi, nemajú z hľadiska farebného označenia žiadny význam:

  - farby výslovne použité na označenie farby dymu produkovaného dymovou muníciou alebo pyrotechnickými prostriedkami;.

  - munícia bez náteru alebo munícia prirodzeného zafarbenia;

  - šedá, čierna, zelená alebo biela, červená, oranžová farba na munícii používanej pod vodou.

  - čierna alebo biela farba použitá pre označovanie munície písmenami, číslicami alebo pre špeciálne označovanie.

  - šedá alebo biela farba na  riadených strelách, kontajnerových prostriedkoch a raketách.

  - náter olivovo zelený, khaki alebo maskovacie farby použitý akýmkoľvek spôsobom.

- Maskovacia farba (olivovo zelená) nesmie byť nikdy použitá na farbenie vonkajšieho tela chemickej munície.

Porovnávacia tabuľka národných farebných štandardov

| Por. čís. | Farba | USA FS No. 595/561 | CAN CGSB 1-GP-12 | GBR BS 381C | FRA GAM-C 1973 | DEU RAL 840 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŽLTÁ | 33538 | 505-301 | 356 | 3310 | 1007 |
| 2. | HNEDÁ | 30117/30140 | 504-303 | 411 | 3030 | 8007 |
| 3. | ŠEDÁ | 36231 | 501-310 | 631 | 3630 | 7000 |
| 4. | ČIERNA | 37038 | 512-301 | - | 3600 | 9005 |
| 5. | STRIEBORNÁ | 17178 | 515-101 | - | 6690 | 9006 |
| 6. | SVETLO ZELENÁ | 34558/34449 | 503-318 | 216 | 3470 | 6019 |
| 7. | TMAVO ZELENÁ | 34108 | 503-305 | 225/267 | 3340 | 6002 |
| 8. | SVETLO ČERVENÁ | 31158 | 509-302 | 537 | 3820 | 3018 |
| 9. | TMAVO ČERVENÁ | 31136 | 509-310 | 538 | 3810 | 3003 |
| 10. | BIELA | 37875 | 513-301 | - | 3665 | 9001 |
| 11. | MODRÁ | 35109 | 502-308 | 113 | 3530 | 5012 |
| 12. | OLIVOVO ZELENÁ | 34037 | 503-321 | 298 | 3420 | 6014 |
| 13. | FIALOVÁ | 37100 | 511-104 | 796 | 3710 | 4001 |

Minimálne označovanie

| Por. číslo | Druh munície | Kaliber, alebo hmotnosť | Označenie typu (vzoru) | Označenie výrobnej série | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kompletu | Jednotlivé položky | Kompletu | Jednotlivé položky |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| 1 | Munícia jednotná, polojednotná, mínometná (kompletné náboje) | X | X | - | X | - | Uvádza sa na strele alebo nábojnici |
| 2 | Samostatné strely (pre delá, húfnice, mínomety) | X | - | X | - | X | Týka sa položiek, ktoré sú uvedené samostatne |
| 3 | Samostatné výmetné náplne (zalaborované v nábojnici), cvičné nábojky alebo náplne (pre delá, húfnice alebo mínomety) | X alebo O | - | X | - | X | Týka sa položiek, ktoré sú vedené samostatne. Cvičné nábojky (náplne) musia byť označené slovom CVIČNÝ. Čísla náplní sa značia na každý vak (ak je to aplikovateľné) |
| 4 | Zapaľovače, roznecovadlá | - | - | X alebo O | - | X alebo O |  |
| 5 | Zážihové roznecovadlá pre delá, húfnice a mínomety | - | - | 0 | - | 0 |  |
| 6 | Nezalaborované výmetné náplne (vo vakoch) pre delá a húfnice | x | - | x | - | x | Čísla náplní sa značia na každý vak, ak je to aplikovateľné, |
| 7 | Letecké bomby | x | - | x | - | x |  |
| 8 | Rakety/riadené strely s bojovými hlavicami | x | x | - | x |  | Kaliber, ak je to aplikovateľné |
| 9 | Bojové hlavice riadených striel / rakiet | x | - | x | - | x | Kaliber, ak je to aplikovateľné |
| 10 | Motory riadených striel / rakiet | x | - | x | - | x | Kaliber, ak je to aplikovateľné |
| 11 | Ostatné druhy munície | X alebo O | x | - | x | - |  |
| Vysvetlivky: O = trvalé označovanie X = šablónované označovanie |

Príloha č.6

Značka konštrukčného typu NATO (NATO Design Mark)

Symbol vzájomnej zameniteľnosti NATO

Poznámka:

Symbol umiestnený vo štvorci označuje vzájomnú funkčnú zameniteľnosť munície a jej príslušenstva v obale alebo príslušenstva pre demolačné (trhacie) práce

Informačné označenie elektricky roznecovateľných prostriedkov (EED)

Príloha č.7

označovanie špeciálnych charakteristík

| Symbol označujúci farebný efekt |
| --- |
|  | Symbol C opakovaný najmenej trikrát vo farbe vytváraného efektu |
| Symboly označujúce farbu a počet vymetených svetlíc |
| Jedna biela alebo osvetľovacia svetlica Ak je farba tela biela, hviezdička je čierna. Farba tela nie je určujúca - hviezdička je biela. | Jedna farebná svetlica Príslušná farba | Viac ako jedna svetlica rovnakej farby. Aj nie je počet dôležitý môže byť nahradený slovom „MULTI“ príslušnej farby | Dve svetlice rôznych farieb | Viac ako dve svetlice rôznych farieb |
|  |  |  |  |  | Ak nie je počet dôležitý, môže byť nahradený slovom „MULTI“ |
|  |  |  | Horná hviezdička vo farbe, ktorá sa pri výmete objaví ako prvá |
| Symbol označujúci, že munícia obsahuje padák |
| Znak teplotného obmedzenia |
| Použitie alebo streľba (bojová) | Farba rovnaká ako pre hlavné označenie | Skladovanie a preprava |
| e. Symbol stopovky | f. Symbol rádiolokačného odrážača | g. Znak hmotnostnej triedy |

| OZNAČENIE výmetných náplní | VÝZNAM |
| --- | --- |
| SUPER | Diaľková náplň |
| REDUCED | Redukovaná náplň |
| CLEARING | Vybíjacia náplň |
| BLANK | Cvičná náplň |

Poznámka :

BLANK – nábojka bez strely určená na streľbu sálv pri slávnostiach a imitáciu streľby.

Príloha č.8

uprednostňované OZNAČOVANIE MUNÍCIE KALIBRU menšieho       ako 20 MM

- Symboly pre označovanie určenia strely

- Minimálne označovanie na dne nábojnice

- Guľové (základného určenia)

- Svietiace

- Priebojné

- Priebojné, zápalné

- Zápalné

- Zameriavacie

- Pre puškové granáty

- Cvičné

- Školské

| SYMBOLY pre OZNAČovanie URčenia STRELY |
| --- |
| I. ZÁKLADNÉ SYMBOLY |
| 1. GUĽOVÝ | 2. SVIETIACI | 3. PRIEBOJNÝ | 4. ZÁPALNÝ |
| 5. ZAMERIAVACÍ | 6. NÁBOJ S NEKOVOVOU STRELOU KRÁTKEHO DOSTRELU | 7. CVIČNÝ BEZ STRELY |
| II. KOMBINOVANÉ SYMBOLY |
| 8. PRIEBOJNÝ, ZÁPALNÝ | 9. PRIEBOJNÝ, SVIETIACI |
| 10. PRIEBOJNÝ, ZÁPALNÝ, SVIETIACI | 11. ZÁPALNÝ, SVIETIACI |
| 12. ZAMERIAVACÍ, SVIETIACI |

MINIMÁLNE OZNAČOVANIE NA dne NÁBOJNICE

Na dne nábojnice musí byť vyrazené nasledovné minimálne označenie: Značka konštrukčného typu NATO (ak je to opodstatnené) Iniciály alebo uznané identifikačné znaky výrobcu Posledné dve číslice roku výroby kompletného náboja Poznámka: Uvedený obrázok je len ako príklad a jeho úlohou nie je zobraziť presne definovanú polohu pre minimálne označenie.

| OZNAČOVANIE MUNÍCIE KALIBRu menšieho ako 20 mm |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ označenie | CHARAKTERISTIKY |
| Guľové (Základného určenia) |  | (Bez označenia) |
| Svietiace |  | Červená špička |
| Priebojne |  | Čierna špička |
| Priebojne, zápalné |  | Strieborná špička |
| Zápalné |  | Modrá špička |
| Zameriavacie |  | Žltá špička |
| Pre puškové granátY |  | Označovanie podľa samostatných noriem alebo technickej dokumentácie. |
| Cvičné |  | Bez strely |
| Školské |  | Prederavená nábojnica |
|  |  | Ryhované telo nábojnice |

Poznámka:

Pokiaľ má náboj viac ako jedno určenie, musí byť označenie vykonané kombináciou príslušných farieb.

Príloha č.9

UPREDNOSTŇOVANÉ spôsoby OZNAČOVANIA STRIEL, bojových hlavíc a bômb

- Trhavé

- Protipancierové

- Dymové

- Zápalné

- Munícia pre protiopatrenia

- Osvetľovacie

- Chemické

- Cvičné

- Kartáče (kanistre)

- Pohonné náplne

| UPREDNOSTŇOVANÉ spôsoby OZNAČovaNIA STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Trhavé | 1 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, GRC, ITA, LUX, NOR, TUR, GBR, USA | Trhavé (HE) |
| PROTIPAN-CIEROVÉ | 6 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, ITA, NLD, NOR, TUR, GBR, USA | Proti pancierové s oddeliteľnými vodiacimi prvkami/Proti pancierové s oddeliteľnými vod. prvkami stabilizované krídlami (APDS/APFSDS) |
|  | 7 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, ITA, NLD, NOR, GBR, USA | Protitankové kumulatívne /protipancierové s alebo bez kukly, s detonujúcou výbušninou (HEAT/APHE or APC/APCBC) |
|  | 8 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, NLD, NOR, GBR, USA | Strely plnené plastickou trhavinou / strela s výtržným účinkom (HEP/HESH) |
| DYMOVÉ | 2 | BEL, CAN, DNK, FRA, ITA, GBR | Biely fosfor (SMK WP) Poznámka: žltý pás je tiež povolený ako uprednostňované značenie |
|  | 68 | BEL, FRA, DEU, NLD, NOR, USA | Biely fosfor (SMK WP) |
|  | 3 | BEL, CAN, FRA, DEU, ITA, NOR, USA | Bez bieleho fosforu a farebného označenia, bez náplne alebo s nedetonujúcou výmetnou náplňou (SM, SMK) |
|  | 4 | DNK, FRA, NLD, NOR, GBR | Bez bieleho fosforu a farebného označenia, s nedetonujúcou výmetnou náplňou (SM, SMK) |

| UPREDNOSTŇOVANÉ spôsoby OZNAČovaNIA STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| DYMOVÉ | 5 | CAN, FRA, DEU, GBR | Bez bieleho fosforu a farebného označenia, s trhacou náložkou (puzdrom) (SM, SMK) |
| ZÁPALNÉ | 9 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, NOR, GBR, USA |  |
| Munícia PRE PROTI -OPATRENIA | 10 | BEL, CND, DNK, NOR, USA | Agitačné strely, Strely s rádiolokačným odrážačom apod. |
| OSVETĽO-VACIE | 11 | BEL, CAN, DNK, DEU, NLD - balené NOR, TUR, GBR, USA | Osvetľovacie / osvetľovacie s padákom apod. (ILLUM) |
|  | 12 | CAN, DNK, FRA, DEU, ITA, NLD, USA | Osvetľovacie / osvetľovacie s padákom atď. (ILLUM) |
| CHEMICKÉ | 13 | BEL, CAN, NLD, GBR, USA | Obsahujú látky na potláčanie nepokojov (CHEM) |
|  | 14 | USA | Obsahujú látky na potláčanie nepokojov s trhacou náložkou (puzdrom) (CHEM) |

Poznámka:

*  	1. 	Chemická munícia nesmie mať nikdy vonkajšie telo zafarbené maskovacou farbou (olivovo zelenou).

* 	2.	Tam, kde je to použiteľné, symbol náplne chemickej látky je vyznačený vtlačením pri liati alebo vyrytím do kovu alebo razením číslicami 12 mm alebo väčšími na tele munície.

| UPREDNOSTŇOVANÉ spôsoby OZNAČOVANIA STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| CHEMICKÉ | 15 | GBR, USA | Obsahujú paralyzujúce látky (dočasne zneschopňujúce) (CHEM) |
|  | 16 | USA | Obsahujúce paralyzujúce látky (dočasne zneschopňujúce) s trhacou náložkou (puzdrom) (CHEM) |
|  | 17 | GBR, USA | Obsahujúce toxické chemické látky (CHEM) |
|  | 18 | USA | Obsahujúce toxické chemické látky s trhacou náložkou (puzdrom) (CHEM) |
|  | 20 | USA | Obsahujúca toxické binárne chemické látky s trhacou náložkou (puzdrom) (CHEM) |
|  | 19 | GBR, USA | Obsahujúce toxické binárne chemické látky (CHEM) |

Poznámka:

*  	1. 	Chemická munícia nesmie mať nikdy vonkajšie telo zafarbené maskovacou farbou (olivovo zelenou).

*	2.	Tam, kde je to použiteľné, symbol náplne chemickej látky je vyznačený vtlačením pri liati alebo vyrytím do kovu alebo razením číslicami 12 mm alebo väčšími na tele munície.

| UPREDNOSTŇOVANÉ spôsoby OZNAČOVANIA STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| CVIČNÉ | 21 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, GRC, ITA, NLD, NOR, TUR, GBR, USA | Inertná náplň alebo cvičná strela |
|  | 22 | FRA, DEU, ITA, NLD, NOR, GBR | Obsahuje trhavinový komponent (-y) |
|  | 23 | DAN, FRA, DEU, GRC, ITA, NOR, GBR | Obsahuje komponenty (-y) s nedetonujúcou výmetnou náplňou |
| kaRTÁČE | 24 | CAN, FRA, DEU, GBR | Bez výbušného obsahu |
| POHONNÉ NÁPLNE | 25 | BEL, CAN, DNK, FRA, DEU, ITA, NLD, NOR, USA, GBR | Pohonná náplň |

Príloha č.10

uprednostňované SpôsobY OZNAČOVANIA výmetných NÁPLNÍ

- Spôsob trvalého označovania nábojníc

- Označovanie nábojníc pre jednotnú muníciu a pre polojednotnú muníciu

- Označovanie cvičných a vybíjacích nábojok

- Typické označovanie oddelene nabíjaných výmetných náplní nezalaborovaných v nábojnici

- Označovanie základných a dielčích výmetných náplní pre mínometnú muníciu

spôsob TRVALÉHO OZNAČOVANIA Nábojníc

Veľkosť písmen a číslic nie je týmto výnosom záväzne určená. Všetky písmená a číslice však musia byť čitateľné.

Poznámka:

Tento symbol                        je len vzorový a na munícii nie je zobrazený

OZNAČOVANIE NÁBOJNÍC PRE JEDNOTNÚ muníciU a PRE POLOJEDNOTNÚ MUNÍciu

OZNAČOVANIE cvičnÝCH (BEZ strely) a vybíjacích nábojok

Typické označOVAnie oddelene nabíjaných výmetných náplní nezalaborovaných v nábojnici

Označovanie základných a dielčích výmetných náplní pre mínometnú muníciu

VÝmetné prachové náplne pre MÍNOMETNú muníciu ZákladnÉ výmetnÉ náplNE DIELČIE výmetnÉ náplNE

Príloha č.11

uprednostňované OZNAČOVANIE MUNIČNÝCH OBALOV

- Príklad minimálneho označenia obalu pechotnej munície

- Symboly označovania typov balení

PRÍKLAD MINIMÁLNEho označenia obalu pechotnej munície

Skladové číslo NATO (NATO Stock Number) Množstvo nábojov Kaliber munície Symboly pre druhy striel a ich usporiadanie v čiastkovom balení Symbol pre typ čiastkového balenia Symbol vzájomnej zameniteľnosti NATO (ak je aplikovateľný) Značka konštrukčného typu NATO (ak je aplikovateľná) Vzor článku Číslo výrobnej série pozostávajúci z poradového čísla série, iniciál alebo schválených identifikačných znakov výrobcu a posledných dvoch číslic roku výroby alebo zabalenia (tento údaj sa umiestňuje podľa noriem jednotlivých štátov a je stanovený samostatnými normami alebo technickou dokumentáciou pre konkrétny výrobok). Číslo výrobnej série je podčiarknuté.

Poznámka:

Uvedený nákres je len príkladom a je určený na ukážku všeobecného vzhľadu minimálneho označovania NATO.

| symboly označovania typov balení |
| --- |
| TYP BALENIA | SYMBOL |
| 1. V článkoch |  |
| 2. V pásoch |  |
| 3. Klipsňa alebo zásobník |  |
| 4. Nábojový postroj |  |
| 5. Nábojový postroj obsahujúci klipsne |  |
| 6. Nábojový postroj obsahujúci náboje v článkoch |  |
| 7. Voľne uložené alebo v kartónových krabičkách | Bez symbolu |

Poznámka:

( Číslica v blízkosti symbolu označuje počet nábojov v klipsni alebo v nábojovom páse.

Príloha č.12

FAREBNÉ KÓDOVANIE A OZNAČOVANIE SKÚŠOBNEJ MUNÍCIE

Špeciálne farby a/alebo označovanie pre skúšobnú muníciu

| KRAJINA | Označovanie používané pre skúšobnú muníciu | Farby používané pre skúšobnú muníciu |
| --- | --- | --- |
| BEL | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| CAN | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |
| CZE | Červená značka na dne | Nemá špeciálne farby |
| DEU | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| DNK | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |
| ESP | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| FRA | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| GBR | Nemá špeciálne označovania | Fialová |
| GRC | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |
| HUN | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| ITA | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| LUX | N/A | N/A |
| NLD | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |
| NOR | N/A | N/A |
| POL | „EKSPERYMENTALNY“ označované bielymi písmenami | Nemá špeciálne farby |
| PRT | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |
| SVK | Červená značka na dne | Nemá špeciálne farby |
| TUR | Nemá špeciálne označovania | Nemá špeciálne farby |
| USA | Nemá špeciálne označovania | Oranžová |

Príloha č.13

NEUPREDNOSTŇOVANÉ OZNAČOVANIE

- Niektoré krajiny majú značné zásoby munície s označovaním, ktoré nie je v súlade  s prílohami tohto výnosu pre uprednostňované označovanie. Keďže toto národné označovanie je prioritné, bolo akceptované a aplikované do dohôd NATO. Tieto akceptácie sú detailne rozpracované v tejto kapitole. Po vyčerpaní zásob tejto munície budú uvedené výnimky zrušené.

- Neuprednostňované farebné kódy a označovanie novými členskými štátmi NATO od roku 1999 (CZE, HUN, POL a SVK) sú uvedené v Prílohe - B. Po vyčerpaní týchto zásob bude farebné kódovanie a značenie munície následne zosúladené s metódami uvedenými  v AOP – 2 (C).

- Je výhodnejšie, ak je dodržiavaný spôsob farebného kódovania munície kalibru od 20 do 40 mm v súlade s Prílohou - I, s výnimkou položiek, ktoré nespĺňajú stanovené podmienky. Používajú sa mnohé varianty farebného kódovania,  niektoré sú ale členským štátom alebo súčasťou ozbrojených síl daného štátu (ako sú námorné sily, pozemné sily alebo letectvo) používané obmedzene.

- GBR v prípade označovania munície kalibru od 20 do 40 mm umiestňuje podrobné identifikačné označenie na  náboj.

- V prípade dymovej munície BEL, FRA a GBR majú muníciu s bielym fosforom (white phosphorus - WP) označenú svetlozelenou farbou tela strely a so svetločervenou šablonáciou. DNK, NLD, NOR a USA majú zavedené rovnaké farebné označenie a šablonáciu s pridaným žltým pásom.

- Farebné označenie pre WP dymové buď svetlozelené telo, svetločervený pás a žltú šablonáciu alebo svetlozelené telo, žltý pás a svetločervenú šablonáciu (pozri tiež Prílohu - I).

- BEL  má  dymové strely farebne  označené  tmavozelenou farbou s čiernou šablonáciou a ďalšie so šedým telom, žltou šablonáciou a žltým pásom.

- BEL má zápalné strely označené nasledovne: telo šedou farbou a šablonáciu purpurovo červenou farbou.

- ITA má cvičné strely obsahujúce nedetonujúce výbušniny. Strely sa šablónujú červenou farbou s hnedým pásom a aplikovaním modrého pásu. Tieto označenia sú trvalé. Taktiež trhavé strely majú šablonáciu červenou farbou s aplikovaním žltého pásu.

- DEU používa cvičné protitankové a protipechotné míny s obsahom nedetonujúcej výbušniny. Míny sú označené náterom modrej farby a šablonáciou bielej farby.

NEUPREDNOSTŇOVANÉ OZNAČOVANIE 20 - 40 MM  MUNÍCIE

- Protipancierové

- Protipancierové, s trhacou náplňou, zápalné

- Protipancierové, zápalné

- Protipancierové, s trhacou náplňou

- Trhavé

- Trhavé, zápalné

- Trhavé, zazátkované

- Cvičné

| neuprednostňované oZNAČovanie 20 – 40 mm MUNÍCIE |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Protipancierové | 40 | BEL, FRA, DEU, NLD, (L,S), USA, DNK | (AP) |
|  | 41 | NLD (S) 30 mm | (AP) |
|  | 42 | GBR | (AP) |
| Protipancierové s trhacou náplňou, zápalné | 47 | BEL | (APHEI) |
|  | 48 | DEU | (APHEI) |
| Protipancierové, zápalné | 43 | BEL, FRA, | (API) |
|  | 44 | FRA, DEU | (API) |
|  | 45 | USA | Alternatívne (API) |
|  | 46 | GBR | (API) |

| neuprednostňované oZNAČovanie 20 – 40 mm MUNÍCIE |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Protipancierové s trhacou náplňou | 49 | NLD | (APHE) |
| Trhavé | 50 | BEL, FRA, DEU, NLD, (A,S), USA, DNK, TUR | (HE) |
|  | 51 | GBR | (HE) |
|  | 52 | BEL, FRA, NLD, (A,L) | (HE) |
|  | 53 | GBR | (HE) |
| Trhavé, zápalné | 54 | GBR | (HEI) |
|  | 55 | CAN, DEU, TUR, USA (S) | (HEI) |
|  | 56 | FRA, USA | (HEI) |
|  | 57 | NLD (S) | (HEI) |

| neuprednostňované oZNAČovanie 20 – 40 mm MUNÍCIE |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Trhavé, zápalné | 58 | NLD (S) | (HEI) |
|  | 59 | USA | So stopovkou (HEI-T) |
|  | 60 | BEL, DNK | (HEI) |
|  | 61 | FRA | (HEI) |
|  | 62 | ITA | (HEI) |
| Trhavé, zazátkované | 63 | USA (S) | (HE) |
|  | 64 | USA (A, L) | (HE) |
| Cvičné | 65 | GBR | (TP, PRAC) |

NEUPREDNOSTŇOVANÉ OZNAČOVANIE STRIEL, bojových hlavíc a bômb

- Trhavé

- Protipancierové

- Osvetľovacie

- Zápalné

- Munícia pre protiopatrenia

- Cvičné

- Motory riadených striel a rakiet

| NEUPREDNOSTŇOVANÉ OZNAČOVANIE STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Trhavé | 26 | DNK, NLD (S) | (HE) |
|  | 27 | GRC | (HE) |
| Protipancierové | 29 | NLD (S) | Protitankové, kumulatívne / Protipancierové s alebo bez kukly (HEAT / APHE / APC) |
| Osvetľovacie | 33 | NLD (S) NLD (L - balené) | Osvetľovacie, osvetľovacie s padákom, apod. |
|  | 34 | NLD (L - nebalené) | Osvetľovacie, osvetľovacie s padákom, atď. |
|  | 35 | BEL (nebalené) FRA, NOR | Osvetľovacie, osvetľovacie s padákom, atď. |
|  | 36 | GBR | Osvetľovacie, osvetľovacie s padákom, atď. |
| Zápalné | 37 | NLD |  |

| NEUPREDNOSTŇOVANÉ OZNAČOVANIE STRIEL, BOJOVÝCH HLAVÍC A BÔMB |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Munícia pre protiopatrenia | 31 | FRA, DEU | Agitačné, Rádiolokačný odrážač apod. |
|  | 32 | GBR | Agitačné, Rádiolokačný odrážač apod. |
| Cvičné | 38 | BEL, CAN, GRC, USA | S trhacou náložkou (puzdrom) Signalizácia dopadu |
|  | 39 | BEL, CAN, GRC, NLD, NOR, USA | S výmetnou náplňou Signalizácia dopadu |
| Motory riadených striel a rakiet | 67 CAN, DEU, GBR |

Poznámka:

*  	1. 	Chemická munícia nesmie mať nikdy vonkajšie telo zafarbené maskovacou farbou (olivovo zelenou).

*  	2.	Tam, kde je to použiteľné, symbol náplne chemickej látky je vyznačený vtlačením pri liati alebo vyrytím do kovu alebo razením číslicami 12 mm alebo väčšími na tele munície.

| FAREBNÉ OZNAČOVANIE NEODSÚHLASENÉ stanag 2321 |
| --- |
| KATEGÓRIA | KÓDOVÉ OZNAČENIE | POUŽÍVANÉ | CHARAKTERISTIKY |
| Dymové | 69 | BEL | Biely fosfor, alebo bez bieleho fosforu s farebným dymom |
| Osvetľovacie | 70 | BEL | Osvetľovacie, Osvetľovacie s padákom , atď. |
| Chemické | 72 | USA | Obsahujú látky na potláčanie nepokojov |

Príloha č.14

Kľúč ku skratkám názvov krajín a druhu vojska

| Kód ISO | Názov krajiny / druhu vojska |
| --- | --- |
| 2-miestny | 3-miestny | Slovensky | Anglicky |
| BE BG CA CZ dE Dk EE es FR gb GR HU IT LT LU LV NL NO PL Pt RO Si SK Tr US | bel bgr can cze deu dnk est esp fra gbr grc hun ita ltu lux lva nld nor pol prt rom svn svk tur usa | Belgicko Bulharsko Kanada Česká republika Spolková republika Nemecko Dánsko Estónsko Španielsko Francúzsko Veľká Británia Grécko Maďarsko Taliansko Litva Luxembursko Lotyšsko Holandsko Nórsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Turecko Spojené štáty | BELGIUM BULGARIA CANADA CZECH REPUBLIC GERMANY DENMARK ESTONIA SPAIN FRANCE UNITED KINGDOM GREECE HUNGARY ITALY LITHUANIA LUXEMBOURG LATVIA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVENIA SLOVAKIA (Slovak Republic) TURKEY UNITED STATES |
| (S) (L) (A) |  | Námorné sily Pozemné sily Vzdušné sily | navy army air |

# Text boxes

Základná farba tela

Pruh označujúci určenie munície

Pruh označujúci potenciálne nebezpečenstvo (napr. žltý pruh informuje o obsahu trhaviny)

Šablónovanie

Číslo výrobnej série (vrátane značky výrobcu a roku výroby – alebo môžu byť vyznačené aj samostatne)

Kaliber

- Označenie vzoru alebo druhu naplnenej nábojnice (nábojky)

- Číslo výrobnej série prachu a nominálna hmotnosť náplne

- Kód vzájomnej zameniteľnosti munície alebo kód prachu

- Alternatívne miesto pre označovanie

- Označenie vzoru alebo druhu

- Označenie určenia nábojky (alebo „CLEARING“ pre vybíjaciu nábojku)

- Číslo výrobnej série prachu

- Nominálna hmotnosť náplne

- Kód vzájomnej zameniteľnosti alebo kód prachu

- Označenie alebo číslo typu náplne

- Kaliber a zbraň

- Číslo výrobnej série prachu a nominálna hmotnosť náplne prachu

- Označenie zón

- Kaliber a typ (vzor) mínometu

- Číslo série a kód prachu

- Nominálna hmotnosť náplne

- Označenie typu alebo vzoru nábojky

- Číslo výrobnej série nábojky

FARBA OZNAČENIA - ČIERNA

- Kaliber a typ (vzor) mínometu

- Označenie druhu alebo vzoru prachovej náplne

- Nominálna hmotnosť náplne

- Symbol vzájomnej zameniteľnosti alebo kód prachu a číslo výrobnej série

- Alternatívne miesto pre označovanie

FARBA OZNAČENIA - HNEDÁ

- Výrobné údaje (značka výrobcu, séria a rok výroby mechanických častí)

- Typ zápalkovej skrutky

- Laboračné údaje (značka výrobcu,  séria a rok laborácie)

- Skratka názvu zapaľovača

- Séria a rok výroby

- Značka výrobcu

- Druh (typ) náplne

- Model (typ) nábojky

- Kaliber a typ (vzor) zbrane

- Označenie výmetných náplní a výrobných údajov náplní (séria, rok, značka výrobcu)

- Laboračné údaje nábojky (séria, rok, značka závodu)

- Číslo tavby

- Číslo série výroby nábojnice

- Rok výroby nábojnice

- Znak „vystrelené“ / „rekalibrované“

- Značka výrobcu

- Značka preberacieho orgánu

Značka / kód výrobcu

Rok výroby