## Príloha č. 1 Výpočet indikátorov metodikou zhora nadol

EK požaduje, aby členské krajiny uviedli úspory prostredníctvom minimálnych indikátorov, ktoré sa napočítajú metodikou zhora nadol. Pri výpočte týchto indikátorov sa postupovalo podľa vzorcov uvedených v metodike EK „Odporúčania Európskej komisie o metódach merania a overovania v kontexte smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách. Predbežný návrh.“ (ďalej metodika). Táto príloha slúži na opis použitých údajov a vzorcov pri každom povinnom indikátore.

V Metodike EK sú úspory rozdelené podľa týchto sektorov:

- Sektor domácností

- Sektor služieb

- Sektor dopravy

- Sektor priemyslu

## 1. Sektor domácností

Indikátor M1 - Neelektrická spotreba energie domácností v toe na dlhodobo obývané obydlia po zohľadnení klimatických podmienok

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

- spotreba neelektrickej energie v domácnostiach

– priemerný počet dennostupňov v období 1980-2004 (25-ročný priemer)

– aktuálny počet dennostupňov

Dt - Počet trvale obývaných obydlí v roku t

t - rok t

Použité zdroje dát:

Pri výpočte indikátora M1 a úspory boli použité tieto základné údaje a zdroje:

Spotreba neelektrickej energie sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou spotrebou energie v domácnostiach a spotrebou elektrickej energie v domácnostiach, oba údaje pochádzajú z Eurostatu. Výsledná spotreba neelektrickej energie v domácnostiach bola očistená od vplyvu klimatických podmienok vynásobením pomerom priemerných a aktuálnych dennostupňov pre SR (Eurostat). Na výpočet mernej spotreby neelektrickej energie bol použitý údaj o počte trvale obývaných obydliach z Odyssee.

Indikátor M2 - Spotreba elektriny domácností v kWh/obydlie

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

- spotreba elektrickej energie v domácnostiach

Dt - Počet nepretržite obývaných bytov v roku t

Použité zdroje dát:

Pri výpočte indikátora M2 boli použité tie isté zdroje údajov ako v M1 – spotreba elektrickej energie z Eurostatu, počet  trvale obývaných obydlí z Odyssee.

Tabuľka č. 1. Zdroje pre výpočet indikátorov M1 a M2 – sektor domácností

| Použité na výpočet indikátora | Základný údaj | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| M1 | Spotreba energie v domácnostiach | Eurostat |
| M1, M2 | Spotreba elektrickej energie v domácnostiach | Eurostat |
| M1 | Aktuálne dennostupne v SR | Eurostat |
| M1 | Priemerné dennostupne v SR v období 1980 - 2004 | Eurostat |
| M1, M2 | Počet trvale obývaných obydlí | Odyssee |

## 2. Sektor služieb

Indikátor M3 – Spotreba neelektrickej energie v sektore služieb v toe na zamestnanca (vyjadrený v ekvivalente zamestnanca na plný úväzok) po zohľadnení klimatických podmienok

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

- Spotreba neelektrickej energie v sektore služieb

- celkový počet zamestnancov (vyjadrený v ekvivalente plného úväzku)

– priemerný počet vykurovacích dní za posledných 25 rokov

– aktuálny počet vykurovacích dní v roku t

t - rok t

Použité zdroje dát:

Spotreba neelektrickej energie sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou spotrebou energie v domácnostiach a spotrebou elektrickej energie v sektore služieb, oba údaje pochádzajú z Eurostatu. Výsledná spotreba neelektrickej energie v domácnostiach bola očistená od vplyvu klimatických podmienok vynásobením pomerom priemerných a aktuálnych dennostupňov pre SR (Eurostat). Na výpočet mernej spotreby neelektrickej energie bol použitý údaj o počte zamestnancov v sektore služieb pracujúcich na plný úväzok. Tento údaj bol vypočítaný na základe priemerného počtu zamestnaných v sektore služieb (databáza Slovstat, ŠÚSR) a podielu zamestnaných pracujúcich na plný úväzok k počtu zamestnaných v danom sektore (databáta Slovstat, ŠÚSR).

Indikátor M4 – Spotreba elektrickej energie v sektore služieb v kWh na zamestnanca v ekvivalente zamestnanca na plný úväzok

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

- spotreba elektrickej energie v sektore služieb

= celkový počet zamestnancov (vyjadrený v ekvivalente zamestnanca na plný pracovný úväzok)

Použité zdroje dát:

Indikátor je vypočítaný na základe spotreby elektrickej energie z Eurostatu a počtu zamestnancov vyjadrenom v ekvivalente zamestnanca na plný pracovný úväzok.

Tabuľka č. 2. Zdroje pre výpočet indikátorov M3 a M4 – sektor služieb

| Použité na výpočet indikátora | Základný údaj | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| M3 | Spotreba energie v sektore služieb | Eurostat |
| M3, M4 | Spotreba elektrickej energie v sektore služieb | Eurostat |
| M3 | Aktuálne dennostupne v SR | Eurostat |
| M3 | Priemerné dennostupne v SR v období 1980 - 2004 | Eurostat |
| M3, M4 | Priemerný počet zamestnaných osôb podľa ekonomických činností (SK NACE rev. 2) v osobách | ŠÚSR, databáza Slovstat |
| M3, M4 | Zamestnanci podľa typu pracovného času a pohlavia v tis. osobách | ŠÚSR, databáza Slovstat |

## 3. Sektor dopravy

Indikátor M5 - Spotreba energie u cestných vozidiel v toe na ekvivalent automobilu

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

ERV -  energia spotrebovaná cestnými vozidlami

StRV_CAeq – vozový park (počet vozidiel) v ekvivalente automobilu

Použité zdroje dát:

Indikátor je vypočítaný na základe spotreby energie cestnej dopravy (zdroj: MDVRR SR) a počtu vozidiel vyjadrených v ekvivalente automobilu. Ekvivalent automobilu je vypočítaný na základe počtu jednotlivých typov vozidiel cestnej dopravy z Eurostatu a nasledujúcich predpokladov pre ekvivalent:

Tabuľka č. 3. Predpokladané hodnoty ekvivalentu automobilu pre jednotlivé druhy vozidiel

| Typ vozidla | Ekvivalent automobilu | Zdroj predpokladu |
| --- | --- | --- |
| Motorky | 0,15 | Metodika |
| Osobné autá | 1 | Metodika |
| Autobusy, trolejbusy | 15 | Metodika |
| Električky | 0 | Predpoklad MH SR a SIEA |
| Nákladné vozidlo (3,5-12,5t) | 1,8 | Metodika |
| Ťahač (semitrailer) | 4 | Metodika |
| Náves (trailer) | 4 | Predpoklad na základe metodiky |
| Cestný traktor | 4 | Predpoklad na základe metodiky |

Indikátor M6 - Spotreba energie v železničnej doprave v kgoe/tkm

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

ER – spotreba energie v železničnej doprave

TR – výkon železničnej dopravy celkom v tkm

Použité zdroje dát:

Indikátor bol vypočítaný na základe spotreby energie v železničnej doprave z Eurostatu (pre roky 2000-2001 boli použité údaje z ŠÚSR) a výkonu železničnej dopravy v tkm. Výkon železničnej dopravy bol vypočítaný ako súčet výkonu železničnej nákladnej dopravy v tkm z Eurostatu a výkonu železničnej osobnej dopravy. Výkon železničnej osobnej dopravy v oskm z Eurostatu bol prepočítaný na tkm za predpokladu, že priemerná hmotnosť osoby je 80 kg.

Indikátor M7 - Spotreba energie vo vnútrozemskej vodnej doprave v kgoe/tkm

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

EW – spotreba energie vo vnútrozemskej vodnej doprave

TW – vnútrozemská vodná doprava celkom v  tkm

Použité zdroje dát:

Indikátor bol vypočítaný na základe spotreby energie vnútrozemskej vodnej dopravy z MDVRR SR a výkonu  vnútrozemskej vodnej dopravy v tkm taktiež z MDVRR SR.

Tabuľka č. 4. Zdroje pre výpočet indikátorov M5, M6 a M7 – sektor dopravy

| Použité na výpočet indikátora | Základný údaj | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| M5 | Spotreba energie cestnej dopravy | Eurostat |
| M5 | Ekvivalent automobilu | Na základe Metodiky a odborného odhadu |
| M6 | Spotreba energie v železničnej doprave | Eurostat |
| M6 | Výkon železničnej nákladnej dopravy v tkm | Eurostat |
| M6 | Výkon železničnej osobnej dopravy v oskm | Eurostat |
| M7 | Spotreba energie vnútrozemskej vodnej dopravy | MDVRR SR |
| M7 | Výkon vnútrozemskej vodnej dopravy | MDVRR SR |

## 4. Priemysel

Indikátor M8 - Spotreba energie v jednotlivých podsektoroch sektora priemyslu na jednotku pridanej hodnoty v reálnych členoch

Použité vzorce:

| Vzorec na výpočet indikátora | Vzorec na výpočet úspory energie |
| --- | --- |

Kde:

- spotreba energie v priemyselnom podsektore x

– podiel spotreby energie priemyselného podsektora zahrnutý do EU ETS vrátane inštalovaných spaľovacích zariadení v odvetviach mimo ETS

VAIx – pridaná hodnota v stálych cenách v podsektore sektora priemyslu

Použité zdroje dát:

Indikátor bol vypočítaný pre nasledujúce priemyselné podsektory : hutnícky a zlievarenský priemysel, chemický (vrátane gumárenského a výroby plastov), ťažba nerastných surovín (okrem palív),  potravinársky a tabakový priemysel, textilný, kožiarsky a odevný priemysel, papierenský a tlačiarenský priemysel, strojárenský priemysel a priemysel na spracovanie ostatných kovov, a ostatný neklasifikovaný priemysel.

Pre tieto podsektory existujú údaje o spotrebe energie v Eurostate. Pridaná hodnota pre jednotlivé podsektory bola čerpaná z Eurostatu – klasifikácia NACE 60. Kým spotreba energie je klasifikovaná v NACE rev. 2, pridaná hodnota je udávaná v NACE R1 a s omnoho detailnejším delením podsektorov. Preto boli podsektory agregované tak, aby výsledné podsektory navzájom korešpondovali s rozdelením sektoru priemyslu na podsektory tak pre spotrebu energie, ako aj pre pridanú hodnotu. Pridaná hodnota z Eurostatu je vyjadrená v bežných cenách, a preto je táto prepočítaná na stále ceny na základe prepočítacieho koeficientu získaného z údajov ŠÚSR.

Kým indikátor je vypočítaný pre celé odvetvie, výpočet úspory energie berie do úvahy iba tie podsektory, ktoré spadajú pod smernicu 2006/32/ES, a teda nie sú zahrnuté v schéme obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS). Jednotlivým subsektorom bol priradený tzv. K faktor, ktorý vyjadruje podiel daného podsektora spadajúci pod smernicu 2006/32/ES a bol stanovený odborným odhadom na základe preskúmania firiem spadajúce pod jednotlivé priemyselné sektory, ktoré obchodujú s emisnými kvótami. Nasledujúce podsektory alebo ich časť sú zaradené v schéme obchodovania s emisnými kvótami: papierenský a tlačiarenský priemysel (celý podsektor, preto K faktor je nulový), hutnícky a zlievarenský priemysel (K=0,1), chemický (K=0,1), ostatný neklasifikovaný priemysel (vrátane výroby skla a keramiky; K=0,25).

## 5. Stanovenie konečnej úspory za roky 2008, 2009, 2010

Celková konečná úspora za roky 2008, 2009, 2010 sa vypočíta ako súčet úspor za jednotlivé roky:

Kde:

ES – úspora energie v danom roku

## Príloha č. 2 Výskumné projekty zamerané na oblasť energetiky s potenciálnym prínosom v oblasti úspor energie

Tabuľka č. 1 Výskumné projekty v oblasti energetiky podporené v období 2008-2010

| Názov výskumného projektu | Financovanie | Stav |
| --- | --- | --- |
| Nekonvenčný energetický celok s chladiacim spaľovacím motorom. | APVV | Ukončený |
| Komplexná analýza a optimalizácia strát v elektrizačnej sústave | APVV | Bežiaci |
| Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovania tuhej biomasy | APVV | Bežiaci |
| Solárno-plynový hybridný tepelný motor využívajúci vysoko koncentrované slnečné žiarenie a progresívne keramické materiály | APVV | Bežiaci |
| Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov | VEGA | Bežiaci |
| Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. | VEGA | Bežiaci |
| Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie | VEGA | Bežiaci |
| Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy | VEGA | Bežiaci |
| Výskum využitia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom sušiarenstve s posúdením ekologicko-technických dosahov | VEGA | Bežiaci |

Tabuľka č. 2 Výskumné projekty v oblasti energetiky plánované na obdobie 2011-2013

| Názov výskumného projektu | Financovanie | Začiatok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Výskum adaptívneho viaczásobníkového energetického systému pre obnoviteľné zdroje energie | VEGA | 2011 |
| Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v budovách s cieľom znižovania ich energetickej náročnosti. | VEGA | 2011 |
| Energeticky efektívne systémy techniky prostredia využívajúce obnoviteľné zdroje energie a uplatňujúce automatizačnú techniku pre inteligentné budovy | VEGA | 2011 |
| Teoreticko-experimentálne zdôvodnený návrh energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov | VEGA | 2011 |
| Možnosti účasti malých a stredných podnikov na diverzifikácii energetickej infraštruktúry | VEGA | 2011 |

## Príloha č. 3 Nariadenia Európskej komisie  v oblasti ekodizajnu a energetického štítkovania

Nariadenia Európskej komisie k ekodizajnu

Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave

Nariadenie Komisie (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov

Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES

Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime

Nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch

Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov

Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť

Nariadenie Komisie (ES) č. 859/2009 z 18. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 244/2009 v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn ultrafialového žiarenia nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť

Delegované nariadenia Európskej komisie k energetickému štítkovaniu

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010,  ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie  umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010,  ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami