Tézy všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 20 ods. 5 písm. a),

ktorý ustanoví podrobnosti o vydaní osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia

- charakteristika kritérií vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie (geologická a tektonická stavba, hĺbka uloženia, hrúbka a plošný rozsah, primárna a sekundárna tesnosť, limitné maximálne prevádzkové tlaky umožňujúce dosiahnuť trvalú stabilitu kapacity úložiska),

- charakteristika overených geologických podmienok na ukladanie vyplývajúce z výsledkov podrobného alebo ťažobného ložiskového geologického prieskumu, ktoré sú súčasťou záverečnej správy geologickej úlohy s výpočtom objemu na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého,

- obsah návrhu na vydanie osvedčenia (názov prírodnej horninovej štruktúry alebo podzemného priestoru, názov a kód katastrálneho územia, číselný kód obce, okresu a kraja, rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého, rozsah a objem prírodnej horninovej štruktúry alebo podzemného priestoru, údaje o chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry, záujmy chránené podľa osobitných predpisov a opatrenia na ich ochranu, identifikačné údaje fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá chce ukladať oxid uhličitý do úložiska a vyhlásenie o doterajšom výkone svojej podnikateľskej činnosti),

- prílohy návrhu na vydanie osvedčenia (mapový podklad a geologický rez s vyznačením rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, osvedčený odpis banského oprávnenia),

- obsah osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia (názov prírodnej horninovej štruktúry alebo podzemného priestoru, názov a kód katastrálneho územia, číselný kód obce, okresu a kraja, rozsah a objem prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, údaje o určenom chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry, mapový podklad s vyznačením rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru),

- zoznam orgánov a organizácií, ktorým sa zasiela kópia osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru,

- účinnosť všeobecne záväzného právneho predpisu.

Tézy všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 20 ods. 5 písm. b) a c),

ktorý ustanoví spôsobu o určení primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16

a podrobností o výške finančnej úhrady podľa § 17

- spôsob výpočtu ročnej výšky finančnej úhrady,

- podmienky nakladania s finančnou zábezpekou a úhradou:

- pri zmene prevádzkovateľa,

- po prechode povinností,

- pri uzavretí úložiska,

- po skončení monitorovania vykonávaného po uzavretí úložiska,

- pri neoprávnenom použití,

- pri ukončení podnikania prevádzkovateľa bez právneho nástupcu,

- pri vyhlásení alebo zrušení konkurzu,

- pri exekúcii,

- pri likvidácii alebo pri zrušení živnostenského oprávnenia,

- spôsob kontroly správnosti tvorby a správnosti čerpania finančnej zábezpeky a úhrady.

Konkretizácia bude známa po vydaní Rozhodnutia EK o výpočte finančnej zábezpeky a finančnej úhrady.