# Návrh

# Nariadenie vlády

## Slovenskej republiky

## z .............. 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd sa mení a dopĺňa takto:

- § 4  vrátane nadpisu znie:

##### „§ 4
Klasifikácia dobrého ekologického stavu, dobrého chemického
stavu a dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody

(1) V dobrom ekologickom stave je útvar povrchových vôd klasifikovaný, ak prvky kvality1)  hodnotenia ekologického stavu sú začlenené vo veľmi dobrom ekologickom stave alebo dobrom ekologickom stave.1a) Limitné hodnoty určenia ekologického stavu pre jednotlivé prvky kvality a typy vodných útvarov povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 12 časti A. Postup hodnotenia ekologického stavu je uvedený v prílohe č. 12 časti B.

(2) V dobrom chemickom stave je útvar povrchových vôd, ak hodnoty koncentrácií prioritných látok a niektorých ďalších znečisťujúcich látok1a) v útvare povrchovej vody nepresahujú environmentálne normy kvality.1b) Postup hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd je uvedený v prílohe č. 14.

(3) V dobrom ekologickom potenciáli je výrazne zmenený vodný útvar alebo umelý vodný útvar začlenený v maximálnom ekologickom potenciáli alebo dobrom ekologickom potenciáli.1c) Postup určovania ekologického potenciálu pre výrazne zmenené vodné útvary  alebo umelé vodné útvary je uvedený v prílohe č. 13.

(4) Pri hodnotení ekologického stavu a chemického stavu povrchových vôd sa zohľadňujú pozaďové koncentrácie nesyntetických špecifických látok.

(5) Hodnotenie ekologického stavu a hodnotenie chemického stavu a určovanie ekologického potenciálu sa vzťahuje na reprezentatívne monitorované miesta.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1c) znejú:

„ 1) § 4a ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
       rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  
       v znení zákona č. 384/2009 Z.z.

1a) § 10 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
        prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.      
        o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

1b) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o 
         environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.

1c) § 11 ods. 5 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
        prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.“.

- V prílohe č. 1 časti B poznámka  pod tabuľkou k odkazu 1 znie:

„1) K uvedeným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty pozaďových koncentrácií 
      ťažkých kovov, ktoré sú odvodené pre každý vodný útvar. Hodnoty sa vzťahujú 
      na filtrované vzorky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

- V  poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.“.

- V prílohe č. 5 časti B poznámka  pod tabuľkou k odkazu 1 znie:

„1) K uvedeným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty pozaďových koncentrácií 
       ťažkých kovov, ktoré sú odvodené pre každý vodný útvar. Hodnoty sa vzťahujú 
       na filtrované vzorky .“.

- V prílohe č. 6 časti B bod 7.7 znie:

„ 7.7 Výroba TiO2

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Sírany | SO42- | kg/t 1) | 550 |
| Chloridy | Cl- | kg/t 2) | 130 |
| Chloridy | Cl- | kg/t 3) | 228 |
| Chloridy | Cl- | kg/t 4) | 330 |
| Chloridy | Cl- | kg/t 5) | 450 |

Poznámky:

1) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri sulfátovom procese výroby na tonu vyrobeného produktu.

2) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri  chloridovom procese výroby na báze neutrálneho rutenilu na tonu vyrobeného produktu.

3) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri chloridovom procese výroby na báze syntetického rutenilu na tonu vyrobeného produktu.

4) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd pri  chloridovom procese výroby na báze trosky na tonu vyrobeného produktu.

5) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých vôd a zneutralizovaných vôd do slanej vody v ústí riek, pobrežných vodách, alebo na otvorenom mori pri chloridovom procese výroby na báze  trosky na tonu vyrobeného produktu.

Pre zariadenia, ktoré používajú chloridový proces a viac ako jeden druh rudy, platia    
     limitné hodnoty emisií pre ukazovateľ chloridy podľa pomeru množstva použitých 
     rúd.“.

- V prílohe č. 6 časti B tabuľke 9.3 Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie9) ukazovateľ Tálium a jeho zlúčeniny znie:

„

| Tálium a jeho zlúčeniny | Tl a zl. | mg/l | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |

.“.

- V prílohe č. 10 prvom bode Špecifické opatrenia pre ortuť 1) CAS 2) č.7439-97-     6 text pod tabuľkou znie:

„ Poznámky:

1) Ortuť znamená chemický prvok ortuť alebo ortuť obsiahnutú  v ktorejkoľvek  jej 
    zlúčenine.

2) Chemical Abstract Service.

3) Množstvo ortuti na 1 t inštalovanej výrobnej kapacity vinylchloridu.

4)  Množstvo ortuti na l t inštalovanej výrobnej kapacity chlóru.

5) Koncentrácia ortuti v odpadovej vode z inštalovanej výrobnej kapacity chlóru.

Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria štvornásobok mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselný podnik, ktorý nepoužíva chlóralkalickú elektrolýzu, nevypúšťa viac ako 7,5 kg ortuti za rok, môže sa  zaviesť zjednodušený postup monitorovania.“.

- V prílohe č. 10 druhom bode Špecifické opatrenia pre kadmium 6) CAS č. 
   744043-9 text pod tabuľkou znie:

„ Poznámky:

6) Kadmium znamená chemický prvok kadmium alebo kadmium obsiahnuté v 
     ktorejkoľvek jeho zlúčenine.

7) Limitné hodnoty nie sú určené z dôvodu neexistencie ekonomicky vhodných  
     metód na systematické vyťaženie kadmia z odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe 
     kyseliny fosforečnej alebo pri výrobe fosforečných hnojív z hornín obsahujúcich 
     fosfáty.

Priemerné denné limitné hodnoty kadmia sú dvojnásobkom priemerných mesačných   
 hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 10 kg kadmia za rok,  može sa zaviesť  
 zjednodušený spôsob monitorovania podľa prílohy č. 4.

Ak je v priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3,  môže sa zaviesť zjednodušený spôsob monitorovania.“.

- V prílohe č. 10 treťom bode Špecifické opatrenia pre HCH 8) CAS č. 608-73-1  text pod tabuľkou znie:

„ Poznámky:

8) HCH znamená izomér 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.

9) Lindán znamená produkt obsahujúci najmenej 99 %  γ-izoméru 1,2,3,4,5,6- 
   hexachlórcyklohexánu.

Priemerné denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.

Ak priemyselná prevádzka nevypúšťa viac ako 3 kg HCH za rok, môže sa zaviesť  zjednodušený postup monitorovania.

Ak je pri priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3,  môže sa zaviesť zjednodušený spôsob monitorovania.

Meranie prietoku sa vykonáva s presnosťou ± 20 %.“.

- Nadpis prílohy č. 12 znie: „Limitné hodnoty určenia ekologického stavu pre jednotlivé  PRVKY KVALITY  A typy vodných útvarov povrchových vôd a spôsob ich hodnotenia“.

- V prílohe č. 12 časti A sa pod nadpis vkladajú tieto slová:

„ I 	  -  veľmi dobrý ekologický stav

II	  -  dobrý ekologický stav

III  - priemerný ekologický stav

IV  - zlý ekologický stav

V   - veľmi zlý ekologický stav“.

- V prílohe č. 12 časti A tabuľky 12.1.4 a 12.1.5 znejú:

„ Tabuľka 12.1.4   Biologické prvky kvality –  BENTICkÉ BEZSTAVOVCE pre typy P1V, K2V a K3V

| TYP Trieda | R2(P1V), I1(P1V), B1(P1V) | V2 (K2V), H2(K2V), R1(K2V), H1(K2V) | V1(K3V), P1(K3V), P2(K3V) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| PEK1) | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 |
| Sapróbny index2) | <1,83 | <2,30 | <2,70 | <3,10 | ≥3,10 | <2,10 | <2,45 | <2,80 | <3,15 | ≥3,15 | <1,70 | <2,15 | <2,60 | <3,05 | ≥3,05 |
| Oligo taxa (%)3) | - | - | - | - | - | >26,10 | >19,60 | >13,00 | >6,50 | ≤6,50 | >41,00 | >30,80 | >20,50 | >10,30 | ≤10,30 |
| BMWP skóre4) | >113,00 | >85,00 | >57,00 | >29,00 | ≤29,00 | >95,60 | >72,00 | >48,30 | >24,70 | ≤24,70 | >129,00 | >97,00 | >65,00 | >33,00 | ≤33,00 |
| Metaritral (%)10) | - | - | - | - | - | >31,40 | >23,60 | >15,70 | >7,90 | ≤7,90 | >43,90 | >32,90 | >22,00 | >11,00 | ≤11,00 |
| Rhithron Type index5) | >6,90 | >5,20 | >3,50 | >1,70, | ≤1,70 | >9,10 | >6,80 | >4,60 | >2,30 | ≤2,30 | >14,20 | >10,70 | >7,10 | >3,60 | ≤3,60 |
| Biocoenotic Region index6) | <5,10 | <5,80 | <6,60 | <7,30 | ≥7,30 | <4,50 | <5,50 | <6,40 | <7,40 | ≥7,40 | <3,20 | <4,50 | <5,80 | <7,10 | ≥7,10 |
| Akal+Lital+Psamal (%)8) | >54,00 | >40,50 | >27,00 | >13,50 | ≤13,50 | >62,30 | >46,70 | >31,20 | >15,60 | ≤15,60 | >69,20 | >51,90 | >34,60 | >17,30 | ≤17,30 |
| EPT taxa9) | - | - | - | - | - | >16 | >12 | >8 | >4 | ≤4 | >26 | >20 | >13 | >7 | ≤7 |

Poznámky:

1)   PEK je pomer ekologickej kvality.

2)   Sapróbny index  podľa Zelinku & Marvana.

3)   Oligo taxa je zastúpenie oligosapróbnych taxónov.

4)   Biotický index predstavuje súčet bodov pridelených jednotlivým čeľadiampodľa ich citlivosti na organické   znečistenie.

5)   Rhithron Type index odráža zastúpenie ritrálových taxónov.

6)   Biocoenotic  Region index zohľadňuje zastúpenie taxónov preferujúcichjednotlivé zóny toku od krenálu po potamál.

8)   Akal+Lital+Psamal  vyjadruje percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcichsubstráty akál, litál a psamál.

9)   EPT taxa je počet taxónov podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera)

10)  Metarhithral udáva percentuálne zastúpenie taxónov  preferujúcich metaritrál.

Tabuľka 12.1.5   Biologické prvky kvality –  BENTICkÉ BEZSTAVOVCE pre VYBRANÉ typy P1V

| TYP Trieda | D1 (P1V), D2(P1V) | M1 (P1V) | V3 (P1V) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| PEK1) | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 |
| Sapróbny index2) | <2,30 | <2,60 | <2,90 | <3,20 | ≥3,20 | <1,83 | <2,30 | <2,70 | <3,10 | ≥3,10 | <1,83 | <2,30 | <2,70 | <3,10 | ≥3,10 |
| Oligo taxa (%)3) | >17,70 | >13,30 | >8,80 | >4,40 | ≤4,40 | >17,50 | >13,10 | >8,80 | >4,40 | ≤4,40 | >17,50 | >13,10 | >8,80 | >4,40 | ≤4,40 |
| BMWP skóre4) | >57,40 | >43,30 | >29,20 | >15,10 | ≤15,10 | >113,00 | >85,00 | >57,00 | >29,00 | ≤29,00 | >113,00 | >85,00 | >57,00 | >29,00 | ≤29,00 |
| Rhithron Type index5) | >5,80 | >4,40 | >2,90 | >1,50 | ≤1,50 | >6,90 | >5,20 | >3,50 | >1,70 | ≤1,70 | >6,90 | >5,20 | >3,50 | >1,70 | ≤1,70 |
| Biocoenotic Region index6) | <5,40 | <6,20 | <6,90 | <7,70 | ≥7,70 | <5,10 | <5,80 | <6,60 | <7,30 | ≥7,30 | <5,10 | <5,80 | <6,60 | <7,30 | ≥7,30 |
| Akal+Lital+Psamal (%)8) | >54,00 | >40,50 | >27,00 | >13,50 | ≤13,50 | >54,00 | >40,50 | >27,00 | >13,50 | ≤13,50 | >54,00 | >40,50 | >27,00 | >13,50 | ≤13,50 |
| EPT taxa9) | - | - | - | - | - | >15,00 | >11,00 | >8,00 | >4,00 | ≤4,00 | - | - | - | - | - |

Poznámky:

1)   PEK je pomer ekologickej kvality.

2)   Sapróbny index  podľa Zelinku & Marvana.

3)   Oligo taxa je zastúpenie oligosapróbnych taxónov.

4)   Biotický index predstavuje súčet bodov pridelených jednotlivým čeľadiampodľa ich citlivosti na organické znečistenie.

5)   Rhithron Type index odráža zastúpenie ritrálových taxónov.

6)   Biocoenotic  Region index zohľadňuje zastúpenie taxónov preferujúcichjednotlivé zóny toku od krenálu po potamál.

8)   Akal+Lital+Psamal  vyjadruje percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcichsubstráty akál, litál a psamál.                                  . “.

- V prílohe č. 12 časti A tabuľka 12.3 znie:

„Tabuľka 12.3 Biologické prvky kvality - MAKROFYTY

| TYP Trieda | P1M, P1S, D1(P1V), D2(P1V), V3(P1V), R(P1V), I1(P1V), B1(P1V) | K2S, K2V, K3V, P2M |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| PEK1) | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 | >0,8 | >0,6 | >0,4 | >0,2 | ≤0,2 |
| IBMR index13) | >10,48 | >7,86 | >5,24 | >2,62 | ≤2,62 | >11,30 | >8,48 | >5,65 | >2,83 | ≤2,83 |

.

Poznámky:

1)  PEK je pomer ekologickej kvality.

13) IBMR  index je biologický index  pre  makrofyty.                                                                                               .“.

- V prílohe č. 12 časti A tabuľka 12.4.1 znie:

„ Tabuľka 12.4. 1  Biologické prvky kvality –  FYTOBENTOS pre typy P1S, P1M, D1(P1V), D2(P1V),

M1(P1V), V3(P1V), R2(P1V), I1(P1V), B1(P1V), P2M, K2M, K2S, V2(K2V), H2(K2V), H1(K2V) a R1(K2V)

| TYP Trieda | P1S, P1M, M1(P1V), V3(P1V), R2(P1V), I1(P1V), B1(P1V) | P2M, K2M, K2S, V2(K2V), H2(K2V), H1(K2V), R1(K2V) | D1 (P1V), D2 (P1V) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| PEK1) | >0,9 | >0,7 | >0,5 | >0,3 | ≤0,3 | >0,9 | >0,7 | >0,5 | >0,3 | ≤0,3 | >0,9 | >0,7 | >0,5 | >0,3 | ≤0,3 |
| CEE index14) | >12,4 | >10,1 | >7,8 | >5,5 | ≤5,5 | >13,4 | >10,9 | >8,3 | >5,8 | ≤5,8 | >13,1 | >11,1 | >8,4 | >6,2 | ≤6,2 |
| EPI-D index15) | >12,4 | >10,1 | >7,8 | >5,5 | ≤5,5 | >13,6 | >11,0 | >8,4 | >5,8 | ≤5,8 | >13,1 | >11,1 | >8,4 | >6,2 | ≤6,2 |
| IPS index16) | >14,7 | >11,9 | >9,0 | >6,1 | ≤6,1 | >15,7 | >12,6 | >9,5 | >6,4 | ≤6,4 | >15,5 | >13,1 | >9,7 | >6,9 | ≤6,9 |
| Prítomnosť vláknitých baktérií (stupeň hojnosti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Poznámky:

1)   PEK   je   pomer   ekologickej   kvality.

14)   CEE   index   odráža   reakciu   rozsievok    na   celkové   znečistenie   (Descy&Coste,1991).

15)   EPI-D   index    detekuje    eutrofizačné    procesy    v   tokoch    (Dell'Uomo   et   al., 1999).

16)   IPS   index   odráža   celkovéo   znečistenie   vody   (Coste   in   Cemagref,   1982).                                                                                .“.

- V prílohe č. 12  časti A tabuľke 12.6.1 pod 17. riadkom sa poznámky k odkazom 1 a 2   vypúšťajú a  na konci tabuľky poznámka k odkazu 2 znie:

„2) K uvedeným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty pozaďových koncentrácií 
            ťažkých kovov. Výsledné hodnoty sú prepočítané pre všetky vodné útvary 
            povrchových vôd Slovenska. Hodnoty sa vzťahujú na filtrované vzorky.“.

- V prílohe č. 12 časti B siedmy bod a deviaty bod znejú:

„ 7. Pri hodnotení obsahu nesyntetických špecifických látok relevantných pre Slovensko sa zohľadňujú pozaďové koncentrácie ťažkých kovov, ktoré sú na Slovensku odvodené pre každý vodný útvar.

Ak sa pri hodnotení syntetických a nesyntetických špecifických látok relevantných 
pre Slovensko určí súlad s environmentálnymi normami kvality vyjadrenými ako ročný priemer (RP-ENK) a ako najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-ENK), ekologický stav je veľmi dobrý alebo dobrý.

Ak sa pri hodnotení syntetických a nesyntetických špecifických látok relevantných 
pre Slovensko určí nesúlad s environmentálnymi normami kvality vyjadrenými ako ročný priemer (RP-ENK) a ako najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-ENK), ekologický stav je priemerný alebo zlý.

9. Pri určení celkového ekologického stavu sa použije pravidlo „najhoršia hodnota zatrieďuje“, pričom rozhodujúce sú biologické prvky kvality.“.

- Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13

k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.

Postup určovania ekologického potenciálu pre výrazne zmenené vodné útvary alebo umelé vodné útvary

- Ekologický potenciál výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa určuje ako maximálny, dobrý, priemerný, zlý a veľmi zlý.

2.	Pri určovaní ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa vychádza z typovo špecifických klasifikačných schém uvedených v prílohe č. 12 pre jednotlivé prvky kvality pre prirodzené vodné útvary.

3. Pri určovaní ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa zohľadňujú informácie o konkrétnom vodnom útvare a možné vplyvy hydromorfologických zmien na biologické prvky kvality a fyzikálno-chemické prvky kvality.“.

- Nadpis prílohy č. 14 znie: „Postup hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd“.

- Príloha č. 15 sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.