Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. ......../2016 Z. z.

TEPELNÉ ÚČINKY

Limitné hodnoty expozície a akčné HODNOTY EXPOZÍCIE

vo frekvenčnom pásme od 100 kHz do 300 GHz

A. Limitné hodnoty expozície

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 100 kHz do 6 GHz  sú limitné hodnoty absorbovaného výkonu SAR pre energiu a výkon, ktoré sa absorbujú na jednotku hmotnosti telesného tkaniva v dôsledku expozície elektrickým a magnetickým poliam (tabuľka A1).

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 GHz do 6 GHz sú limitné hodnoty hmotnostnej absorbovanej energie SA, absorbovanej malým množstvom tkaniva v hlave v dôsledku expozície elektromagnetickým poliam (tabuľka A2).

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri frekvenciách nad 6 GHz  sú limitné hodnoty výkonovej hustoty S pri dopade elektromagnetických vĺn na povrch tela (tabuľka A3).

- Limitné hodnoty SARL pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 100 kHz do 6 GHz

Tabuľka A1

Limitné hodnoty SARL pre zdravotné účinky pri expozícii elektromagnetickým poliam od 100 kHz do 6 GHz

| Zdravotné účinky | SARL |
| --- | --- |
| Tepelná záťaž celého tela, vyjadrená ako priemerný SAR celého tela | 0,4 W/kg |
| Lokalizovaná tepelná záťaž v hlave a trupe, vyjadrená ako lokalizovaný SAR v tele | 10 W/kg |
| Lokalizovaná tepelná záťaž v končatinách, vyjadrená ako lokalizovaný SAR v končatinách | 20 W/kg |

Poznámka:

Spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanom hmotnostnom absorbovanom výkone SAR je 10 g súvislého tkaniva; takto získaný maximálny hmotnostný absorbovaný výkon SAR predstavuje hodnotu používanú na odhadovanie expozície. Toto 10 g tkanivo je určené ako hmotnosť súvislého tkaniva s takmer homogénnymi elektrickými vlastnosťami. Pri určovaní súvislej hmotnosti tkaniva sa uznáva, že tento pojem sa môže používať v počítačovej dozimetrii, môže však predstavovať ťažkosti pri priamych fyzikálnych meraniach. Môže sa použiť jednoduchá geometria, ako je objemová hmotnosť alebo sférická hmotnosť tkaniva.

- Limitná hodnota SAL pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 GHz do 6 GHz

Limitná hodnota SAL (tabuľka A2) je stanovená na ochranu pred sluchovými účinkami v dôsledku expozície hlavy impulznému mikrovlnnému žiareniu.

Tabuľka A2

Limitná hodnota SAL pre zmyslové účinky pri expozícii elektromagnetickým poliam od 0,3 GHz do 6 GHz

| Frekvenčné pásmo | SAL |
| --- | --- |
| 0,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz | 10 mJ/kg |

Poznámka:

Spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej hmotnostnej absorbovanej energii SA je 10 g tkaniva

- Limitná hodnota SL pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 6 GHz do 300 GHz

Tabuľka A3

Limitná hodnota SL pre zdravotné účinky pri expozícii elektromagnetickým poliam od 6 GHz do 300 GHz

| Frekvenčné pásmo | SL [W/m2] |
| --- | --- |
| 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz | 50 |

Poznámka:

Výkonová hustota S sa spriemeruje na každých 20 cm2 exponovanej plochy. Priestorové maximálne výkonové hustoty spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20-násobok hodnoty 50 W/m2. Výkonová hustota od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval akýchkoľvek šesť minút. Nad 10 GHz sa výkonová hustota spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f 1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.

B. Akčné HODNOTY EXPOZÍCIE

Na určenie akčných hodnôt expozície (AHE), ktorých výška je ustanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné opatrenia alebo preventívne opatrenia podľa § 4, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

- pre časovo premenné elektrické polia sú ustanovené akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea uvedené v tabuľke B1,

- pre časovo premenné magnetické polia sú ustanovené akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba uvedené v tabuľke B1,

- pre hustotu toku výkonu elektromagnetických vĺn sú ustanovené akčné hodnoty Sa uvedené v tabuľke B1,

- pre ustálený kontaktný elektrický prúd  sú ustanovené akčné hodnoty kontaktného prúdu Ic,a uvedené v tabuľke B2,

- pre elektrický prúd v končatinách sú ustanovené akčné hodnoty indukovaného elektrického prúdu IL,a uvedené v tabuľke B2.

Akčné hodnoty expozície (AHE) zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám poľa na pracovnom mieste v neprítomnosti zamestnanca a iných osôb ako maximálne hodnoty na mieste zamestnanca alebo určenej časti tela.

- Akčné hodnoty expozície pre expozíciu elektrickým poliam a magnetickým poliam

Akčné hodnoty expozície (AHE) pre expozíciu elektrickým poliam a magnetickým poliam sú odvodené od limitných hodnôt hmotnostného absorbovaného výkonu SAR alebo od limitných hodnôt expozície hustoty toku výkonu S (tabuľky A1 a A3); sú založené na prahoch, ktoré súvisia s vnútornými tepelnými účinkami spôsobenými expozíciou (vonkajším) elektrickým a magnetickým poliam.

Tabuľka B1

Akčné hodnoty expozície elektrickým a magnetickým poliam od 100 kHz do 300 GHz

| Frekvenčné pásmo | Ea [V/m] (efektívne hodnoty) | Ba [μT] (efektívne hodnoty) | Sa [V/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 kHz ≤ f < 1 MHz | 6,1 · 102 | 2,0 · 106 /f | - |
| 1 MHz ≤ f < 10 MHz | 6,1 · 108 /f | 2,0 · 106 /f | - |
| 10 MHz ≤ f < 400 MHz | 61 | 0,2 | - |
| 400 MHz ≤ f < 2 GHz | 3 · 10-3 f1/2 | 1,0 · 10-5 f1/2 | - |
| 2 GHz ≤ f < 6 GHz | 1,4 · 102 | 4,5 · 10-1 | - |
| 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz | 1,4 · 102 | 4,5 · 10-1 | 50 |

Poznámky:

- f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

- Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea2 a magnetickej indukcie Ba2 zodpovedajú priemernej hodnote za šesťminútový interval. Pokiaľ ide o impulzy rádiovej frekvencie RF, špičková hustota toku výkonu spriemerovaná za šírku impulzu neprekročí 1 000-násobok príslušnej akčnej hodnoty expozície Sa. Pri multifrekvenčných poliach analýza vychádza zo súčtu, ako je vysvetlené v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou.

- Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea a magnetickej indukcie Ba predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície vo všetkých nejednotných podmienkach expozície. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného v súlade s § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa dodržiavanie limitných hodnôt expozície určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

- Hustota toku výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 exponovanej plochy. Priestorové maximálne hustoty toku výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20–násobok hodnoty 50 W/m2. Pri posudzovaní zhody s akčnou hodnotou hustoty toku výkonu S od 6 do 10 GHz sa zistená hodnota hustoty toku  výkonu spriemeruje za interval šesť minút. Nad 10 GHz sa hustota toku výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.

Tabuľka B2

Akčné hodnoty kontaktného elektrického prúdu Ic,a a indukovaného elektrického prúdu IL,a v ktorejkoľvek končatine

| Frekvenčné pásmo | Ic,a [mA] (efektívne hodnoty) | IL,a [mA] (efektívne hodnoty) |
| --- | --- | --- |
| 100 kHz ≤ f < 10 MHz | 40 | - |
| 10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz | 40 | 100 |

Poznámka:

Akčná hodnota indukovaného elektrického prúdu IL,a v končatinách zodpovedá šesťminútovému intervalu expozície.