Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č.  ..../2002 Z. z.

GRAFY NA POSUDZOVANIE ZHODY

1.    Postup posudzovania zhody sa určí podľa § 9 ods. 3, údajov uvedených v príslušných grafoch a pri

a)   I. kategórii sa použije postup  podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona na základe vnútornej kontroly výroby  (modul A),

b)	II. kategórii sa použije postup

1.	podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona na základe vnútornej kontroly výroby s kontrolou záverečného posudzovania upresnený v prílohe č. 3 (modul A1),

2.	podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona na základe zabezpečovania kvality výroby upresnený v prílohe č. 3 (modul D1), alebo

3.	podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona na základe zabezpečovania kvality výrobkov upresnený  v prílohe č. 3 (modul E1),

c)	III. kategórii sa použije postup

1.	podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia  návrhu upresnený v prílohe č. 3 (modul B1) + postup podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona na základe zabezpečovania kvality výroby ( modul D),

2.	podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenie návrhu upresnený v prílohe č. 3 (modul B1) + podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona na základe overovania výrobkov (modul F),

3.	podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia typu (modul B)+ podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona na základe zabezpečovania kvality výrobkov (modul E),

4.	podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia typu (modul B) + podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona na základe zhody s typom upresnený v prílohe č. 3 (modul C1), alebo

5.	podľa § 12 ods. 3 písm. h ) zákona  na základe komplexného  zabezpečenie kvality (modul H),

d)	IV. kategórii sa použije  postup

- podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia typu (modul B)  + podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona na základe zabezpečovania kvality výroby (modul D),

- podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia typu (modul B)  + podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona na základe overovania výrobkov (modul F),

3.	podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona na základe overovania jednotlivých výrobkov (modul G), alebo

4.	podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona na základe komplexného zabezpečenie kvality s  posúdením  návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní upresnený v prílohe č. 3  (modul H1).

2.   Bezpečnostné príslušenstvo podľa § 1 ods. 4 písm. d) a podľa § 4 ods. 1 písm. d) je zaradené do IV. kategórie. Bezpečnostné príslušenstvo  vyrobené pre určité tlakové zariadenie môže byť zaradené do rovnakej kategórie ako tlakové zariadenie, ktoré chráni.

3.  Tlakové príslušenstvo podľa § 1 ods. 4 písm. e) a podľa § 4 ods. 1 písm. d) je zaradené do kategórie posudzovania zhody podľa príslušného grafu pre nádoby alebo potrubia na základe

a) najvyššieho pracovného pretlaku tlakového príslušenstva,

b) objemu alebo menovitej svetlosti tlakového príslušenstva,

c) skupiny tekutín, pre ktoré je tlakové príslušenstvo určené.

Ak podľa písmena b) možno zohľadniť aj objem aj menovitú svetlosť, musí byť tlakové príslušenstvo zaradené do vyššej kategórie.

4.  Hraničné čiary v jednotlivých grafoch vyznačujú hornú hranicu pre nižšiu kategóriu.

Graf č. 1

Nádoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. a) bode 1.a

Výnimkou je nádoba I. alebo II. kategórie obsahujúca  nestabilné plyny. Táto nádoba musí byť zaradená  podľa grafu č. 1 do III. kategórie.

(PS - najvyšší pracovný  tlak, V - objem)

Graf č. 2

Nádoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. a) bode 1.b

Výnimkou je  tlaková nádoba hasiaceho  prístroja a fľaša pre dýchací prístroj, ktorá musia byť zaradená najmenej do III. kategórie.

(PS  -  najvyšší pracovný tlak, V - objem)

Graf č. 3

Nádoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. a) bode 2.a

(PS -  najvyšší pracovný tlak, V -  objem)

Graf č. 4

Nádoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. a) bode 2.b

Výnimkou je zostava určená na  výrobu teplej vody podľa § 4 ods. 2 písm. c), ktorá sa musí podrobiť posúdeniu zhody  podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona na základe posúdenia návrhu upresneného v prílohe č. 3 (modul B1) s ohľadom na požiadavky uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 2.10, 2.11, 3.4,  5.2 písm. a) a 5.2 písm. d), alebo podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona  na základe komplexného  zabezpečenie kvality (modul H).

(PS - najvyšší pracovný tlak, V – objem)

Graf č. 5

Tlakové zariadenie uvedené v § 4 ods. 1 písm. b)

Výnimkou je návrh tlakového hrnca, ktorý sa musí podrobiť jednému z postupov posudzovania zhody pre III. kategóriu.

(PS -  najvyšší pracovný tlak, V -  objem)

Graf č. 6

Potrubie uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) bode 1.a

Výnimkou je  potrubie I. alebo II. kategórie obsahujúce nestabilné plyny. Toto potrubie  musí byť zaradené podľa grafu č. 6 do III. kategórie.

(PS -  najvyšší pracovný tlak, DN  - menovitá svetlosť )

Graf č. 7

Potrubie uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) bode 1.b

Výnimkou je  potrubie II. kategórie obsahujúce tekutiny pri teplotách vyšších ako 350 °C. Toto potrubie  musí byť zaradené do III. kategórie.

(PS  - najvyšší pracovný tlak, DN  -  menovitá svetlosť)

Graf č. 8

Potrubie uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) bode 2.a

(PS - najvyšší pracovný tlak, DN  - menovitá svetlosť)

Graf č. 9

Potrubie uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) bode 2.b

(PS  -  najvyšší pracovný tlak, DN  - menovitá svetlosť)