Návrh

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z...... 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich

schvaľovania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa

§ 50 ods. 1 písm. a) zákona ...../2009 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a postupe schvaľovania. povodňových plánov

(2) Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len ústav“) poskytuje na vypracovanie povodňového plánu údaje o hydroprognóznych staniciach), vodomerných staniciach) a vodočetných staniciach), ktoré má vo svojej správe.

§ 2

Povodňové plány orgánov ochrany pred povodňami

(1) Povodňové plány sa podľa § 10, ods. 1 zákona skladajú z

a) povodňových plánov zabezpečovacích prác, ktoré vypracujú subjekty podľa §10 ods.2, a predkladá ho správca vodohospodársky významných vodných tokov, a

b) povodňových plánov záchranných prác, ktoré vypracujú subjekty podľa §10 ods.3 zákona a predkladajú ho obec a obvodný úrad

(2) Obvodný úrad životného prostredia v spolupráci s obvodným úradom každoročne aktualizuje povodňový plán obvodu a predkladá ho do 30. novembra na schválenie krajskému úradu životného prostredia.

(3) Krajský úrad životného prostredia v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja a vyšším územným celkom každoročne aktualizuje povodňový plán kraja a predkladá ho do 31. januára na schválenie ministerstvu.

§ 3

Povodňové plány zabezpečovacích prác

(1) Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Povodňový plán zabezpečovacích prác obsahuje textovú časť a grafickú časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme.

(3) Na povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok a vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území sa primerane vzťahuje rozsah plánu zabezpečovacích prác uvedený v prílohe č. 1.

(4) Zhotoviteľ stavby ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vypracúva na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby povodňový plán zabezpečovacích prác podľa vzoru plánu povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Regionálna správa ciest každoročne do 31. augusta vypracúva zoznamy so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, ktoré sú zaradené do príloh povodňového plánu zabezpečovacích prác.

(6) Správca vodohospodársky významných vodných tokov predkladá v potrebnom rozsahu povodňové plány zabezpečovacích prác obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu na účely vypracovania povodňových plánov záchranných prác.

(7) Správca vodohospodársky významných vodných tokov každoročne do 30. septembra aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác a predkladá ho ministerstvu.

(8) Správca vodohospodársky významných vodných tokov každoročne do 31. októbra v jednom vyhotovení poskytne schválený povodňový plán zabezpečovacích prác obvodnému úradu životného prostredia a  krajskému úradu životného prostredia na účely spracovania povodňových plánov v ich územných obvodoch.

(9) Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný podľa príloh č. 1 a 2 sa predkladá na schválenie v jednom vyhotovení; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 23 písm. c) bod 17, § 24 písm. c) bod 6. a § 25 písm. c) bod 5  zákona.

(10) Aktualizovaný povodňový plán zabezpečovacích prác sa schvaľuje rozhodnutím iba v prípade zásadnej zmeny na vodnom toku. Účastníkmi konania sú správca vodného toku), obce nachádzajúce sa v príslušnom povodňovom úseku a podľa konkrétnej situácie ďalšie subjekty).

(11) Povodňový plán zabezpečovacích prác stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie, vypracovaný podľa prílohy č. 2 sa predkladá v jednom vyhotovení obvodnému úradu životného prostredia na schválenie; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 2 písm. e) a § 25 písm. c) bod 7. zákona.

(12) Správca drobného vodného toku, správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok , vlastník, správca alebo užívateľ vodnej stavby a zariadenia pri vodnom toku a vodnej nádrži aktualizujú povodňový plán zabezpečovacích prác a predkladajú ho každoročne do 15. októbra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

(13) Obec každoročne do 31. októbra aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a predkladá ho na schválenie obvodnému úradu životného prostredia.

§ 4

Povodňové plány záchranných prác

(1) Obsah povodňového plánu záchranných prác je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Povodňový plán záchranných prác obsahuje textovú časť a grafickú časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme.

(3) Údaje a dokumentáciu potrebnú na vypracúvanie a aktualizácie povodňového plánu záchranných prác poskytujú orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na požiadanie obci, obvodnému úradu, obvodnému úradu v sídle kraja.

(4) Schválený povodňový plán záchranných prác okresu poskytuje v  jednom vyhotovení obvodný úrad okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a obvodnému úradu životného prostredia.

(5) Schválený povodňový plán záchranných prác kraja poskytuje v jednom vyhotovení obvodný úrad v sídle kraja krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a krajskému úradu životného prostredia.

(6) Povodňový plán záchranných prác vypracúvajú podľa prílohy č. 3 aj právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a predložia ho v jednom vyhotovení obci; tento plán je súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

(7) Povodňový plán záchranných prác obce vypracovaný podľa prílohy č. 3 v jednom vyhotovení predkladajú obce na schválenie obvodnému úradu. Povodňový plán záchranných prác okresu predkladá obvodný úrad v jednom vyhotovení na schválenie obvodnému úradu v sídle kraja. Obvodný úrad v sídle kraja predkladá povodňový plán záchranných prác kraja v jednom vyhotovení na schválenie ministerstvu vnútra; na jeho schvaľovanie sa vzťahujú ustanovenia § 28písm. g), § 30 písm. b) a § 34 písm. b) zákona.

(8) Obec každoročne do 31. októbra aktualizuje povodňový plán záchranných prác a predkladá ho obvodnému úradu.

(9) Obvodný úrad každoročne do 15. novembra aktualizuje povodňový plán záchranných prác okresu a predkladá ho obvodnému úradu v sídle kraja , po schválení ho poskytne okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a obvodnému úradu životného prostredia

(10)  Obvodný úrad v sídle kraja každoročne do 30. novembra aktualizuje povodňový plán záchranných prác kraja a predkladá ho ministerstvu vnútra, po schválení ho poskytne krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a krajskému úradu životného prostredia.

§ 5

Prechodné ustanovenie

Povodňové plány zabezpečovacích prác a povodňové plány záchranných prác vypracované podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov sa musia uviesť do súladu s touto vyhláškou do ..... 2010.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ....... 2009.

Príloha č. 1

k vyhláške ...../2009 Z. z.

Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác

Povodňový plán zabezpečovacích prác sa skladá z týchto príloh:

Príloha č. 1: Organizácia ochrany pred povodňami

Príloha č. 2: Rozčlenenie povodňových úsekov

Príloha č. 3: Zoznam osôb

Príloha č. 4: Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov

Príloha č. 5: Zoznam materiálu,.

Príloha č. 6: Výpisy zo všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o ochrane pred povodňami

Príloha č. 7: Povodňový denník (počas povodňovej situácie a povodne)

Príloha č. 8: Situácie

Príloha č. 9: Pozdĺžne a priečne profily

Príloha č. 10: Merné krivky

Príloha č. 11: Telekomunikačné spojenie

Príloha č. 12: Vnútorné vody a čerpacie stanice

Príloha č. 13: Ochrana ropovodov, plynovodov, teplovodov a iných potrubných líniových vedení križujúcich vodný tok

Príloha č. 14: Plány vlastníkov, správcov alebo užívateľov vodných stavieb a zariadení pri vodných tokoch a vodných nádržiach, zhotoviteľov stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby, plány povodňových zabezpečovacích prác správcov drobných vodných tokov v rámci čiastkového povodia, do ktorého drobný vodný tok patrí.

Príloha č. 1: Organizácia ochrany pred povodňami

I. Organizácia ochrany pred povodňami

1. Opis povodňových zabezpečovacích prác, ktoré bude správca vodného toku vykonávať.

2. Štruktúra orgánov ochrany pred povodňami a systém riadenia ochrany pred povodňami.

3. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky.

4. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami u správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

II. Rozčlenenie povodňových úsekov

1. Stručný opis oblasti

Charakteristické znaky, celkové dĺžky vodných tokov a ochranných hrádzí, celkové dĺžky upravených a neupravených tokov, ich opis, rozčlenenie vodných tokov na povodňové úseky tak, aby hranice úsekov vymedzovali ucelené časti na výkon zabezpečovacích prác.

2. Opis povodňových úsekov

2.1 Všetky vodné toky (číslo vodného toku, dĺžka) a názvy katastrálnych území obcí, ktorými úsek prechádza.

2.2 Všetky objekty, stavby a zariadenia, ktoré vodný tok alebo hrádzu križujú, sú do nich zabudované alebo sa pri nich nachádzajú, staničenie vodného toku, staničenie hrádzí, názov prevádzkovateľa. Objektmi, stavbami a zariadeniami sú najmä elektrické, optické a telefónne vedenia, ropovody, plynovody, teplovody a iné potrubné líniové vedenia, mosty, cesty, prejazdy, rampy, vodomerné a vodočetné stanice, strážne domy, pevné rádiostanice, retranslácie, povodňové sklady, stanovištia na úseku a telefonické spojenie s nimi, vodohospodárske objekty a zariadenia, priepusty, stavidlá, výpusty, zaústenie prítokov, zaústenie odpadov a pod. Na konci jednotlivých úsekov sa uvádzajú nadväzujúce povodňové úseky ostatných správcov vodných tokov s uvedením príslušného správcu, označenie úsekov vodných tokov, evidenčné čísla a názov vodného toku.

III. Stupne povodňových aktivít

1. Opis jednotlivých stupňov povodňových aktivít.

2. Postup vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňových aktivít.

3. Zoznam hydroprognóznych, vodomerných a vodočetných staníc s údajmi: vodný tok, staničenie profilu na vodnom toku, názov stanice, „0“ vodočtu), okres, povodňový úsek, vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity na povodňovom úseku.

4. Vodné stavy, pri ktorých treba varovať užívateľov objektov na vodných tokoch na uskutočnenie prípravných prác.

IV. Technicko-organizačné opatrenia

1. Podrobnosti o spôsobe nástupu zamestnancov začlenených do ochrany pred povodňami po vyhlásení stupňa povodňovej aktivity.

2. Spôsob vyrozumenia a zvolania.

3. Vonkajšie označenie zamestnancov začlenených do povodňových zabezpečovacích prác.

4. Časový plán služieb počas povodňovej aktivity.

5. Spojovacia služba počas povodňovej aktivity.

6. Technicko-organizačné opatrenia počas stupňa povodňovej aktivity podľa úsekov a organizačného členenia.

7. Nadväznosť spojenia na ďalšieho prevádzkovateľa alebo správcu vodného toku.

8. Harmonogram vykonávania povodňových prehliadok podľa povodňových úsekov.

V. Zoznam vodných stavieb a objektov na vodných tokoch

1. Zoznam vodných stavieb a objektov s údajmi: názov, staničenie na vodnom toku, povodňový úsek, meno vedúceho hrádzneho (hatiara), adresa bydliska, telefónne spojenie domov a na pracovisko, manipulačný poriadok – kedy, kým a pod akým číslom schválený

2. Stupne povodňovej aktivity pre vodné stavby.

VI. Spolupráca s povodňovými službami susedných štátov na hraničných tokoch

Podrobnosti o zabezpečení povinností, ktoré vyplývajú z medzištátnych dohôd, zmlúv a medzivládnych dohôd.

Príloha č. 2: Rozčlenenie povodňových úsekov

Presné označenie rozčlenených povodňových úsekov a stanovíšť povodňovej služby pre II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity. Zoznam obsahuje presné označenie úseku, stanovište, spojenie telefónom, faxom, rádiostanicou, stupeň povodňovej aktivity pre nástup osôb zaradených do ochrany pred povodňami na povodňový úsek.

Príloha č. 3: Zoznam osôb

Zoznam osôb zaradených do ochrany pred povodňami. Zoznam obsahuje meno a priezvisko zaradenej osoby a funkčné zaradenie počas povodňovej aktivity.

1. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia predsedov povodňových komisií obcí, obvodných úradov životného prostredia a krajských úradov životného prostredia a vedúcich technických štábov.

2. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia vlastných zamestnancov, ktorí sú členmi obvodných povodňových komisií a krajských povodňových komisií alebo ich technických štábov.

3. Zoznam spolupracujúcich orgánov a organizácií, druh spolupráce a spojenie – e-mail, telefónne a telefaxové čísla.

4. Zoznam miest – úsekov, na ktorých v prípade potreby treba vykonávať poriadkovú službu príslušníkmi polície.

5. Mená a priezviská a adresy členov technického štábu správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

Príloha č. 4: Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov

Zoznam dopravných prostriedkov a strojov určených na nasadenie pri povodňových zabezpečovacích prácach.

Príloha č. 5: Zoznam materiálu

Zoznam vecných prostriedkov na povodňové zabezpečovacie práce (materiál, náradie a náčinie, vybavenie, náhradné diely pre vodné stavby a čerpacie stanice) podľa druhu s uvedením skutočného stavu a miesta uloženia.

Príloha č. 6: Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o ochrane pred povodňami

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s ochranou pred povodňami s uvedením prehľadu ustanovení týkajúcich sa povodňových plánov.

Príloha č. 7: Povodňový denník (aktuálny, zodpovedajúci povodni a povodňovej situácii)

Povodňový denník obsahuje v chronologickom poradí, s uvedením časov zápisov a mena toho, kto príkaz ,správu, informáciu a pod. vydal a prevzal

1. dôležité udalosti, ktoré sa na povodňovom úseku stali,

2. prijaté a vydané príkazy,

3. postupy vykonané podľa povodňového plánu a ďalšie vykonané opatrenia,

4. prijaté a odoslané informácie,

5. nasadenie zamestnancov, technických prostriedkov, použitý materiál a pod.,

6. ďalšie okolnosti potrebné na zdokumentovanie priebehu povodňových zabezpečovacích prác a postupu podľa povodňového plánu alebo príkazov povodňového orgánu.

Príloha č. 8: Situácie

Podklad tvoria aktuálne vodohospodárske mapy územia v mierke 1 : 50 000 alebo podrobnejšie, do ktorých sa vyznačí

1. staničenie vodného toku a ochranných línií,

2. miesta, v ktorých sa tvoria ľadové bariéry,

3. vodné stavby,

4. čerpacie stanice s uvedením ich výkonu,

5. nebezpečné miesta pri povodni s výskytom priesakov, výverov, prietrží hrádzí,

6. križovanie elektrického, optického, telefónneho vedenia, komunikácií, ropovodov, plynovodov, teplovodov a iných potrubných líniových vedení,

7. vodomerné stanice a vodočetné stanice,

8. všetky objekty na vodných tokoch a hrádzach, napríklad priepusty, stavidlá, zhybky, výpusty, rampy, prejazdy, mosty, lavičky,

9. stanovištia úsekových technikov a hrádzových dozorov,

10. sklady prostriedkov na výkon povodňových zabezpečovacích prác, skládky kameňa a zdroje piesku,

11. strážne domy,

12. umiestnenie základňových, pevných rádiostaníc a retranslácií,

13. povodňové úseky, podúseky a strážne obvody.

K situáciám sa prikladajú aktuálne, územne príslušné mapy povodňového ohrozenia podľa § 6 zákona a mapy povodňového rizika podľa § 7 zákona.

Príloha č. 9: Pozdĺžne a priečne profily vodných tokov a ochranných hrádzí obsahujú

1. pozdĺžne profily pre upravené vodné toky a pre vybrané neupravené úseky vodných tokov; výber sa vykoná podľa miestnej dôležitosti vodného toku z pohľadu ochrany pred povodňami; do pozdĺžnych profilov sa zakresľuje rozčlenenie povodňových úsekov spolu s menami zamestnancov (zaradených do povodňových hliadok príslušných povodňových úsekov), miesta prietrží hrádze s udaním času a šírky prietrže, ako i významné maximálne hladiny známych veľkých vôd a rozdiely medzi maximálnou hladinou a korunou hrádze,

2. charakteristické priečne profily hrádzí s uvedením údajov o konštrukcii profilu hrádze.

Príloha č. 10: Merné krivky

Platné merné krivky vodomerných staníc dohodnutých medzi správcom vodohospodársky významných vodných tokov a právnickou osobou poverenou ministerstvom v grafickej a písanej forme.

Príloha č. 11: Telekomunikačné spojenie

Opis telekomunikačného spojenia v čase povodne.

Príloha č. 12: Vnútorné vody a čerpacie stanice

1. Opis odvodňovacieho systému, katastrálne územie, ktoré je odvodňované, celková odvodňovaná plocha.

2. Situácia územia na mape vo vhodnej mierke, do ktorej sa vyznačia hlavné a vedľajšie odvodňovacie kanály a ich staničenie, čerpacie stanice, vodomerné a vodočetné stanice.

3. Prehľadný zoznam merných a limnigrafických zariadení.

4. Stupne povodňovej aktivity pre čerpacie stanice a sieť odvodňovacích kanálov.

5. Zoznam zamestnancov na čerpacej stanici s uvedením mena, funkcie, spôsobu spojenia; zoznam hliadkových čiat s uvedením ich stanovíšť.

6. Schematický pozdĺžny profil hlavných odvodňovacích kanálov a ich charakteristické priečne profily.

Príloha č. 13: Ochrana ropovodov, plynovodov, teplovodov a iných potrubných líniových vedení

Príloha obsahuje schválené povodňové plány správcov ropovodov, plynovodov, teplovodov a iných potrubných líniových vedení (ďalej len „potrubné líniové vedenie“)

1. základné údaje o prevádzkovateľovi potrubného líniového vedenia,

2. spôsob spojenia medzi prevádzkovateľom potrubného líniového vedenia, povodňovými orgánmi a správcom toku,

3. opis potrubného líniového vedenia, jeho umiestnenie, staničenie vodného toku a potrubného líniového vedenia, technické parametre potrubného líniového vedenia a jeho stavebných častí, spôsob uloženia potrubného líniového vedenia a spôsob zakladania jeho stavebných častí,

4. stupne povodňovej aktivity podľa príslušných vodomerných staníc a vodočetných staníc,

5. zoznam zamestnancov zodpovedných za prevádzku potrubného líniového vedenia s uvedením adries pracoviska, bydliska a spôsobu spojenia,

6. technicko-organizačné opatrenia počas jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,

7. súpis potrebného materiálu, prípadne špeciálnych prvkov a strojov a možnosť ich získania,

8. prehľadnú situáciu vo vhodnej mierke so zakreslením potrubného líniového vedenia, vodného toku, ochrannej hrádze, prístupu k produktovodu počas povodne,

9. pozdĺžne a priečne rezy potrubným líniový vedením a jeho stavebnými časťami,

Príloha č. 14: Plány správcov drobných vodných tokov, vlastníkov, správcov alebo užívateľov vodných stavieb, objektov alebo zariadení pri vodných tokoch a vodných nádržiach, zhotoviteľov stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby

Plány vyhotovujú len správcovia drobných vodných tokov podľa prílohy č. 1 k tejto vyhláške. Správcovia vodných stavieb, nehnuteľností a iných objektov vyhotovujú plány podľa prílohy č. 1 k tejto vyhláške v rozsahu určenom správcom vodohospodársky významných vodných tokov.

Vzor plánu povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu, ktorý vypracúva zhotoviteľ stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku na obdobie stavby, je uvedený v samostatnej časti v prílohe č. 2 k tejto vyhláške.

Príloha č. 2

k vyhláške ...../2009 Z. z.

Vzor

PLÁN

POVODŇOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC PRE STAVBU

Platnosť plánu od .......................... do ..........................

I. Textová časť

Všeobecná časť

Tento plán povodňových zabezpečovacích prác obsahuje úlohy a povinnosti organizácie, ktorá zodpovedá za preventívnu prípravu povodňových opatrení stavby, za ochranu stavby pred účinkami povodní a za úseky hydrotechnických systémov ovplyvnených touto stavbou v rozsahu vyplývajúcom zo zákona o ochrane pred povodňami.

Za povodňové zabezpečovacie práce zodpovedá

Dodávateľ stavebných prác: .........................................................................................................

Stavebník: .....................................................................................................................................

Plán povodňových zabezpečovacích prác sa vzťahuje na stavbu

Názov stavby: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Lokalita: .......................................................................................................................................

Pri vodnom toku: ..........................................................................................................................

Na ľavostrannej/pravostrannej ochrannej hrádzi, v rkm: .............................................................

Termín začatia výstavby: .............................................................................................................

Termín ukončenia výstavby: ........................................................................................................

Pred začatím prác na stavbe, ktorá sa nachádza v ........................................................................

......................................... ........................................., dodávateľ stavby prizve zodpovedného zamestnanca určeného správcom vodného toku:

.......................................................................................................................................................

na účely kontroly prípravy a realizácie opatrení tohto „Plánu povodňových zabezpečovacích prác“ a odsúhlaseného technologického postupu prác.

2. Stručný technický opis stavby

Stavba je rozdelená na ............ stavebné objekty:

Názov: ..........................................................................................................................................

(Uviesť stručný a výstižný opis stavby hlavne z hľadiska jej ohrozenia škodlivými účinkami povodňových prietokov.)

Práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie vypracovanej .....................................

.......................................................................................................................................................

Stavba bude/nebude mať nepriaznivý vplyv na zúženie prietokového profilu koryta toku alebo na ochrannú hrádzu. Realizáciou stavby dôjde/nedôjde k vzdúvaniu vody v koryte a dôjde/nedôjde k negatívnemu vplyvu na záplavové územie).

3. Stupne povodňovej aktivity

Na vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity na .......... povodňovom úseku správcom vodného toku ohraničeného lokalitami ......................................... ........................................., v ktorom sa nachádza predmetná stavba, sú schválené výšky hladín pre vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity na vodomernej/vodočetnej stanici v lokalite ........................................................., a to:

...... cm pre I. stupeň povodňovej aktivity,

...... cm pre II. stupeň povodňovej aktivity,

...... cm pre III. stupeň povodňovej aktivity.

Dodávateľ stavebných prác získava potrebné informácie o prietokovej situácii z pomocnej vodočetnej laty, ktorú si osadí na mieste stavby. Rozhodujúce výšky hladín vyhlasovania povodňových aktivít pre stavbu po dohode so správcom vodného toku sú určené takto:

...... cm pre I. stupeň povodňovej aktivity,

...... cm pre II. stupeň povodňovej aktivity,

...... cm pre III. stupeň povodňovej aktivity.

Dodávateľ stavebných prác zabezpečí sledovanie hladiny vodného toku na pomocnej vodočetnej late) stavby osadenej

......................................................................................................................................................

Pri dosiahnutí hladiny na vodnom toku .......................... na vodočte vodomernej stanice .......................................... určenej pre I. stupeň povodňovej aktivity oznámi túto skutočnosť orgánu ochrany pred povodňami – Obvodnému úradu životného prostredia v .................................. a správcovi vodohospodársky významného vodného toku – Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Odštepný závod ............ ................................................. vodohospodárskemu dispečingu a jeho Správy .........................

Vyhlásenie a odvolanie II. a III. stupňa povodňovej aktivity si dodávateľ stavebných prác vyžiada telefonicky, neskôr písomne od orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami Obvodného úradu životného prostredia v ........................................... pre stavbu na základe údajov hladín odčítaných na pomocnej vodočetnej late stavby.

Vyhlásenie a odvolanie II. a III. stupňa povodňovej aktivity povodňový úsek ............... zabezpečí správca toku na základe vodných stavov na rozhodujúcej vodomernej stanici v lokalite ................................................ a predpokladaného vývoja hladín.

Vyhlásenie a odvolanie II. a III. stupňa povodňovej aktivity písomne vyžaduje od orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami

1. Obvodného úradu životného prostredia v ................................................ pre stavbu z hladín odčítaných na pomocnej vodočetnej late dodávateľ stavebných prác alebo investor,

2. Obvodného (krajského) úradu životného prostredia (Ústrednej povodňovej komisie) pre povodňový úsek správca toku z hladín odčítaných na vodomernej/vodočetnej stanici na vodnom toku.

Podobný postup dodrží dodávateľ stavebných prác alebo stavebník, alebo správca vodného toku pri ľadových povodniach. V týchto situáciách môžu dodávateľ stavebných prác alebo stavebník požiadať o okamžité vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity.

4. Povinnosti dodávateľa stavebných prác a stavebníka

Dodávateľ stavebných prác a stavebník sa zaväzujú na vodných stavbách zabezpečujúcich ochranu pred povodňami, na miestach, kde boli porušené stavebnými postupmi a úpravami,

1. vykonať raz do týždňa kontrolnú prehliadku úsekov hydrotechnických ochranných systémov porušených výstavbou a posúdiť, či sa dodržali pracovné a bezpečnostné opatrenia z hľadiska ochrany pred povodňami,

2. vykonať pri vzniku I. stupňa povodňovej aktivity kontrolu umiestnenia a uloženia skládok materiálov v medzihrádzovom priestore; drevené materiály (guľatinu, fošne, dosky), ktoré by mohli pri povodňových prietokoch zhoršiť prietokové pomery alebo zapríčiniť upchanie prietokového profilu vodného toku, dodávateľ stavebných prác bezodkladne odstráni,

3. zabezpečiť pri povodňových aktivitách II. a III. stupňa povodňovej aktivity stále pozorovanie povodňového úseku určeného plánom povodňových zabezpečovacích prác,

4. zabezpečiť na obdobie povodňových aktivít zamestnancov, mechanizmy a vecné prostriedky na potrebné povodňové zásahy,

5. požadovať denne a v prípade potreby aj častejšie informácie o priebehu povodňového prietoku vodomernej stanice (dodávateľ stavebných prác od správcu vodného toku alebo Slovenského hydrometeorologického ústavu),

tel. číslo dodávateľa stavebných prác ..........................................................................................

tel. číslo správcu vodného toku ....................................................................................................

tel. číslo Slovenského hydrometeorologického ústavu ................................................................

6. podávať správcovi vodného toku od vzniku povodňových stavov pravidelné povodňové informácie zo stavby, a to pri

I. stupni povodňovej aktivity 		o ........ 00 h,

II. a III. stupni povodňovej aktivity 	o ....... 00 h a ...... 00 h,

alebo častejšie, podľa požiadavky správcu vodného toku,

7. informovať neodkladne správcu vodného toku, vodohospodársky dispečing OZ ................... ...................... tel. číslo .................. a závod .................................... tel. číslo .................., ako aj orgán štátnej správy ochrany pred povodňami – Obvodný úrad životného prostredia v .................................... o povodňovom nebezpečenstve, ktoré hrozí stavbe alebo chránenému územiu,

8. požadovať pracovnú a vecnú povodňovú výpomoc od správcu vodného toku alebo orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami iba v prípadoch, keď im na zvládnutie povodňovej situácie nepostačujú vlastné sily a vecné prostriedky,

9. zaznamenávať v chronologickom poradí do povodňového denníka stavby všetky príkazy na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, ako aj prijaté alebo odoslané príkazy, požiadavky na informácie súvisiace s riešením povodňovej situácie na stavbe.

5. Osoby zaradené do výkonu povodňových zabezpečovacích prác

Ochranu pred povodňami stavby a povodňovej ochrannej línie zabezpečujú

1. zodpovedný povodňový technik dodávateľa stavebných prác:

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

I. zástupca

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

II. zástupca

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

2. zodpovedný povodňový technik investora stavby:

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

Na povodňovom úseku správcu vodného toku ochranu pred povodňami zabezpečujú

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

zástupca:

..................................... bytom .....................................................................................................

tel. č. na pracovisko ......................................................................................................................

Na predmetnú stavbu je orgánom ochrany pred povodňami Obvodný úrad životného prostredia v .................................... a pre povodňový úsek .........................................

Výkonným orgánom obvodnej povodňovej komisie pre otázky povodňovej výpomoci je Obvodný úrad v .............................. tel. č. ....................

6. Počty pracovných síl, súpis mechanizmov a dopravných prostriedkov určených na nasadenie pri povodňových aktivitách

Dodávateľ stavebných prác určuje na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác počty pracovných síl, prostriedkov a strojov:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Technicko-organizačné opatrenia dodávateľa stavby

Dodávateľ stavebných prác na zabezpečenie ochrany stavby, ako aj chráneného územia vykoná pri nebezpečenstve vzniku škôd pri jednotlivých stupňoch povodňovej aktivity tieto technicko-organizačné opatrenia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Ukončenie stavebných prác

Dodávateľ stavebných prác alebo investor stavby písomne oznámi správcovi vodného toku a orgánu ochrany pred povodňami ukončenie prác v inundačnom území alebo zaniknutie povodňového nebezpečenstva. Stavebník po ukončení stavebných prác požiada o užívacie povolenie.

9. Grafické prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou povodňového plánu sú tieto grafické prílohy (podľa charakteru stavby)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Záverečná časť

Tento povodňový plán zabezpečovacích prác bol vyhotovený v 8 exemplároch, z ktorých dostane:

3 exempláre správca vodného toku,

2 exempláre orgán ochrany pred povodňami,

2 exempláre stavebník,

1 exemplár dodávateľ stavby.

Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracoval: ....................................................................

Dňa: ..............................................................................................................................................

Predkladá: .....................................................................................................................................

dodávateľ prác

(názov, odtlačok pečiatky a podpis)

.......................................................................................................................................................

stavebník

(názov, odtlačok pečiatky a podpis)

Odsúhlasil: ...................................................................................................................................

správca vodného toku

(názov, odtlačok pečiatky a podpis)

Schválil: .......................................................................................................................................................

orgán ochrany pred povodňami

(názov, odtlačok pečiatky a podpis)

Príloha č. 3

k vyhláške ...../2009 Z. z.

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC

I. Povodňový plán záchranných prác okresu

Povodňový plán záchranných prác okresu sa skladá z týchto príloh:

Príloha č. 1: Orgány ochrany pred povodňami, povodňové komisie a ostatné orgány ochrany pred povodňami, plán ich zvolávania, štatút obvodnej povodňovej komisie,

Príloha č. 2: Stupne povodňovej aktivity, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva,

Príloha č. 3: Záchranné práce, evakuačné opatrenia,

Príloha č. 4: Zabezpečenie síl a prostriedkov na výkon záchranných prác,

Príloha č. 5: Organizácia ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky a právne predpisy,

Príloha č. 6: Povodňový denník obvodnej povodňovej komisie,

Príloha č. 7: Situácia predpokladaných záchranných prác v okrese vypracovaná na vrstevnicových mapách.

Ďalšie prílohy povodňového plánu okresu

Prílohy č. 8, 9 ... a ďalšie v poradí: Povodňové plány záchranných prác obcí, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, v územnej pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia.

Príloha č. 1: Orgány ochrany pred povodňami, povodňové komisie a ostatné orgány ochrany pred povodňami, plán ich zvolávania, štatút obvodnej povodňovej komisie

1. Plán zvolania obvodnej povodňovej komisie.

2. Plán zvolania technického štábu obvodnej povodňovej komisie.

3. Zoznam primátorov miest a starostov obcí.

4. Zoznam krajskej povodňovej komisie.

5. Zoznam technického štábu krajskej povodňovej komisie.

6. Ústredná povodňová komisia.

7. Technický štáb Ústrednej povodňovej komisie.

8. Štatút obvodnej povodňovej komisie; v štatúte sa uvedú úlohy jednotlivých členov obvodnej povodňovej komisie a členov jej technického štábu pri plnení opatrení na ochranu pre povodňami a podmienky, za ktorých sa zriaďujú nepretržité služby pracovníkov obvodného úradu životného prostredia a krajského úradu životného prostredia.

Plány zvolania a zoznamy v bodoch č. 1 až 5 obsahujú najmenej tieto údaje:

| Meno priezvisko titul | Funkcia v povodňovej komisii (TŠ) | Pracovisko | Číslo telefónu na pracovisku | Číslo mobilu | Číslo telefónu domov | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Príloha č. 2: Stupne povodňovej aktivity, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1. Stručná povodňová charakteristika vodných tokov v obvode.

2. Stupne povodňovej aktivity na vodomerných staniciach – spracúva sa v programe MS EXCEL.

3. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity.

4. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva, spojenie s hlásateľmi vodných stavov a so správcami vodných tokov.

5. Postupové doby povodňových vĺn – tabuľky, grafické znázornenie.

6. Vodné stavy, pri ktorých je potrebné varovať užívateľov objektov v dosahu záplavových vôd.

Príloha č. 3: Záchranné práce, evakuačné opatrenia

1. Zoznam ohrozených miest a obcí, kde sa predpokladá evakuácia za určitých okolností (výška vodných stavov, zníženie bezpečnosti ochranných hrádzí, záplavy vnútornými vodami).

2. Určenie postupnosti evakuácie osôb, zariadení budov, hospodárskych zvierat podľa výšky vodných stavov, určenie trasy evakuácie, miesta náhradného ubytovania evakuovaných osôb, miesta sústredenia odsunutých hospodárskych zvierat.

3. Zoznam organizácií a výrobných podnikov, v ktorých sa predpokladá evakuácia za určitých okolností.

4. Určenie postupnosti evakuácie zariadenia a materiálu v organizáciách a výrobných podnikoch pri dosiahnutí určenej výšky vodných stavov.

5. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch z vodou priplavených predmetov).

6. Hygienicko-epidemiologické opatrenia, dezinfekcia zdrojov pitnej vody, budov, objektov.

7. Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny, a ich množstvá, ktoré by mohli byť v dosahu záplavových vôd, opatrenia na zamedzenie znečistenia záplavových vôd látkami škodiacimi vodám.

8. Vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami k sídelným útvarom.

9. Zabezpečenie spôsobu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v postihnutej oblasti.

Príloha č. 4: Zabezpečenie síl a prostriedkov na výkon záchranných prác

- Zabezpečenie dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov na výkon záchranných prác.

Príloha č. 4 bod 1 obsahuje najmä tieto údaje:

| Druh dopravného prostriedku, špeciálneho mechanizmu | Dodávateľ prostriedku | Osoba zodpovedná za dodanie prostriedku | Číslo telefónu na pracovisku | Číslo mobilu | Číslo telefónu domov | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dopravné prostriedky a špeciálne mechanizmy, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác, sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Dohody o poskytovaní prostriedkov uvedených v prílohe č. 4 bod 1 uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

2. Prehľad protipovodňového materiálu hasičských jednotiek.

3. Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác; zmluvy o zabezpečení dezinfekčných prostriedkov na výkon povodňových záchranných prác uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

4. Zabezpečenie pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác (zoznam hasičských jednotiek v územnom obvode a ich početných stavov, zoznam veliteľov hasičských jednotiek s uvedením spojenia na pracovisko, domov, mobil, fax, e-mail, zoznamy pracovných čiat v obciach a v závodoch s uvedením telefonického spojenia domov, na pracovisko a mobil).

5. Rajonizácia obcí okresu podľa jednotlivých oddelení Policajného zboru. Úlohy príslušníkov Policajného zboru pri organizovaní dopravnej a poriadkovej služby na území postihnutom povodňami.

6. Zabezpečenie pomoci príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

7. Zabezpečenie pomoci ostatných záchranných zložiek; zmluvy o zabezpečení pomoci ostatných záchranných zložiek na výkon povodňových záchranných prác uzatvárajú: starosta obce, predseda obvodnej povodňovej komisie a predseda krajskej povodňovej komisie.

Príloha č. 5: Organizácia ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky a právne predpisy

1. Schéma organizácie ochrany pred povodňami v Slovenskej republike a obdobná schéma v obvode.

2. Zákon č.  ...../2009 Z. z. o ochrane pred povodňami.

3. Vykonávacie predpisy k zákonu č.  ...../2009 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Príloha č. 6: Povodňový denník obvodnej povodňovej komisie

Povodňový denník, ktorý tvorí prílohu č. 6 povodňového plánu záchranných prác, sa vedie v jednom vyhotovení písomne v autentizovanom zošite schválenom predsedom obvodnej povodňovej komisie. Predseda obvodnej povodňovej komisie v štatúte obvodnej povodňovej komisie určí, kde bude uložený povodňový denník a kto je zodpovedný za jeho vedenie.

V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní, vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu podali a ktoré správu prevzali, a presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác.

Povodňový denník obvodnej komisie obsahuje najmenej tieto údaje:

| Dátum a čas | Obsah prijatého alebo odoslaného hlásenia, mená osôb, ktoré správu podali alebo prevzali | Prijaté opatrenie, príkaz, prehľad nasadených síl S a P a pod. | Dátum a čas prijatia opatrenia, uloženia príkazu | Zodpovedný za vykonanie opatrenia, príkazu | Záznam o splnení opatrenia, príkazu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Príloha č. 7: Situácia predpokladaných záchranných prác v okrese vypracovaná na vrstevnicových mapách

Do situácie územia sa vyznačí:

1. predpokladaný rozsah záplavového územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,

2. domy, objekty, časti obcí, miest a pod., ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,

3. komunikácie a evakuačné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia obyvateľstva, majetku, zariadenia objektov a pod.,

4. náhradné ubytovacie priestory, do ktorých sa bude evakuovať postihnuté obyvateľstvo,

5. náhradné priestory na umiestnenie odsunutých zvierat a materiálu,

6. priestory sústredenia mechanizmov určených na záchranné práce,

7. lokality, v ktorých sú uskladnené jedy a škodliviny,

8. situovanie vodomerných staníc,

9. sídla hasičských staníc,

10. sídla povodňových komisií.

Situácia plánu povodňových záchranných prác (grafická časť) sa vypracúva na vrstevnicových mapách v týchto mierkach:

obce: 1 : 10 000, prípadne 1 : 5 000,

okresu: 1 : 50 000,

kraja: 1 : 100 000, prípadne 1 : 50 000.

II. Povodňový plán záchranných prác obce

Povodňový plán záchranných prác obce sa zostavuje v rovnakom členení ako povodňový plán záchranných prác okresu. Obsahuje: plán zvolania obecnej povodňovej komisie, zoznam obvodnej povodňovej komisie a jej technického štábu, štatút obecnej povodňovej komisie, zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva, vodné stavy na vodomerných staniciach a vodočetných staniciach alebo vodných nádržiach, podľa ktorých sa v obci vyhlasujú stupne povodňovej aktivity, zoznam obytných domov, budov občianskeho vybavenia, hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami, zoznam obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať v prípade povodne, počty domácich a hospodárskych zvierat, ktoré pred povodňou bude potrebné presunúť, určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie, určenie miesta náhradného ubytovania, umiestnenia hospodárskych zvierat a materiálu, spojenie so správcom vodných tokov, menovitý zoznam pracovných síl určených na výkon záchranných prác, zoznam členov obecných hasičských zborov a ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami, zoznam vybavenia obecného hasičského zboru, zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov potrebných na výkon opatrení na ochranu pred povodňami, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení, prehľad o skladoch jedov a škodlivín v dosahu záplavovej vody.

Súčasťou povodňového plánu obce sú povodňové plány, ktoré vypracúvajú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona.

III. Povodňový plán záchranných prác kraja

Obsah povodňového plánu záchranných prác kraja sa zostavuje v rovnakom členení (prílohy č. 1 až 7) ako povodňový plán okresu, je tvorený zosumarizovaním údajov z plánov okresov a navyše sa uvedú vlastné opatrenia na ochranu pred povodňami a ďalšie sily a prostriedky určené na výkon povodňových záchranných prác, určia sa aj spôsoby evakuácie.

Predseda krajskej povodňovej komisie v štatúte krajskej povodňovej komisie určí, kde bude uložený povodňový denník a kto je zodpovedný za jeho vedenie.

# Footnotes

) § 1 ods. 5  vyhlášky č. ...../2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

) § 1 ods. 4 vyhlášky č. ...../2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

) § 1 ods. 3 vyhlášky č. ...../2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

) § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č.…/2009 Z. z.

) § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

) § 1 ods. 2 vyhlášky č. .../2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby.

) § 13 ods. 2 zákona

) Vodočetná lata je technické zariadenie opatrené stupnicou s dĺžkovým delením (spravidla po dvoch centimetroch), zhotovené najčastejšie z kovu a povrchovo upravené smaltovaním. Z praktického hľadiska sa vodočetné laty vyrábajú prevažne v dĺžke jeden meter. Tam, kde rozsah vodného stavu prekračuje rozsah jednej vodočetnej laty (zvislej, alebo šikmej), môžu byť v línii priečneho profilu kolmého na smer vodného toku nainštalované ďalšie vodočetné laty, ktoré výškovo na seba musia nadväzovať.