## Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

## Návrh

### Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) .......

o bezpečnostnej správe

Bratislava 8. novembra 2001

## Návrh

### Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) .......

o bezpečnostnej správe

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona  č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

#### Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

- náležitostiach bezpečnostnej správy,

- podmienkach pre povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy.

§ 2

### Účel bezpečnostnej správy

#### (1) Bezpečnostná správa je súbor dokumentácie, ktorej účelom je

- preveriť a preukázať, že

- program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém  na jeho zabezpečenie1) boli vypracované a zavedené do praxe,

- boli identifikované havarijné nebezpečenstvá a vykonané potrebné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií, ako aj opatrenia na obmedzenie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

- do návrhu, konštrukcie, činnosti a údržby každého zariadenia, skladu, vybavenia a infraštruktúry spojených s činnosťou, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie, bol začlenený primeraný stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti,

- bol vypracovaný havarijný plán,

- poskytnúť údaje potrebné na

- vypracovanie podkladov pre plán ochrany obyvateľstva,2)

- spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a povoľovanie iných stavieb, zariadení a činností v okolí podniku,3)

- informovanie  verejnosti.

(2) Bezpečnostná správa má, s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik predstavuje, podať komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach   a   opatreniach   na   bezpečnú   prevádzku,  prevenciu   závažných   havárií   a pripravenosť na ich zdolávanie, a to vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.

### DRUHÁ ČASŤ

NÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVY

§ 3

Obsah a vyhotovenie bezpečnostnej správy

- Bezpečnostná správa obsahuje

- základné informácie o  podniku  vrátane jeho organizácie, riadenia a umiestnenia,

- opis okolia a životného prostredia,

- súpis, opis a umiestnenie vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,

- opis činností a zariadení v podniku spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie,

- opis prevádzkových služieb týkajúcich sa spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií, ako aj pripravenosti na ich zdolávanie,

- identifikáciu a analýzu zdrojov rizík závažných priemyselných havárií a ich hodnotenie, vrátane príslušných bezpečnostných opatrení,

- informácie o programe prevencie závažných priemyselných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme, ako aj o opatreniach týkajúcich sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, vrátane informácií o havarijnom pláne a podkladoch pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.4)

(2) Vyhotovenie, členenie a rozsah bezpečnostnej správy majú byť primerané zložitosti a rizikovosti podniku a konkrétnym podmienkam jeho umiestnenia.

(3) Bezpečnostná správa má byť prehľadná a zrozumiteľná a má spĺňať kritériá podľa § 2.

(4) Mapová dokumentácia má obsahovať mierku, v ktorej je vyhotovená, a vyznačený sever. Ostatná grafická dokumentácia má byť vypracovaná a označená tak, aby z nej boli zrejmé jednotlivé rozmery, vzdialenosti, prípadne aj iné dôležité skutočnosti.

§ 4

Základné informácie o  podniku

Základné informácie o podniku pozostávajú

- z úvodnej časti,

- z informácie o organizácii a riadení podniku,

- z informácie o umiestnení podniku,

- zo situačného plánu podniku.

(2) Úvodná časť obsahuje všeobecné informácie o podniku a jeho prevádzkovateľovi podľa časti A prílohy č. 1.

(3) Informácia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje opis riadenia podniku a jeho organizačnej štruktúry, vrátane rozdelenia funkcií, zodpovedností a informačných tokov vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti prevádzky podniku.

(4) Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje podľa časti B prílohy č. 1  spracované s podrobnosťou zodpovedajúcou rozsahu rizík, citlivosti a zraniteľnosti okolia podniku.

(5) Situačný plán celého podniku a jeho jednotlivých zariadení má byť vypracovaný vo vhodnej mierke; rovnako tak pokiaľ ide o príslušné schémy, diagramy alebo iné vyobrazenia. Situačný plán obsahuje údaje podľa časti C prílohy č. 1.

§ 5

Opis okolia a životného prostredia

(1) Opis okolia podniku a životného prostredia má svojou podrobnosťou a rozsahom zodpovedať možným rizikám závažných priemyselných havárií tak, aby bolo zrejmé, že prevádzkovateľ v dostatočnej miere analyzoval životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ako aj ďalšie skutočnosti a faktory v okolí podniku z hľadiska

- ohrozenia okolia podniku a životného prostredia prípadnou závažnou priemyselnou haváriou,

- možného vzniku závažnej priemyselnej havárie v dôsledku pôsobenia faktorov majúcich pôvod v okolí podniku alebo v životnom prostredí.

(2) Opis okolia podniku a životného prostredia obsahuje údaje podľa prílohy č. 2.

§ 6

Vybrané nebezpečné látky prítomné v podniku

(1) Bezpečnostná správa  má poskytnúť  hodnoverné údaje  o druhoch, množstvách a umiestnení vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku ako

- surovina,

- medziprodukt (polotovar),

- finálny produkt,

- vedľajší produkt,

- pomocný produkt,

- odpad,

- produkty vytvorené v dôsledku nekontrolovateľného priebehu chemického procesu alebo závažnej priemyselnej havárie.

(2) Súčasťou bezpečnostnej správy je aj zoznam vybraných nebezpečných látok prítomných  v podniku.

(3) Údaje  o vybraných nebezpečných látkach prítomných  v podniku obsahujú najmä

a) druh a klasifikáciu vybranej nebezpečnej látky (číslo CAS a názov podľa IUPAC,5) obchodný názov, empirický vzorec, chemické zloženie, stupeň čistoty, najdôležitejšie prímesy),

- fyzikálne  a chemické vlastnosti,

c) údaje o jedovatosti a požiarnych charakteristikách (vyplývajúce z klasifikácie látky),

- ostatné špecifické vlastnosti (napr.: podpora korózie, žieravosť).

(4) V bezpečnostnej správe môžu byť odvolávky na ďalšie informácie  o vybraných nebezpečných látkach na kartách bezpečnostných údajov, prípadne odkazy  na všeobecne záväzné právne predpisy (emisné limity, najvyššie prípustné koncentrácie, metódy  a prostriedky na zisťovanie prítomnosti látky a pod.).

§ 7

Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie

Časť bezpečnostnej správy týkajúca sa opisu činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 3. V niektorých podrobnostiach môže bezpečnostná správa (za podmienky dodržania ustanovenia § 3 ods. 3) odkazovať na dokumentáciu, ktorá je príslušnému orgánu k dispozícii na požiadanie.

§ 8

Prevádzkové služby

Časť bezpečnostnej správy o prevádzkových službách dôležitých z hľadiska spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie obsahuje údaje podľa prílohy č. 4.

§ 9

Hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií

(1) V bezpečnostnej správe sa  jednoznačne deklarujú zistené riziká závažných priemyselných havárií a ich zdroje.

(2) Postup pri analýze rizík má zabezpečiť získanie celkovej znalosti o bezpečnostnej situácii, o možnom ohrození života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku a o opatreniach na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzenie ich následkov.

- Analýza rizík zahŕňa

- zistenie  a analýzu častí podniku a zariadení, v ktorých môže dôjsť  k závažnej havárii, pričom nie sú vylúčené ostatné  časti podniku a  zariadenia, ktoré  majú vplyv  na bezpečnosť jeho prevádzky,

- stanovenie  zdrojov rizík, t.j. podmienok  alebo udalostí, ktoré ohrozujú  bezpečnú  prevádzku  podniku alebo zariadenia a môžu zapríčiniť vznik závažnej priemyselnej havárie, a to pre všetky etapy prevádzky zariadenia (spúšťanie, prevádzka, odstavenie, mimoriadne podmienky) vrátane havarijnej situácie,

- opis  scenárov  možných závažných priemyselných havárií, pravdepodobnosť  ich vzniku, vrátane  podmienok a udalostí,   za ktorých  môžu vzniknúť,  a odhad  ich rozsahu a následkov,

- zhodnotenie prijatých preventívnych opatrení a opatrení na zmiernenie  následkov  závažných priemyselných havárií (§ 10).

(4) Podrobnosti o postupe pri analýze a hodnotení rizík ustanovuje osobitný predpis.6)

- Opatrenia podľa odseku 3 písm. d) sa  navrhujú a zavádzajú tak, aby

- zabránili zlyhaniu zariadenia vrátane chyby obsluhy,

- zabránili vzniku situácie spôsobujúcej nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie,

- znížili možné následky závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(6) Pri hodnotení opatrení podľa odseku 5 sa prihliada tiež na zavedenie, účinnosť a spoľahlivosť bezpečnostných zariadení, najmä

- riadiacich systémov vrátane blokovacích  zariadení,

- požiarnotechnických zariadení a ostatných systémov na ochranu pred požiarom (napríklad vodná clona, parná clona) a ochranu pred výbuchom,

- zariadení na obmedzenie rozsahu úniku nebezpečných látok,

- detekčných a poplachových systémov,

- pultov integrovanej havarijnej ochrany,

- rýchlych postupov odstávky,

- osobitných opatrení proti neoprávnenej manipulácii.

§ 10

Informácia o programe prevencie závažných priemyselných havárií

a o bezpečnostnom riadiacom systéme

(1) Bezpečnostná správa má obsahovať prehľadnú informáciu o prijatom programe prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostnom riadiacom systéme na jeho zabezpečenie. V odôvodnených prípadoch (najmä u menších podnikov) môže byť program prevencie závažných priemyselných havárií osobitnou súčasťou bezpečnostnej správy.

(2) Podrobnosti o programe prevencie  závažných priemyselných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme ustanovuje osobitný predpis.7)

§ 11

Informácia o pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií

S prihliadnutím na výsledky analýzy nebezpečenstiev a hodnotenia rizík (§ 9) bezpečnostná správa obsahuje opis základných opatrení na úseku pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov, ktorý obsahuje údaje podľa prílohy č. 5.

TRETIA ČASŤ

POVOLENIE VÝNIMKY Z ROZSAHU BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVY

§ 12

Dôvody pre povolenie výnimky

Za odôvodnený prípad podmieňujúci možnosť povolenia výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy podľa § 9 ods. 8 zákona sa považuje prípad, pri ktorom je splnené aspoň jedno z nasledovných kritérií:

- fyzikálna forma – taká vybraná nebezpečná látka pevného skupenstva, u ktorej nie je možné, za normálnych podmienok, ako aj za všetkých odôvodnene predpokladateľných abnormálnych podmienok, také uvoľnenie hmoty alebo energie, ktoré by mohlo vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie;

- balenie, uloženie a množstvo – také balenie, uloženie alebo množstvo vybranej nebezpečnej látky, pri ktorom maximálne možné uvoľnenie za akýchkoľvek podmienook nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie;

- umiestnenie a množstvo – vybraná nebezpečná látka je prítomná v takom množstve a umiestnená v takej vzdialenosti od ostatných vybraných nebezpečných látok (v  rámci podniku i mimo neho), že sama nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie, ani iniciovať inú závažnú priemyselnú haváriu s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok;

- klasifikácia – látka, ktorá je síce definovaná ako vybraná nebezpečná látka povahou jej klasifikácie do príslušnej kategórie podľa tabuľky II prílohy č. 1 zákona, ale ktorá nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie, a pre ktorú je preto klasifikácia do uvedenej kategórie na tieto účely nevhodná.

### ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ......

### Odôvodnenie

k návrhu vyhlášky o bezpečnostnej správe

A.  Všeobecne

Podľa § 9  zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je  prevádzkovateľ podniku  kategórie B povinný  vypracovať bezpečnostnú správu a zabezpečiť  jej uplatnenie  v činnosti a riadení podniku.

Obsahovým cieľom  bezpečnostnej správy je podať  charakteristiku  podniku, ktorá umožní príslušným orgánom získať  celkovú predstavu  o jeho zameraní, pracovných činnostiach, reálnych nebezpečenstvách, službách a technickom vybavení pre bezpečnú prevádzku. Rozsah  charakteristiky podniku  v bezpečnostnej správe   zodpovedá  nebezpečenstvám, ktoré podnik predstavuje  pre okolie. Charakteristika musí byť zameraná aj na objasňovanie vzájomných súvislostí  medzi rozličnými zariadeniami a systémami v rámci podniku; súčasne obsahuje  celkové riadenie podniku a spoločné prevádzkové služby. Nakoľko organizačné aspekty  tvoria integrálnu súčasť bezpečnostného systému, bezpečnostná správa obsahuje aj organizačnú štruktúru, vrátane rozdelenia  funkcií a zodpovedností vo vzťahu k bezpečnej prevádzke podniku a jeho zariadení.

Bezpečnostná správa je komplexný dokument, ktorý slúži nielen pre vlastnú riadiacu činnosť prevádzkovateľa a na plnenie jeho povinnosti preukazovať plnenie požiadaviek na prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie ustanovených zákonom, ale tiež pre potreby príslušných orgánov (štátneho dozoru, územného plánovania a stavebného poriadku a pod.), ako aj na účely informovania verejnosti.

B.  K jednotlivým ustanoveniam

# K § 1

Predmet  právnej úpravy tejto vyhlášky vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia § 9 ods. 14 zákona.

# K § 2

V tomto ustanovení sa podrobnejšie rozvádza účel a základné kritériá, ktoré má bezpečnostná správa spĺňať. Vyplýva z neho aj význam, dôležitosť a široké využitie tohto základného komplexného dokumentu podniku kategórie B z hľadiska zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti jeho prevádzkovania, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie.

# K § 3

Bezpečnostná správa sa v podstate skladá z troch ťažiskových častí:

- informatívna časť obsahujúca údaje podľa odseku 1 písm. a) až e),

- časť obsahujúca identifikáciu havarijných nebezpečenstiev (zdrojov rizík), hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií, vrátane príslušných bezpečnostných opatrení,

- časť obsahujúca informácie o programe prevencie závažných priemyselných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme, ako aj o pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov.

Požiadavky na obsah bezpečnostnej správy podľa písmena a) až g) sa podrobnejšie rozvádzajú v samostatných ustanoveniach (§ 4 až 11) a v prílohách č. 1 až 5 tejto vyhlášky.

V odseku 2 a 3 sa ustanovujú spoločné pravidlá (požiadavky) na vyhotovenie, rozsah a členenie bezpečnostnej správy. Bezpečnostná správa má byť vypracovaná tak, aby plnila svoj účel tak pokiaľ ide o jej obsah, ako aj pokiaľ ide o možnosť jej efektívneho využívania v praktickej činnosti prevádzkovateľov a príslušných orgánov.

V nadväznosti na požiadavky podľa odseku 3 sa pre grafickú dokumentáciu ustanovujú v odseku 4 určité doplňujúce, resp. upresňujúce požiadavky, ktoré by mali byť v bežnej praxi samozrejmé. S ohľadom na mimoriadny význam a široké využitie bezpečnostnej správy rôznymi subjektmi sa však prikročilo k tomuto doplneniu požiadaviek.

# K § 4 a prílohe č. 1

Na toto ustanovenie nadväzuje príloha č. 1 tejto vyhlášky. Ustanovujú sa v ňom požiadavky na základné informácie o podniku a jeho prevádzkovateľovi, o charaktere činnosti podniku, ako aj základný prehľad o jeho vnútornom usporiadaní, organizačnej a riadiacej štruktúre.

V tejto časti sa uvádza aj základná informácia o umiestnení podniku. Tieto údaje sú potom podstatne podrobnejšie a širšie rozpracované v § 5 a naň nadväzujúcej prílohe č. 2.

Veľmi dôležitou súčasťou základných informácií o podniku je príslušná grafická dokumentácia obsahujúca

- základné údaje o umiestnení podniku,

- situačný plán podniku.

Z nej možno najľahšie a najrýchlejšie získať prvotný prehľad o umiestnení podniku a nadväznostiach na jeho okolie i celkový prehľad rozsiahlosti a situovania jednotlivých zariadení a infraštruktúry v rámci podniku.

# K § 5 a prílohe č. 2

V tomto paragrafe sa uvádzajú základné požiadavky, resp. hľadiská, z ktorých treba vychádzať pri vypracúvaní opisu okolia podniku a životného prostredia podľa podrobnejších požiadaviek uvedených v prílohe č. 2.

V podstate treba brať do úvahy dva okruhy problémov:

- ohrozenie okolia podniku a životného prostredia (na území podniku i v jeho okolí) prípadnou závažnou priemyselnou haváriou, ktorej rozsah, resp. závažnosť môžu podstatnou mierou vzrásť v prípade umiestnenia podniku v blízkosti

- osídlených území, resp. iných miest, kde sa pravidelne zhromažďuje značný počet osôb,

- ďalších dôležitých verejných budov a zariadení vrátane infraštruktúry,

- území a objektov chránených podľa osobitných predpisov,

- iných priemyselných podnikov (vrátane možného domino efektu),

- zvýšenie pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie pôsobením rizikových faktorov vyplývajúcich

- z okolia podniku (najmä priemyselné podniky, dopravná a energetická infraštruktúra) a

- zo životného prostredia (pozri najmä bod 5 a 6 časti B prílohy č. 2 tejto vyhlášky).

V oboch okruhoch prípadov ide o zvýšenie miery rizika závažnej priemyselnej havárie.

Meteorologické údaje v bezpečnostnej správe na rozdiel od havarijného plánu sa svojím významom  dotýkajú predovšetkým hodnotenia, do akej miery môžu meteorologické stavy ovplyvniť zraniteľnosť objektu, resp. vyvolať  závažnú priemyselnú haváriu.  Nie sú tak detailné ako pre havarijný plán, vyjadrujú kvalitu  a kvantitu vplyvu meteorologickej situácie  v mieste podniku resp. zariadenia, v ktorom sa  vykonáva nebezpečná činnosť. Údaje  je najvhodnejšie získať  z odbornej inštitúcie (napr. Slovenský hydrometeorologický ústav – SHMÚ), u ktorej je záruka ich vierohodnosti a nadväznosti na dlhodobé pozorovanie. Z obdobných hľadísk treba tiež zohľadniť príslušné geologické, hydrogeologické a hydrografické údaje.

# K § 6

Prítomnosť určitého množstva vybraných nebezpečných látok v podniku podstatným spôsobom ohrozuje jeho rizikovosť a je jedným z kľúčových kritérií pre zaradenie podniku pod režim zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

Preto je veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostnej správy

- prehľadný zoznam (súpis) vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,

- potrebné identifikačné údaje o jednotlivých vybraných nebezpečných látkach, ako aj údaje o ich nebezpečných vlastnostiach (odsek 3),

- umiestnenie vybraných nebezpečných látok v podniku.

V tejto súvislosti treba poukázať na vymedzenie pojmu „prítomnosť vybranej nebezpečnej látky“ v § 2 písm. g) zákona, ktorou sa rozumie nielen jej skutočná alebo predpokladaná (projektovaná) prítomnosť v podniku, ale aj možnosť jej vzniku v podniku v prípade straty kontroly nad chemickým procesom alebo v prípade závažnej priemyselnej havárie.

Fyzikálno-chemickými vlastnosťami vybranej nebezpečnej látky, ktoré by podľa odseku 3 písm. b) mali byť uvedené v bezpečnostnej správe, sú napríklad: charakteristické teploty a tlaky, koncentrácia pri normálnych podmienkach a pri nábehu abnormálnych podmienok, rovnovážne stavy a rovnovážne krivky, termodynamické a prenosové vlastnosti, údaje o zmenách skupenstva, podmienky vznietenia (vrátane samovznietenia), zápalná teplota, horľavosť, medze výbušnosti, údaje o tepelnej stabilite, údaje o schopnosti a rýchlosti reakčnej premeny, rozkladu a pod.

# K § 7 a prílohe č. 3

Opis činností spojených s rizikom závažných priemyselných havárií (bod 1 prílohy č. 3 tejto vyhlášky) súvisí  s procesmi, chemickými reakciami, fyzikálnymi  a biologickými premenami, ktoré  svojím obsahom napĺňajú  možnosť vzniku  závažnej priemyselnej havárie. S hlavnými  procesnými rizikami (napr.: zvýšenie teploty, tlaku) je potrebné  definovať najmä procesné stavy, ktoré už nesú prvé  známky, že proces sa dostáva  do neriadeného, neželateľného režimu, ktorý sa prejavuje  zmenami kontrolovaných  parametrov  procesu. Pri hlavných procesných postupoch je potrebné opísať  aj stavy, resp. činnosti, ako napr.: transport nebezpečných látok potrubnými  systémami, nakladanie s odpadmi, zneškodňovanie odpadových plynov, ktoré môžu vytvárať pri pomerne malých odchýlkach  od normálneho procesného stavu  výbušné atmosféry so vzduchom.

V prípadoch, keď ide o diskontinuálne procesy,  je potrebné venovať osobitnú pozornosť  počiatku a ukončeniu procesu, a to najmä  v prípadoch, ak vybrané nebezpečné  látky tvoria  výbušné atmosféry  zo zmesí pár  a plynov  pri vyšších teplotách  a tlakoch, kedy sú vygenerované deštrukčné tlaky výbuchových reakčných premien vyššie.

Pre identifikáciu  činnosti spojenej s rizikom závažnej priemyselnej havárie  je podľa potreby  vhodné doplniť  opis  procesného  inžinierstva, najmä

- vývojové diagramy,  potrubné schémy a schémy prístrojového  vybavenia,

- charakter  prívodov, toku, prúdenia médií, charakter strojných zariadení  - nevyhnutné vybavenie v pracovných  procesoch, dôležité údaje  o zásobách  a základných rozmeroch zásobníkov, nádrží a potrubných rozvodov,

- procesné podmienky : tlak, teplota, koncentrácia a akékoľvek  relevantné  termodynanické a prepravné vlastnosti v postupnosti krokov, napríklad

- parametre  normálneho  a maximálneho prúdenia, spotreba, úbytok reakčných zložiek, výroba a pod.,

- medziprodukty, finálne a vedľajšie produkty (napr. celková bilancia vybranej nebezpečnej látky),

- pomer alebo charakteristické množstvá prítomné bežne alebo náhodne, pri skladovaní  alebo spracovaní,

- vytvorenie predpokladov  pre  vedľajšie produkty a nepredvídané, náhodné produkty v prípade závažnej priemyselnej havárie alebo straty kontroly nad chemickým procesom,

- spracovávanie finálnych produktov,

- prístrojové vybavenie, prístrojová technika, kontrolné, výstražné  a iné bezpečnostné systémy,

- relevantné  informácie  kvalitatívneho  a kvantitatívneho charakteru o energii, materiálovej a energetickej  bilancii  -  materiálová a energetická  vyváženosť

- v priebehu obvyklých podmienok chodu prevádzky,

- v priebehu  spúšťania a zastavovania procesov,

- v priebehu  nepravidelných pracovných operácií,

- charakteristické procesné podmienky  a parametre stavu vybranej nebezpečnej látky (najmä teplota, tlak, koncentrácia).

Bezpečnostná správa  musí poskytnúť  taký navrhovaný opis pracovných postupov, ktorý by zachytil  pracovnú operáciu vo všetkých fázach procesu, pričom tento opis by mal zahŕňať

a) pracovné operácie (normálny chod, zastavenie  a  spustenie  pracovnej operácie, mimoriadne pracovné operácie,  postupy  v prípade  núdzového stavu a bezpečnostné postupy),

b) špecifické bezpečnostné opatrenia pri skladovaní, preprave (vnútropodnikovej) alebo manipulácii z hľadiska  špecifických vlastností vybranej nebezpečnej látky (napr. ochrana  proti vibráciám  alebo vlhkosti okolitého  prostredia ).

Pozornosť je potrebné  sústrediť aj na opis ťažiskových zariadení (technologických jednotiek), v ktorých prebiehajú procesy  s potenciálnou možnosťou  priebehu takého stavu  procesu, ktorý môže byť zdrojom  vyvolania závažnej priemyselnej havárie (bod 2 prílohy č. 3 tejto vyhlášky). Opis je vhodné doplniť  údajmi o normálnom režime hlavného technologického procesu prostredníctvom grafov, v ktorých sú prípadne jasne deklarované podmienky, kedy a za akých procesných stavov môže alebo nemôže  technologický  proces  prejsť  do  havarijného režimu, prípadne aký vedľajší neželaný produkt  môže  vzniknúť a v akom množstve. V jednoduchej forme je  potrebné definovať   opatrenia a postupy, ktoré  týmto  neželaným stavom  môžu zabrániť. Je vhodné uviesť riadiace a kontrolné systémy, ktorými je proces zabezpečený aj v prípade zlyhania  obsluhy. Kvalitatívne  a kvantitatívne  informácie  o technologickom procese je vhodné vzťahovať  k tým častiam zariadenia, ktoré sú potenciálne  zdrojom vzniku a rozvoja havarijného  procesu, vrátane možného  prenosu havarijného stavu na priľahlé technologické celky  a ich súčasti. V opisoch opatrení a zábran havarijných stavov je  prospešné,  najmä pri spúšťaní, odstavovaní a mimoriadnych podmienkach  uviesť právne predpisy  a normy, ktoré svojím obsahom  podporujú správnosť  prijatých opatrení na zamedzenie havarijných stavov.

Opis zariadení alebo ich častí, ktoré tvoria zdroj  rizika, je  potrebné popisovať  v spojení s množstvami vybraných nebezpečných látok (ich energetického obsahu, fyzikálnych, chemických a toxických vlastností) umiestnených  v skladových  alebo technologických zariadeniach vo vzťahu  k  ich geometrickému rozmiestneniu  k najbližším  technologickým  objektom a obývaným teritóriám, resp. k iným dôležitým záujmom v okolí podniku. Vychádza sa pritom zo vzájomných väzieb  charakteristiky nebezpečnej  činnosti vyúsťujúcej do miery  rizika, ktorú vykazujú určité zariadenia alebo ich časti k vlastným procesným celkom (zariadeniam) a najbližším  obývaným teritóriám, ale aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Miera rizika  je v tomto prípade  charakterizovaná aj pravdepodobnosťou  naplnenia  podmienok  vytvorenia predvídateľných (reprezentatívnych)  typov závažných priemyselných havárií.

V opise činností spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie  je potrebné sústrediť pozornosť  aj na opis  stavebných  objektov a zariadení, v ktorých prebiehajú  procesy so zvýšenou možnosťou  vzniku havarijného stavu, o ich konštrukčnom riešení, použitých materiáloch, stabilite (napr. statické výpočty, nosnosť základov a podložia, upevnenie niektorých častí) a ich zabezpečení proti  vonkajším  vplyvom.

Bezpečnostná správa, vrátane odkazov na iné dokumenty, ktoré  môžu byť k dispozícii príslušnému orgánu na požiadanie, by mala  poskytnúť  dostatočné množstvo takých informácií, ktoré  umožnia kompetentnému orgánu (ale aj samotnému prevádzkovateľovi) zhodnotiť adekvátnosť  kontrol a ďalších opatrení.

# K § 8 a prílohe č. 4

Súčasťou  bezpečnostnej správy  je opis  vonkajšieho a vnútorného  zabezpečenia  služieb  pre bezpečnú prevádzku podniku a jeho jednotlivých zariadení.

Opis prevádzkových služieb má špecifikovať dôležité charakteristické  vlastnosti jednotlivých vonkajších i vnútropodnikových služieb (vrátane havarijných). Popis  musí jasne špecifikovať, ktoré služby a dodávky sú spoločné pre  viaceré alebo všetky zariadenia, a ktoré sú špecifickými spadajúcimi pod relevantné podporné systémy.

Z vonkajších služieb ide najmä o zabezpečenie dodávok energií, vody a ďalších médií potrebných pre spoľahlivú prevádzku zo zdrojov a zariadení mimo podniku.

Do oblasti vnútorných služieb  patrí najmä vnútorný rozvod elektrickej energie, vrátane zdrojov   havarijného napájania  technologických celkov, ktorých  bezpečnosť  a normálny chod  je závislý na trvalom, nepretržitom zásobovaní elektrickou energiou, resp. palivami, rozvod vody na chladenie a iných médií, vrátane rozvodu vzduchu.

Významnú funkciu  v havarijnom  stave zohrávajú komunikačné a informačné  systémy, ktoré sú spravidla závislé na napájaní energiou.

V bezpečnostnej správe je potrebné opísať existenciu a spôsob zabezpečenia ostatných služieb uvedených v časti C až E prílohy č. 4 tejto vyhlášky, z ktorých viaceré plnia svoje úlohy nielen počas riadneho chodu podniku, ale majú osobitný význam aj z hľadiska havarijného plánovania a operatívneho riadenia zdolávania prípadnej závažnej priemyselnej havárie a obmedzovania jej následkov.

Ako príklad možno uviesť monitorovacie služby, (resp. monitoring ako taký), ktoré sú v bezpečnostnej správe popisované z viacerých aspektov:

- z pohľadu meteorologických vplyvov, ktoré môžu  mať významný vplyv  na vznik havarijného stavu alebo ho bezprostredne vyvolať. Intenzitu zrážok, ako aj výskyt (frekvenciu) búrkovej činnosti, výskyt námraz, víchric, záplav a pod., je možné získať z dlhodobých pozorovaní, ktoré sú objektívne a kvalifikovane zachytené. Tieto fakty je potrebné analyzovať najmä v štádiu projektovej prípravy, resp. pri havarijnom plánovaní;

- databáza meteorologických  údajov, ktorá je dôsledne popisovaná v havarijnom pláne, má význam  pre tvorbu havarijných scenárov  a v bezpečnostnej  správe  sa iba  konštatuje jej spracovanie a použitie pri vypracúvaní  súborov scenárov reprezentatívnych  typov závažných priemyselných havárií a pod.;

- detekcia – momitoring  únikov nebezpečných látok  do ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia  je deklarovaná  počtom  a umiestnením  detektorov, vrátane  vyhodnocovania  a použiteľnosti  údajov z uvedeného systému resp. uplatnenia  týchto údajov  pre informačné systémy a systémy  tvorby  a uplatnenia scenárov reprezentatívnych typov závažných priemyselných havárií, vrátane ich využiteľnosti  v čase havárie. Detekcia  prítomnosti výbušných látok a výbušných atmosfér tvorených napríklad zmesou  výbušného plynu so vzduchom za atmosferických podmienok sa v bezpečnostnej správe uvádza  v popisnej  forme;

- monitoring  vstupu a pohybu  osôb v objekte a v zariadeniach je významný v bezpečnostnej  správe najmä z hľadiska  zabezpečenia  kontroly  nad možným  vstupom nepovolaných osôb, prípadne  ich pohybom a činnosťou, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie.

# K § 9

Bezpečnostná správa má preukázať, že prevádzkovateľ  identifikoval nebezpečenstvá  vzniku závažných priemyselných havárií a stanovil riziká spojené  s inštalovanými  zariadeniami  a inými prevádzkovými činnosťami v podniku. Bezpečnostná správa predkladá  výsledky analýzy  nebezpečenstva  a hodnotenie, ktoré musí byť  úmerné deklarovaným rizikám. Musí tiež spĺňať účel a ďalšie požiadavky podľa § 2 a § 3 ods. 2 a 3 tejto vyhlášky.

Vo všeobecnosti  analýza rizík  by mala zdokumentovať  identifikáciu zdrojov  rizík, pravdepodobnosť  vzniku závažnej priemyselnej havárie a závažnosť jej následkov, ako aj určenie  a hodnotenie  primeranosti  preventívnych, kontrolných a zmierňovacích opatrení.

Výber metód hodnotenia rizík  a ich bezprostredný popis  v bezpečnostnej správe  musí byť úmerný  rozsahu možných následkov spôsobených závažnou priemyselnou haváriou. Podrobnosti v tomto smere ustanovuje osobitný predpis uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 6.

Bezpečnostná správa by mala obsahovať podrobný opis častí, systémov a zložiek dôležitých z hľadiska bezpečnosti. Tento opis by mal umožniť ľahkú identifikáciu

- tých častí podniku, kde sú prítomné vybrané nebezpečné látky a ich umiestnenie,

- tých častí podniku, kde sú nebezpečné procesy,

- prvkov, ktoré plnia dôležité bezpečnostné funkcie, t.j. predovšetkým v oblasti prevencie a zdolávania závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov,

- prvkov schopných spustiť závažnú priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky,

a to vrátane príslušných interakcií s ostatnými časťami podniku a podľa potreby aj s okolím.

Popis reprezentatívnych scenárov závažných priemyselných havárií má byť urobený spôsobom (napr. tabuľkovou formou) umožňujúcim rýchlu orientáciu a komplexnú informáciu o týchto scenároch (resp. o reprezentatívnych druhoch závažných priemyselných havárií).

# K § 10

Z analýzy  závažných priemyselných havárií, ktoré  sa udiali vo svete, je čoraz jasnejšie vidieť, že základné príčiny takýchto havárií  sú do značnej miery spojené s aspektmi riadenia. Z toho dôvodu bezpečnostná správa  musí venovať  dostatočnú pozornosť  plánovaniu a riadeniu bezpečnosti (ochrany) života a zdravia ľudí a životného prostredia, vrátane prevencie závažných priemyselných havárií.

Preto podľa § 9 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona jednou z podmienok (náležitostí), ktoré musí spĺňať bezpečnostná správa, je preukázanie, že program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém na zabezpečenie tohto programu boli zavedené do praxe.

Z toho vyplýva (a porovnaj aj napr. § 31 zákona) že uvedený program i bezpečnostný riadiaci systém by mali byť vypracované a zavedené do praxe ešte pred vyhotovením bezpečnostnej správy. Ide o samostatné dokumenty. Podrobnosti o ich náležitostiach a vypracúvaní, vrátane príslušného odôvodnenia ich potreby a významu, ustanovuje osobitný predpis uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 7.

Nie je však vylúčené, aby prevádzkovateľ, najmä v prípade malého, resp. jednoduchého podniku (napr. sklad vybranej nebezpečnej látky pozostávajúci z jedného objektu), zaradil program prevencie závažných priemyselných havárií, prípadne i vrátane dokumentu o bezpečnostnom riadiacom systéme ako samostatnú súčasť bezpečnostnej správy.

# K § 11 a prílohe č. 5

Toto ustanovenie spolu s prílohou č. 5 nadväzuje na § 9 ods. 2 písm. a) bod 2 a 4 zákona.

Analýza nebezpečenstiev a hodnotenie rizík  závažnej priemyselnej havárie  v predchádzajúcich častiach obsahovala  posudzovanie rôznych  preventívnych, kontrolných a zmierňovacích opatrení ako súčasti celkového hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií. Bezpečnostná správa musí obsahovať informáciu, ktorá  určí nevyhnutné strategické opatrenia  vyplývajúce z analýzy za účelom pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, najmä

( opis vybavenia  inštalovaného  v závode na obmedzenie  následkov závažnej priemyselnej havárie,

( organizovanie stavu  pohotovosti a zásahu,

( opis použiteľných prostriedkov (interných a externých),

( súpis (vyššie uvedených) základných prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre zostavenie   (vnútropodnikového) havarijného plánu, ako aj pre zostavenie aktuálnych podkladov pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.

To neznamená, že by bezpečnostná správa mala obsahovať kompletný havarijný plán, ale skôr určité základné, resp. agregované údaje z neho, pričom v podrobnostiach sa odvolá na aktuálny havarijný plán. Obdobne tak pokiaľ ide o podklady pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.

Podrobnosti o náležitostiach havarijných plánov, o ich vypracúvaní, revízii, precvičovaní a aktualizácii ustanovuje pripravovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o havarijných plánoch..

K § 12

Podľa § 9 ods. 8 zákona môže okresný úrad povoliť v odôvodnených prípadoch výnimku z rozsahu bezpečnostnej správy. Ide o rozhodovanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

V tomto paragrafe sa taxatívnym spôsobom ustanovujú dôvody (odôvodnené prípady), resp. podmienky, za ktorých okresný úrad môže rozhodnúť o povolení výnimky.

Výpočet týchto dôvodov (podmienok) vychádza z Rozhodnutia Komisie č. 98/433/ES o harmonizovaných kritériách pre oslobodenie podľa článku 9 Smernice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky a prakticky preberá celú jeho prílohu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka zhody

k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe

Bratislava 8. novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II) Príloha II Smernice Seveso II – MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ ZOHĽADNIŤ V BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVE DEFINOVANEJ V ČLÁNKU 9 Rozhodnutie Komisie č. 98/433/ES o harmo-nizovaných kritériách pre oslobodenie podľa článku 9 Smernice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky | Návrh vyhlášky MŽP SR o bezpečnostnej správe |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 9 O 1 | Členské štáty budú vyžadovať od pre-vádzkovateľa, aby vypracoval bezpeč-nostnú správu na účely dokázania, že politika prevencie veľkých havárií a bezpečnostný riadiaci systém pre jej implemen-táciu boli zavedené do praxe v súlade s údajmi stanovenými v Prílohe III; dokázania, že boli identifikované havarijné nebezpečenstvá a že boli podniknuté nevyhnutné opatrenia na prevenciu veľkých havárií a opatrenia na obmedze-nie dôsledkov na človeka a život-né prostredie; dokázania, že bol do návrhu, konštrukcie, prevádzky a údržby každého zariadenia, skladu, vy-bavenia a infraštruktúry spoje-ných s uskutočňovanou činnos-ťou a vzťahujúcich sa na hava-rijné nebezpečenstvá vnútri podniku, inkorporovaný adekvát-ny stupeň bezpečnosti a spoľah-livosti; dokázania, že boli vypracované interné havarijné plány a na účely poskytnutia informácií, ktoré umožnia vypracovanie externých havarijných plánov na zabezpe-čenie podniknutia nevyhnutných opatrení v prípade veľkej havárie; poskytnutia dostatočných údajov kompetentným orgánom umožňu-júcich im prijať rozhodnutie z hľa-diska umiestnenia nových aktivít alebo výstavby v okolí existujú-cich podnikov. | N N |  | § 2 | Bezpečnostná správa je súbor dokumentácie, ktorej účelom je preveriť a preukázať, že program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém na jeho zabezpečenie1) boli vypracované a zavedené do praxe, boli identifikované havarijné nebezpečenstvá a vykonané potrebné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií, ako aj opatrenia na obmedzenie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, do návrhu, konštrukcie, prevádzky a údržby kaž-dého zariadenia, skladu, vybavenia a infraštruk-túry spojených s činnosťou, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie, bol začlenený primeraný stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti, bol vypracovaný havarijný plán; poskytnúť údaje potrebné na vypracovanie podkladov pre plán ochrany obyvateľstva,2) spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a povoľovanie iných stavieb, zariadení a činností v okolí podniku,3) informovanie verejnosti. (2) Bezpečnostná správa má, s prihliadnutím na nebezpe-čenstvá, ktoré podnik predstavuje, podať komplexnú charak-teristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o je-ho zameraní, umiestnení a činnostiach, o reálnych nebezpe-čenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie, a to vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu. | Y Y |  |  |
| Č 9 O 2 | Bezpečnostná správa musí obsahovať minimálne údaje uvedené v Prílohe II. Musí obsahovať tiež aktualizovaný sú-pis nebezpečných látok prítomných v podniku. | N |  | § 3 | (1) Bezpečnostná správa obsahuje základné informácie o podniku, vrátane jeho organizá-cie, riadenia a umiestnenia, opis okolia a životného prostredia, súpis, opis a umiestnenie vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku, opis činností a zariadení v podniku spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie, opis prevádzkových služieb týkajúcich sa spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemysel-ných havárií, ako aj pripravenosti na ich zdolávania, identifikáciu a analýzu zdrojov rizík závažných priemy-selných havárií a ich hodnotenie, vrátane príslušných bezpečnostných opatrení, informácie o programe prevencie závažných priemysel-ných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme, ako aj o opatreniach týkajúcich sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, vrátane informácií o havarijnom pláne a o podkladoch pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.4) (2) Vyhotovenie, členenie a rozsah bezpečnostnej správy majú byť primerané zložitosti a rizikovosti podniku a kon-krétnym podmienkam jeho umiestnenia. (3) Bezpečnostná správa má byť prehľadná, zrozumiteľná a má spĺňať kritériá podľa § 2. (4) Mapová dokumentácia má obsahovať mierku, v ktorej je vyhotovená, a vyznačený sever. Ostatná grafická doku-mentácia má byť vypracovaná a označená tak, aby z nej boli zrejmé jednotlivé rozmery, vzdialenosti, prípadne aj iné dô-ležité skutočnosti. | Y Y |  |  |
| Príloha II Bod I | Informácia o riadiacom systéme a o organizácii podniku s ohľadom na prevenciu veľkej havárie Tieto informácie obsahujú prvky uve-dené v Prílohe III. | N |  | § 4 O 1 a 3 § 10 O 1 a 2 | (1) Základné informácie o podniku pozostávajú z úvodnej časti, z informácie o organizácii a riadení podniku, z informácie o umiestnení podniku, zo situačného plánu podniku. (3) Informácia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje opis riadenia podniku a jeho organizačnej štruktúry, vrátane rozdelenia funkcií, zodpovedností a informačných tokov vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti prevádzky podniku. (1) Bezpečnostná správa má obsahovať prehľadnú infor-máciu o prijatom programe prevencie závažných priemysel-ných havárií a bezpečnostnom riadiacom systéme na jeho zabezpečenie. V odôvodnených prípadov, najmä u menších podnikov, môže byť program prevencie závažných priemyselných havárií osobitnou súčasťou bezpečnostnej správy. (2) Podrobnosti o programe prevencie závažných priemysel-ných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme usta-novuje osobitný predpis.7) | Y |  | Podrobnejšie náležitosti k údajom podľa odseku 1 písm. a), c) a d) obsahuje časť A, až C prílohy č. 1 tejto vyhlášky. V poznámke pod čiarou k odkazu 7) sa cituje vyhláška MŽP SR č. .../2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o preven-cii závažných priemyselných havárií a o doplnení niekto-rých zákonov. Pozri tabuľku zhody k vyššie cit. vyhláške. |
| Príloha II Bod II | Popis okolia podniku popis miesta a jeho okolia vráta-ne geografickej polohy, meteoro-logických, geologických, hydrografických podmienok a, ak je to potrebné, ich minulosť, identifikácia zariadení a ostatných činností podniku, ktoré predstavujú nebezpečenstvo veľkej havárie, popis oblastí, kde sa môže veľká havária vyskytnúť. | N |  | § 5 O 1 a 2 Príl. č. 2 | (1) Opis okolia podniku a životného prostredia má svojou podrobnosťou a rozsahom zodpovedať možným rizikám závažných priemyselných havárií tak, aby bolo zrejmé, že prevádzkovateľ v dostatočnej miere analyzoval životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ako aj ďalšie skutočnosti a faktory v okolí podniku z hľadiska ohrozenia okolia podniku a životného prostredia prípadnou závažnou priemyselnou haváriou, možného vzniku závažnej priemyselnej havárie v dôsledku pôsobenia faktorov majúcich pôvod v okolí podniku alebo v životnom prostredí. (2) Opis okolia podniku a životného prostredia obsahuje údaje podľa prílohy č. 2. V tejto časti bezpečnostnej správy sa podstatne podrobnejším spôsobom ako v časti o umiestnení podniku uvedie opis umožňujúci analyzovať možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zvýšenia závažnosti jej následkov v závislosti od okolia podniku a životného prostredia. A. Opis okolia podniku Opis okolia podniku obsahuje relevantné informácie najmä o obývaných oblastiach ..., citlivých a dôležitých verejných budovách ..., dôležitých verejnoprospešných a zásobovacích podnikoch a zariadeniach ..., dopravných komunikáciách a veľkých dopravných centrách ..., priemyselných činnostiach ..., ochranných pásmach pre objekty a zariadenia podľa písmena a) až e), o registrovaných pamiatkach1) a turisticky významných oblastiach (centrách). B. Opis životného prostredia Opis životného prostredia obsahuje v potrebnom rozsahu najmä nasledovné údaje: Povrchové a podzemné vody, osobitne zdroje pitnej vody, ... vrátane prípadných ochranných pásiem a emisných limitov.2) Chránené územia a iné osobitne chránené časti prírody a krajiny, citlivé ekosystémy, vzťah k územnému systému ekologickej stability.3) Potrebné údaje z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane prípadných oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.4) Potrebné údaje z hľadiska ochrany poľnohospodárske-ho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu.5) Meteorologické údaje, najmä ..... Geologické, hydrologické a hydrografické údaje, ... | Y Y Y |  | Pozri aj údaje v stĺpci 6 k posúdeniu zhody s časťou A a B bodu III Prílohy č. II Smernice Seveso II – nižšie. |
| Príloha II Bod III Časť A a B | Popis zariadenia popis hlavných činností a produk-tov jednotlivých častí podniku, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, zdrojov rizík veľkej havárie a podmienok, za ktorých by sa mohla veľká havária vyskyt-núť, spolu s popisom navrhova-ných preventívnych opatrení; popis procesov, najmä pracovných metód; | N |  | § 7 Príl. č. 3 § 8 | Časť bezpečnostnej správy týkajúca sa opisu činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 3. V niektorých podrobnostiach môže bezpečnostná správa (za podmienky dodržania ustanovenia § 3 ods. 3) odkazovať na dokumentáciu, ktorá je príslušnému orgánu k dispozícii na požiadanie. Táto časť dôvodovej správy má obsahovať predovšetkým opis činností a zariadení, v ktorých sú prítomné vybrané nebezpečné látky v množstve a za podmienok, vrátane umiestnenia voči iným zariadeniam a činnostiam, ktoré predstavujú riziko závažnej priemyselnej havárie. 1. Opis činností obsahuje najmä tieto údaje: základné prevádzkové činnosti, chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny, dočasné skladovanie vybraných nebezpečných látok v podniku, ostatné činnosti spojené s manipuláciou s vybranou nebezpečnou látkou, ...., odstraňovanie, zhromažďovanie, opätovné použite, recyklácia alebo zneškodnenie odpadov, čistenie odpadových plynov a odpadových vôd a ich vypúšťanie, ostatné fázy procesu, najmä úpravárenské a spracovateľské operácie. 2. V nadväznosti na opis činností sa uvedú potrebné údaje o technológii, najmä postupové diagramy, schémy potrubia a technolo-gického zariadenia, technologické zariadenie a ďalšie vybavenie, parametre technologického procesu ..., riadiace, kontrolné, poplašné a iné bezpečnostné systémy, dôležité kvalitatívne a kvantitatívne informácie o tokoch energií a materiálov ...., charakteristika výrobných podmienok a parametrov vybraných nebezpečných látok v normálnych i mimoriadnych podmienkach. 3. Opis stavebných objektov a zariadení, v ktorých sa mani-puluje s vybranými nebezpečnými látkami, najmä takých, na ktoré sa podľa hodnotenia rizík viažu hlavné riziká závažnej havárie, ..., 4. Opis opatrení, postupov a operácií na zaistenie bezpeč-nosti vo všetkých štádiách prevádzky ... Časť bezpečnostnej správy o prevádzkových službách dôležitých z hľadiska spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie obsahuje údaje podľa prílohy č. 4. | Y Y Y |  | V prílohe č. 4 tejto vyhlášky sa uvádzajú podrobnosti o pre-vádzkových službách podľa § 8. |
| Príloha II Bod III Časť C | C. Popis nebezpečných látok zoznam nebezpečných látok vrátane: identifikácie nebezpečných látok: chemický názov, číslo CAS, názov podľa nomen-klatúry IUPAC, maximálne množstvá nebez-pečných látok, ktoré sú prí-tomné alebo by mohli byť prítomné; 2.- fyzikálne, chemické, toxikologické vlastnosti a určenie pre človeka a životné prostredie bezprostred-ných i neskorších nebezpečen-stiev; 3. fyzikálne a chemické reakcie za normálnych podmienok použitia alebo za havarijných podmienok, ktoré sa dajú predpokladať. | N |  | § 6 O 1 až 4 | (1) Bezpečnostná správa má poskytnúť hodnoverné údaje o druhoch, množstvách a umiestnení vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku ako surovina, medziprodukt (polotovar), finálny produkt, vedľajší produkt, pomocný produkt, odpad, produkty vytvorené v dôsledku nekontrolovateľného priebehu chemického procesu alebo v prípade závažnej priemyselnej havárie. (2) Súčasťou bezpečnostnej správy je aj zoznam vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku. (3) Údaje o vybraných nebezpečných látkach prítomných v podniku obsahujú najmä druh a klasifikáciu vybranej nebezpečnej látky (číslo CAS a názov podľa IUPAC,5) obchodný názov, empirický vzorec, chemické zloženie, stupeň čistoty, najdôležitejšie prímesy), fyzikálne a chemické vlastnosti, údaje o jedovatosti a požiarnych charakteristikáchi (vyplývajú-ce z klasifikácie látky), ostatné špecifické vlastnosti (napr. podpora korózie, žieravosť). (4) V bezpečnostnej správe môžu byť odvolávky na ďalšie informácie o vybraných nebezpečných látkach ... | Y Y |  |  |
| Príloha II Bod IV | Identifikácia a analýza havarijných rizík a metódy prevencie podrobný popis možných scená-rov veľkých havárií a ich pravde-podobností alebo podmienok, za ktorých sa môžu vyskytnúť, vrá-tane zoznamu udalostí, ktoré mô-žu zohrať úlohu pri spustení kaž-dého z týchto scenárov, interných alebo externých príčin vzhľadom na zariadenie; odhad rozsahu a závažnosti dô-sledkov identifikovaných veľkých havárií; popis technických parametrov a vybavenia použitého na bezpečnosť zariadenia. | N |  | § 9 O 1 až 6 | (1) V bezpečnostnej správe sa jednoznačne deklarujú zistené riziká závažných priemyselných havárií a ich zdroje. (2) Postup pri analýze rizík má zabezpečiť získanie celkovej znalosti o bezpečnostnej situácii, o možnom ohrození života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku a o opatreniach na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzenie ich následkov. (3) Analýza rizík zahŕňa zistenie a analýzu častí podniku a zariadení, v ktorých môže dôjsť k závažnej priemyselnej havárii, pričom nie sú vylúčené ostatné časti podniku a zariadenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť jeho prevádzky, stanovenie zdrojov rizík, t.j. podmienok alebo udalostí, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku podniku alebo zariadenia a môžu zapríčiniť vznik závažnej priemyselnej havárie ..., opis reprezentatívnych scenárov možných závažných priemyselných havárií, pravdepodobnosť ich vzniku, vrátane podmienok a udalostí, za ktorých môžu vzniknúť, a odhad ich rozsahu a následkov, zhodnotenie prijatých preventívnych opatrení a opatrení na zmiernenie následkov závažných priemyselných havárií. (4) Podrobnosti o postupe pri analýze a hodnotení rizík ustanovuje osobitný predpis.6) (5) Opatrenia podľa odseku 3 písm. d) sa navrhujú a zavádzajú tak, aby zabránili zlyhaniu zariadenia vrátane chyby obsluhy, zabránili vzniku situácie spôsobujúcej nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie, znížili možné následky závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. (6) Pri hodnotení opatrení podľa odseku 5 sa prihliada tiež na zavedenie, účinnosť a spoľahlivosť bezpečnostných zariadení, najmä riadiacich systémov vrátane blokovacích zariadení, požiarnotechnických zariadení a ďalších systémov na ochranu pred požiarom (napríklad vodná clona, parná clona) a ochranou pred výbuchom, zariadení na obmedzenie úniku vybraných nebezpeč-ných látok, detekčných a poplachových systémov, automatických odstavovacích systémov, pultov integrovanej havarijnej ochrany, rýchlych postupov odstávky, osobitných opatrení proti neoprávnenej manipulácii. | Y Y |  | V poznámke pod čiarou k odkazu 6) sa cituje vyhláška MŽP SR č. .../2001 Z.z. o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií. |
| Príloha II Bod V | Opatrenia na ochranu a zásah za účelom obmedzenia dôsledkov ha-várie popis v podniku inštalovaného vy-bavenia na obmedzenie dôsled-kov veľkých havárií; organizácia varovania a zásahu; popis vnútorných alebo vonkaj-ších mobilizačných zdrojov; zoznam prvkov popísaných vo vyššie uvedených bodoch A, B a C, potrebných na vypracovanie vnútorného havarijného plánu pripraveného v súlade s článkom 11. | N |  | § 11 Príl. č. 5 | S prihliadnutím na výsledky analýzy nebezpečenstiev a hodnotenia rizík (§ 9) bezpečnostná správa obsahuje opis základných opatrení na úseku pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov, ktorý obsahuje údaje podľa prílohy č. 5. A. Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií Opis v podniku inštalovaného vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií obsahuje údaje najmä o opatreniach a zariadeniach podľa § 9 ods. 5 a 6 a o okolnostiach, za ktorých je toto vybavenie určené na použitie, ďalších prostriedkoch a zariadeniach na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov a o ich použiteľnosti- B. Opis organizácie a pohotovosti zásahu Ide najmä o nasledovné údaje: organizácia, zodpovednosť a postup pre prípad ohroze-nia; školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a havarijné zásahové útvary; aktivácia varovania poplachu alebo vyrozumenia pre osoby na území podniku, príslušné orgány, susedné podniky a zariadenia a, ak je to potrebné, aj pre verejnosť; identifikácia zariadení, ktoré potrebujú ochranu alebo záchranné zásahy, ako aj zariadení, ktorých činnosť je potrebné zabezpečiť na čo možno najdlhší čas aj počas závažnej priemyselnej havárie; identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a kontrolných centier; opatrenia na odstavenie procesov, zariadení a činností, ktoré majú potenciál zhoršiť následky závažnej priemyselnej havárie. C. Opis využiteľných zdrojov Opis využiteľných zdrojov obsahuje údaje o podstatných zdrojoch, ktoré je potrebné aktivovať v prípade závažnej priemyselnej havárie. Ide najmä o tieto údaje: aktivácia vonkajších zásahových jednotiek a ich koordinácia s vnútornými (podnikovými) zásahovými jednotkami, dohody o vzájomnej pomoci so susednými prevádzkovateľmi a mobilizácia vonkajších zdrojov, podnikové a iné miestne dostupné zdroje alebo zdroje dostupné na základe osobitnej dohody .... D. Zoznam prvkov podľa časti A až C potrebných na vypracovanie havarijného plánu (§ 18 zákona), podkladov pre plán ochrany obyvateľstva (§ 19 zákona), prípadne potrebné odkazy na už vypracovaný havarijný plán a na podklady podľa písmena b). | Y Y |  |  |
| Č 9 O 6 P (a) a (b) 98/443/ES | (a) Ak sú kompetentnému orgánu po-skytnuté dostatočné dôkazy o tom, že jednotlivé látky prítomné v podniku ale-bo v jeho časti nie sú v stave spôsobiť veľkú haváriu, potom môžu členské štáty v súlade s kritériami uvedenými v písmene (b) obmedziť rozsah v bez-pečnostnej správe požadovaných in-formácií o tých záležitostiach, ktoré sú relevantné prevencii ostávajúcich ne-bezpečenstiev veľkých havárií a obme-dzenia ich dôsledkov pre človeka a ži-votné prostredie. (b) Predtým, ako sa táto smernica apli-kuje, komisia, konajúc v súlade s článkom 16 Smernice 82/501/EHS, ustanoví harmonizované kritériá pre rozhodovanie kompetentného orgánu o tom, či je zariadenie v stave ne-schopnom spôsobiť nebezpečenstvo veľkej havárie v súlade s písmenom (a). Písmeno (a) sa neaplikuje, pokým neboli tieto kritériá ustanovené. Oslobodenie podľa článku 9(6) môže byť povolené, ak je splnené aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: 1. Fyzikálna forma látky Také látky pevného skupenstva, že za normálnych, ako aj abnormálnych podmienok, ktoré môžu byť odôvod-nene predpokladané, uvoľnenie hmoty alebo energie, ktoré môže vytvoriť nebezpečenstvo veľkej havárie, nie je možné. 2. Držanie a množstvá Látky balené alebo držané takým spô-sobom a v takých množstvách, že ma-ximálne možné uvolnenie za akých-koľvek podmienok nemôže vytvoriť nebezpečenstvo veľkej havárie. 3. Umiestnenie a množstvá Látky prítomné v takých množstvách a v takých vzdialenostiach od ostat-ných nebezpečných látok (v podniku alebo kdekoľvek), že nemôžu samy vytvoriť nebezpečenstvo veľkej havá-rie, ani iniciovať veľkú haváriu zahrnúc iné nebezpečné látky. 4. Klasifikácia Látky, ktoré sú definované ako nebez-pečné látky povahou ich klasifikácie do kategórií v Prílohe I, Časti 2 Smernice 96/82/ES, ale ktoré nemôžu vytvoriť nebezpečenstvo veľkej havárie a pre ktoré je preto klasifikácia do kategórií nevhodná na tieto účely. | N N |  | § 12 | Za odôvodnený prípad podmieňujúci možnosť povolenia výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy podľa § 9 ods. 8 zákona sa považuje prípad, pri ktorom je splnené aspoň jedno z nasledovných kritérií: fyzikálna forma – taká vybraná nebezpečná látka pevného skupenstva, u ktorej nie je možné, za normálnych podmienok, ako aj za všetkých odôvodnene predpokladateľných abnormálnych podmienok, také uvoľnenie hmoty alebo energie, ktoré by mohlo vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie; balenie, uloženie a množstvo – také balenie, uloženie alebo množstvo vybranej nebezpečnej látky, pri ktorom maximálne možné uvoľnenie za akýchkoľvek podmienok nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie; umiestnenie a množstvo – vybraná nebezpečná látka je prítomná v takom množstve a umiestnená v takej vzdialenosti od ostatných vybraných nebezpečných látok (v rámci podniku i mimo neho), že sama nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie, ani iniciovať inú závažnú priemyselnú haváriu s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok; klasifikácia – látka, ktorá je síce definovaná ako vybraná nebezpečná látka povahou jej klasifikácie do príslušnej kategórie podľa tabuľky II prílohy č. 1 zákona, ale ktorá nemôže vytvoriť nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie, a pre ktorú je preto klasifikácia do uvedenej kategórie na tieto účely nevhodná. | Y |  | Pozri Rozhodnutie Komisie č. 98/433/ES o harmonizova-ných kritériách pre oslobode-nie podľa článku 9 Smernice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých ha-várií zahŕňajúcich nebezpečné látky. |

Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky

o bezpečnostnej správe

### Základné informácie o podniku

A.  Úvodná časť

#### Úvodná časť obsahuje

- údaje o prevádzkovateľovi (najmä meno a priezvisko, obchodný názov, sídlo a miesto podnikania, právnu formu, meno štatutárneho orgánu, identifikačné číslo organizácie) a o podniku,

- súčasnú a plánovanú činnosť podniku a jeho ťažiskových zariadení (hlavné činnosti a výroba),

- rok založenia a najdôležitejšie etapy rozvoja podniku prípadne i ťažiskových zariadení, vrátane povolení a oprávnení na vykonávanie jednotlivých činností,

- počet zamestnancov pracujúcich v podniku, vrátane zamestnancov cudzích organizácií pracujúcich v podniku, počty zamestnancov v jednotlivých smenách, priemerné počty  návštevníkov,

- základný technický opis podniku, prípadne aj jeho ťažiskových zariadení, charakterizujúci podnik z hľadiska najzávažnejších rizík vyplývajúcich z prítomnosti vybraných nebezpečných látok a prevádzkovaných technológií.

B.  Informácia o umiestnení podniku

Informácia o umiestnení  podniku obsahuje údaje o topografii miesta situovania podniku, o základnom členení a prístupnosti podniku a jeho ťažiskových zariadení v rozsahu zodpovedajúcom miere rizika závažnej priemyselnej havárie, ako aj citlivosti a zraniteľnosti okolitého  životného prostredia.

Predložené topografické mapy  majú byť vyhotovené vo vhodnej mierke tak, aby zahŕňali areál podniku a okolité územie v rozsahu primeranom potenciálnemu dopadu závažných priemyselných havárií (vychádza sa pritom najmä zo scenárov závažných priemyselných havárií). Zreteľne sa na nich vyznačia najmä

- podnik ako celok, prípadne i jeho ťažiskové zariadenia,

- prístupové cesty k podniku, prípadne i k jeho ťažiskovým zariadeniam a únikové cesty z podniku, prípadne i od ťažiskových zariadení,

- ostatné komunikácie majúce význam z hľadiska zdolávania závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov,

- typ využitia územia v okolí podniku (napríklad priemysel, poľnohospodárstvo, sídelné útvary, environmentálne citlivé lokality, chránené územia),

- umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry, najmä

- nemocnice, školy, domovy dôchodcov,

- štadióny, železničné a autobusové stanice, kostoly, parky a iné miesta, kde sa pravidelne zhromažďuje značný počet osôb,

- železničná a dialničná sieť, letiská vrátane dráhového systému, diaľkové rozvody elektrickej energie a zemného plynu.

C.  Situačný plán podniku

Situačný plán podniku má byť vyhotovený vo vhodnej mierke tak, aby prehľadným spôsobom zahŕňal nižšie uvedené zariadenia a miesta činností. Dôležité zariadenia alebo časti podniku sa podľa potreby uvedú na osobitných mapách, schémach alebo iných vyobrazeniach vo väčšej mierke.

Situačný plán  má zodpovedajúcim spôsobom identifikovať zariadenia  a miesta činností  podniku vrátane

- hlavných skladovacích miest a výrobných zariadení,

- umiestnenia vybraných nebezpečných látok a ich množstva,

- infraštruktúry podniku (najmä potrubia a rozvody, nádrže, manipulačné miesta, voľné priestory),

- vzdialeností medzi jednotlivými zariadeniami a ich časťami,

- únikových ciest a zariadení na ukrytie osôb  v rámci podniku,

- riadiacich miest.

##### Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky

o bezpečnostnej správe

### Opis okolia podniku a životného prostredia

V tejto časti bezpečnostnej správy sa podstatne podrobnejším spôsobom ako v časti o umiestnení podniku uvedie opis umožňujúci analyzovať možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zvýšenia závažnosti jej následkov v závislosti od okolia podniku a životného prostredia.

A.  Opis okolia podniku

Opis okolia podniku obsahuje relevantné informácie najmä o

- obývaných oblastiach (napr. charakteristika území, vrátane  hustoty  obyvateľstva ),

- citlivých a dôležitých verejných budovách (školy, nemocnice, kostoly, policajné stanice, požiarne stanice, telefónne ústredne, domovy dôchodcov a pod.) ,

- dôležitých verejnoprospešných zásobovacích podnikoch a zariadeniach potenciálne ohrozených  následkami závažnej priemyselnej havárie (elektrina, voda, plyn,  telefón, kanalizácia atď.),

- dopravných komunikáciách  a veľkých dopravných centrách (najmä cesty, železničné trate vrátane osobných a zoraďovacích nádraží, vodné cesty vrátane prístavov, letecké koridory a  letiská vrátane dráhového systému, depá).

- priemyselných činnostiach (najmä  ich charakter, vzájomné rozmiestnenie a priestorové vzdialenosti od podniku,  obmedzenia vyplývajúce z činnosti iných podnikov),

- ochranných pásmach pre objekty a zariadenia podľa písmena a) až e), o registrovaných pamiatkach1) a turisticky významných oblastiach (centrách).

B.  Opis životného prostredia

Opis životného prostredia obsahuje v potrebnom rozsahu najmä nasledovné údaje:

- Povrchové a podzemné vody, osobitne zdroje pitnej vody, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, vodárenské toky a  vodohospodársky významné toky, vodárenské nádrže, vrátane prípadných ochranných pásiem a emisných  limitov.2)

- Chránené územia a iné osobitne chránené časti prírody a krajiny, citlivé ekosystémy, vzťah k územnému systému ekologickej stability.3)

- Potrebné údaje z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane prípadných oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.4)

- Potrebné údaje z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu.5)

- Meteorologické údaje, najmä

- priemerné a maximálne  údaje o zrážkach ( dážď, sneh, krúpy),

- búrková činnosť,

- vlhkosť, hmla,  mráz,

- charakter vetrov (prevládajúci smer a rýchlosť),

- výskyt tried stability počasia,

- maximálne a minimálne zaznamenané teploty.

- Geologické, hydrologické a  hydrografické údaje, najmä

- všeobecné geologická a hydrogeologická charakteristika,

- typ a stavba geologických štruktúr, najmä podmienky podložia,

- seizmicita,

- zosuvné územia, zátopové územia, možnosť povodní, zosuvov a poklesov terénu,

- iné miestne  špecifické prírodné nebezpečenstvá (nekontrolované požiare,  vulkanická činnosť a pod.).

Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky

o bezpečnostnej správe

### Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie

Táto časť dôvodovej správy má obsahovať predovšetkým opis činností a zariadení, v ktorých sú prítomné vybrané nebezpečné látky v množstve a za podmienok, vrátane umiestnenia voči iným zariadeniam a činnostiam, ktoré predstavujú riziko závažnej priemyselnej havárie.

- Opis činností obsahuje najmä tieto údaje:

- základné prevádzkové činnosti,

- chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny,

- dočasné skladovanie vybraných nebezpečných látok v podniku,

- ostatné činnosti spojené s manipuláciou s vybranou nebezpečnou látkou, najmä nakladanie, vykladanie, preprava (vrátane prepravy potrubím) v rámci podniku,

- odstraňovanie, zhromažďovanie, opätovné použitie, recyklácia alebo zneškodnenie odpadov,

- čistenie odpadových plynov a ich vypúšťanie,

- ostatné fázy procesu, najmä úpravárske a spracovateľské operácie..

- V nadväznosti na opis činností sa uvedú potrebné údaje o technológii, najmä

- postupové diagramy, schémy potrubia a technologického zariadenia,

- technologické zariadenie a ďalšie vybavenie,

- parametre technologického procesu (ich bezpečný rozsah) za normálnych i mimoriadnych podmienok,

- riadiace, kontrolné,  poplašné a iné bezpečnostné systémy,

- dôležité kvalitatívne a kvantitatívne informácie o tokoch energií a materiálov (energetická a materiálová bilancia) za riadnych podmienok prevádzky, pri spúšťaní a zastavovaní procesov a počas nepravidelných pracovných operácií,

- charakteristika výrobných podmienok a parametrov vybraných nebezpečných látok v normálnych i mimoriadnych podmienkach.

- Opis stavebných objektov a zariadení, v ktorých sa manipuluje s vybranými nebezpečnými látkami, najmä takých, na ktoré sa podľa hodnotenia rizík viažu hlavné riziká závažnej priemyselnej havárie, obsahuje najmä údaje o

- základoch,  konštrukcii a stabilite,

- použitých materiáloch z hľadiska bezpečnosti,

- vyhotovení a vybavení zariadení vystavených vysokým tlakom alebo vysokým teplotám,

- zabezpečení proti vonkajším vplyvom,

vrátane odkazov na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

- Opis opatrení, postupov  a operácií na zaistenie bezpečnosti vo všetkých štádiách prevádzky (spúšťanie, prevádzka, odstavovanie, mimoriadne podmienky alebo operácie, havarijné situácie).

Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky

o bezpečnostnej správe

### Prevádzkové služby

Opis vonkajšieho a vnútorného zabezpečenia služieb potrebných z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie obsahuje najmä tieto údaje:

A.  Vonkajšie služby

###### Vonkajšie dodávky, prívody alebo napájanie zo zdrojov

- elektrickej alebo inej energie,

- vody,

- iných kvapalných, plynných alebo tuhých médií.

B.  Vnútorné služby

- vnútorné elektrické siete

- vnútorná výroba energií, skladovanie  a zásobovanie palivami,

- havarijné napájanie,

- požiarno-technické zariadenia okrem elektrickej požiarnej signalizácie a ďalšie systémy na ochranu pred požiarom (napríklad vodná clona, parná clona),

- horúcovody a iné rozvodné siete na kvapaliny,

- rozvody vzduchu,

- komunikačné a informačné systémy.

C.  Ostatné služby

- bezpečnostne technické,

- zdravotné,

- riadiace strediská,

- záchranné,

- stráženie objektu alebo zariadenia,

- laboratóriá,

- údržba, opravy  a iné.

D.  Nakladanie s odpadovými vodami

- kanalizácia a nakladanie  s odpadovými vodami,

- zariadenie na kontrolu a zber vody použitej na hasenie.

E.  Monitorovacie služby

- meteorologické stanice,

- detekcia únikov toxických vybraných  nebezpečných látok do ovzdušia,

- detekcia únikov toxických vybraných nebezpečných látok do vody, pôdy  a horninového prostredia,

- elektrická požiarna signalizácia,

- detekcia prítomnosti  výbušných látok,

- monitorovanie  vstupu a pohybu cudzích osôb.

Príloha č. 5 k vyhláške Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky

o bezpečnostnej správe

Pripravenosť na zdolávanie závažných priemyselných havárií

a na obmedzovanie ich následkov

A.  Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií

Opis v podniku inštalovaného vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií obsahuje údaje najmä o

- opatreniach a zariadeniach podľa § 9 ods. 5 a 6 a o okolnostiach, za ktorých je toto vybavenie určené na použitie,

- ďalších prostriedkoch a zariadeniach na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov a o ich použiteľnosti.7)

B.  Opis organizácie pohotovosti a zásahu

Ide najmä o nasledovné údaje:

- organizácia, zodpovednosť a postup pre prípad ohrozenia;

- školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a havarijné zásahové útvary;

- aktivácia varovania, poplachu alebo vyrozumenia pre osoby  na území podniku, príslušné orgány, susedné podniky a  zariadenia a, ak to je potrebné, aj pre verejnosť;

- identifikácia zariadení, ktoré potrebujú ochranu alebo záchranné zásahy, ako aj zariadení, ktorých činnosť je potrebné zabezpečiť na čo možno najdlhší čas aj počas závažnej priemyselnej havárie

- identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a kontrolných centier;

- opatrenia na odstavenie procesov, zariadení a činností, ktoré majú potenciál zhoršiť následky závažnej priemyselnej havárie.

C.  Opis využiteľných zdrojov

Opis využiteľných zdrojov obsahuje údaje o podstatných zdrojoch, ktoré je potrebné aktivovať v prípade závažnej priemyselnej havárie. Ide najmä o tieto údaje:

- aktivácia vonkajších zásahových jednotiek a ich koordináciu s vnútornými (podnikovými) zásahovými jednotkami,

- dohody o vzájomnej pomoci so susednými prevádzkovateľmi a mobilizácia vonkajších zdrojov;

- podnikové a iné miestne dostupné zdroje alebo zdroje dostupné na základe osobitnej dohody (technická, organizačná a informačná pomoc, špecializované zdravotnícke služby atď.).

###### Zoznam prvkov podľa časti A až C potrebných na vypracovanie

- havarijného plánu (§ 18 zákona),

- podkladov pre plán ochrany obyvateľstva (§ 19 zákona),

prípadne potrebné odkazy na už vypracovaný havarijný plán a na  podklady podľa písmena b).

# Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

# N á v r h

Vyhláška

# Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) .......................

o havarijných plánoch

Bratislava 8. novembra 2001

# Návrh

Vyhláška

# Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) .......................

o havarijných plánoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 12 a § 20 ods. 3 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

- obsahu havarijných plánov, o ich vypracúvaní, uchovávaní, precvičovaní a prehodnocovaní, ako aj o oboznamovaní zamestnancov podniku a ďalších osôb s nimi,

- použiteľnosti prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov.

DRUHÁ ČASŤ

HAVARIJNÉ PLÁNY

§ 2

Všeobecné požiadavky

- Havarijný plán má byť zostavený a uložený tak, aby zabezpečoval

- včasnú a primeranú reakciu na bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej havárie alebo na vzniknutú závažnú priemyselnú haváriu,

- vykonanie potrebných opatrení na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred následkami závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie týchto následkov, vrátane primeraných opatrení na umožnenie obnovy (sanácie) životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.

- Havarijný plán má byť prehľadný, stručný a zrozumiteľný.

§ 3

Časti havarijného plánu

Havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie. Člení sa na

- všeobecnú (informatívnu) časť,

- pohotovostnú časť,

- operatívnu časť.

§ 4

Všeobecná (informatívna) časť

Všeobecná (informatívna) časť havarijného plánu obsahuje najmä

- všeobecné údaje o podniku a jeho okolí, najmä

- všeobecný opis podniku, jeho objektov a zariadení, charakteru jeho výrobného programu (procesov),

- príjazdové a iné komunikácie,

- údaje o pracovnej dobe, obsadení smien zamestnancami a o zabezpečení protihavarijnej prevencie v mimopracovnom čase,

- opis umiestnenia podniku a jeho okolia, vrátane geografických, hydrografických, meteorologických a iných pomerov,  terénnych prekážok či priehlbní, osídlenia, citlivých alebo osobitne chránených objektov, zón a zariadení, ako aj objektov a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom rizika pre podnik,

- osobitné údaje o podniku, najmä

- opis a plán rozvodov vybraných nebezpečných látok a jednotlivých médií používaných v podniku (najmä elektrická energia, vykurovacie a chladiace médiá, para, stlačený vzduch, inertný plyn, voda) a rozvodov na odvádzanie odpadových médií, prípadne aj rozvodov (produktovodov) na expedíciu hotových výrobkov, vrátane potrebných fyzikálnych veličín či údajov (najmä tlak, teplota, svetlý priemer potrubia, druh a množstvo média),

- opis a rozmiestnenie základných uzatváracích zariadení na rozvodoch podľa bodu 1,

- umiestnenie a funkciu poplachových  a  výstražných zariadení,

- umiestnenie a funkciu požiarno-technických zariadení a ďalších systémov na ochranu pred požiarmi (napríklad vodná clona, parná clona).

§ 5

Pohotovostná časť

(1) Pohotovostná časť havarijného plánu obsahuje najmä:

- plán vyrozumenia a zvolania obsahujúci (spravidla i s poradím postupu a zodpovednosti)

zoznam osôb, orgánov a organizácií, ktoré treba

- v prípade určitého druhu havárie povolať na miesto havárie,

- informovať o určitom druhu havárie,

prípadne i so vzorom takéhoto vyrozumenia (zvolania),

- zoznam vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov, útvarov a služieb podniku, ktorým havarijný plán ukladá určité povinnosti, najmä mená a funkcie osôb poverených na

- riadenie prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov,

- koordináciu činnosti s externými jednotkami zasahujúcimi na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov,

- spôsob vyhlásenia poplachu a varovania pre zamestnancov a tretie osoby zdržiavajúce sa na území podniku a v prípade potreby aj spôsob vyhlásenia poplachu alebo varovania okolia podniku,

- uvedenie a stručný opis zdrojov nebezpečenstva so zvýraznením ťažiskových (najzávažnejších) zdrojov nebezpečenstva spôsobilých zapríčiniť závažnú priemyselnú haváriu,

- určenie záchranných a únikových ciest a zhromaždísk pre zamestnancov a tretie osoby zdržiavajúce sa na území podniku (tieto veci môžu byť obsahom osobitného evakuačného plánu),

- určenie miesta na riadenie zdolávania závažnej priemyselnej havárie, základní pre zasahujúce jednotky a pod.,

- zoznam a potrebné údaje o vybraných nebezpečných látkach prítomných v podniku (podľa potreby i s bližším opisom ich rozmiestnenia) - najmä druh, názov, množstvo, dôležité fyzikálne, chemické, toxikologické a iné nebezpečné vlastnosti, ich možné nebezpečné reakcie najmä pôsobením ohňa,  teploty a určitých spôsobov prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie,

- zoznam, opis a vyznačenie objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, ktoré vyžadujú na čo najdlhší možný čas neprerušený chod (vrátane prítomnosti obslužného alebo riadiaceho personálu) i počas závažnej priemyselnej havárie, vrátane spôsobu vybavenia, kvalifikácie a spôsobu zabezpečenia ochrany týchto zamestnancov a komunikácie s nimi,

- zoznam a rozmiestnenie  prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzenie ich následkov ( § 12 a 13),

- základné pokyny pre správanie sa zamestnancov a tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch podniku v prípade závažnej priemyselnej havárie.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 písm. e) až j) môžu byť podľa potreby konkretizované pre jednotlivé scenáre havárií v operatívnej časti havarijného plánu.

§ 6

Operatívna časť

(1) Operatívna časť havarijného plánu obsahuje scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory scenárov pre jednotlivé reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií (ďalej len „scenár“), ktoré môžu nastať v dôsledku aktivácie alebo nezvládnutia zdrojov nebezpečenstva v podniku, prípadne v jeho okolí.

(2) Scenáre sa zostavujú najmä na základe hodnotenia rizík so zohľadnením špecifických podmienok podniku a jeho okolia a ich vzájomne možných interakcií. Obsahujú najmä

- okolnosti ovplyvňujúce vznik a časový priebeh vývoja havarijného stavu a závažnej priemyselnej havárie,

- možné následky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok,

- opatrenia na zastavenie rozvoja havarijného stavu a jeho prerastenia do závažnej priemyselnej havárie,

- opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a opatrenia potrebné na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred jej následkami a na obmedzenie týchto následkov,

- určenie zón ohrozenia.

(3) Pri zostavovaní jednotlivých scenárov sa spravidla vychádza z týchto možných druhov závažných priemyselných havárií:

- únik (výron, nadmerná emisia) látok, najmä vybraných nebezpečných látok,

- požiar,

- výbuch,

- kombinácia prípadov uvedených v písmenách a) až c).

(4) Pri vypracúvaní scenárov sa zohľadňujú najmä

- možné účinky vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,1) nielen na osoby a zariadenia v podniku alebo v jeho okolí ohrozené haváriou, ale aj na zasahujúce jednotky,

- uvoľňovanie a šírenie vybraných nebezpečných látok v ovzduší, vo vodách alebo v pôde po úniku, požiari alebo výbuchu,

- možné ďalšie následky spojené s únikom, požiarom alebo výbuchom,

- účinnosť a vykonateľnosť navrhovaných opatrení na zdolanie konkrétneho druhu závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov,

- rozsah a závažnosť možného ohrozenia a spôsobenia škôd na živote a zdraví ľudí, na   životnom prostredí a na majetku, vrátane určenia (výpočtu) a vyznačenia jednotlivých zón ohrozenia, a to aj v časovom vývoji.

(5) Pri scenároch týkajúcich sa úniku vybraných nebezpečných látok (vrátane ich možného požiaru alebo výbuchu) sa ďalej berú do úvahy najmä

- možné príčiny a charakter úniku a predpokladané množstvo unikajúcej vybranej nebezpečnej látky alebo inej škodliviny za jednotku času,

- spôsob šírenia (rozptyľovania, usadzovania a pod.) unikajúceho média  (plyn, plynový mrak, prach, aerosol, roztekanie a vsakovanie, splachovanie zrážkovou alebo hasiacou vodou) pri nepriaznivých a priemerných atmosférických podmienkach, so zohľadnením topografie zariadenia, podniku a jeho okolia, vrátane

- predpokladaných časových a priestorových špičkových koncentrácií a dávok v ovzduší (kontaminácia ovzdušia),

- usadzovania sa alebo vsakovania do pôdy (kontaminácia pôdy),

- predpokladaných ciest šírenia sa unikajúceho média v povrchových a podzemných vodách, vrátane časových a priestorových priebehov koncentrácií (kontaminácia vôd),

- škodlivosť a rizikovosť unikajúceho média, najmä zraňujúce a smrteľné koncentrácie a dávky,

- v prípade  horľavých  alebo výbušných vybraných nebezpečných látok tiež možné kombinácie ich úniku s požiarom alebo výbuchom (s prihliadnutím na medze výbušnosti), vrátane

- tepelného žiarenia pri otvorenom ohni (plameni),

- vzniku a šírenia sa nebezpečných produktov požiaru,

- časového a priestorového priebehu špičkových koncentrácií a dávok škodlivín,

- časového a priestorového priebehu špičkových hodnôt pretlaku a podtlaku,

- zhodnotenia nebezpečenstva rozletu trosiek, úlomkov a pod.

(6) Pri scenároch týkajúcich sa iba požiarov treba vychádzať z dokumentácie vyžadovanej predpismi o ochrane pred požiarmi.2)

(7) Pri scenároch týkajúcich sa druhu závažnej priemyselnej havárie podľa odseku 3 písm. c), sa berie do úvahy, popri prvkoch uvedených v odseku 5, najmä

- predpokladaný časový a  priestorový priebeh špičkových hodnôt pretlaku a podtlaku a

- zhodnotenie nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov, s prípadným zohľadnením stavebnej (pasívnej) ochrany.

(8) Pre každý  zo scenárov musí byť určený postup, ľudské a materiálne zdroje (interné, prípadne i externé), ako aj ďalšie konkrétne opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov, vrátane systému spojenia a monitoringu.

(9) Osobitne musia byť zvýraznené scenáre závažných priemyselných havárií, ktorých zdolanie prípadne účinky presahujú rámec podniku, takže je potrebná  aktivácia síl a postupov podľa plánu ochrany obyvateľstva.3)

§ 7

Grafická dokumentácia

(1) Grafická dokumentácia má spolu s písomnou časťou havarijného plánu tvoriť ucelený súbor. Preto v nadväznosti na písomnú časť obsahuje najmä údaje podľa § 4 písm. a) bod 2 a 4 a písm. b), § 5 ods. 1 písm. d) až i), § 6 ods. 2 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. b) a d) a  ods. 6, 7 a 9.

(2) Vyhotovenie a mierka grafickej časti dokumentácie havarijného plánu má byť primeraná účelu, na ktorý má slúžiť, a zodpovedať požiadavkám podľa § 2 ods. 2.

§ 8

Vypracúvanie havarijného plánu

(1) Prevádzkovateľ určí komisiu zodpovednú za vypracovanie havarijného plánu.

(2) Pri vypracúvaní havarijného plánu sa vychádza z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobitným zreteľom na výsledky hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií.4)

(3) Na práci komisie podľa odseku 1 sa podľa potreby zúčastňujú aj ďalší zamestnanci podniku a zástupcovia zamestnancov5), prípadne tiež zamestnanci inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa vykonávajúcej práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“).

(4) Havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania (prípadne vypracúvania jeho jednotlivých častí) spravidla konzultuje aj s príslušnými orgánmi a organizáciami. Predmetom konzultácií sú najmä

- potreba súčinnosti, prípadne priamej pomoci (zásahu) príslušných orgánov a organizácií pri určitých scenároch vrátane potrebnej koordinácie,

- zabezpečenie potrebnej nadväznosti havarijného plánu na plán ochrany obyvateľstva, prípadne na obdobné dokumenty príslušných orgánov a organizácií,

- použiteľnosť určitých prostriedkov na likvidáciu závažnej priemyselnej havárie a obmedzovanie jej následkov,

- spôsob velenia (riadenia prác) pri spoločnom nasadení podnikových a externých jednotiek.

(5) Havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje podľa potreby aj s prevádzkovateľmi ďalších podnikov a s inými subjektmi, ktoré svojou činnosťou, umiestnením, napojením na energetické a iné siete predstavujú možný zdroj rizika závažnej priemyselnej havárie v podniku, prípadne zväčšenia jej následkov.

(6) V prípade, že sa havarijný plán zložitého alebo rozsiahleho podniku skladá z viacerých čiastkových havarijných plánov vypracovaných pre jeho jednotlivé samostatné (technologicky, priestorovo a pod.) ucelené časti, všetky čiastkové havarijné plány musia byť vo vzájomnom súlade a prepojené tak, aby boli splnené požiadavky podľa § 2.

(7) Na vypracovanie havarijného plánu možno využiť aj dokumentáciu vypracovanú podľa požiadaviek osobitných predpisov.6) Spôsob, prípadne forma zapracovania tejto dokumentácie do havarijného plánu záleží najmä od konkrétnej situácie v podniku, ako aj od druhu a rozsahu uvedenej dokumentácie.

§ 9

Oboznamovanie s havarijným plánom

(1) Prevádzkovateľ zabezpečí v potrebnom rozsahu oboznamovanie s havarijným plánom, prípadne s jeho príslušnými časťami

- všetkých osôb a služieb, ktorým havarijný plán ukladá určité povinnosti, s týmito povinnosťami - podľa potreby overí aj ich spôsobilosť na plnenie týchto povinností;

- zamestnancov podniku a zástupcov zamestnancov,5)

- vedenia, prípadne priamo zamestnancov cudzej organizácie;

- prevádzkovateľov susedných podnikov a verejnosti, ktorí by mohli byť dotknutí prípadnou haváriou.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na oboznamovanie so zmenami (aktualizáciou) havarijného plánu.

(3) O oboznamovaní podľa odseku 1 a 2 vedie prevádzkovateľ evidenciu.

§ 10

Precvičovanie havarijného plánu

(1) Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné precvičovanie jednotlivých situácií (scenárov) podľa havarijného plánu za účasti príslušných zamestnancov podniku a podnikových služieb (závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, záchranná služba, objektový útvar civilnej ochrany, strážna služba, zdravotná služba), prípadne i zamestnancov cudzej organizácie, ako aj iných orgánov a organizácií, s ktorých súčinnosťou sa pri konkrétnom scenári v havarijnom pláne ráta.

(2) Interval precvičovania, rozsah a náplň jednotlivých cvičení určí prevádzkovateľ najmä s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík.7)

(3) V oznámení plánovaného precvičovania havarijného plánu8) prevádzkovateľ uvedie termín konania cvičenia, jeho tématiku, čas trvania a subjekty, ktoré sa na ňom majú zúčastniť.

(4) Súčasťou dokumentácie havarijného plánovania je aj chronologický záznam o cvičení a rozbor cvičenia (vrátane potrebných opatrení) vykonaný prevádzkovateľom.

§ 11

Prehodnotenie a aktualizácia havarijného plánu

(1) Interval pravidelného prehodnocovania (revízie) a potrebnej aktualizácie havarijného plánu určí prevádzkovateľ najmä s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík, ako aj na výsledky rozborov z precvičovania havarijného plánu.

(2) Bez ohľadu na intervaly podľa odseku 1 zabezpečí prevádzkovateľ prehodnotenie a potrebnú aktualizáciu havarijného plánu

- v prípade takej zmeny zariadenia, podniku, technologického procesu, vlastností, požiarnych charakteristík, množstva alebo umiestnenia vybraných nebezpečných látok, ktorá by mohla mať významný vplyv na riziko  závažnej priemyselnej havárie,

- na základe nariadenia okresného úradu alebo iného príslušného orgánu,9) ak takáto potreba vyplýva zo zistení z výkonu štátneho dozoru,10) alebo z potrebnej zmeny havarijnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov,6) alebo z nových technických poznatkov z analýzy závažných priemyselných havárií či v oblasti hodnotenia rizík,

- na základe potreby, ktorá vyplynie z precvičovania alebo prehodnocovania plánu ochrany obyvateľstva podľa osobitných predpisov.11)

(3) Záznamy o prehodnotení havarijného plánu podľa odseku 1 a 2 sú súčasťou dokumentácie havarijného plánovania.

(4) Na aktualizáciu havarijného plánu sa vzťahuje rovnako § 8. Aktualizácia sa vykoná vo všetkých exemplároch havarijného plánu.

## TRETIA ČASŤ

POUŽITEĽNOSŤ PROSTRIEDKOV NA ZDOLÁVANIE

ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

§ 12

Prostriedky na zdolávanie závažných priemyselných havárií

a obmedzovanie ich následkov

(1) Prostriedkami na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov12) sa rozumejú najmä prostriedky na

- kontrolu, meranie a riadenie technologického procesu a signalizáciu závažných odchýlok, vrátane prípadnej automatickej korekcie tohto stavu,

- ochranu zamestnancov a ďalších osôb zdržiavajúcich sa s vedomím prevádzkovateľa na území podniku, ktoré môžu byť ohrozené  závažnou priemyselnou haváriou,

- obmedzenie rozvoja závažnej priemyselnej havárie už v počiatočných štádiách, zmenšenie jej rozsahu a obmedzenie jej následkov pre podnik a jeho okolie,

- zdolanie závažnej priemyselnej havárie, vrátane prostriedkov a zariadení na ochranu osôb zúčastnených na jej zdolávaní, na zisťovanie a vymedzovanie zón  ohrozenia a na potrebný monitoring.

- Prostriedkami podľa odseku 1 sú najmä prostriedky,

- ktorými priamo disponuje podnik (sú v jeho vlastníctve, správe alebo užívaní),

- ktorými disponujú externé zásahové jednotky (najmä jednotky požiarnej ochrany, civilnej ochrany, záchrannej zdravotnej služby), prípadne ďalšie organizácie, s ktorých súčinnosťou sa ráta v havarijnom pláne (správca vodného toku, vodárne a kanalizácie, elektrorozvodný závod a pod.),

- ktorých použitie pre prípad závažnej priemyselnej havárie má prevádzkovateľ zmluvne dohodnuté so subjektom disponujúcim s týmito prostriedkami (rôzne špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a pod.).

(3) Druh, rozsah, množstvo a rozmiestnenie prostriedkov podľa odseku 1, i s prihliadnutím na požiadavky osobitných predpisov,6) vyplýva predovšetkým z havarijného plánu, prípadne aj z bezpečnostnej správy a ďalších organizačných a riadiacich aktov prevádzkovateľa.

§ 13

Použiteľnosť prostriedkov

(1) Forma a spôsob zabezpečenia disponibilnosti prostriedkov na zdolávanie závažných  havárií a na obmedzovanie ich následkov sa uvádza v dokumentoch uvedených v § 12 ods. 3.

(2) Pre prostriedky podľa § 12 ods. 2 písm. a) prevádzkovateľ vytvorí systém, z ktorého má jednoznačne vyplývať najmä

- ktoré prostriedky a v akom množstve sa nachádzajú priamo v príslušnom zariadení (cechu, sklade a pod.), či už ako priama súčasť technologického zariadenia, prípadne riadiaceho (ovládacieho) centra, alebo ako pohotovostná rezerva (zásoba),

- ktoré prostriedky a v akom množstve sa nachádzajú v havarijnom sklade alebo v inom osobitnom sklade v rámci podniku,

- účel, na aký môžu byť prostriedky použité a právomoc a zodpovednosť za riadne využívanie týchto prostriedkov,

- zodpovednosť za udržiavanie prostriedkov vo funkčnom a bezpečnom stave vrátane potrebných kontrol, preskúšavania, kalibrácie, údržby a pod.,

- vedenie príslušnej evidencie o stave a pohybe zásob prostriedkov, vrátane účelu ich použitia a doplnenia, ako aj o skúškach a kontrolách podľa písmena d).

(3) Použiteľnosť a spôsob použitia prostriedkov uvedených v § 12 ods. 2 písm. b) vyplýva z jednotlivých scenárov v havarijnom pláne, ako aj z predpisov, postupov a ďalšej dokumentácie, ktorou sa riadi činnosť uvedených zásahových jednotiek a ďalších subjektov.

(4) Použiteľnosť prostriedkov uvedených v § 12 ods. 2 písm. c) zabezpečí prevádzkovateľ zmluvným spôsobom, z ktorého musí vyplývať najmä

- druh a množstvo zmluvne zabezpečených prostriedkov,

- spôsob poskytnutia (prenájom, dodávateľská forma použitia vrátane obsluhy a pod.),

- čas od vyžiadania po poskytnutie prostriedku a doba poskytnutia,

- ďalšie zmluvné podmienky (cena, riadenie, zodpovednosť, sankcie a pod.).

## ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť .......

O d ô v o d n e n i e

k návrhu vyhlášky o havarijných plánoch

A.  Všeobecne

Havarijné plánovanie je dôležitým systémovým nástrojom nielen na zabezpečenie pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, ale tiež na prevenciu závažných priemyselných havárií v širšom zmysle slova.

Preto tejto oblasti venuje osobitnú pozornosť ako platná právna úprava v Európskej únii reprezentovaná najmä Smernicou Rady č. 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II), tak aj príslušné predpisy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a medzinárodné dohovory, najmä

- Dohovor EHK OSN o vplyvoch priemyselných havárií presahujúcich štátne hranice (Helsinský dohovor),

- Dohovor MOP č. 174 o prevencii veľkých priemyselných nehôd.

Účelom havarijného plánovania je zabezpečenie včasnej a adekvátnej prípravy a reakcie na závažnú priemyselnú haváriu alebo jej bezprostrednú hrozbu v záujme ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku.

Preto je potrebné upraviť určité podrobnosti týkajúce sa

- náležitostí (obsahu) havarijných plánov,

- postupu a spôsobu vypracúvania a revízie (prehodnocovania) a aktualizácie havarijných plánov,

- oboznamovania príslušných osôb s havarijným plánom,

- precvičovania situácií podľa havarijného plánu (cvičné poplachy, plánované precvičovanie, resp. testovanie havarijného plánu a pod.),

- zabezpečenia použiteľnosti prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov.

B.  K jednotlivým ustanoveniam

K § 1

Predmetom právnej úpravy podľa tejto vyhlášky v súlade s príslušnými splnomocňovacími ustanoveniami zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sú podrobnosti o (vnútropodnikových) havarijných plánoch (prvá časť vyhlášky) a o použiteľnosti prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov, ktoré majú zabezpečiť prevádzkovatelia podnikov podliehajúcich pod režim zákona (druhá časť vyhlášky).

K § 2

Ustanovujú sa v ňom základné (všeobecné) požiadavky na obsah, zostavenie a uloženie havarijného plánu.

K § 3 až 7

Ustanovuje sa v nich základné členenie (§ 3) a obsahové náležitosti jednotlivých častí havarijného plánu (§ 4 až 7).

V § 4 sa ustanovujú náležitosti všeobecnej (informatívnej) časti havarijného plánu. Medzi objekty a zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom rizika pre podnik [písmeno a) bod 4)] možno zaradiť napríklad blízke nebezpečné podniky, dopravné komunikácie, elektrické vzdušné vedenia veľmi vysokého napätia, letecké koridory a letiská vrátane pristávacích dráh a približovacích koridorov atď.

Medzi rozvody a plány podľa písmena b) možno zahrnúť napríklad plán potrubí a rozvodov, kanalizačný plán (chemická kanalizácia, kanalizácia odpadových vôd a splaškových vôd) vrátane príslušných uzáverov, možností prepojenia, obchvatov, napojenia na čistiareň odpadových vôd, spôsobu a charakteru vyústenia a pod. Medzi poplachové a výstražné zariadenia podľa písmena b) bod 3 možno zaradiť napr. požiarne hlásiče, resp. ohlasovne požiarov, núdzové telefóny, ligifóny, vysielačky, reproduktory, sirény.

V § 5 sa ustanovuje obsah pohotovostnej časti havarijného plánu. Poplachový plán (plán vyrozumenia a zvolania) by mal obsahovať, s ohľadom na charakter a závažnosť havárie  (spravidla v tabuľkovej forme, prípadne i vo forme jednoduchých schém), najmä

- dôležité poplachové adresy (vrátane č. telefónu, faxu a pod.  počas i mimo pracovnej doby)

- v rámci podniku (interné) - napr. centrálny dispečing, resp. havarijné centrum, ohlasovne požiaru, závodný hasičský útvar alebo závodný hasičský zbor, závodná (objektová) jednotka civilnej ochrany, záchranná služba, vedúci likvidácie havárie, vedúci prevádzky, požiarny technik, havarijný technik, bezpečnostný technik, vodohospodár, závodný lekár, závodná stráž, útvar ochrany životného prostredia, energetik a pod.,

- mimo podniku (externé) - príslušné orgány požiarnej ochrany, hygieny, civilnej ochrany, polície, inšpekcie práce,  štátneho dozoru nad ochranou životného prostredia, obce, špeciálne záchranné, sanačné a pod. jednotky, dotknuté podniky v okolí, ako aj obzvlášť citlivé zariadenia v okolí (železničné a autobusové stanice, školy a škôlky, nemocnice, štadióny atď.), príslušné masovokomunikačné prostriedky atď.,

prípadne i s poradím postupu vyrozumenia a zodpovednosti za hlásenie.

- vzor (obsah) predbežného (i následného) hlásenia o havárii.

V § 6 sa ustanovujú náležitosti pre operatívnu časť havarijného plánu. Ide o najrozsiahlejšiu a z hľadiska pripravenosti na zdolanie závažných priemyselných havárií najdôležitejšiu časť havarijného plánu.

V odseku 2, 4 a 8 sa uvádzajú určité spoločné náležitosti havarijných scenárov, resp. okolnosti, ktoré treba brať do úvahy pri ich vypracúvaní. V odsekoch 3, 5 až 7 sa uvádzajú podrobnejšie náležitosti pre vypracovanie reprezentatívnych scenárov pre jednotlivé predpokladané (predvídateľné) druhy závažných priemyselných havárií.

V tejto  časti  sú  charakterizované  rôzne   predvídateľné   druhy   závažných priemyselných havárií (reprezentatívne typy havarijných scenárov), ktorých výskyt  v podniku  je možné predpokladať. Ide najmä a výbuch typu UVCE/CVCE (Unconfined -  Confined - Vapor Cloud Explosion – výbuch neohraničeného – ohraničeného – oblaku  pár alebo plynov), napr. zásobníky so skvapaľnenými plynmi a pod., vrátane  rozptylu  toxických plynov, ktoré netvoria výbušné atmosféry ( napr.:  chlór ) alebo tvoria aj výbušné atmosféry a toxické oblaky – zmesi pár a plynov so vzduchom pri atmosferických podmienkach ( napr.: čpavok).

Výbuch typu BLEVE ( Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion  - výbuch pár vriacej kvapaliny ) - zásobníky  so skvapalnenými  technickými plynmi po ich tepelnej expozícii.

Boil Over – prevretie cez – prevretie cez okraj zásobníka   s možnoťou  rozšírenia na väčšiu plochu napr.: veľkokapacitné  zásobníky ropy.

Celková filozofia  havarijného plánovania na základe spracovania reprezentatívnych havarijných scenárov a súborov scenárov pre reprezentatívny typ havarijného scenára  spočíva práve v pripravenosti  na  havarijné stavy, ktoré sú dopredu poznané v modelových stavoch.  Pripravenosť je obsiahnutá  v poznatkoch  zo súboru scenárov, ktoré obsahujú časový priebeh  uvoľnenia nebezpečnej látky napr.: výtoku z otvoru v zásobníku, v potrubí a pod. Spektrum súboru scenárov jednotlivých reprezentatívnych  havarijných scenárov významne ovplyvňujú klimatické podmienky  na lokalite, kde sa podnik nachádza. Spracovaním výberu  týchto údajov  z databázy dlhodobého sledovania meteorologických parametrov autorizovanou inštitúciou (napr. Slovenským hydrometeorologickým ústavom) a ich uplatnením v scenároch tieto potom  poskytujú pomerne presné a na zmeny počasia reagujúce  výstupné informácie o časovom  rozvoji oblaku, jeho koncentračnom obsahu v zvolenej koncentrácii a v definovanej  vzdialenosti od miesta  úniku látky.  V prípade toxických plynov je potrebné  ohodnotiť  vzdialenosť dosahu oblaku  v zadanej koncentrácii aj s vplyvom napr. výškovej inverzie. Vývoj koncentrácie tak toxických látok, ako aj výbušných  atmosfér je potrebné stanoviť  v časovom vývoji (napr. 60 minút) tak pre voľný priestor,  ako aj pre uzatvorený priestor - napr.: v budovách pri uzatvorených oknách. Výstupy  jednotlivých scenárov musia zabezpečiť  dostatočne vierohodné  informácie pre rozhodovací proces v priebehu havárie a v precvičovaní havarijných stavov. Je potrebné charakterizovať aj generovanie vybraných nebezpečných látok potom, čo sa technologický proces (chemické reakcie) dostane do stavu nekontrolovateľného  priebehu so vznikom a produkciou vybranej nebezpečnej látky.

V prípade výbušných plynov  scenáre definujú aj tlakové účinky  na okolie, dosahy výbušných oblakov  v definovaných (najčastejšie sa vyskytujúcich)    meteorologických stavoch (trieda stability počasia, rýchlosť vetra, výšková inverzia a pod.). Následky  predvídateľnej závažnej priemyselnej havárie  zahŕňajú  aj rozvoj  havarijného procesu  s prvkami eskalácie až domino efektu, a to tak  tlakového ako aj tepelného pôsobenia na okolie, ľudí, majetok a životné  prostredie.

Pre zasahujúce jednotky scenáre poskytujú charakteristiku a vývoj dávky napr. v priebehu 60 minút.

Z vyššie uvedeného prístupu  k tvorbe  a obsahu havarijných scenárov dávajú získané výsledky dostatočný podklad  pre kvalitatívne a kvantitatívne  hodnotenie  jednotlivých predvídateľných  druhov závažných priemyselných havárií pre zariadenie, podnik,  ako aj pre jeho okolie. Dávajú dostatočné spektrum informácií pre organizáciu a riadenie zdolávania závažnej priemyselnej havárie, ako aj pre subjekty, ktoré môžu byť touto haváriou dotknuté.

Jednotlivé reprezentatívne scenáre závažných priemyselných havárií ako aj súbory scenárov pre jednotlivé typy  reprezentatívnych  scenárov  vychádzajú  z analýzy rizík, predvídateľných  následkov, časových údajov rozvoja  havarijného stavu. Riešia aj možnosti  opatrení,  ako napr.  stanovenie maximálnej  koncentrácie  v definovanej vzdialenosti  od miesta úniku látky  tak vo vnútri budov, ako aj vo voľnom priestore. Zahŕňajú tiež možnosti  zábrany rozvoja  havarijného stavu ( napr.:  spôsoby utesnenia miesta úniku látky, skrápanie  vodou a pod.), ako aj výstražné systémy.

Pre jednotlivé  predvídateľné  druhy závažných priemyselných havárií je vhodné spracovať prehľadné tabuľky s popisom a základnou charakteristikou  jednotlivých scenárov, čo umožní pomerne rýchlu orientáciu pri výbere scenára v reálnom stave závažnej priemyselnej havárie.

Na základe  spracovaných  súborov reprezentatívnych  havarijných scenárov  možno  spracovať

- postupy  na výstrahu, varovanie a zvolávanie  osôb, príslušných  orgánov a organizácií,

- postupy  na zabezpečenie evakuácie alebo iného spôsobu ochrany ohrozených osôb, životného prostredia a majetku,

- postupy na zdolávanie závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov, vrátane zabezpečenia potrebnej koordinácie a súčinnosti zasahujúcich jednotiek,

- druh, rozsah a použiteľnosť potrebných prostriedkov na zdolanie konkrétneho druhu závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov (pozri odôvodnenie k § 12 a 13),

- postupy na monitorovanie rozvoja závažnej priemyselnej havárie, účinnosti prác na jej zdolávaní a pod.,

- v primeranom rozsahu aj postup, resp. niektoré princípy sanácie časti životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.

Vypracovanie kvalitných  a adekvátnych havarijných scenárov je základom pre kvalitný havarijný plán a tým aj pre  adekvátnu pripravenosť na efektívne zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredia a majetok.

Základom, z ktorého sa pri vypracúvaní scenárov vychádza, je dobrá znalosť podniku a jeho okolia (vrátane klimatických pomerov), používaných technológií, vlastností vybraných nebezpečných látok a pod., ale predovšetkým výsledky hodnotenia rizík podľa § 6 zákona.

Grafická dokumentácia tvorí s písomnou časťou havarijného plánu ucelený celok. Preto sa niektoré údaje a náležitosti, ktoré majú byť obsahom všeobecnej, pohotovostnej alebo operatívnej časti, môžu nachádzať iba v písomnej časti, alebo iba v grafickej časti, alebo v oboch častiach havarijného plánu súčasne. V § 7 sa uvádza

- demonštratívny výpočet údajov, ktoré by sa mali nachádzať (aj) v grafickej dokumentácii havarijného plánu a

- požiadavky a princípy jej vypracovania tak, aby táto dokumentácia spĺňala všeobecné požiadavky podľa § 2 tejto vyhlášky, t.j. prehľadnosť, stručnosť a zrozumiteľnosť.

Neustanovuje sa jednotná mierka, ani presný spôsob vyhotovenia tejto dokumentácie, pretože v niektorých prípadoch pôjde iba o určité schémy, v iných prípadoch o polohopisný plán, plán rozvodov a pod., ktoré sú už spravidla vypracované na iné účely. Predpokladaná mierka týchto polohopisných a iných plánov bude spravidla 1: 2440 alebo 1:5000, výnimočne pri rozsiahlejšom podniku 1:10 000, pre jednotlivé zariadenia a časti podniku tiež v mierke 1:1440, 1:1000, prípadne i 1:500.

K § 8

Zloženie komisie na vypracovanie havarijného plánu závisí od konkrétnych podmienok v podniku a do značnej miery vyplýva z náležitostí, ktoré má tento plán obsahovať.

To neznamená, že všetky časti havarijného plánu musia spracovať osobne členovia tejto komisie.  Práve naopak, jednotlivé podklady, resp. i časti havarijného plánu spracúvajú príslušné odborné útvary a zložky a úlohou komisie je riadiť a koordinovať tieto práce a napokon (po vykonaní potrebných miestnych ohliadok, diskusií so zamestnancami a zástupcami zamestnancov, s externými subjektmi atď.) spracovať výsledný havarijný plán. Preto sa na práci komisie podľa potreby zúčastňujú aj ďalší zamestnanci podniku, prípadne aj zamestnanci cudzej organizácie, ktorá vykonáva práce v podniku, resp. činnosť v jeho susedstve, ktorá by mohla byť zdrojom rizika alebo iniciačným impulzom na spustenie niektorého zo scenárov závažnej priemyselnej havárie.

Havarijný plán sa už v etape jeho spracúvania (resp. spracúvania jeho jednotlivých častí) spravidla konzultuje aj s príslušnými (externými) orgánmi a organizáciami (napr. hasiči, hygienici, vodohospodári, prípadne i správca vodného toku, energetici, obec) a v prípade možných havárií so závažnými účinkami na okolie, aj s orgánmi civilnej ochrany, polície, okresného (prípadne i krajského) úradu, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, príslušnými zložkami zdravotnej záchrannej služby atď.

V súčasnej dobe, keď mnohé veľké chemické, ale aj hutnícke, strojárske a iné podniky boli privatizáciou často chaoticky a určite nie z hľadiska potrieb protihavarijnej prevencie a represie rozdelené na množstvo samostatných právnych subjektov, je veľmi dôležité zabezpečiť veľmi podrobné preskúmanie možností a rizík vzájomného ovplyvnenia a ohrozenia či už z hľadiska zdrojov rizík, možného dominového efektu, evakuačných trás a zhromaždísk, prepojenia, resp. ovplyvňovania energetických sietí, vrátane zásobovania vodou, kanalizácií atď. To platí primerane i pre posúdenie možného ohrozenia iných dvoch súsediacich podnikov a činností.

Obdobné zásady platia aj pre prípad spracúvania niekoľkých „samostatných“ čiastkových havarijných plánov pre jednotlivé samostatné (technologicky, priestorovo a pod.) ucelené časti rozsiahleho podniku. V takomto prípade však všetky čiastkové havarijné plány musia byť vzájomne kompatibilné a navyše musí byť spracovaný (v potrebnom rozsahu) celkový havarijný plán podniku zabezpečujúci celkový prehľad o podniku, vzájomnú prepojenosť čiastkových havarijných plánov, činností na zdolávanie závažných priemyselných havárií a pod.

Na vypracovanie havarijného plánu možno využiť aj príslušné plány opatrení a inú „havarijnú“ dokumentáciu vyžadovanú osobitným predpismi, napr. predpismi o ochrane pred požiarmi, predpismi o ochrane zdravia ľudí, predpismi o ochrane životného prostredia (najmä predpismi o ochrane vôd, a o ochrane ovzdušia). Pre ich náležitosti, vypracúvanie, schvaľovanie a pod. platia uvedené osobitné predpisy. Spôsob, resp. forma zapracovania tejto inej „havarijnej“ dokumentácie do havarijného plánu záleží od konkrétnej situácie v podniku, druhu uvedenej dokumentácie a pod.

K § 9

Dobrá znalosť havarijného plánu je jedným zo základných predpokladov úspešného zvládnutia prípadnej závažnej priemyselnej havárie a obmedzenia jej následkov.

Oboznamovanie sa má diať minimálne v rozsahu a lehotách ustanovených v havarijnom pláne, resp. v právnych predpisoch a musia sa o tom viesť príslušné záznamy.

K § 10

Veľmi dôležitou súčasťou oboznamovania zamestnancov prevádzkovateľa a ďalších osôb s havarijným plánom, ale zároveň aj overovania (testovania) úplnosti, reálnosti, adekvátnosti havarijného plánu, zabezpečenia súčinnosti, kontroly dostatočnej vybavenosti podniku a pod.,  je uskutočňovanie praktického precvičovania vybraných postupov podľa havarijného plánu (cvičné poplachy, tématické cvičenia atď.). Interval a tématiku cvičení by mal určiť prevádzkovateľ v závislosti od komplexnosti, rizikovosti, umiestnenia podniku a pod. V žiadnom prípade však interval medzi cvičeniami nesmie byť dlhší ako tri roky.

Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia je záverečné komplexné vyhodnotenie jeho priebehu a výsledku vrátane zistených nedostatkov a podľa potreby tiež navrhnutie opatrení na ich odstránenie (vrátane námetov na doplnenie či zmenu havarijného plánu). Toto vyhodnotenie a ďalšia dokumentácia o precvičovaní sa musí riadne uchovávať buď osobitne alebo (určité jej časti) priamo ako súčasť havarijného plánu.

K § 11

Havarijný plán musí odrážať reálny stav v podniku a jeho okolí, ako aj príslušné poznatky vedy a techniky, hodnotenia rizík a havarijného plánovania, požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov atď. Preto je potrebné havarijný plán pravidelne revidovať a podľa potreby aktualizovať.

Treba vychádzať zo zásady, že čím zložitejší a nebezpečnejší je podnik (vrátane jeho vzťahov k okoliu), tým kratšie by mali byť intervaly revízie (prehodnotenia) havarijného plánu.

Bez ohľadu na vyššie uvedené lehoty musí byť havarijný plán prehodnotený a podľa potreby doplnený či zmenený pri akejkoľvek relevantnej zmene podmienok, za ktorých bol vypracovaný, a to ako zo strany vlastného podniku (napr. zmena technológie, výrobného programu,  druhu či množstva vybraných nebezpečných látok), tak aj zo strany jeho okolia (zmena osídlenia, infraštruktúry a pod.).

Potreba revízie havarijného plánu môže vyplynúť aj z

a) jeho „interného“ precvičovania,

- zo skutočností zistených pri vypracúvaní, precvičovaní a revízii plánu ochrany obyvateľstva,

- zo skutočností zistených príslušným orgánom pri výkone štátneho dozoru.

K § 12 a 13

V § 12 sa uvádzajú štyri skupiny prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov:

- Prostriedky na kontrolu, meranie a riadenie technologického procesu a signalizáciu závažných odchýlok vrátane prípadnej automatickej korekcie nevyhovujúceho stavu.

- Prostriedky na ochranu zamestnancov, resp. ďalších osôb ohrozených haváriou, najmä

- osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane sebazáchranných  dýchacích prístrojov, prípadne i oživovacích prístrojov,

- prostriedky  a  zariadenia na zhromaždenie,  únik a evakuáciu osôb (napr. záchranné „klimatizované“ komory na dočasné zhromaždenie osôb,  záchranné vozíky, sklzy, „lanovky“ a pod. na  únik  z vysoko položených pracovísk, autobusy a iné dopravné prostriedky na evakuáciu osôb),

- Prostriedky na obmedzovanie rozvoja (premeny) iniciačnej udalosti na  závažnú priemyselnú haváriu už v počiatočných štádiách, na zmenšovanie jej rozsahu  a na zmierňovanie jej následkov na vlastný podnik i na jeho okolie, najmä prostriedky na uzavretie, zachytenie, neutralizáciu, zníženie mobility a pod. unikajúceho média, napríklad

- náhradné uzávery, špeciálne zátky alebo látky na upchatie trhlín a iných otvorov (spravidla pod tlakom),

- náhradné  potrubia,  nádrže,  materiál   a  zariadenia  na  tvorbu  ohrádzok,  norných stien,  vodných alebo iných clôn (hmiel), na odsávanie alebo iný zber unikajúceho média (napr. plávajúce zariadenia na zber ropy alebo jej derivátov z vodnej hladiny) alebo na zrieďovanie koncentrácie unikajúceho média (z hľadiska toxicity, medze výbušnosti a pod.),

- prostriedky  na lokalizáciu, resp. zabránenie vzniku a šírenia požiaru, výbuchu a pod., napríklad zásoba vody a iných chladiacich médií, penidiel, inertných a iných práškov (prípadne i zmáčadiel), vrátane príslušných čerpadiel, potrubí, hadíc, zmiešavačov, uzáverov, prepážok, výfukových stropov a stien atď.,

- adsorbenty a absorbenty, ako aj prostriedky na neutralizáciu, koagulanty a ďalšie prostriedky na zníženie mobility unikajúceho média, vrátane zariadení na zber, odvoz a iné nakladanie s takto zachyteným médiom, kontaminovanou hasiacou (chladiacou) vodou, kalmi a pod.

- Prostriedky na zdolávanie závažných priemyselných havárií, vrátane prostriedkov na ochranu osôb zúčastňujúcich sa na jej zdolávaní, na zisťovanie a vymedzovanie ohrozených zón a pod., najmä

- rôzne mechanizmy, dopravné prostriedky a zariadenia, napríklad žeriavy, rýpadlá, buldozéry, nákladné autá, vysokozdvižné (mechanizované i nemechanizované) rebríky, plošiny a lešenia a iné zariadenia na práce vo výškach,

- rôzne druhy hasiacich prístrojov a zariadení, vrátane špeciálnych (napr. hasiace turboagregáty),

- rôzne  pomôcky  a zariadenia na rezanie, prevŕtavanie, rozpojovanie, spájanie (nadpájanie) a pod. potrubí a iných častí zariadení pod tlakom, počas požiaru atď., najmä

- rôzne príruby, medzikusy, tesnenia, vyrovnávacie a navádzacie kladky, tŕny a iné prostriedky, článkové stisky,

- ručné alebo motorové vrátky s nosnými, navádzacími alebo rezacími lanami,

- špeciálne rezačky s reznými nožmi, karborundovými kotúčmi na vzduchový, lankový alebo hydraulický pohon, rezačky na tryskové rezanie pomocou vody a kremičitého piesku alebo na rezanie plameňom (bez acetylénu) s diaľkovým ovládaním, ochranným štítom chladeným vodou a pod.,

- špeciálne zariadenia na prevŕtavanie posúvačov („šupátok“) pod tlakom,

- rôzne druhy bežného i neiskriaceho náradia,

- prostriedky na zisťovanie a vyznačovanie, resp. i uzatváranie ohrozených zón,   i na celkový monitoring stavu rozvoja závažnej priemyselnej havárie a podmienok prác na jej zdolávaní, najmä

- prostriedky  na odber a prepravu vzoriek (ovzdušia, pôdy, vody, unikajúceho, resp. iného škodlivého média),

- stabilné a prenosné  detektory, analyzátory (najmä na zisťovanie toxických a horľavých plynov) a iné zariadenia na potrebný monitoring, vrátane prístrojov a pomôcok na meranie rýchlosti a smeru vetra (anemometre, veterné rukávy a pod.),

- drevené, resp. oceľové stĺpiky s hrotom a nášľapným ramenom, prípadne priamo i s príslušnými výstražnými tabuľkami a inými značkami, kotúče farebných pások atď.,

- prostriedky na zabezpečenie signalizácie a spojenia v rámci jednotlivých jednotiek, resp. navzájom medzi jednotlivými spolupracuijúcimi silami nasadenia, havarijným štábom (vedúcim zdolávania havárie, havarijnou komisiou) a pod., napríklad vysielačky, mobilné telefóny, megafóny, signalizačné zástavky alebo svetlá,

- osobné  ochranné   pracovné prostriedky - najmä pracovný odev a obuv pre zimné i letné obdobie vrátane spodného prádla, prostriedky individuálnej ochrany pred striekajúcimi kvapalinami, resp. na prácu vo vode, v iných kvapalinách, bahne a pod., ochranné rukavice, prilby, okuliare a štíty, a to vrátane rezervy na výmenu mokrých, znečistených či poškodených prostriedkov, ako aj príslušné prostriedky na zabezpečenie osobnej hygieny (mydlá a iné odmasťovacie prostriedky, uteráky, ochranné krémy a pod.),

- špeciálne prostriedky individuálnej ochrany (napr. dýchacie prístroje, ochranné protichemické alebo protišľahové  odevy alebo ochranné odevy proti sálavému teplu, protihlukové zátky, slúchadlá alebo prilby,

- oživovacie prístroje a iné prostriedky na poskytovanie prvej pomoci.

Rozsah prostriedkov, ako aj forma a spôsob zabezpečenia ich použiteľnosti vyplýva, i s prihliadnutím na požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z havarijného plánu a bezpečnostnej správy, ale prípadne aj z programu prevencie závažných priemyselných havárií a ďalších riadiacich aktov prevádzkovateľa, prípadne aj z plánu ochrany obyvateľstva. Základné princípy pre zabezpečenie použiteľnosti týchto prostriedkov sa uvádzajú v § 13 tejto vyhlášky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka zhody

k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o havarijných plánoch

Bratislava 8 novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II) Príloha IV Smernice Seveso II – Údaje a in-formácie obsiahnuté v havarijných plánoch definovaných v článku 11 | Návrh vyhlášky MŽP SR o havarijných plánoch Vyhláška MV SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky č. 347/1998 Z.z. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 11 O 2 V 1 | Havarijné plány musia byť zostavené s cieľom: obsiahnutia a kontroly udalostí tak, aby bolo minimalizované po-škodenie zdravia ľudí, životného prostredia a majetku, uplatnenia opatrení nevyhnutných na ochranu ľudí a životného pros-tredia pred účinkami veľkých ha-várií, oznámenia potrebných informácií verejnosti a príslušným službám alebo orgánom v danej oblasti, umožnenia obnovy (sanácie) a vyčistenia životného prostreida po veľkej havárii. | N |  | § 2 O 1 a 2 § 3 § 7 O 1 a 2 | (1) Havarijný plán má byť zostavený a uložený tak, aby za-bezpečoval včasnú a primeranú reakciu na bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej havárie alebo na vzniknutú zá-važnú priemyselnú haváriu, vykonanie potrebných opatrení na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred ná-sledkami závažnej priemyselnej havárie a na obme-dzenie týchto následkov, vrátane primeraných opatrení na umožnenie obnovy (sanácie) životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou. (2) Havarijný plán má byť prehľadný, stručný a zrozumi-teľný. Havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej doku-mentácie. Člení sa na všeobecnú (informatívnu) časť, pohotovostnú časť, operatívnu časť. (1) Grafická dokumentácia má spolu s písomnou časťou havarijného plánu tvoriť ucelený súbor. Preto v nadväznosti na písomnú časť obsahuje najmä údaje podľa § 4 písm. a) bod 2 a 4 a písm. b), § 5 ods. 1 písm. d) až i), § 6 ods. 2 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. b) a d) a ods. 6, 7 a 9. (2) Vyhotovenie a mierka grafickej časti dokumentácie havarijného plánu má byť primeraná účelu, na ktorý má slúžiť, a zodpovedať požiadavkám podľa § 2 ods. 2. | Y Y |  |  |
| Č 11 O 2 V 2 Príloha IV B 1 P (a), (b) (d), (e), (g) | Havarijné plány musia obsahovať in-formácie ustanovené v Prílohe IV Mená alebo funkcie osôb povere-ných uvedením havarijných po-stupov do činnosti a osôb zodpo-vedných za a koordinujúcich čin-nosť na zmiernenie dôsledkov ha-várie na jej mieste. Meno alebo funkcia osoby, ktorá je zodpovedná za nadviazanie vzťahu s orgánom zodpovedným za vonkajší havarijný plán. Mechanizmy na obmedzenie miestnych rizík pre osoby, vráta-ne spôsobu varovania a činností, ktoré by mali tieto osoby po ta-komto varovaní vykonávať. Mechanizmy, ktoré zabezpečujú v prípade udalosti skoré upove-domenie orgánu zodpovedného za uvedenie vonkajšieho hava-rijného plánu do činnosti, druh informácií, ktoré majú byť obsiah-nuté v prvom varovaní (upovedo-mení) a mechanizmy oznámenia podrobnejších informácií akonáh-le budú dostupné. Mechanizmy poskytnutia asisten-cie (súčinnosti) vonkajším zmier-ňovacím akciám. | N |  | § 5 O 1 a 2 § 8 O 4 a 5 | (1) Pohotovostná časť havarijného plánu obsahuje najmä: plán vyrozumenia a zvolania obsahujúci (spravidla i s poradím postupu a zodpovednosti) zoznam osôb, orgánov a organizácií, ktoré treba v prípade určitého druhu havárie povolať na miesto havárie, informovať o určitom druhu havárie, prípadne i so vzorom takéhoto vyrozumenia (zvolania), zoznam vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov, útvarov a služieb podniku, ktorým havarijný plán ukladá určité povinnosti, najmä mená a funkcie osôb poverených na riadenie prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov, koordináciu činnosti s externými jednotkami zasahujúcimi na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, spôsob vyhlásenia poplachu a varovania pre zamestnancov a tretie osoby zdržiavajúce sa na území podniku a v prípade potreby aj spôsob vyhlásenia poplachu alebo varovania okolia podniku, uvedenie a stručný opis zdrojov nebezpečenstva so zvýraznením ťažiskových (najzávažnejších) zdrojov nebezpečenstva spôsobilých zapríčiniť závažnú priemyselnú haváriu, určenie záchranných a únikových ciest a zhromaždísk pre zamestnancov a tretie osoby zdržiavajúce sa na území podniku (tieto veci môžu byť obsahom osobitného evakuačného plánu), určenie miesta na riadenie zdolávania závažnej priemyselnej havárie, základní pre zasahujúce jednotky a pod., zoznam a potrebné údaje o vybraných nebezpečných látkach prítomných v podniku (podľa potreby i s bližším opisom ich rozmiestnenia) - najmä druh, názov, množstvo, dôležité fyzikálne, chemické, toxikologické a iné nebezpečné vlastnosti, ich možné nebezpečné reakcie najmä pôsobením ohňa, teploty a určitých spôsobov prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie, zoznam, opis a vyznačenie objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, ktoré vyžadujú na čo najdlhší možný čas neprerušený chod (vrátane prítomnosti obslužného alebo riadiaceho personálu) i počas závažnej priemyselnej havárie, vrátane spôsobu vybavenia, kvalifikácie a spôsobu zabezpečenia ochrany týchto zamestnancov a komunikácie s nimi, zoznam a rozmiestnenie prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzenie ich následkov ( § 12 a 13), základné pokyny pre správanie sa zamestnancov a tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch podniku v prípade závažnej priemyselnej havárie. (2) Údaje uvedené v odseku 1 písm. e) až j) môžu byť podľa potreby konkretizované pre jednotlivé scenáre havárií v operatívnej časti havarijného plánu. (4) Havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania (prípadne vypracúvania jeho jednotlivých častí) spravidla konzultuje aj s príslušnými orgánmi a organizáciami. Predmetom konzultácií sú najmä potreba súčinnosti, prípadne priamej pomoci (zásahu) príslušných orgánov a organizácií pri určitých scenároch vrátane potrebnej koordinácie, zabezpečenie potrebnej nadväznosti havarijného plánu na plán ochrany obyvateľstva, prípadne na obdobné dokumenty príslušných orgánov a organizácií, použiteľnosť určitých prostriedkov na likvidáciu závažnej priemyselnej havárie a obmedzovanie jej následkov, spôsob velenia (riadenia prác) pri spoločnom nasadení podnikových a externých jednotiek. (5) Havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje podľa potreby aj s prevádzkovateľmi ďalších podnikov a s inými subjektmi, ktoré svojou činnosťou, umiestnením, napojením na energetické a iné siete predstavujú možný zdroj rizika závažnej priemyselnej havárie v podniku, prípadne zväčšenia jej následkov. | Y Y |  |  |
| Príloha IV B 1 P (c) | Popis činností, ktoré by sa mali usku-točniť na zvládnutie predvídateľných podmienok alebo udalostí, ktoré by mohli zohrať významnú úlohu pri zaprí-činení veľkej havárie a na obmedzenie jej dôsledkov, vrátane popisu bezpečnostného vybavenia a dostupných zdrojov. | N N |  | § 6 O 1 až 9 § 12 O 1 až 3 § 13 O 1 až 4 | (1) Operatívna časť havarijného plánu obsahuje scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory scenárov pre jednotlivé reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií (ďalej len „scenár“), ktoré môžu nastať v dôsledku aktivácie alebo nezvládnutia zdrojov nebezpečenstva v podniku, prípadne v jeho okolí. (2) Scenáre sa zostavujú najmä na základe hodnotenia rizík so zohľadnením špecifických podmienok podniku a jeho okolia a ich vzájomne možných interakcií. Obsahujú najmä okolnosti ovplyvňujúce vznik a časový priebeh vývoja havarijného stavu a závažnej priemyselnej havárie, možné následky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok, opatrenia na zastavenie rozvoja havarijného stavu a jeho prerastenia do závažnej priemyselnej havárie, opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a opatrenia potrebné na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred jej následkami a na obmedzenie týchto následkov, určenie zón ohrozenia. (3) Pri zostavovaní jednotlivých scenárov sa spravidla vychádza z týchto možných druhov závažných priemyselných havárií: únik (výron, nadmerná emisia) látok, najmä vybraných nebezpečných látok, požiar, výbuch, kombinácia prípadov uvedených v písmenách a) až c). (4) Pri vypracúvaní scenárov sa zohľadňujú najmä možné účinky vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku, nielen na osoby a zariadenia v podniku alebo v jeho okolí ohrozené haváriou, ale aj na zasahujúce jednotky, uvoľňovanie a šírenie vybraných nebezpečných látok v ovzduší, vo vodách alebo v pôde po úniku, požiari alebo výbuchu, možné ďalšie následky spojené s únikom, požiarom alebo výbuchom, účinnosť a vykonateľnosť navrhovaných opatrení na zdolanie konkrétneho druhu závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov, rozsah a závažnosť možného ohrozenia a spôsobenia škôd na živote a zdraví ľudí, na životnom prostredí a na majetku, vrátane určenia (výpočtu) a vyznačenia jednotlivých zón ohrozenia, a to aj v časovom vývoji. (5) Pri scenároch týkajúcich sa úniku vybraných nebezpečných látok (vrátane ich možného požiaru alebo výbuchu) sa ďalej berú do úvahy najmä možné príčiny a charakter úniku a predpokladané množstvo unikajúcej vybranej nebezpečnej látky alebo inej škodliviny za jednotku času, spôsob šírenia (rozptyľovania, usadzovania a pod.) unikajúceho média (plyn, plynový mrak, prach, aerosol, roztekanie a vsakovanie, splachovanie zrážkovou alebo hasiacou vodou) pri nepriaznivých a priemerných atmosférických podmienkach, so zohľadnením topografie zariadenia, podniku a jeho okolia, vrátane predpokladaných časových a priestorových špičkových koncentrácií a dávok v ovzduší (kontaminácia ovzdušia), usadzovania sa alebo vsakovania do pôdy (kontaminácia pôdy), predpokladaných ciest šírenia sa unikajúceho média v povrchových a podzemných vodách, vrátane časových a priestorových priebehov koncentrácií (kontaminácia vôd), škodlivosť a rizikovosť unikajúceho média, najmä zraňujúce a smrteľné koncentrácie a dávky, v prípade horľavých alebo výbušných vybraných nebezpečných látok tiež možné kombinácie ich úniku s požiarom alebo výbuchom (s prihliadnutím na medze výbušnosti), vrátane tepelného žiarenia pri otvorenom ohni (plameni), vzniku a šírenia sa nebezpečných produktov požiaru, časového a priestorového priebehu špičkových koncentrácií a dávok škodlivín, časového a priestorového priebehu špičkových hodnôt pretlaku a podtlaku, zhodnotenia nebezpečenstva rozletu trosiek, úlomkov a pod. (6) Pri scenároch týkajúcich sa iba požiarov treba vychádzať z dokumentácie vyžadovanej predpismi o ochrane pred požiarmi. (7) Pri scenároch týkajúcich sa druhu závažnej priemyselnej havárie podľa odseku 3 písm. c), sa berie do úvahy, popri prvkoch uvedených v odseku 5, najmä predpokladaný časový a priestorový priebeh špičkových hodnôt pretlaku a podtlaku a zhodnotenia nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov, s prípadným zohľadnením stavebnej (pasívnej) ochrany. (8) Pre každý zo scenárov musí byť určený postup, ľudské a materiálne zdroje (interné, prípadne i externé), ako aj ďalšie konkrétne opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov, vrátane systému spojenia a monitoringu. (9) Osobitne musia byť zvýraznené scenáre závažných priemyselných havárií, ktorých zdolanie prípadne účinky presahujú rámec podniku, takže je potrebná aktivácia síl a postupov podľa plánu ochrany obyvateľstva. (1) Prostriedkami na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov sa rozumejú najmä prostriedky na kontrolu, meranie a riadenie technologického procesu a signalizáciu závažných odchýlok, vrátane prípadnej automatickej korekcie tohto stavu, ochranu zamestnancov a ďalších osôb zdržiavajúcich sa s vedomím prevádzkovateľa na území podniku, ktoré môžu byť ohrozené závažnou priemyselnou haváriou, obmedzenie rozvoja závažnej priemyselnej havárie už v počiatočných štádiách, zmenšenie jej rozsahu a obmedzenie jej následkov pre podnik a jeho okolie, zdolanie závažnej priemyselnej havárie, vrátane prostriedkov a zariadení na ochranu osôb zúčastnených na jej zdolávaní, na zisťovanie a vymedzovanie zón ohrozenia a na potrebný monitoring. (2) Prostriedkami podľa odseku 1 sú najmä prostriedky, ktorými priamo disponuje podnik (sú v jeho vlastníctve, správe alebo užívaní), ktorými disponujú externé zásahové jednotky (najmä jednotky požiarnej ochrany, civilnej ochrany, záchrannej zdravotnej služby), prípadne ďalšie organizácie, s ktorých súčinnosťou sa ráta v havarijnom pláne (správca vodného toku, vodárne a kanalizácie, elektrorozvodný závod a pod.), ktorých použitie pre prípad závažnej priemyselnej havárie má prevádzkovateľ zmluvne dohodnuté so subjektom disponujúcim s týmito prostriedkami (rôzne špeciálne stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a pod.). (3) Druh, rozsah, množstvo a rozmiestnenie prostriedkov podľa odseku 1, i s prihliadnutím na požiadavky osobitných predpisov, vyplýva predovšetkým z havarijného plánu, prípadne aj z bezpečnostnej správy a ďalších organizačných a riadiacich aktov prevádzkovateľa. (1) Forma a spôsob zabezpečenia použiteľnosti pros-triedkov na zdolávanie závažných havárií a na obmedzo-vanie ich následkov sa uvádza v dokumentoch uvedených v § 12 ods. 3. (2) Pre prostriedky podľa § 12 ods. 2 písm. a) prevádzko-vateľ vytvorí systém, z ktorého má jednoznačne vyplývať najmä ktoré prostriedky a v akom množstve sa nachádzajú priamo v príslušnom zariadení (cechu, sklade a pod.), či už ako priama súčasť technologického zariadenia, prípadne riadiaceho (ovládacieho) centra, alebo ako pohotovostná rezerva (zásoba), ktoré prostriedky a v akom množstve sa nachádzajú v havarijnom sklade alebo v inom osobitnom sklade v rámci podniku, účel, na aký môžu byť prostriedky použité a právomoc a zodpovednosť za riadne využívanie týchto prostriedkov, zodpovednosť za udržiavanie prostriedkov vo funkčnom a bezpečnom stave vrátane potrebných kontrol, preskúšavania, kalibrácie, údržby a pod., vedenie príslušnej evidencie o stave a pohybe zásob prostriedkov, vrátane účelu ich použitia a doplnenia, ako aj o skúškach a kontrolách podľa písmena d). (3) Použiteľnosť a spôsob použitia prostriedkov uvedených v § 12 ods. 2 písm. b) vyplýva z jednotlivých scenárov v havarijnom pláne, ako aj z predpisov, postupov a ďalšej dokumentácie, ktorou sa riadi činnosť uvedených zásahových jednotiek a ďalších subjektov. (4) Použiteľnosť prostriedkov uvedených v § 12 ods. 2 písm. c) zabezpečí prevádzkovateľ zmluvným spôsobom, z ktorého musí vyplývať najmä druh a množstvo zmluvne zabezpečených prostriedkov, spôsob poskytnutia (prenájom, dodávateľská forma použitia vrátane obsluhy a pod.), čas od vyžiadania po poskytnutie prostriedku a doba poskytnutia, ďalšie zmluvné podmienky (cena, riadenie, zodpovednosť, sankcie a pod.). | Y Y Y Y Y |  |  |
| Č 11 O 3 Príloha IV B 1 P (f) | Bez ujmy na povinnostiach kompetent-ných orgánov členské štáty zabezpe-čia, aby interné havarijné plány pred-vídané touto smernicou boli vypraco-vané v spolupráci s personálom podniku a externé havarijné plány boli konzultované s verejnosťou. Spôsob školenia a výcviku personálu o činnostiach, ktoré sa od nich očaká-vajú v prípade havárie a , ak je to po-trebné, skoordinovať tieto činnosti s vonkajšími havarijnými službami. | N N |  | § 8 O 1 až 3 § 9 O 1 až 3 | (1) Prevádzkovateľ určí komisiu zodpovednú za vypraco-vanie havarijného plánu. (2) Pri vypracúvaní havarijného plánu sa vychádza z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobitným zreteľom na výsledky hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií. (3) Na práci komisie podľa odseku 1 sa podľa potreby zúčastňujú aj ďalší zamestnanci podniku a zástupcovia zamestnancov, prípadne tiež zamestnanci inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa vykonávajúcej práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“). (1) Prevádzkovateľ zabezpečí v potrebnom rozsahu oboznamovanie s havarijným plánom, prípadne s jeho príslušnými časťami všetkých osôb a služieb, ktorým havarijný plán ukladá určité povinnosti, s týmito povinnosťami – podľa potreby overí aj ich spôsobilosť na plnenie týchto povinností; zamestnancov podniku a zástupcov zamestnancov; vedenia cudzej organizácie, prípadne priamo jej zamestnancov, prevádzkovateľov susedných podnikov a verejnosti, ktorí by mohli byť dotknutí prípadnou závažnou priemyselnou haváriou. (2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na oboznamovanie so zmenami (aktualizáciou) havarijného plánu. (3) O oboznamovaní podľa odseku 1 a 2 vedie prevádzkovateľ evidenciu. | Y Y |  | Potrebnú súčinnosť verejnosti a ďalších subjektov pri vy-pracúvaní plánov ochrany obyvateľstva upravuje naprí-klad § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľ-stva v znení neskorších pred-pisov. |
| Č 11 O 4 | Členské štáty zabezpečia, aby boli in-terné a externé havarijné plány pre-vádzkovateľmi a určenými orgánmi vo vhodných intervaloch nie dlhších ako tri roky prehodnotené, otestované a tam, kde je to potrebné, zmenené a aktualizované. Prehodnotenie by malo zohľadňovať zmeny, ktoré sa v prís-lušnom podniku alebo v príslušnej ha-varijnej službe vyskytli, nové technické poznatky a poznatky týkajúce sa od-vetných opatrení na veľké havárie. | N |  | § 10 O 1 až 4 § 11 O 1 až 4 | (1) Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné precvičovanie jednotlivých situácií (scenárov) podľa havarijného plánu za účasti príslušných zamestnancov podniku a podnikových služieb (závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, záchranná služba, objektový útvar civilnej ochrany, strážna služba, zdravotná služba), prípadne i zamestnancov cudzej organizácie, ako aj iných orgánov a organizácií, s ktorých súčinnosťou sa pri konkrétnom scenári v havarijnom pláne ráta. (2) Interval precvičovania, rozsah a náplň jednotlivých cvičení určí prevádzkovateľ najmä s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík. (3) V oznámení plánovaného precvičovania havarijného plánu prevádzkovateľ uvedie termín konania cvičenia, jeho tématiku, čas trvania a subjekty, ktoré sa na ňom majú zúčastniť. (4) Súčasťou dokumentácie havarijného plánovania je aj chronologický záznam o cvičení a rozbor cvičenia (vrátane potrebných opatrení) vykonaný prevádzkovateľom.rijného plánovania. (1) Interval pravidelného prehodnocovania (revízie) a potrebnej aktualizácie havarijného plánu určí prevádzkovateľ najmä s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík, ako aj na výsledky rozborov z precvičovania havarijného plánu. (2) Bez ohľadu na intervaly podľa odseku 1 zabezpečí prevádzkovateľ prehodnotenie a potrebnú aktualizáciu havarijného plánu v prípade takej zmeny zariadenia, podniku, technologického procesu, vlastností, požiarnych charakteristík, množstva alebo umiestnenia vybraných nebezpečných látok, ktorá by mohla mať významný vplyv na riziko závažnej priemyselnej havárie, na základe nariadenia okresného úradu alebo iného príslušného orgánu, ak takáto potreba vyplýva zo zistení z výkonu štátneho dozoru, alebo z potrebnej zmeny havarijnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov, alebo z nových technických poznatkov z analýzy závažných priemyselných havárií či v oblasti hodnotenia rizík, na základe potreby, ktorá vyplynie z precvičovania alebo prehodnocovania plánu ochrany obyvateľstva podľa osobitných predpisov. (3) Záznamy o prehodnotení havarijného plánu podľa odseku 1 a 2 sú súčasťou dokumentácie havarijného plánovania. (4) Na aktualizáciu havarijného plánu sa vzťahuje rovnako § 8. Aktualizácia sa vykoná vo všetkých exemplároch havarijného plánu. | Y Y |  | K precvičovaniu plánov ochrany obyvateľstva zahŕňa-júcich podniky kategórie B pozri tabuľku zhody k návrhu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov – čl. II cit. návrhu zákona. |
| Príloha IV B 2 | Vonkajší havarijný plán Mená alebo funkcie osôb povere-ných uvedením havarijných po-stupov do činnosti a osôb zodpo-vedných za koordináciu vonkaj-ších činností. Mechanizmy na prijatie skorého varovania o udalosti a postupy upovedomenia a zvolávania. Mechanizmy na kordináciu zdro-jov potrebných na implementáciu vonkajšieho havarijného plánu. Mechanizmy na poskytovanie sú-činnosti vnútorným zmierňovacím akciám. Mechanizmy pre vonkajšie zmier-ňovacie akcie. Mechanizmy na poskytovanie osobitných informácií vzťahujú-cich sa na haváriu a na potrebné správanie sa verejnosti. Mechanizmy na poskytovanie informácií havarijným službám iných členských štátov v prípade veľkej havárie s možnými cezhra-ničnými účinkami. | N N | 300/1996 | § 3 O 4 Príl. č. 1 | Textová a grafická časť plánu ochrany obyvateľstva sa spracúva podľa prílohy č. 1. Textová a grafická časť plánu ochrany obyvateľstva A. Textová časť 1. Textová časť plánu ochrany obyvateľstva obsahuje plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, plán evakuácie obyvateľstva, zoznam členov havarijných komisií, plán zvolania členov havrijných komisií, plán monitorovania územia, plán hygienickej očisty a špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu, plán prípravy obyvateľstva, plán prípravy a nácvikov činnosti havarijných komisií, plán kontrolnej činnosti, plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany vrátane špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany, plán zabezpečenia činnosti v objekte, v ktorom nie je možné skončiť pracovnú činnosť, prehľad zdrojov ohrozenia, prehľad mimoriadnych udalostí, prehľad prepráv nebezpečných škodlivín, prehľad nebezpečných škodlivín s uvedením druhu nebezpečnej škodliviny, obchodného názvu, chemického zloženia, vlastností, množstva, rozhodnutie o realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva, plán ukrytia obyvateľstva, plán regulácie pohybu osôb, plán vykonávania záchranných, lokalizačných a likvi-dačných prác. 2. Pre prípad havárie atómovej elektrárne...*) B. Grafická časť 1. Grafická časť plánu ochrany obyvateľstva sa vypracú-va na mapových listoch a obsahuje údaje o polohe zdroja nebezpečnej škodlivimy s predbežným vyhodnotením oblasti ohrozenia, evakuačných trasách a priestoroch umiestnenia evakuovaných osôb, rozmiestnenia kontrolných stanovíšť, rozmiestnenia zariadení na varovanie s vyznačením hranice spoľahlivého účinku, miestach stacionárneho a trasách mobilného monitorovania, objektoch vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, trasách presunu, nasadenia síl a prostriedkov, ako aj o priestoroch ich rozmiestnenia, rozmiestnení jednotiek a zariadení civilnej ochrany. 2. Grafická časť plánu ochrany obyvateľstva sa vypracúva na mapách alebo plánoch obcí v mierkach 1:1 440, 1:2 880, 1:5 000 alebo 1:10 000, na okresnej úrovni v mierkach 1:25 000 alebo 1:50 000, na krajskej a republikovej úrovni v mierkach 1:100 000, 1:200 000 alebo 1:500 000 podľa konkrétnych podmienok a možností. |  |  | *)S ohľadom na oblasť platnosti Smernice Seveso II neaktuál-ne. |

# Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

# Návrh

## Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo)..........................,

o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

Bratislava 8. novembra 2001

# N á v r h

## Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo)..........................,

o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií (ďalej len „hodnotenie rizík“) vrátane predbežného odhadu rizík závažných priemyselných havárií (ďalej len „predbežný odhad rizík“).

§ 2

Použitie a postup hodnotenia rizík

- Hodnotenie rizík sa vykonáva najmä pre potreby

- oznámenia o kategorizácii podniku (§ 5 zákona),

- vypracovania programu prevencie závažných priemyselných havárií (§ 7 zákona) a zavedenia bezpečnostného riadiaceho systému (§ 8 zákona),

- vypracovania bezpečnostnej správy (§ 9 zákona),

- vypracovania havarijného plánu (§ 18 zákona) a podkladov pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (§ 19 zákona),

- informovania verejnosti (§ 22 a 23 zákona),

- plánovania a vykonávania kontrol v podnikoch (§ 27 zákona).

- Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov hodnotenia rizík (vrátane predbežného odhadu rizika) určí prevádzkovateľ s ohľadom na konkrétne okolnosti v podniku a jeho okolí v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z osobitných predpisov.1)

- Postup hodnotenia rizík pozostáva z nasledovných krokov:

- identifikácia a lokalizácia iniciátorov a zdrojov rizík závažnej priemyselnej havárie,

- identifikácia možných iniciačných udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,

- určenie možných vplyvov ľudského činiteľa na udalosti a procesy podľa písmena b),

- identifikácia a zhodnotenie technických, administratívnych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie (zmiernenie) alebo potlačenie vzniku a rozvoja udalostí a procesov podľa písmena b),

- odhad (určenie) pravdepodobnosti, prípadne početnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe

- odhadu (určenia) pravdepodobnosti vzniku udalostí a procesov podľa písmena b)  s prihliadnutím na možné vplyvy podľa písmena c) a

- zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran podľa písmena d),

- odhad (určenie) rozsahu možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí,

- definovanie rizík závažných priemyselných havárií pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

- posúdenie prijateľnosti rizík závažných priemyselných havárií.

§ 3

Predbežný odhad rizík

- Predbežný odhad rizík na účely oznámenia o kategorizácii podniku (§ 5 zákona) obsahuje

- identifikáciu a lokalizáciu zariadení, v ktorých sa nachádzajú vybrané nebezpečné látky (vrátane ich vhodného vyznačenia v situačnom pláne podniku),

- spracovanie zoznamu vybraných nebezpečných látok,

- priradenie zodpovedajúceho číselného kódu podľa tabuľky I prílohy tejto vyhlášky ku každej vybranej nebezpečnej látke podľa jej vlastností, podmienok spracovania a manipulácie, ako aj typu zariadenia, v ktorom sa vybraná nebezpečná látka nachádza,

- priradenie zodpovedajúceho kódového označenia následkov závažnej priemyselnej havárie podľa tabuľky IIa alebo IIb  prílohy tejto vyhlášky so zohľadnením skutočného alebo projektovaného množstva (zohľadňuje sa vyššia hodnota) vybranej nebezpečnej látky,

- stanovenie maximálnej vzdialenosti vzniku možných relevantných následkov závažnej priemyselnej havárie a tomu zodpovedajúcej celkovej zasiahnutej ploche podľa tabuľky III prílohy tejto vyhlášky,

- stanovenie rozsahu  a závažnosti možných následkov závažnej priemyselnej havárie výpočtom podľa vzorca uvedeného v bode 4 a s použitím tabuľky IV prílohy tejto vyhlášky,

- stanovenie priemerného indexu pravdepodobnosti P podľa tabuľky Va alebo Vb prílohy tejto vyhlášky pre každú vybranú nebezpečnú látku ako zdroj rizika závažnej priemyselnej havárie na základe zohľadnenia číselného kódu vybranej nebezpečnej látky a jej umiestnenia v skladovom alebo výrobnom zariadení,

- prevod priemerného indexu pravdepodobnosti P na pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie Fp prílohy tejto vyhlášky pre každú vybranú nebezpečnú látku.

- Výsledok predbežného odhadu rizík reprezentovaný celkovou hodnotou pravdepodobnosti výskytu závažnej priemyselnej havárie, stanovenou súčtom hodnôt pravdepodobnosti výskytu závažnej priemyselnej havárie pre jednotlivé vybrané nebezpečné látky prítomné v podniku, sa uvedie v oznámení.

- Na predbežný odhad rizík na účely oznámenia kategorizácie podniku možno použiť, najmä v prípade prevahy možných závažných následkov na životné prostredie, aj iné medzinárodne uznávané metódy rýchleho hodnotenia rizík, ktoré umožňujú stanoviť pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie.

§ 4

Analýza rizík závažnej priemyselnej havárie

- Pri analýze rizík závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „analýza rizík“) sa postupuje podľa  diagramu uvedeného na obrázku č. 2 prílohy tejto vyhlášky. Vychádza sa pritom zo známych a overených metód pravdepodobnostného hodnotenia rizika aplikovaných systematicky na jednotlivé rizikové zariadenia, systémy a prvky, ako aj na ďalšie relevantné vnútorné a vonkajšie činitele.

- Prvým postupovým krokom analýzy rizík je identifikácia a opis rizikových zariadení a systémov podniku.

- Na základe opisu zariadení a systémov podľa odseku 2 sa vykoná systémová analýza na identifikáciu potenciálnych systémových porúch vedúcich k závažnej havárii, vrátane porúch so spoločnou príčinou (ďalej len „závislá porucha“), pomocou jednotnej metódy analýzy stromov porúch a analýzy závislých porúch.

- Na základe identifikovaných stromov porúch (odsek 3) sa identifikujú a zhodnotia potenciálne zdroje rizík závažnej priemyselnej havárie vyplývajúce z normálnej prevádzky, z prechodových javov a procesov, z mimoriadnych prevádzkových stavov (situácií), zo živelných udalostí, zo zlyhania ľudského činiteľa, v objektoch a zariadeniach podniku pomocou analýzy havarijných reťazcov, ktorú tvoria nasledovné čiastkové analýzy:

- analýza iniciačných udalostí, ktoré môžu viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,

- analýza kritérií úspešnosti, pri ktorej sa zohľadňujú technické, materiálne, personálne, organizačné a administratívne protihavarijné opatrenia a zábrany určené na zabránenie, obmedzenie (zmiernenie) alebo potlačenie rozvoja iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie,

- analýza stromov udalostí, ktorá na základe konštrukcie stromov udalostí zohľadňujúcich potenciálny rozvoj iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie umožňuje kvantifikovať pravdepodobnosť (početnosť) výskytu nežiaducich havarijných reťazcov (so zohľadnením analýzy ľudského činiteľa a analýzy údajov),

- analýza stavov poškodenia prevádzky a zariadení pre stanovenie potenciálnych škôd v rámci podniku a v jeho okolí,

- analýza pre kvantifikáciu pravdepodobnosti (početnosti) vzniku závažnej priemyselnej havárie a stanovenie neurčitosti výsledkov.

- Pri príprave údajových vstupov do jednotlivých analýz a pre kvantifikačné výpočty sa použijú

- všeobecné (generické) údaje o poruchovosti (spoľahlivosti) prvkov, systémov a zariadení prevzaté z overených zahraničných (alebo iných mimopodnikových) databáz alebo

- špecifické údaje, ktoré sú v požadovanom rozsahu k dispozícii u prevádzkovateľa (podnikové databázy).

- Vstupné údaje podľa odseku 5 možno pripraviť aj na základe analýzy údajov, pri ktorej sa výber potrebných informácií realizuje aplikáciou štatistických metód alebo pomocou kombinácie údajov zo všeobecných a špecifických databáz.

- Medzi najdôležitejšie údaje pre potreby rizikových analýz patria najmä údaje o

- kontrolách, testovaní a údržbe zariadení,

- potenciálnej možnosti vzniku jednoduchých porúch, havárií a závislých porúch,

- početnosti (frekvencii) výskytu iniciačných udalostí,

- zbere a vedení dokumentácie o poruchách a haváriách systémov a zariadení.

- Analýza rizík obsahuje aj analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, ak tento priamo alebo nepriamo vstupuje do kontroly a riadenia systémov a zariadení, ktorých porucha sa môže rozvinúť do závažnej priemyselnej havárie. Táto analýza sa nemusí vykonať v podniku alebo jeho časti, ak sú vykonané alebo zriadené také pasívne bezpečnostné systémy, opatrenia a zábrany, ktoré vylučujú potenciálny vznik závažnej priemyselnej havárie vplyvom zlyhania ľudského činiteľa.

- Analýza spoľahlivosti ľudského činiteľa obsahuje nasledovné čiastkové analýzy:

- analýzu stavu bežnej kontroly a riadenia prevádzky, vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy (pred vznikom potenciálnej iniciačnej udalosti),

- analýzu stavu kontrolu a riadenia prevádzky, vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy v prípade vzniku iniciačnej udalosti (potenciálnej závažnej  havárie),

- analýzu potenciálnych možností potlačenia (eliminácie) vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie a obnovy normálnej prevádzky ľudskými zdrojmi.

- Analýza rizík obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré by mohli spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje najmä

- analýzu vplyvu požiarov (výbuchov),

- analýzu vplyvu vnútorných a vonkajších záplav,

- seizmickú analýzu,

- analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických  a geologických podmienok (najmä extrémne teploty a extrémne zrážky, búrky, víchrice, úder blesku, zosuvy alebo poklesy pôdy),

- analýza vplyvu cestnej, železničnej a leteckej premávky,

- ďalšie špecifické analýzy (najmä vplyv susedných priemyselných činností).

- Pri odhade (určení) rozsahu možných následkov sa vychádza zo scenárov reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií (únik vybraných nebezpečných látok, požiar, výbuch a  ich kombinácia) a ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

§ 5

Prijateľnosť rizika

- Spoločenská prijateľnosť rizika závažnej priemyselnej havárie z hľadiska posúdenia možnosti potenciálneho ohrozenia života jednej alebo viacerých osôb je definovaná prijateľnou pravdepodobnosťou (početnosťou) výskytu závažnej priemyselnej havárie a posúdi sa podľa nižšie uvedeného vzťahu:

- v prípade ohrozenia života jednej osoby

Fpr = 10-5  pre jestvujúce podniky a zariadenia,

Fpr = 10-6 pre nové podniky a zariadenia;

- v prípade ohrozenia života viacerých osôb

Fpr = 10-3 . N-2  pre jestvujúce podniky a zariadenia,

Fpr = 10-4 . N-2  pre nové podniky a zariadenia,

v ktorom

„Fpr“	je prijateľná pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie (počet udalostí za rok),

„N“	počet ohrozených osôb (určený podľa vzorca uvedeného v prílohe tejto vyhlášky).

- Ďalšími kritériami pre posúdenie prijateľnosti rizika závažnej priemyselnej havárie, najmä v prípade, že ňou nebude ohrozený život osôb, je určenie prijateľnosti rozsahu a závažnosti ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia (najmä nevratné zmeny) a majetku.

§ 6

Hodnotenie prijateľnosti rizík závažnej priemyselnej havárie

- Na záver hodnotenia rizík závažnej priemyselnej havárie, vrátane predbežného odhadu rizika, sa vykoná hodnotenie ich prijateľnosti porovnaním hodnoty prijateľného rizika Fpr určeného podľa § 5 s rizikom Fp  určeným postupom

- podľa § 3 v prípade predbežného odhadu rizika,

- podľa § 4 v prípade hodnotenia rizík.

- Postupom podľa odseku 1 sa určí

- oblasť prijateľného rizika – nevyplýva povinnosť robiť osobitné (ďalšie) opatrenia,

- prechodná oblasť – je potrebné v určitej lehote vykonať príslušné opatrenia na zníženie niektorých rizík,

- oblasť neprijateľného rizika – je potrebné bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie príslušných rizík, prípadne obmedziť alebo zastaviť prevádzku zariadenia alebo podniku.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ......

O d ô v o d n e n i e

k návrhu vyhlášky o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

A.  Všeobecne

Budovanie rozsiahlych, navzájom prepojených priemyselných a energetických  komplexov, technologických parkov, rekonštrukcia a modernizácia zastaralých výrob a prevádzok, zvyšovanie ich produktivity a ekonomickej efektívnosti, ale aj samotný dovoz a transfer náročných rizikových technológií a výrob do Slovenskej republiky prináša so sebou popri zjavnom technickom rozvoji a spoločenskom pokroku aj špecifické individuálne a spoločenské riziká. Tieto riziká sú spojené s používaním čoraz väčšieho množstva rôznych nebezpečných látok, a  tým aj s možnosťou potencionálneho ohrozenia života a zdravia ľudí,  životného prostredia a majetku v dôsledku vzniku a rozvoja závažných priemyselných havárií.

Jedným z najdôležitejších inštitútov zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je inštitút objektívneho zhodnotenia rizík závažných priemyselných havárií (ďalej len „hodnotenie rizík“). Tento inštitút sa prelína takmer všetkými ustanoveniami zákona.

Podľa súčasných poznatkov prevádzkovatelia malých podnikov, ale aj prevádzkovatelia značného počtu veľkých rizikových chemických a petrochemických podnikov  v Slovenskej republike majú zatiaľ nedostatočné, resp. neúplné znalosti v oblasti systematického a hlavne komplexného hodnotenia rizík.

Pripravenosť tzv. seveso podnikov v Slovenskej republike na zavedenie zákona je rôzna.  Existujú značné rozdiely, ktoré vyplývajú hlavne z toho, že niektoré podniky (hlavne podniky so zahraničnou spoluúčasťou) pristúpili k realizácii rôznych bezpečnostných zhodnotení, analýz a štúdií (hodnotení rizík a ich kvantifikácii) už dávnejšie, vytvorili si vlastné hodnotiace kolektívy, resp. tieto hodnotenia im realizovali  renomované zahraničné spoločnosti. Preto aj ich predstava o časovej a odbornej náročnosti týchto prác je reálna a  pripravenosť je oveľa vyššia ako u ostatných prevádzkovateľov, ktorí sa s touto problematikou ešte len začínajú oboznamovať.

Neuspokojivá je aj situácia v odbornej pripravenosti zamestnancov príslušných orgánov štátnej správy.

Aj to je jeden z dôvodov, z ktorých vyplýva potreba právnej úpravy podrobností o hodnotení rizík vykonávacím predpisom k zákonu.

Predkladaný návrh vyhlášky ustanovuje podrobnosti na vykonanie § 6 zákona s cieľom zaviesť objektívne, jednotné a systematické postupy hodnotenia rizík vychádzajúce z aplikácie osvedčených a zaužívaných postupov hodnotenia rizika vo svete i v Slovenskej republike.

Navrhovaná vyhláška nezavádza do postupov hodnotenia rizík žiadny umelý  nástroj. Pri jej tvorbe sa plne zohľadnili a uplatnili existujúce zaužívané postupy hodnotenia rizika aplikované aj v Slovenskej republike hlavne v energetickom a v petrochemickom priemysle. Plná aplikovateľnosť postupov hodnotenia rizika v podmienkach Slovenskej republiky vytvára  nevyhnutné  predpoklady pre požadované odborné a včasné naplnenie požiadaviek zákona.

Ako sa už uviedlo vyššie, v Slovenskej republike už v súčasnosti existuje viacero podnikov a spoločností, ktoré aplikujú postupy hodnotenia rizika ustanovené v tejto vyhláške  a výsledky ich prác  sú plne akceptované štátnou správou, poisťovacími spoločnosťami, ako aj  národnými a  medzinárodnými spoločnosťami a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

B.  K jednotlivým ustanoveniam

## K § 1

Predmet úpravy tejto vyhlášky je v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 6 ods. 5 zákona.

## K § 2

V odseku 1 a 2 sa uvádza demonštratívny výpočet oblastí použitia výsledkov hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení zákona.

V odseku 3 sa uvádza stručný výpočet krokov, z ktorých pozostáva postup hodnotenia rizík. Tieto kroky sú potom detailnejšie upravené v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky.

### K § 3 a prílohe

Jednou z náležitostí oznámenia o kategorizácii podniku (§ 4 a 5 zákona) je predbežný odhad rizika závažných priemyselných havárií (ďalej len „predbežných odhad rizika“).

V tomto paragrafe sa ustanovuje jednotný postup pre vypracovanie predbežného odhadu rizika na účely oznámenia o kategorizácii podniku. Ide o veľmi dôležitý  úvodný krok do riešenia problematiky hodnotenia rizík, tak pre prevádzkovateľov potenciálne rizikových podnikov, ako aj pre štátnu správu.

Ide o modifikáciu metódy rýchleho odhadu rizika uvedenú v príručke Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) „IAEA – TECDOC – 727 Manual for the classification and priorization of risks due to major accidents in process and related industries“. Pri tvorbe tejto metódy sa zohľadnili expertné skúsenosti renomovaného medzinárodného tímu odborníkov, ktoré boli na základe vyhodnotenie značného počtu veľkých priemyselných havárií spracované do zoznamu tzv. typových havárií.

Dôsledná aplikácia tejto metódy vyžaduje pochopenie a zohľadnenie všetkých predpokladov, podľa ktorých bol tento postup vyvinutý; aj preto ju bolo potrebné na účely predbežného odhadu rizika modifikovať.  Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje vydanie slovenského prekladu tejto príručky s doplňujúcim odborným komentárom.

Výsledky predbežného odhadu rizika získané touto modifikovanou metódou sú podstatne prísnejšie (vychádza vyššia miera rizika) ako u iných kvantifikačných metód rýchleho hodnotenia, ktorých použitie sa pripúšťa v odôvodnených prípadoch podľa odseku 3. Preto je potrebné v prípade použitia týchto iných metód zohľadniť rovnaké hodnotiace podmienky.

Výsledná pravdepodobnosť (početnosť) vzniku závažnej priemyselnej havárie pri predbežnom odhade rizika podľa tejto modifikovanej metódy je zaťažená u všetkých prevádzkovateľov rovnakou mierou neurčitostí, avšak objektívne a jednotne. Na účely sledované štátnou správou po prijatí oznámenia o kategorizácii podniku je výsledná hodnota vzniku závažnej priemyselnej havárie konštantný údaj, ktorý jej umožňuje rozhodnúť o potrebe prijatia alebo neprijatia nápravných opatrení a umožňuje jej prvotné rozčlenenie podnikov na základe jednotných postupov a hodnotiacich kritérií.

K § 4 a obrázku č. 2 prílohy

V tomto paragrafe sa zavádza jednotný postup analýzy rizík závažnej priemyselnej havárie, ktorý  je prezentovaný postupovým diagramom na obrázku č. 2 v prílohe tejto vyhlášky. Postup vychádza zo známych a overených  mechanizmov  a  metód pravdepodobnostného hodnotenia rizika  aplikovaných  systematicky na jednotlivé rizikové prevádzkové zariadenia,  systémy a prvky,  ako aj vnútorné  a vonkajšie činitele. Postup je dostatočne detailný aj preto, aby sa zabezpečila jednotnosť, porovnateľnosť a objektívnosť hodnotenia.

Prvým postupovým krokom analýzy rizík závažnej priemyselnej havárie je realizácia  popisov  rizikových zariadení a systémov podniku, ktorá umožní  pristúpiť  k systémovej analýze identifikujúcej potenciálne systémové poruchy vedúce   k závažnej havárii, vrátane  porúch so spoločnou príčinou (ďalej len „závislá porucha“) pomocou jednotnej metódy analýzy stromov porúch  (ide o klasickú metódu identifikácie nebezpečenstva) a analýzy závislých porúch.  Tieto popisy môžu byť realizované aj v iných častiach bezpečnostnej dokumentácie podniku, t.j. analýza rizika závažnej priemyselnej havárie sa môže na ne odvolávať, avšak ich  rozsah musí byť dostatočný pre potreby systémovej analýzy.

V ďalšom postupovom kroku analýzy rizík  identifikované stromy porúch  zo systémovej analýzy umožnia  zhodnotiť potenciálne zdroje rizík závažnej priemyselnej havárie vyplývajúce z normálnej prevádzky,  z  prechodových javov a procesov,  z mimoriadnych prevádzkových stavov (situácií),  zo živelných udalostí a zlyhaní ľudského činiteľa  v objektoch  a zariadeniach prevádzkovateľa  pomocou analýzy havarijných reťazcov.

Analýza iniciačných (poruchových a havarijných) udalostí, ktoré môžu viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie, umožňuje detailne  identifikovať tie poruchové a havarijné reťazce, ktoré sa potenciálne môžu rozvinúť až do takejto havárie.  Zároveň táto analýza umožňuje hneď vylúčiť z hodnotenia také poruchové a havarijné reťazce, ktoré sa nemôžu v žiadnom prípade rozvinúť do závažných priemyselných havárií, pretože existujúce pasívne bezpečnostné systémy (stavebné riešenie objektov, havarijné nádrže ap.) tomu zabránia.

Následná analýza kritérií úspešnosti, pri ktorej sa zohľadňujú technické, materiálne, ľudské, organizačné a administratívne havarijné opatrenia a zábrany určené na zabránenie, obmedzenie (zmiernenie) alebo potlačenie rozvoja iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie, umožňuje zároveň posúdiť pripravenosť prevádzkovateľa na závažnú priemyselnú haváriu.

Výsledkom prác v tomto postupovom kroku je analýza stromov udalostí, ktorá umožňuje kvantifikovať pravdepodobnosť (početnosť) výskytu nežiaducich havarijných reťazcov (so zohľadnením analýzy ľudského činiteľa a analýzy údajov). Zároveň analýza stavov poškodenia prevádzky a zariadení  umožňuje stanovenie potenciálnych škôd na majetku podniku a v jeho okolí v dôsledku vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie.

V odseku 4 sa zdôrazňuje význam prípravy údajových vstupov do jednotlivých analýz a pre kvantifikačné výpočty.  Vychádza sa z toho, že môžu byť použité buď všeobecné (generické) údaje o poruchovosti (spoľahlivosti) prvkov, systémov a zariadení  (prevzaté z overených mimopodnikových, najmä zahraničných databáz) alebo špecifické údaje, ktoré sú v požadovanom  rozsahu k dispozícii u prevádzkovateľa  (podnikové databázy). Prevádzkovateľ môže  požadované vstupné údaje pripraviť aj  na základe analýzy údajov, v ktorej sa výber  potrebných informácií realizuje aplikáciou štatistických metód alebo pomocou kombinácie  údajov zo všeobecných  a špecifických databáz. V tejto časti sú medzi najdôležitejšie údaje  pre potreby rizikových  analýz  zaradené predovšetkým údaje o kontrolách, testovaní a údržbe zariadení,  údaje o potenciálnej možnosti vzniku jednoduchých porúch, havárií a závislých  porúch a údaje o početnosti (frekvencii) výskytu iniciačných udalostí.

Osobitný dôraz sa kladie aj na analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa (pozostávajúcu z viacerých čiastkových analýz), ak tento činiteľ priamo alebo nepriamo vstupuje do kontroly a riadenia systémov, procesov a zariadení, ktorých porucha alebo havária sa môže rozvinúť do závažnej priemyselnej havárie.

Analýza rizík musí obsahovať aj analýzu možných vplyvov vonkajších udalostí (mimo podniku alebo zariadenia), pokiaľ tieto udalosti môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v rámci podniku alebo mimo neho. Demonštratívny výpočet týchto vonkajších udalostí sa uvádza v odseku 10.

V odseku 11 sa poukazuje na potrebu zvažovať pri hodnotení možných následkov  závažnej priemyselnej havárie scenáre reprezentatívnych druhov havárií a ich možných účinkov na

- život a zdravie ľudí, najmä zraňujúce a smrteľné

1 koncentrácie škodlivých vlastností vybraných nebezpečných látok pri ich úniku,

2. tlakové účinky, rozlet materiálu a deštrukcia objektov pri výbuchu,

3. sálavé teplo, oheň,  splodiny horenia, resp. nedostatok kyslíka pri požiari,

s prihliadnutím na ich vzdialenosť od miesta závažnej priemyselnej havárie, spôsob ochrany, meteorologické podmienky a pod.

- životné prostredie, najmä priamym pôsobení účinkov podľa písmena a), ako aj možnou kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy v nadväznosti na vlastnosti unikajúcej vybranej nebezpečnej látky (najmä jej skupenstvo,  množstvo, mobilita,  perzistencia, resp. degradibilita  a forma úniku) s prihliadnutím na zraniteľnosť, cennosť a únosné zaťaženie životného prostredia (vrátane voľne žijúcich živočíchov a rastlín), geografické, hydrogeologické a iné miestne podmienky,

- majetok (vrátane hospodárskych zvierat) najmä priamym pôsobením účinkov podľa písmena a) a sprostredkovane tiež v dôsledku niektorých účinkov podľa písmena b).

# K § 5

V tomto ustanovení sa vychádza z medzinárodne zaužívaného určenia prijateľnosti rizika z hľadiska možného ohrozenia života jednej osoby (tzv. individuálne riziko) alebo skupiny osôb (tzv. spoločenské riziko). Takýto systém sa používa vo väčšine štátov, a to ako z hľadiska posudzovanie rizikovosti podnikov, tak aj na účely územného plánovania a pod.  Všeobecne platné kritériá pre spoločenskú prijateľnosť rizík z hľadiska ohrozenia či poškodenia životného prostredia alebo majetku zatiaľ neexistujú. Napriek tomu je však pri hodnotení rizík potrebné brať primerane do úvahy aj tieto kritériá, a to najmä v prípade, ak miera rizika je z hľadiska ohrozenia osôb prijateľná a pod.

# K § 6

Výsledné hodnotenie rizík a z nich vyplývajúce zatriedenie týchto rizík do troch oblastí má význam nielen z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie zo strany samotného prevádzkovateľa (vrátane spracovania a zavedenia príslušnej dokumentácie, postupov, systémov a pod.), ale aj pre

- činnosť príslušných orgánov štátnej správy (pri výkone štátneho dozoru, pri územnom plánovaní a povoľovaní stavieb a iných zariadení a činností v blízkosti takýchto podnikov, pri havarijnom plánovaní a pod.),

- plánovanie a výkon priemyselných a iných činností (vrátane havarijného plánovania a pod.) v blízkosti tzv. seveso podnikov,

- informovanie verejnosti a zabezpečenie jej účasti na rozhodovaní.

Výsledky hodnotenia rizík sú dôležitými podkladmi (resp. priamo súčasťou) pre vypracúvanie príslušnej dokumentácie, ako aj pre ďalšiu činnosť prevádzkovateľa, orgánov štátnej správy i pre stanoviská verejnosti.

# K § 7

S ohľadom na mimoriadnu závažnosť a prierezovosť hodnotenia rizík je potrebné, aby táto vyhláška nadobudla účinnosť súčasne so zákonom.

Obrázok č. 1

Schématické znázornenie  odhadu následkov závažnej priemyselnej havárie

Legenda k obrázku :

(   –   uhol sektoru obývanej plochy

R  –   maximálny polomer nežiadúcich účinkov závažnej priemyselnej havárie

Rmax, Rmin – maximálna a minimálna vzdialenosť hraníc obývanej plochy

od miesta  závažnej priemyselnej havárie

# Analýza havarijných reťazcov

###### Príloha k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR

o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

- Podľa tabuľky I sa priradí číselný kód nebezpečnej látke na základe jej všeobecnej charakteristiky (skupenstvo, tlak pár, horľavosť, výbušnosť a jedovatosť) a jej prítomnosti v zariadení (výrobno-skladovacie, prepravné, vrátane vnútropodnikových potrubí ap.).

## TABUĽKA I : PRIRADENIE ČÍSELNÝCH KÓDOV NEBEZPEČNÝM LÁTKAM

| Typ látky | Popis látky | Zariadenie/preprava | Číselný kód |
| --- | --- | --- | --- |
| Horľavá kvapalina | Tlak pár < 0,03 MPa pri 20 °C Tlak pár ( 0,03 MPa pri 20 °C | Sklad – podzemné zásobníky Potrubie Ostatné (technológia) Sklad – podzemné zásobníky Potrubie Ostatné (technológia) | 1 2 3 4 5 6 |
| Horľavý plyn | Skvapalnený tlakom Skvapalnený chladom Pod tlakom | Nadzemný sklad Potrubie Ostatné (technológia) Sklad – podzemné zásobníky Ostatné (technológia) Potrubie Sklad tlakových fliaš do 100 kg | 7 8 9 10 11 12 13 |
| Výbušniny | V celku (zapríčiňujú jednotlivé explózie) V baleniach (napr. munícia) | Sklady a technológie | 14 15 |
| Toxická kvapalina | Zdraviu škodlivá Jedovatá Veľmi jedovatá | Sklad – podzemné zásobníky Ostatné (technológia) Sklad – podzemné zásobníky Ostatné (technológia) Sklad – podzemné zásobníky Ostatné (technológia) | 16 17 18 21 22 23 |

| Jedovatý plyn | Skvapalnený tlakom: zdraviu škodlivý jedovatý veľmi jedovatý Skvapalnený chladením: zdraviu škodlivý jedovatý veľmi jedovatý V potrubí: veľmi jedovatý Veľmi jedovatý pod tlakom > 2,5 Mpa Spaliny horenia (jedovaté splodiny) |  | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| --- | --- | --- | --- |

- Podľa tabuľky IIa a tabuľky IIb sa uskutoční priradenie kódových označení následkov závažnej priemyselnej havárie objektu alebo zariadenia s nebezpečnou látkou v  závislosti od jej číselného kódu a projektovaného množstva v zariadení alebo v sklade. Pritom tabuľka II a platí pre výrobné, skladové a transportné zariadenie okrem potrubí, tabuľka II b platí špeciálne pre transport nebezpečných  látok vo vnútropodnikových  potrubiach.

TABUĽKA IIa: KÓDOVÉ OZNAČENIE NÁSLEDKOV ZÁVAŽNEJ PRIEMYSEL-NEJ HAVÁRIE PODĽA  PROJEKTOVÉHO  MNOŽSTVA NEBEZPEČNEJ LÁTKY  (OKREM POTRUBÍ)

| Číselný kód | Množstvo nebezpečnej látky (t) |
| --- | --- |
|  | 0,2-1 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-200 | 200-1000 | 1000-5000 | 5000-1000 | > 1000 |
| 1 | - | - | - | - | - | A I | B I | B I | C I |
| 3 | - | - | - | A I | B I | C I | D II | X | X |
| 4 | - | - | - | - | - | B I | C II | C II | D II |
| 6 | - | - | - | B II | C II | D II | E II | X | X |
| 7 | - | A I | B I | C I | D I | E I | X | X | X |
| 9 | - | B II | C III | C III | D III | E III | X | X | X |
| 10 | - | - | - | - | - | B I | C II | C II | D II |
| 11 | - | - | - | B II | C II | D II | E II | X | X |
| 13 | - | - | C III | C II | C I | C I | X | X | X |
| 14 | A I | B I | B I | C I | C I | D I | X | X | X |
| 15 | B III | B III | C III | C I | C I | D I | X | X | X |
| 16 | - | - | - | - | - | A II | A II | B II | C III |
| 17 | - | - | - | A III | A II | B II | C II | C II | C II |
| 18 | - | - | A II | B III | C III | E III | F III | G III | G III |
| 21 | B II | C II | D III | E III | F III | G III | G III | X | X |
| 22 | A II | B II | C III | E III | F III | G III | G III | H III | H III |
| 23 | C II | D III | E III | F III | X | X | X | X | X |
| 26 | - | - | A II | A I | B II | B I | C III | C II | X |
| 27 | C II | D III | E III | E III | F III | F III | G III | X | X |
| 28 | E III | F III | G III | H III | H III | X | X | X | X |
| 29 | - | - | - | A II | A II | B II | B II | B II | C II |
| 30 | B II | C II | D III | E III | E III | E III | F III | G III | X |
| 31 | E III | F III | G III | H III | H III | X | X | X | X |
| 34 | - | - | - | B II | D III | E III | E III | X | X |

Symbol (X) znamená v praxi nereálnu kombináciu látka/množstvo, symbol (-) znamená zanedbateľný účinok.

TABUĽKA IIb: KÓDOVÉ OZNAČENIE NÁSLEDKOV ZÁVAŽNEJ PRIEMYSEL-NEJ HAVÁRIE PODĽA PROJEKTOVÉHO MNOŽSTVA NEBEZPEČNEJ LÁTKY  (PRE  POTRUBIA)

| Kódové číslo | Typ nebezpečnej látky | Popis nebezpečnej látky | Priemer potrubia*(m) | Kódové označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Horľavá kvapalina | Tlak pary pri 20°C < 0,03 MPa | > 0,2 | A I |
| 5 |  | Tlak pary pri 20°C ( 0,03 MPa | 0,2 – 0,4 > 0,4 | A I B II |
| 8 | Horľavý plyn | Skvapalnený tlakom | < 0,1 0,1 – 0,2 > 0,2 | C I D I E I |
| 12 | Horľavý plyn | Pod tlakom | 0,2 – 1 > 1 | A I B I |
| 32 | Toxický plyn | Veľmi jedovatý | < 0,1 0,1 – 0,2 | F III G III |
| 33 |  | Veľmi jedovatý pod tlakom > 2,5 MPa | < 0,02 0,02 – 0,04 0,04 – 0,1 | D III E III F III |

* Priemer najväčšieho potrubia.

- Podľa tabuľky III sa k príslušnému kódovému označeniu následkov závažnej priemyselnej havárie priradí polomer zóny ohrozenia označený R, ktorý ohraničuje maximálnu predpokladanú   vzdialenosť jej nežiadúcich účinkov (kódové označenie účinkov závažnej priemyselnej havárie A až H je previazané s polomermi pôsobenia nežiadúcich účinkov)                a taktiež sa priradí predpokladaná zasiahnutá plocha  S (v hektároch), podľa priradenej kategórie závažnej udalosti : I – požiar,  II – výbuch,  III – toxický rozptyl.

TABUĽKA III: DEFINOVANIE NEŽIADÚCICH NÁSLEDKOV ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE PRIRADENÍM POLOMEROV ZÓNY OHROZENIA A  CELKOVEJ ZASIAHNUTEJ  PLOCHY

| Vzdialenosť účinkov havárie | Zasiahnutá plocha S (ha(* |
| --- | --- |
| R (m( | I (požiar) | II (výbuch) | III (toxický rozptyl) |
| A | 0 – 25 | 0,2 | 0,1 | 0,02 |
| B | 0 – 50 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| C | 0 – 100 | 3 | 1,5 | 0,3 |
| D | 0 – 200 | 12 | 6 | 1 |
| E | 0 – 500 | 80 | 40 | 8 |
| F | 0 – 1000 | - | - | 30 |
| G | 0 – 3000 | - | - | 300 |
| H | 0 – 10000 | - | - | 1000 |

* 1 ha  = 10 4  m 2

- Súhrnné vyjadrenie závažnosti následkov závažnej priemyselnej havárie sa vypočíta podľa vzorca:

N = S . h . fs ,

kde	N =  počet ohrozených osôb,

S =  celková zasiahnutá plocha (zasiahnuté územie) (ha(

(pozri tabuľku III),

h =   hustota zaľudnenia v zasiahnutom území (počet osôb/ha(;

ak nie sú k dispozícii presnejšie údaje o skutočnej

hustote zaľudnenia v obciach a mestách, použije sa odhad

podľa  tabuľky IV,

fs =   korekčný faktor,  používa sa v prípade, že obývaná plocha

tvorí zlomok zasiahnutej plochy; fs sa určí podľa vzorca:

fs  =  fr  . f( ,

kde	fr =  faktor prstencovej časti plochy predstavujúcej obývanú

plochu v tvare kruhu k celkovej ploche kruhu vymedzeného

polomerom zóny ohrozenia R (pozri tabuľku III a obrázok     č. 1 ) a vypočíta sa podľa vzorca :

fr = (R2 max – R2 min) / R2 ,

kde	Rmax =  vonkajší polomer, tj. maximálna vzdialenosť obývanej

plochy od zdroja rizika,

Rmin =   vnútorný polomer, tj. minimálna vzdialenosť obývanej

plochy od zdroja rizika,

R    =    maximálny polomer zóny ohrozenia (maximálna

vzdialenosť účinkov závažnej priemyselnej havárie),

f(   =     faktor predstavujúci uhol obývanej plochy zasiahnutý

zdrojom rizika, redukovaný uhlom nežiadúcich účinkov

udalosti  (  sa určí:

f( = ( / ( ,

kde	( =   uhol nežiadúcich účinkov závažnej priemyselnej havárie

( =   360° pre plochu (I) – požiar,

180° pre plochu (II) – výbuch mraku pár,

36° pre plochu (III) – toxický rozptyl,

( =   uhol vymedzený plochou s uvažovanou hustotou

zaľudnenia (pozri obrázok č. 1)

Pri stanovení faktoru f( je potrebné zamerať sa na oblasť s najväčšou hustotou obyvateľstva.

TABUĽKA IV:  HUSTOTA  ZAĽUDNENIA  V  OBCIACH  A  MESTÁCH

| Popis zaľudnenej plochy (oblasti) | Hustota zaľudnenia (počet osôb/ha(* |
| --- | --- |
| Vidiecke osídlenie (obec do 2000 obyvateľov) | 10 |
| Strediskové obce a mestá na vidieku (obec, mesto od 2000 do 5000 obyvateľov) | 20 |
| Vonkajšia obytná časť mesta (obec, mesto od 5 000 do 20 000 obyvateľov) | 30 |
| Mestá (od 20 000 do 50 000 obyvateľov) Centrálna obytná časť mesta (mestá nad 50 000 obyvateľov) | 60 80 |
| Vonkajšia obytná časť mesta (miestne časti, obce nad 50 000 do 100 000 obyvateľov) | 90 |
| Centrálna obytná časť mesta (viac ako 100 000 obyvateľov) | 160 |

* Priemerná hustota zaľudnenia v Slovenskej republike je cca  1 osoba/ha.

- Podľa tabuľky Va a tabuľky Vb tejto prílohy sa priradí každému jednotlivému zdroju rizika závažnej priemyselnej havárie (zdrojom rizika je každá vybraná nebezpečná látka) najprv priemerný index pravdepodobnosti vzniku nežiadúcej udalosti P podľa číselného kódu látky a charakteru  zariadenia (prevádzky).

Tabuľka Va je určená pre stacionárne zariadenia a tabuľka Vb pre vnútropodnikové

potrubné rozvody.

TABUĽKA Va: PRIEMERNÝ INDEX PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE  (P)  PRE STACIONÁRNE ZARIADENIA

| Vybrané nebezpečné látky (číselný kód) | Priemerný index pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie (P) |
| --- | --- |
|  | Skladovanie | Výrobné zariadenie |
| Horľavá kvapalina (1 – 3) | 8 | 7 |
| Horľavá kvapalina (4 – 6) | 7 | 6 |
| Horľavý plyn (7) | 6 | 5 |
| Horľavý plyn (9) | 7 | 6 |
| Horľavý plyn (10, 11) | 6 | - |
| Horľavý plyn (13) | 4 | - |
| Výbušnina (14, 15) | 7 | 6 |
| Toxická kvapalina (16 – 23) | 5 | 4 |
| Toxický plyn (26 – 28) | 6 | 5 |
| Toxický plyn (29 – 31) | 6 | - |
| Toxický plyn (33) | 5 | 4 |
| Produkty spaľovania (34) | 3 | - |

TABUĽKA Vb: PRIEMERNÝ INDEX PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE  (P)  PRE VNÚTROPODNIKOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY

| Vybrané nebezpečné látky (číselný kód) | Priemerný index pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie (P) |
| --- | --- |
| Horľavá kvapalina (2) | 6 |
| Horľavá kvapalina (5) | 5 |
| Horľavý plyn (8) | 6 |
| Horľavý plyn (12) | 6 |
| Toxický plyn (30) | 6 |
| Toxický plyn (32, 33) | 5 |

- Pre prevod priemerného indexu pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie P na pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie Fp (počet udalostí/rok) platí :

P = (log Fp(.

Prevod (konverzia) sa určí v súlade s údajmi podľa tabuľky VI.

TABUĽKA VI: PREVOD PRIEMERNÉHO INDEXU PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE  (P)  NA PRAVDEPODOBNOSŤ (POČETNOSŤ) VÝSKYTU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE (Fp) *

| Index pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie | Pravdepodobnosť výskytu závažnej priemyselnej havárie [ udalosť/rok ] |
| --- | --- |
| P | Fp |
| 3 | 1.10-3 |
| 4 | 1.10-4 |
| 5 | 1.10-5 |
| 6 | 1.10-6 |
| 7 | 1.10-7 |
| 8 | 1.10-8 |

*P je absolútna hodnota logaritmu Fp  (P = ((log Fp)().

- Výsledná (sumárna) hodnota pravdepodobnosti (početnosti) výskytu závažnej priemyselnej havárie  sa stanoví ako súčet hodnôt pravdepodobnosti (početnosti) výskytu závažnej priemyselnej havárie od jednotlivých vybraných nebezpečných látok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka zhody

k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

Bratislava 18. novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II) Príloha II Smernice Seveso II – Minimálne údaje a informácie, ktoré sa majú zohľadniť v bezpečnostnej správe definovanej v člán-ku 10 Príloha III Smernice Seveso II – Princípy uvedené v článku 7 a informácie uvedené v článku 9 o riadiacom systéme a organizá-cii podniku z hľadiska prevencie veľkých havárií | Návrh vyhlášky MŽP SR o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 6 O 2 P (g) Č 7 O 1 a 2 Príloha III P (c) B (ii) Č 9 O 1 P (b) Príloha II B IV Č 18 O 2 P (a) | 2. Oznámenie požadované podľa od-seku 1 obsahuje nasledovné po-drobnosti: ... (g) bezprostredné okolie (prostre-die) podniku (prvky zapríčiňujú-ce veľkú haváriu alebo zhorše-nie jej dôsledkov). Členské štáty budú vyžadovať od prevádzkovateľa, aby vypracoval dokument stanovujúci jeho politi-ku prevencie veľkých havárií a aby zabezpečil, že je riadne im-plementovaná. Politika prevencie veľkých havárií stanovená pre-vádzkovateľom musí byť navrh-nutá tak, aby garantovala vysokú úroveň ochrany človeka a život-ného prostredia prostredníctvom príslušných prostriedkov, štruktúr a riadiacich systémov. Dokument musí zohľadňovať princípy obsiahnuté v Prílohe III a musí byť kompetentným orgá-nom k dispozícii na účely, medzi inými, i v článku 5(2) a 18. Na účel implementácie politiky pre-vencie veľkých havárií prevádzkovate-ľa a bezpečnostného riadiaceho sys-tému by mali byť zohľadnené nasledu-júce prvky. Požiadavky stanovené v dokumente uvedenom v článku 7 by mali byť úmerné nebezpečenstvám veľkých havárií prezentovaným pod-nikom: ... (c) bezpečnostný riadiaci systém musí riešiť nasledujúce problémy: ... (ii) identifikácia a hodnotenie veľ-kých nebezpečenstiev – prijatie a implementácia postupov na systematickú identifikáciu veľ-kých nebezpečenstiev vyplýva-júcich z normálnej i abnormál-nej prevádzky a odhadnutie ich pravdepodobnosti a závažnosti; 1. Členské štáty budú vyžadovať od prevádzkovateľa, aby vypracoval bezpečnostnú správu na účely ... (b) dokázania, že boli identifikované havarijné nebezpečia a že boli podniknuté nevyhnutné opatre-nia na prevenciu veľkých havá-rií a opatrenia na obmedzenie dôsledkov na človeka a životné prostredie; IV. Identifikácia a analýza havarij-ných rizík a metódy prevencie podrobný popis možných scená-rov veľkých havárií a ich pravde-podobností alebo podmienok, za ktorých sa môžu vyskytnúť, vráta-ne zoznamu udalostí, ktoré môžu zohrať úlohu pri spustení každé-ho z týchto scenárov, interných alebo externých príčin vzhľadom na zariadenie; odhad rozsahu a závažnosti dô-sledkov identifikovaných veľkých havárií; popis technických parametrov a vybavenia použitého na bezpeč-nosť zariadenia. 2. Systém inšpekcií uvedený v odseku 1 musí byť v súlade s nasledovnými podmienkami: ... (a) musí existovať rozvrh inšpekcií pre všetky podniky. Pokým kompetentný orgán nestanovil rozvrh inšpekcií založený na systematickom odhade nebez-pečenstva veľkej havárie v prís-lušnom podniku, musí z rozvrhu vyplývať, že kompetentný orgán vykoná každých dvanásť me-siacov v každom podniku uve-denom v článku 9 najmenej jednu inšpekciu na mieste; | N N N |  | § 2 O 1 až 3 § 3 O 1 až 3 § 4 O 1 až 11 § 5 O 1 a 2 § 6 O 1 a 2 | (1) Hodnotenie rizík sa vykonáva najmä pre potreby oznámenia o kategorizácii podniku (§ 5 zákona), vypracovania programu prevencie závažných priemyselných havárií (§ 7 zákona) a zavedenia bezpečnostného riadiaceho systému (§ 8 zákona), vypracovania bezpečnostnej správy (§ 9 zákona), vypracovania havarijného plánu (§ 18 zákona) a podkladov pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (§ 19 zákona), informovania verejnosti (§ 22 a 23 zákona), plánovania a vykonávania kontrol v podnikoch (§ 27 zákona). (2) Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov hodnotenia rizík (vrátane predbežného odhadu rizika) určí prevádzkova-teľ s ohľadom na konkrétne okolnosti v podniku a jeho okolí v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z osobitných predpi-sov. (3) Postup hodnotenia rizík pozostáva z nasledovných kro-kov: identifikácia a lokalizácia iniciátorov a zdrojov rizík zá-važnej priemyselnej havárie, identifikácia možných iniciačných udalostí a prechodo-vých javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie, určenie možných vplyvov ľudského činiteľa na udalosti a procesy podľa písmena b), identifikácia a zhodnotenie technických, administratív-nych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie (zmiernenie) alebo potlačenie vzniku a rozvoja udalostí a procesov podľa písmena b), odhad (určenie) pravdepodobnosti, prípadne početnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe odhadu (určenia) pravdepodobnosti vzniku uda-lostí a procesov podľa písmena b) s prihliadnutím na možné vplyvy podľa písmena c) a zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran podľa písmena d), odhad (určenie) rozsahu možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí, definovanie rizík závažných priemyselných havárií pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, posúdenie prijateľnosti rizík závažných priemyselných havárií. (1) Predbežný odhad rizík na účely oznámenia o katego-rizácii podniku (§ 5 zákona) obsahuje identifikáciu a lokalizáciu zariadení, v ktorých sa nachá-dzajú vybrané nebezpečné látky (vrátane ich vhodného vyznačenia v situačnom pláne podniku), spracovanie zoznamu vybraných nebezpečných látok, priradenie zodpovedajúceho číselného kódu podľa tabuľky I prílohy tejto vyhlášky ku každej vybranej nebezpečnej látke podľa jej vlastností, podmienok spracovania a manipulácie, ako aj typu zariadenia, v ktorom sa vybraná nebezpečná látka nachádza, priradenie zodpovedajúceho kódového označenia následkov závažnej priemyselnej havárie podľa tabuľky IIa alebo IIb prílohy tejto vyhlášky so zohľadnením skutočného alebo projektovaného množstva (zohľadňuje sa vyššia hodnota) vybranej nebezpečnej látky, stanovenie maximálnej vzdialenosti vzniku možných relevantných následkov závažnej priemyselnej havárie a tomu zodpovedajúcej celkovej zasiahnutej ploche podľa tabuľky III prílohy tejto vyhlášky, stanovenie rozsahu a závažnosti možných následkov závažnej priemyselnej havárie výpočtom podľa vzorca uvedeného v bode 4 a s použitím tabuľky IV prílohy tejto vyhlášky, stanovenie priemerného indexu pravdepodobnosti P podľa tabuľky Va alebo Vb prílohy tejto vyhlášky pre každú vybranú nebezpečnú látku ako zdroj rizika závažnej priemyselnej havárie na základe zohľadnenia číselného kódu vybranej nebezpečnej látky a jej umiestnenia v skladovom alebo výrobnom zariadení, prevod priemerného indexu pravdepodobnosti P na pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie Fp prílohy tejto vyhlášky pre každú vybranú nebezpečnú látku. (2) Výsledok predbežného odhadu rizika reprezentovaný celkovou hodnotou pravdepodobnosti výskytu závažnej prie-myselnej havárie, stanovenou súčtom hodnôt pravdepodob-nosti výskytu závažnej priemyselnej havárie pre jednotlivé vybrané nebezpečné látky prítomné v podniku, sa uvedie v oznámení. (3) Na predbežný odhad rizík na účely oznámenia kategorizácie podniku možno použiť, najmä v prípade prevahy možných závažných následkov na životné prostredie, aj iné medzinárodne uznávané metódy rýchleho hodnotenia rizík, ktoré umožňujú stanoviť pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie. (1) Pri analýze rizík závažných priemyselných havárií (ďalej len „analýza rizík“) sa postupuje podľa diagramu uvedeného na obrázku č. 2 prílohy tejto vyhlášky. Vychádza sa pritom zo známych a overených metód pravdepodob-nostného hodnotenia rizika aplikovaných systematicky na jednotlivé rizikové zariadenia, systémy a prvky, ako aj na ďalšie relevantné vnútorné a vonkajšie činitele. (2) Prvým postupovým krokom analýzy rizík je identifikácia a opis rizikových zariadení a systémov podniku. (3) Na základe opisu zariadení a systémov podľa odseku 2 sa vykoná systémová analýza na identifikáciu potenciálnych systémových porúch vedúcich k závažnej havárii, vrátane porúch so spoločnou príčinou (ďalej len „závislá porucha“), pomocou jednotnej metódy analýzy stromov porúch a ana-lýzy závislých porúch. (4) Na základe identifikovaných stromov porúch (odsek 3) sa identifikujú a zhodnotia potenciálne zdroje rizík závažnej priemyselnej havárie vyplývajúce z normálnej prevádzky, z prechodových javov a procesov, z mimoriadnych prevádz-kových stavov (situácií), zo živelných udalostí, zo zlyhania ľudského činiteľa, v objektoch a zariadeniach podniku pomo-cou analýzy havarijných reťazcov, ktorú tvoria nasledovné čiastkové analýzy: analýza iniciačných udalostí, ktoré môžu viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie, analýza kritérií úspešnosti, pri ktorej sa zohľadňujú technické, materiálne, personálne, organizačné a admi-nistratívne protihavarijné opatrenia a zábrany určené na zabránenie, obmedzenie (zmiernenie) alebo potla-čenie rozvoja iniciačných udalostí do závažnej priemy-selnej havárie, analýza stromov udalostí, ktorá na základe konštrukcie stromov udalostí zohľadňujúcich potenciálny rozvoj ini-ciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie umožňuje kvantifikovať pravdepodobnosť (početnosť) výskytu nežiaducich havarijných reťazcov (so zohľad-nením analýzy ľudského činiteľa a analýzy údajov), analýza stavov poškodenia prevádzky a zariadení pre stanovenie potenciálnych škôd v rámci podniku a v je-ho okolí, analýza pre kvantifikáciu pravdepodobnosti (početnosti) vzniku závažnej priemyselnej havárie a stanovenie ne-určitosti výsledkov. (5) Pri príprave údajových vstupov do jednotlivých analýz a pre kvantifikačné výpočty sa použijú všeobecné (generické) údaje o poruchovosti (spoľah-livosti) prvkov, systémov a zariadení prevzaté z overe-ných zahraničných (alebo iných mimopodnikových) da-tabáz alebo špecifické údaje, ktoré sú v požadovanom rozsahu k dispozícii u prevádzkovateľa (podnikové databázy). (6) Vstupné údaje podľa odseku 5 možno pripraviť aj na základe analýzy údajov, pri ktorej sa výber potrebných infor-mácií realizuje aplikáciou štatistických metód alebo pomo-cou kombinácie údajov zo všeobecných a špecifických data-báz. (7) Medzi najdôležitejšie údaje pre potreby rizikových ana-lýz patria najmä údaje o kontrolách, testovaní a údržbe zariadení, potenciálnej možnosti vzniku jednoduchých porúch, ha-várií a závislých porúch, početnosti (frekvencii) výskytu iniciačných udalostí, zbere a vedení dokumentácie o poruchách a haváriách systémov a zariadení. (8) Analýza rizík obsahuje aj analýzu spoľahlivosti ľudské-ho činiteľa, ak tento priamo alebo nepriamo vstupuje do kon-troly a riadenia systémov a zariadení, ktorých porucha sa môže rozvinúť do závažnej priemyselnej havárie. Táto ana-lýza sa nemusí vykonať v podniku alebo jeho časti, ak sú vy-konané alebo zriadené také pasívne bezpečnostné systémy, opatrenia a zábrany, ktoré vylučujú potenciálny vznik závaž-nej priemyselnej havárie vplyvom zlyhania ľudského činiteľa. (9) Analýza spoľahlivosti ľudského činiteľa obsahuje nasle-dovné čiastkové analýzy: analýzu stavu bežnej kontroly a riadenia prevádzky, vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy (pred vznikom potenciálnej iniciačnej udalosti), analýzu stavu kontrolu a riadenia prevádzky, vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy v prípade vzniku iniciačnej udalosti (potenciálnej závažnej havárie), analýzu potenciálnych možností potlačenia (eliminácie) vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie a obno-vy normálnej prevádzky ľudskými zdrojmi. (10) Analýza rizík obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré by mohli spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje najmä analýzu vplyvu vnútorných a vonkajších požiarov (vý-buchov), analýzu vplyvu vnútorných a vonkajších záplav, seizmickú analýzu, analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických a geo-logických podmienok (najmä extrémne teploty a ex-trémne zrážky, búrky, víchrice, úder blesku, zosuvy ale-bo poklesy pôdy), analýza vplyvu cestnej, železničnej a leteckej premáv-ky, ďalšie špecifické analýzy (najmä vplyv susedných prie-myselných činností). (11) Pri odhade (určení) rozsahu možných následkov sa vychádza zo scenárov reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií (únik vybraných nebezpečných látok, požiar, výbuch a ich kombinácia) a ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. (1) Spoločenská prijateľnosť rizika závažnej priemyselnej havárie z hľadiska posúdenia možnosti potenciálneho ohro-zenia života jednej alebo viacerých osôb je definovaná prija-teľnou pravdepodobnosťou (početnosťou) výskytu závažnej priemyselnej havárie a posúdi sa podľa nižšie uvedeného vzťahu: v prípade ohrozenia života jednej osoby Fpr = 10-5 pre jestvujúce podniky a zariadenia, Fpr = 10-6 pre nové podniky a zariadenia; v prípade ohrozenia života viacerých osôb Fpr = 10-3 . N-2 pre jestvujúce podniky a zariadenia, Fpr = 10-4 . N-2 pre nové podniky a zariadenia, v ktorom „Fpr“ je prijateľná pravdepodobnosť (početnosť) výskytu závažnej priemyselnej havárie (počet udalostí za rok), „N“ počet ohrozených osôb (určený podľa vzorca uvedeného v prílohe tejto vyhlášky). (2) Ďalšími kritériami pre posúdenie prijateľnosti rizika zá-važnej priemyselnej havárie, najmä v prípade, že ňou nebu-de ohrozený život osôb, je určenie prijateľnosti rozsahu a závažnosti ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia (najmä nevratné zmeny) a majetku. (1) Na záver hodnotenia rizík závažnej priemyselnej havá-rie, vrátane predbežného odhadu rizika, sa vykoná hodno-tenie ich prijateľnosti porovnaním hodnoty prijateľného rizika Fpr určeného podľa § 5 s rizikom Fp určeným postupom podľa § 3 v prípade predbežného odhadu rizika, podľa § 4 v prípade hodnotenia rizík. (2) Postupom podľa odseku 1 sa určí oblasť prijateľného rizika – nevyplýva povinnosť robiť osobitné (ďalšie) opatrenia, prechodná oblasť – je potrebné v určitej lehote vykonať príslušné opatrenia na zníženie niektorých rizík, oblasť neprijateľného rizika – je potrebné bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie príslušných rizík, prípadne obmedziť alebo zastaviť prevádzku zariadenia alebo podniku. | Y Y Y Y Y Y |  | Podrobnosti o postupe pri predbežnom odhade rizík sa uvádzajú v tabuľkách, vzor-coch a na obrázku č. 1 prílohy k tejto vyhláške. Podrobnosti o postupe pri analýze rizík závažnej priemy-selnej havárie obsahuje obrá-zok č. 2 prílohy k tejto vyhláš-ke. |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Návrh

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo)..........................,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov

Bratislava 8. novembra 2001

N á v r h

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo)..........................,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo  životného  prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6, § 7 ods. 5, § 8 ods. 4 a § 22 ods. 10 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet právnej úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

- oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov o zaraďovaní podnikov s ohľadom na množstvo vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku (§ 5 zákona),

- programe prevencie závažných priemyselných havárií (§ 7 zákona) a o bezpečnostnom riadiacom systéme (§ 8 zákona),

- poskytovaní informácií pre verejnosť s ohľadom na riziká závažných priemyselných havárií (§ 22 23 zákona).

# DRUHÁ ČASŤ

OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU

§ 2

Rozsah oznamovacej povinnosti

(1) Prevádzkovatelia, ktorí po preverení celkového množstva vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku v súlade s postupom ustanoveným v § 4 ods. 1 až 3 zákona zistili, že toto množstvo nedosahuje hodnoty pre zaradenie podniku do kategórie A alebo kategórie B (§ 4 ods. 5 zákona), oznámia okresnému úradu údaje podľa § 3.

(2) Prevádzkovatelia, ktorí po preverení celkového množstva vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku v súlade s postupom ustanoveným v § 4 ods. 1 až 3 zákona zaradili svoj podnik do kategórie A alebo do kategórie B, oznámia okresnému úradu údaje podľa § 4.

(3) Na oznamovanie podstatných zmien podľa § 4 ods. 9 alebo § 5 ods. 5 zákona sa primerane použije oznámenie podľa § 3 alebo § 4. Pri oznamovaní trvalého zastavenia prevádzky zariadenia alebo podniku sa uvedú aj dôvody tohto zastavenia a základné opatrenia na vylúčenie nepriaznivých účinkov na okolie.

Oznámenie

§ 3

(1) Oznámenie podľa § 2 ods. 1 obsahuje najmä:

- identifikačné údaje o prevádzkovateľovi v rozsahu podľa odseku 2,

- názov podniku a jeho adresu,

- údaje podľa písmena a) a b) o vlastníkovi podniku, ak je odlišný od prevádzkovateľa podľa písmena a). V takomto prípade tiež údaje o zmluvnom vzťahu vlastníka a prevádzkovateľa,

- údaje o vybraných nebezpečných látkach prítomných v podniku podľa odseku 3,

- stručný opis súčasnej, prípadne aj plánovanej činnosti podniku,

- opis a grafické znázornenie okolia podniku so všetkými prvkami, ktoré môžu zvýšiť riziko závažnej priemyselnej havárie, najmä pravdepodobnosť jej vzniku alebo závažnosť jej následkov, a to s osobitným zreteľom na § 4 ods. 6 a 8 zákona,

- zdôvodnenie záverov, pre ktoré podnik nebol zaradený do kategórie A ani do kategórie B,

- meno, funkciu a podpis osoby, ktorá oznámenie vypracovala, ako aj osoby, ktorá oznámenie schválila.

(2) Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi podľa odseku 1 písm. a) sú najmä:

- v prípade fyzickej osoby - podnikateľa

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko1) (ďalej len „osobné údaje“) fyzickej osoby - podnikateľa, ako aj osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,

- obchodné meno,

- identifikačné číslo organizácie (IČO).

- v prípade právnickej osoby

- obchodné meno, právna forma a sídlo, adresa a číslo telefónu, faxu a elektronickej pošty,

- osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, ako aj osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,

- identifikačné číslo organizácie (IČO);

(3) Údaje o vybraných nebezpečných látkach podľa odseku 1 písm. d) sú najmä:

- názov vybranej nebezpečnej látky podľa tabuľky I časti 1 prílohy č. 1 zákona (prípadne aj jej obchodný názov) a ďalšie údaje potrebné na jej jednoznačnú identifikáciu (číslo CAS a názov podľa IUPAC),2)

- klasifikácia vybranej nebezpečnej látky podľa osobitného predpisu3) a podľa potreby aj podľa tabuľky II časti 1 prílohy č. 1 zákona,

- množstvo vybranej nebezpečnej látky v tonách,

- fyzikálna forma vybranej nebezpečnej látky,

- súčet pomerných množstiev vybraných nebezpečných látok v prípadoch podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo § 4 ods. 3 písm. b) zákona.

§ 4

Oznámenie podľa § 2 ods. 2 obsahuje najmä:

- údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až f) a h), ods. 2 a 3,

- predbežný odhad rizík závažných priemyselných havárií, vrátane odhadu možných následkov na život a zdravie osôb, na životné prostredia a na majetok,4)

- zdôvodnenie zaradenia podniku do kategórie A alebo do kategórie B.

## TRETIA ČASŤ

PROGRAM PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRII

A BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTEM

§ 5

Program prevencie závažných priemyselných havárií

(1) Program prevencie závažných priemyselných havárií podľa § 7 zákona (ďalej len „program“) vypracúvajú prevádzkovatelia podnikov kategórie A i kategórie B. Program, s prihliadnutím na konkrétne nebezpečenstvá a ďalšie okolnosti súvisiace s prevádzkou podniku, obsahuje najmä náležitosti podľa odseku 2 a 3.

(2) Program je písomný dokument, ktorý obsahuje

- celkové ciele a zásady prevencie závažných priemyselných havárií a  pripravenosti na ich efektívne zdolávanie a obmedzovanie ich následkov,

- opatrenia na splnenie cieľov a zásad podľa písmena a), vrátane príslušných zdrojov,  štruktúr a riadiacich systémov tak, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku.

(3) Program  obsahuje  ciele zásady a opatrenia najmä v týchto oblastiach:

- organizácia podniku a potrebný zamestnanci,

- identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizík možných závažných priemyselných havárií,

- prevádzková kontrola,

- riadenie prípadných zmien v podniku,

- havarijné plánovanie,

- monitorovanie plnenia programu,

- audit a prehodnocovanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu.

(4) Prevádzkovateľ zabezpečí účasť zamestnancov na príprave a realizácii programu.

§ 6

Bezpečnostný riadiaci systém

(1) Bezpečnostný riadiaci systém tvorí súčasť celkového riadiaceho systému prevádzkovateľa podniku kategórie B. Súčasťou tohto systému sú tiež ukazovatele, parametre a kritériá potrebné na hodnotenie  účinnosti realizovaných opatrení.

(2) Bezpečnostný riadiaci systém obsahuje potrebné opatrenia, vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich systémov, na zabezpečenie plnenia programu (§ 5) a dosiahnutia vysokej úrovne bezpečnosti práce a prevádzky a tým aj vysokej úrovne ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku, a to v nadväznosti na jednotlivé oblasti upravené v  programe.

(3) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. a) obsahuje údaje podľa časti A prílohy č. 1.

(4) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. b) obsahuje údaje podľa časti B prílohy č. 1.

(5) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. c) obsahuje   určenie a uplatňovanie postupov, inštrukcií a limitov na bezpečnú prevádzku (vrátane údržby) jednotlivých zariadení, technologických procesov a celého podniku, vrátane potrebného vybavenia, a na bezpečné dočasné zastavenie (prerušenie) prevádzky a jej opätovné pokračovanie. Ide najmä o údaje uvedené v časti C prílohy č. 1.

(6) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. d) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov  pre trvalé, dočasné alebo naliehavé prevádzkové zmeny, v súlade s časťou D prílohy č. 1 najmä na

- plánovanie zmien v počte a kvalifikácii zamestnancov, výroby alebo jej parametrov, vybraných nebezpečných látok a iných materiálov, vybavenia, postupov, softwaru, vonkajších podmienok   alebo

- navrhovanie nových zariadení, technologických procesov alebo skladovacích zariadení.

(7) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. e) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov na

- analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajúcich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou,

- prípravu, preskúšanie a prehodnotenie havarijných plánov v prípade takýchto nebezpečenstiev a oboznamovanie príslušných subjektov s nimi.

(8) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. f) obsahuje najmä určenie a uplatňovanie (v súlade s časťou E prílohy č. 1)

a) postupov na sústavné monitorovanie a hodnotenie súladu skutkového stavu s cieľmi stanovenými v programe i v bezpečnostnom riadiacom systéme,

b) mechanizmov na určovanie a vykonávanie nápravných opatrení v prípade nesúladu.

(9) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. g) obsahuje najmä

a) plán auditov (interných, prípadne i externých) pokrývajúcich oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. a) až f). Tento plán, ktorý by mal byť prehodnocovaný v pravidelných intervaloch, obsahuje údaje podľa časti F prílohy č. 1,

b) systém a lehoty prehodnocovania programu, prípadne celkovej bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa a stratégie kontroly veľkých nebezpečenstiev, ako aj všetkých aspektov bezpečnostného riadiaceho systému, vrátanie určenia príslušných skúsených riadiacich zamestnancov na vykonávanie tohto prehodnotenia, a to aj s prihliadnutím na zmeny v organizácii, v technológii a v právnych predpisoch.

### ŠTVRTÁ ČASŤ

### INFORMOVANIE VEREJNOSTI

§ 7

Príprava informácie

(1) Prevádzkovateľ pri príprave informácie podľa § 22 zákona vychádza najmä

a) z hodnotenia rizík závažnej priemyselnej havárie, oznámenia (§ 4), programu (§ 5), bezpečnostnej správy a havarijného plánu prípadne aj z ďalšej prevádzkovej dokumentácie,

b) z podkladov pre  vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.5)

(2) Okresný úrad pri príprave informácie vychádza najmä

a) z podkladov, ktoré si vyžiadal od jednotlivých prevádzkovateľov,

b) z príslušných častí plánu ochrany obyvateľstva,

c) z ďalších poznatkov zo svojej úradnej činnosti.

§ 8

Aktívne sprístupňovanie informácií

- Informácia pre verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou haváriou (ďalej len „dotknutá verejnosť“), poskytovaná podľa § 22 ods. 1 a 3 zákona, obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2.

- Informáciu obsahujúcu údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľ alebo okresný úrad

- vhodným spôsobom zverejní6) a zároveň

- zašle príslušnej obci so žiadosťou o zabezpečenie aktívneho informovania dotknutej verejnosti v mieste obvyklým spôsobom.

§ 9

Sprístupňovanie informácie na požiadanie

(1) Prevádzkovateľ v súlade s § 22 ods. 2 a 6 zákona na požiadanie zo strany verejnosti poskytne

- príslušné údaje z ním spracovanej informácie podľa § 8 ods. 1, prípadne z ním spracovaných podkladov pre okresný úrad podľa § 22 ods. 3 zákona,

- niektoré podrobnejšie údaje alebo vysvetlenia k údajom podľa písmena a),

- príslušné údaje, prípadne vysvetlenia z aktualizovaného súpisu vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku.

(2) Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť podrobnejšie údaje o vlastnostiach vybraných nebezpečných látok nad rámec údajov uvedených v  karte bezpečnostných údajov.7)

(3) Pre sprístupňovanie ďalších informácií okresným úradom platí osobitný predpis8) a § 22 ods. 6 a 7 zákona.

# PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť .............

# O d ô v o d n e n i e

k návrhu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

a o doplnení niektorých zákonov

A.  Všeobecne

Ako už vyplýva z jej názvu, touto vyhláškou sa vykonávajú viaceré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Ustanovujú sa ňou podrobnosti v oblastiach podľa § 1, t.j. o

- oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov o zaradení podniku,

- programe prevencie závažných priemyselných havárií a o bezpečnostnom riadiacom systéme,

- poskytovaní informácií pre verejnosť s ohľadom na riziká závažných priemyselných havárií.

Pre ľahšiu orientáciu a zo systematických dôvodov je každá z upravovaných oblastí zaradená do samostatnej časti vyhlášky.

Ad a)

Povinnosť prevádzkovateľa zaradiť svoj podnik podľa množstva prítomných vybraných nebezpečných látok do príslušnej kategórie a oznámiť to predpísaným spôsobom okresnému úradu  je jeho prvou a základnou povinnosťou. Od tohto zaradenia totiž do značnej miery závisí, či sa na príslušný podnik bude vzťahovať tento zákon, a o ktorý z dvoch druhov režimu pôjde (kategória A alebo kategória B).

Ad b)

## Smernica Seveso II a tým aj tento zákon ukladajú prevádzkovateľom viaceré druhy povinného „proaktívneho“ správania. Podľa tohto ponímania, nie je dostačujúce, aby prevádzkovateľ iba dodržiaval platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane predpisov o požiarnej ochrane a pod., ako aj predpisy o ochrane životného prostredia, ale sám musí prijať systémové opatrenia na zabezpečenie prevencie závažných priemyselných havárií. Preto zákon v tomto smere priamo ukladá

- prevádzkovateľom oboch kategórií podnikov vypracovať a zaviesť program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program“),

- prevádzkovateľom podnikov kategórie B zaviesť tiež bezpečnostný riadiaci systém na zabezpečenie realizácie programu.

Ad c)

V tejto vyhláške sa, v nadväznosti na § 22 zákona, ustanovujú podrobnosti o informovaní verejnosti v súlade s čl. 13 ods. 1 a Prílohou V Smernice Seveso, ktorá je prakticky zhodná s príslušnými ustanoveniami Dohovoru EHK OSN o vplyvoch priemyselných havárií presahujúcich štátne hranice (tzv. Helsinský dohovor).

Ide o dva okruhy informovania verejnosti s ohľadom na riziká závažnej priemyselnej havárie, a to pokiaľ ide o

a) rozsah informovanej verejnosti

- verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou haváriou (ďalej len „dotknutá verejnosť“),

- verejnosť (nielen dotknutá),

b) spôsob informovania verejnosti

- aktívny, t.j. priamo aktívnou zákonom ustanovenou formou a v zákonom ustanovenom rozsahu bez toho, aby dotknutá verejnosť musela o poskytnutie informácie osobitne žiadať,

- pasívny, t.j. na základe a v rozsahu osobitnej žiadosti zo strany verejnosti.

Verejnosťou sa pritom rozumejú nielen jednotliví občania (fyzické osoby alebo ich skupiny), ale aj fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (nemocnice, školy, podnikateľské subjekty a ich združenia), mimovládne organizácie a iné verejné záujmové skupiny a pod.

B.  K jednotlivým ustanoveniam

### K § 1

Predmet úpravy tejto vyhlášky dôsledne vychádza z príslušných splnomocňovacích ustanovení zákona uvedených v jej úvodnej vete.

### K § 2 až 4

V týchto ustanoveniach tvoriacich druhú časť vyhlášky sa ustanovujú podrobnosti o

- rozsahu oznamovacej povinnosti (§ 2) prevádzkovateľov v závislosti od toho, či na základe postupu podľa § 4 zákona (a s prihliadnutím na klasifikáciu vybranej nebezpečnej látky podľa osobitného predpisu uvedeného v poznámke pod čiarou k odkazu 1 a 2) overili, že

- v podniku nie je prítomné také množstvo vybraných nebezpečných látok, ktoré by dosiahlo prahové hodnoty, resp. pomerný súčet v zmysle prílohy č. 1 zákona a teda na podnik sa nevzťahuje režim tohto zákona s výnimkou § 4 ods. 4, 6, 8 a 9,

- množstvo vybranej nebezpečnej látky (látok) prítomnej v podniku dosahuje, resp. prekračuje zákonom ustanovené hodnoty, na podnik sa vzťahuje režim zákona a s prihliadnutím na celkové množstvo vybranej nebezpečnej látky sa  podnik zaradí do kategórie A alebo kategórie B;

- obsahu (náležitostiach) oznámenia (§ 3) o kategorizácii podniku v prípade, že podnik spĺňa prípad uvedený v písmene a) bod 1,

- obsahu (náležitostiach) oznámenia (§ 4) v prípade, že ide o prípad podľa písmena a) bod 2.

Postup pri predbežnom odhade rizík závažných priemyselných havárií [§ 4 písm. b)] ustanovuje osobitný predpis uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 3.

### K § 5 a 6 a prílohe č. 1

V týchto ustanovenia tvoriacich tretiu časť vyhlášky a v na ne  nadväzujúcej  prílohe  č. 1 sa ustanovujú podrobnosti o obsahu a spôsobe vypracúvania, zavádzania a aktualizácie

- programu (§ 5) – pre prevádzkovateľov podnikov oboch kategórií,

- bezpečnostného riadiaceho systému (§ 6) – iba pre prevádzkovateľov podnikov kategórie B.

Ide o určité nóvum v našej právnej úprave oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Určitú analógiu však možno vidieť v právnej úprave systémov manažérstva kvality (QMS) podľa noriem STN EN ISO radu 9000, systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa noriem STN EN ISO radu  14000, systémov bezpečnostného manažérstva (SMS) podľa pripravovanej normy OHSAS 18001, resp. podľa pripravovaného zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS) a do určitej miery tiež v právnej úprave programov odpadového hospodárstva, programov znižovania emisií do ovzdušia a pod.

### K § 7 až 9 a prílohe č. 2

V týchto ustanoveniach tvoriacich štvrtú časť vyhlášky a v na ne nadväzujúcej prílohe č. 2 sa ustanovujú podrobnosti o

- príprave informácie pre verejnosť (§ 7),

- aktívnej forme  sprístupňovania informácií pre dotknutú verejnosť, vrátane obsahu tejto informácie (§ 8 a príloha č. 2),

- pasívnej forme sprístupňovania informácií pre verejnosť (nielen dotknutú) - § 9.

Predmetom (obsahom) informácie sú určité údaje o

a) charaktere činnosti podniku,

b) možných rizikách vyplývajúcich z činnosti podniku, resp. súvisiacich s činnosťou podniku,

c) požadovanom správaní sa verejnosti v prípade závažnej priemyselnej havárie.

Prvotnú povinnosť informovania verejnosti v súlade s čl. 13 Smernice Seveso II zákon ukladá prevádzkovateľom podnikov kategórie B. Zákon však zároveň umožňuje, aby najmä v  priemyselne nahustených zónach, bola dotknutá verejnosť informovaná komplexne o všetkých rizikách v danej oblasti a nie od každého prevádzkovateľa osobitne. V takomto prípade môže okresný úrad prevziať povinnosť aktívneho  informovania dotknutej verejnosti sám, pričom určí rozsah podkladov, ktoré mu jednotliví prevádzkovatelia musia na tento účel poskytnúť. Tento spôsob je prehľadnejší aj z dôvodu informovania dotknutej verejnosti o určitých komplexných rizikách a opatreniach uvedených v pláne ochrany obyvateľstva a pod.. Okresný úrad okrem  vyššie uvedených podkladov využije prirodzene aj ďalšie aktuálne podklady zo svojej úradnej činnosti.

V § 9  sa ustanovujú okruhy tzv. pasívneho poskytovania určitých informácií verejnosti (nielen dotknutej) na základe osobitného požiadania, a to

a) jednak zo strany jednotlivých prevádzkovateľov - okruh a spôsob poskytovania informácií sa upravuje v odseku 1 a 2,

b) jednak zo strany okresného úradu a obce - s poukazom na postup podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií) - odsek 3.

K § 10

Nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky sa predpokladá súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o závažných haváriách.

Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

prevencii závažných priemyselných havárií

a o doplnení niektorých zákonov

# Požiadavky na bezpečnostný riadiaci systém

A.  Organizácia podniku a potrební zamestnanci

Bezpečnostný program v tejto oblasti obsahuje najmä

- organizačnú schému;

- úlohy a zodpovednosť radových zamestnancov i riadiacich zamestnancov na jednotlivých stupňoch a úsekoch riadenia, a to najmä zamestnancov zodpovedných za

- zabezpečenie zdrojov (vrátane ľudských zdrojov) na vytvorenie a uplatňovanie bezpečnostného riadiaceho systému,

- činnosť zabezpečujúcu oboznámenie zamestnancov s nebezpečenstvami a súlad s programom podľa § 5,

- identifikáciu a zaznamenávanie nedostatkov a následnú nápravnú činnosť,

- kontrolu abnormálnych situácií vrátane havarijných stavov,

- identifikáciu potrieb školenia a výcviku zamestnancov, vrátane určenia činností vyžadujúcich osobitné školenie a výcvik, ich zabezpečenia a hodnotenia ich úrovne a účinnosti podľa písmena c) a d),

- koordinovanie uplatňovania bezpečnostného riadiaceho systému a podávanie správ vrcholovému vedeniu;

- identifikáciu potrebnej kvalifikácie zamestnancov uvedených v písmene b);

- zabezpečenie potrebnej kvalifikácie zamestnancov.

B.  Identifikácia a hodnotenie veľkých nebezpečenstiev ako zdrojov možných závažných priemyselných havárií

## Bezpečnostný riadiaci systém v tejto oblasti obsahuje najmä

- návrh a uplatnenie postupov pre systematickú identifikáciu nebezpečenstiev vyplývajúcich z normálnej i abnormálnej prevádzky a hodnotenie ich pravdepodobnosti a závažnosti,

- systematický postup pre definovanie opatrení zameraných na prevenciu závažných priemyselných havárií, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov.

Systém tejto identifikácie a hodnotenia by sa mal uplatňovať vo všetkých etapách činnosti podniku, od projektovej prípravy, cez výstavbu a prevádzku až po ukončenie prevádzky, vrátane

- potenciálnych nebezpečenstiev identifikovaných alebo vyplývajúcich z plánovania, projektovania, výstavby, uvedenia do prevádzky a rozvoja činnosti podniku a jeho zariadení,

- normálneho rozsahu prevádzkových podmienok, nebezpečenstiev štandardných operácií a neštandardných situácií, najmä nábehu prevádzky, údržby a zastavovania prevádzky,

- udalostí a možných ohrození vrátane takých, ktoré vyplývajú z vady materiálu alebo súčiastky a ľudského faktora,

- potenciálnych nebezpečenstiev vyplývajúcich z  činností alebo zlyhaní uvedených v písmene b) a c),

- vonkajší nebezpečenstiev  vrátane takých, ktoré vyplývajú

- z prírodných nebezpečenstiev (najmä abnormálne teploty, požiare, povodne, zemetrasenia, zosuvy a poklesy pôdy, víchrice, búrky),

- z dopravy (leteckej, železničnej, cestnej, vodnej), vrátane nakládky a vykládky,

- zo susedných priemyselných a iných činností,

- z protiprávnej činnosti (podpaľačstvo, sabotáž a pod.).

C.  Prevádzková kontrola

Prevádzková kontrola zahŕňa najmä postupy, inštrukcie a limity na

a) uvádzanie do prevádzky,

b) nábeh a normálne prerušenie prevádzky,

c) všetky fázy normálnej prevádzky, vrátane testovania, údržby a kontroly,

d) identifikáciu a prijímanie zodpovedajúcich opatrení v prípade odchýlky od normálnych prevádzkových podmienok alebo parametrov,

e) dočasné, zriedkavé alebo osobitné operácie,

f) prevádzku počas vykonávania údržby,

g) operácie pri núdzových (havarijných) situáciách,

h) ukončenie prevádzky.

D.  Riadenie zmien

### Pri plánovaní zmien v podniku ide najmä o nasledovné postupy pre trvalé, dočasné alebo naliehavé zmeny:

- definovanie toho, čo sa považuje za zmenu,

- určenie zodpovednosti a právomoci na iniciovanie a schválenie zmeny,

- identifikáciu a dokumentáciu navrhovanej zmeny a jej uplatnenia,

- identifikáciu a analýzu (v potrebnom rozsahu) možných bezpečnostných dôsledkov navrhovanej zmeny,

- určenie a dokumentovanie potrebných bezpečnostných opatrení, vrátane požiadaviek na školenie a výcvik a na potrebné zmeny v prevádzkových postupoch a v príslušnej dokumentácii,

- určenie a zavedenie potrebných postupov na hodnotenie a následné monitorovanie po zmene, vrátane potrebných nápravných mechanizmov a opatrení.

E.  Monitorovanie súladu

Monitorovanie plnenia programu (§ 5) a účinnosti bezpečnostného riadiaceho systému súladu sa delí na

a) priebežné (aktívne) - zahŕňa priebežnú kontrolu kritických miest v podniku, na zariadeniach a prístrojovom vybavení, ako aj kontrolu súladu s predpísaným školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou dokumentáciou a praxou,

b) následné (reaktívne) - uskutočňuje sa následne ako reakcia na závažnú priemyselnú haváriu a zisťujú sa ním nielen bezprostredné príčiny, ale aj všetky zásadné zlyhania, ktoré viedli k takejto havárii alebo k inej závažnej odchýlke od normálneho prevádzkového stavu..

F.  Audit a prehodnocovanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu

### Plán auditov obsahuje najmä

- oblasti auditovaných činností,

- intervaly vykonávania auditov pre každú z oblastí,

- zodpovednosť za každý audit,

- zdroje a osoby potrebné pre každý audit, vrátane prípadných požiadaviek na expertíznu činnosť, na zabezpečenie nezávislosti a technickej podpory,

- postupy pre vyhotovovanie a podávanie správ o výsledku auditov,

- postupy pre následné (nápravné) opatrenia.

Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

prevencii závažných priemyselných havárií

a o doplnení niektorých zákonov

Obsah informácie pre dotknutú verejnosť

Informácia podľa § 22 ods. 1 a 3 pre dotknutú verejnosť obsahuje najmä tieto údaje:

a) Názov (obchodné meno) a adresa prevádzkovateľa, názov a umiestnenie podniku. V prípade poskytovania informácie podľa § 22  ods. 3 názov a adresa okresného úradu.

b) Meno a funkcia osoby, ktorá informáciu poskytuje.

c) Potvrdenie o tom, že podnik podlieha režimu zákona a že oznámenie a bezpečnostná správa boli zaslané príslušnému orgánu.

d) Jednoduché všeobecne zrozumiteľné vysvetlenie činností vykonávaných v podniku.

e) Všeobecné názvy, podľa potreby aj klasifikácia vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku s uvedením ich základných nebezpečných vlastností.

f) Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií, vrátane ich možných účinkov na ľudí a životné prostredie.

g) Vhodné informácie o tom, ako budú dotknutá verejnosť alebo jednotlivé dotknuté osoby v prípade závažnej priemyselnej havárie varované a priebežne informované.

h) Vhodné informácie o tom, ako sa má dotknutá verejnosť správať v prípade závažnej priemyselnej havárie.

i) Prehlásenie, že prevádzkovateľ urobil vhodné opatrenia na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, ako aj na obmedzenie následkov takýchto havárií.

j) Odkaz na plán ochrany obyvateľstva.

k) Údaje o tom, kde možno získať ďalšie, resp. podrobnejšie informácie (§ 9).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka zhody

k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov

Bratislava 8. novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II) Príloha III Smernice Seveso II – Princípy uvedené v článku 7 a informácie uvedené v článku 9 o riadiacom systéme a organizá-cii podniku z hľadiska prevencie veľkých havárií Príloha V Smernice Seveso II – Zverejňova-ná časť informácií podľa článku 13(1) | Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 6 O 2 | Oznámenie požadované podľa odseku 1 obsahuje nasledovné podrobnosti: meno a obchodné meno prevádz-kovateľa a úplnú adresu prísluš-ného podniku; registrované miesto pre podnika-nie prevádzkovateľa s úplnou adresou; meno a postavenie osoby, v sprá-ve ktorej je podnik, ak je odlišné od (a); informácie postačujúce na identi-fikáciu nebezpečných látok alebo kategórie používaných látok; množstvo a fyzikálnu formu ne-bezpečných látok alebo používa-ných látok; činnosť alebo navrhovaná činnosť zariadenia alebo skladovacieho zariadenia; bezprostredné okolie (prostredie) podniku (prvky zapríčiňujúce veľ-kú haváriu alebo zhoršenie jej dôsledkov). | N N |  | § 2 O 1 a 2 § 3 O 1 až 3 § 4 | (1) Prevádzkovateľ, ktorý po preverení celkového množstva vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku v súlade s postupom ustanoveným v § 4 ods. 1 až 3 zákona zistí, že toto množstvo nedosahuje hodnoty pre zaradenie podniku do kategórie A alebo kategórie B (§ 4 ods. 5 zákona), oznámi okresnému úradu údaje podľa § 3. (2) Prevádzkovateľ, ktorý po preverení celkového množstva vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku v súlade s postupom ustanoveným v § 4 ods. 1 až 3 zákona zaradil svoj podnik do kategórie A alebo do kategórie B, oznámi okresnému úradu údaje podľa § 4. (1) Oznámenie podľa § 2 ods. 1 obsahuje najmä: identifikačné údaje o prevádzkovateľovi v rozsahu podľa odseku 2, názov podniku a jeho adresu, číslo telefónu, faxu a elektronickej pošty, údaje podľa písmena a) a b) o vlastníkovi podniku, ak je odlišný od prevádzkovateľa podľa písmena a). V takomto prípade tiež údaje o zmluvnom vzťahu vlastníka a prevádzkovateľa, údaje o vybraných nebezpečných látkach prítomných v podniku podľa odseku 3, stručný opis súčasnej, prípadne aj plánovanej činnosti podniku, opis a grafické znázornenie okolia podniku so všetkými prvkami, ktoré môžu zvýšiť riziko závažnej priemyselnej havárie, najmä pravdepodobnosť jej vzniku alebo závažnosť jej následkov, a to s osobitným zreteľom na § 4 ods. 6 a 8 zákona, zdôvodnenie záverov, pre ktoré podnik nebol zaradený do kategórie A ani do kategórie B, meno, funkciu a podpis osoby, ktorá oznámenie vypracovala, ako aj osoby, ktorá oznámenie schválila. (2) Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi podľa odseku 1 písm. a) sú najmä: v prípade fyzickej osoby – podnikateľa meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len „osobné údaje“) fyzickej osoby – podnikateľa, ako aj osobné údaje zodpo-vedného zástupcu, ak bol ustanovený, obchodné meno, adresu (ak je odlišná od bydlis-ka), číslo telefónu, faxu a elektronickej pošty, identifikačné číslo organizácie (IČO). v prípade právnickej osoby obchodné meno, právna forma a sídlo, adresa a číslo telefónu, faxu a elektronickej pošty, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho zástupcu, ako aj osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, identifikačné číslo organizácie (IČO); (3) Údaje o vybraných nebezpečných látkach podľa odseku 1 písm. d) sú najmä: názov vybranej nebezpečnej látky podľa tabuľky I časti 1 prílohy č. 1 zákona (prípadne aj jej obchodný názov) a ďalšie údaje potrebné na jej jednoznačnú identifikáciu (číslo CAS a názov podľa IUPAC), klasifikácia vybranej nebezpečnej látky podľa osobitného predpisu a podľa potreby aj podľa tabuľky II časti 1 prílohy č. 1 zákona, množstvo vybranej nebezpečnej látky v tonách, fyzikálna forma vybranej nebezpečnej látky, súčet pomerných množstiev vybraných nebezpečných látok v prípadoch podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo § 4 ods. 3 písm. b) zákona. Oznámenie podľa § 2 ods. 2 obsahuje najmä: údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až f) a h), ods. 2 a 3, predbežný odhad rizík závažných priemyselných havárií, vrátane odhadu možných následkov na život a zdravie osôb, na životné prostredia a na majetok, zdôvodnenie zaradenia podniku do kategórie A alebo do kategórie B, | Y Y Y |  |  |
| Č 6 O 4 | V prípade: každého významného vzrastu v množstve alebo významnej zme-ny v charaktere alebo fyzikálnej forme prítomných nebezpečných látok, ako sú uvedené v oznáme-ní poskytnutom prevádzkovate-ľom v súlade s odsekom 2 alebo každej zmeny v procese používa-júcom nebezpečné látky alebo trvalého zatvorenia prevádzky, prevádzkovateľ bezodkladne informuje kompetentný orgán o zmene situácie. | N |  | § 2 O 3 | (3) Na oznamovanie podstatných zmien podľa § 4 ods. 9 alebo § 5 ods. 5 zákona sa primerane použije oznámenie podľa § 3 alebo § 4. Pri oznamovaní trvalého zastavenia prevádzky zariadenia alebo podniku sa uvedú aj dôvody tohto zastavenia a základné opatrenia na vylúčenie nepriaznivých účinkov na okolie. | Y |  |  |
| Č 7 O 1 V 2 Č 7 O 2 Príloha III P (a) | Politika prevencie veľkých havárií sta-novená prevádzkovateľom musí byť navrhnutá tak, aby garantovala vysokú úroveň ochrany človeka a životného prostredia prostredníctvom príslušných prostriedkov, štruktúr a riadiacich sys-témov. Dokument musí zohľadňovať princípy obsiahnuté v Prílohe III... Na účel implementácie politiky preven-cie veľkých havárií prevádzkovateľa a bezpečnostného riadiaceho systému by mali byť zohľadnené nasledujúce prvky. Požiadavky stanovené v doku-mente uvedenom v článku 7 by mali byť úmerné nebezpečenstvám veľkých havárií prezentovaným podnikom: (a) politika prevencie veľkej havárie by mala mať písomnú formu a mala by zahŕňať prevádzkovateľove celkové ciele a princípy činnosti s ohľadom na riadenie nebezpečenstiev veľkých ha-várií; | N N |  | § 5 O 1 až 4 | (1) Program prevencie závažných priemyselných havárií podľa § 7 zákona (ďalej len „program“) vypracúvajú prevádzkovatelia podnikov kategórie A i kategórie B. Program, s prihliadnutím na konkrétne nebezpečenstvá a ďalšie okolnosti súvisiace s prevádzkou podniku, obsahuje najmä náležitosti podľa odseku 2 a 3. (2) Program je písomný dokument, ktorý obsahuje celkové ciele a zásady prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich efektívne zdolávanie a obmedzovanie ich následkov, opatrenia na splnenie cieľov a zásad podľa písmena a), vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich systémov, tak, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. (3) Program obsahuje ciele zásady a opatrenia najmä v týchto oblastiach: organizácia podniku a potrební zamestnanci, identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizík možných závažných priemyselných havárií, prevádzková kontrola, riadenie prípadných zmien v podniku, havarijné plánovanie, monitorovanie plnenia programu, audit a prehodnocovanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu. (4) Prevádzkovateľ zabezpečí účasť zamestnancov na prí-prave a realizácii programu. | Y Y |  |  |
| Č 9 O 1 P (a) Príloha III P (b) a (c) | Členské štáty budú vyžadovať od pre-vádzkovateľa, aby vypracoval bezpeč-nostnú správu na účely dokázania, že politika prevencie veľkých havárií a bezpečnostný riadiaci systém pre jej implemen-táciu boli zavedené do praxe v súlade s údajmi stanovenými v Prílohe III; Na účel implementácie politiky veľkých havárií prevádzkovateľa a bezpečnost-ného riadiaceho systému by mali byť zohľadnené nasledujúce prvky. Požia-davky stanovené v dokumente uvede-nom v článku 7 by mali byť úmerné nebezpečenstvám veľkých havárií pre-zentovaným podnikom: ... bezpečnostný riadiaci systém by mal obsahovať časť všeobecného riadiaceho systému, ktorý zahŕňa organizačnú štruktúru, zodpoved-nosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje potrebné na určenie a implementáciu politiky prevencie veľkých havárií; bezpečnostný riadiaci systém mu-sí riešiť nasledujúce problémy: (i) organizácia a personál – úlohy a zodpovednosti personálu za-pojeného do riadenia veľkých nebezpečenstiev na všetkých úrovniach v organizácii. Identifi-kácia potrieb kvalifikácie perso-nálu a zabezpečenie takto iden-tifikovanej kvalifikácie. Zapoje-nie zamestnancov a, ak je to vhodné, aj subdodávateľov; (ii) identifikácia a ohodnotenie veľkých nebezpečenstiev – pri-jatie a implementácia postupov na systematickú identifikáciu veľkých nebezpečenstiev vyplý-vajúcich z normálnej i abnor-málnej prevádzky a odhadnutie ich pravdepodobnosti a závaž-nosti; (iii) prevádzková kontrola – prija-tie a implementácia postupov a inštrukcií na bezpečnú prevádz-ku, vrátane údržby, podniku, procesov, vybavenia a dočas-ných zastavení prevádzky; (iv) riadenie zmien – prijatie a im-plementácia postupov na pláno-vanie zmien alebo na navrhova-nie nových zariadení, procesov alebo skladovacích zariadení; (v) plánovanie pre prípady nebez-pečenstva – prijatie a imple-mentácia postupov na identifi-káciu predvídateľných nebezpe-čenstiev prostredníctvom syste-matickej analýzy a na prípravu, preskúšanie a prehodnotenie havarijných plánov v prípade takýchto nebezpečenstiev; (vi) monitorovanie plnenia – prija-tie a implementácia postupov na stále hodnotenie súladu s -cieľmi stanovenými v prevádz-kovateľovej politike prevencie veľkých havárií a bezpečnost-nom riadiacom systéme a me-chanizmov na zisťovanie a pri-jímanie nápravných opatrení v-prípade nesúladu. Tieto postu-py by sa mali vzťahovať na prevádzkovateľov systém podá-vania správ o veľkých havá-riách a skoronehodách, najmä tých, kde sa vyskytlo zlyhanie ochranných opatrení a ich zis-ťovanie a využitie z nich získa-ných poznatkov; (vii) audit a preskúmanie – prija-tie a implementácia postupov na periodické systematické hodnotenie politiky prevencie veľkých havárií a efektívnosti a vhodnosti bezpečnostného riadiaceho systému; zdokumen-tovaný prehľad uskutočňovania politiky a bezpečnostného ria-diaceho systému a jeho aktuali-zácia vedením podniku. | N N N N |  | § 6 O 1 až 9 | (1) Bezpečnostný riadiaci systém tvorí súčasť celkového riadiaceho systému prevádzkovateľa podniku kategórie B. Súčasťou tohto systému sú tiež ukazovatele, parametre a kritériá potrebné na hodnotenie účinnosti rea-lizovaných opatrení. (2) Bezpečnostný riadiaci systém obsahuje potrebné opatrenia, vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich systémov, na zabezpečenie plnenia programu (§ 5) a dosiahnutia vysokej úrovne bezpečnosti práce a prevádzky a tým aj vysokej úrovne ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku, a to v nadväznosti na jednotlivé oblasti upravené v programe. (3) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. a) obsahuje údaje podľa časti A prílohy č. 1. (4) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. b) obsahuje údaje podľa časti B prílohy č. 1. (5) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. c) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov, in-štrukcií a limitov na bezpečnú prevádzku (vrátane údržby) jednotlivých zariadení, technologických procesov a celého podniku, vrátane potrebného vybavenia, a na bezpečné do-časné zastavenie (prerušenie) prevádzky a jej opätovné pokračovanie. Ide najmä o údaje uvedené v časti C prílohy č. 1. (6) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. d) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov pre trva-lé, dočasné alebo naliehavé prevádzkové zmeny, v súlade s časťou D prílohy č. 1 najmä na plánovanie zmien v počte a kvalifikácii zamestnancov, výroby alebo jej parametrov, vybraných nebezpečných látok a iných materiálov, vybavenia, postupov, softwaru, vonkajších podmienok alebo navrhovanie nových zariadení, technologických procesov alebo skladovacích zariadení. (7) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. e) obsahuje určenie a uplatňovanie postupov na analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajú-cich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou, prípravu, preskúšanie a prehodnotenie havarijných plánov v prípade takýchto nebezpečenstiev a oboznamovanie príslušných subjektov s nimi. (8) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. f) obsahuje najmä určenie a uplatňovanie (v súlade s časťou E prílohy č. 1) a) postupov na sústavné monitorovanie a hodnotenie súladu skutkového stavu s cieľmi stanovenými v programe i v bezpečnostnom riadiacom systéme, b) mechanizmov na určovanie a vykonávanie nápravných opatrení v prípade nesúladu. (9) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. g) obsahuje najmä a) plán auditov (interných, prípadne i externých) pokrývajúcich oblasti podľa § 5 ods. 3 písm. a) až f). Tento plán, ktorý by mal byť prehodnocovaný v pravidelných intervaloch, obsahuje údaje podľa časti F prílohy č. 1, b) systém a lehoty prehodnocovania programu, prípadne celkovej bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa a stratégie kontroly veľkých nebezpečenstiev, ako aj všetkých aspektov bezpečnostného riadiaceho systému, vrátanie určenia príslušných skúsených riadiacich zamestnacov na vykonávanie tohto prehodnotenia, a to aj s prihliadnutím na zmeny v organizácii, v technológii a v právnych predpisoch. | Y Y |  | V prílohe č. 1 tejto vyhlášky sa, v súlade s požiadavkami Prílohy III Smernice Seveso II, uvádzajú podrobnosti o požia-davkách na jednotlivé prvky bezpečnostného riadiaceho systému v členení: Organizácia podniku a potrebný personál. Identifikácia a hodnote-nie veľkých nebezpe-čenstiev ako zdrojov možných závažných priemyselných havárií. Prevádzková kontrola. Riadenie zmien. Monitorovanie súladu. Audit a prehodnocova-nie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu. |
| Č 13 O 1 V 1 a 5 Príloha V | Členské štáty zabezpečia, aby boli o-sobám pravdepodobne ovplyvneným veľkou haváriou majúcou pôvod v pod-nikoch uvedených v článku 9 poskyt-nuté informácie o bezpečnostných opatreniach a o požadovanom správa-ní v prípade havárie bez toho, aby sa muselo o ne žiadať. Tieto informácie musia obsahovať pri-najmenšom informácie uvedené v Prí-lohe V. Zverejňovaná časť informácií podľa článku 13(1): Názov prevádzkovateľa a adresa podniku. Určenie osoby, ktorá poskytuje informácie, pomocou zastávanej funkcie. Potvrdenie, že podnik podlieha právnym predpisom alebo admi-nistratívnym opatreniam imple-mentujúcim túto smernicu a že oznámenie uvedené v článku 6(3) alebo bezpečnostná správa uve-dená v článku 9(1) bola zaslaná kompetentnému orgánu. Jednoduché vysvetlenie činnosti alebo činností vykonávaných v podniku. Spoločné názvy alebo, v prípade nebezpečných látok uvedených v Časti 2 Prílohy I, názvy skupín alebo všeobecná klasifikácia ne-bezpečia látok a prípravkov pou-žívaných v podniku, ktoré by mohli spôsobiť veľkú haváriu, s označením ich základných nebez-pečných vlastností. Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva veľkých havárií, vrátane ich mož-ných účinkov na ľudí a životné prostredie. Adekvátne informácie o tom, ako bude príslušné obyvateľstvo varo-vané a priebežne informované v prípade veľkej havárie. Adekvátne informácie o potreb-ných činnostiach príslušného oby-vateľstva a o tom, ako by sa malo správať v prípade veľkej havárie. Potvrdenie toho, že prevádzkova-teľ je povinný podniknúť adekvát-ne opatrenia na mieste, najmä nadviazať kontakt s havarijnými službami za účelom zvládnutia veľkej havárie a minimalizácie jej dôsledkov. Odkaz na vonkajší havarijný plán vypracovaný za účelom zvládnu-tia vonkajších účinkov havárie. Mal by obsahovať správu o spo-lupráci s havarijnými službami a ich inštrukciami a požiadavkami v čase havárie. Podrobnosti o tom, kde môžu byť získané ďalšie relevantné infor-mácie, zabezpečiac požiadavky ochrany tajomstva ustanovené v národnej legislatíve. | N N |  | § 8 O 1 a 2 § 7 O 1 a 2 Príl. č. 2 P A a B | (1) Informácia pre verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou haváriou (ďalej len „dotknutá verejnosť“), poskytovaná podľa § 22 ods. 1 a 3 zákona, obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2. (2) Informáciu obsahujúcu údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľ alebo okresný úrad vhodným spôsobom zverejní a zároveň zašle príslušnej obci so žiadosťou o zabezpečenie aktívneho informovania dotknutej verejnosti v mieste obvyklým spôsobom. (1) Prevádzkovateľ pri príprave informácie podľa § 22 zákona vychádza najmä z hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií, oznámenia (§ 4), programu (§ 5), bezpečnostnej správy a havarijného plánu, prípadne aj z ďalšej prevádzkovej dokumentácie, z podkladov pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľ-stva. (2) Okresný úrad pri príprave informácie vychádza najmä z podkladov, ktoré si vyžiadal od jednotlivých prevádzkovateľov, z príslušných častí plánu ochrany obyvateľstva, z ďalších poznatkov zo svoje úradnej činnosti. Obsah informácie pre dotknutú verejnosť Informácia podľa § 22 ods. 1 a 3 zákona pre dotknutú ve-rejnosť obsahuje najmä tieto údaje: a) Názov (obchodné meno) a adresa prevádzkovateľa, ná-zov a umiestnenie podniku. V prípade poskytovania in-formácie podľa § 22 ods. 3 zákona názov a adresa okresného úradu. b) Meno a funkcia osoby, ktorá informáciu poskytuje. c) Potvrdenie o tom, že podnik podlieha režimu zákona a že oznámenie a bezpečnostná správa boli zaslané príslušnému orgánu. d) Jednoduché všeobecne zrozumiteľné vysvetlenie činností vykonávaných v podniku. e) Všeobecné názvy, podľa potreby aj klasifikácia vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku s uvedením ich základných nebezpečných vlastností. f) Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií, vrátane ich možných účinkov na ľudí a životné prostredie. g) Vhodné informácie o tom, ako budú dotknutá verejnosť alebo jednotlivé dotknuté osoby v prípade závažnej priemyselnej havárie varované a priebežne informované. h) Vhodné informácie o tom, ako sa má dotknutá verejnosť správať v prípade závažnej priemyselnej havárie. i) Prehlásenie, že prevádzkovateľ urobil vhodné opatrenia na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, ako aj na obmedzenie následkov takýchto havárií. j) Odkaz na plán ochrany obyvateľstva. k) Údaje o tom, kde možno získať ďalšie, resp. podrobnejšie informácie (§ 9). | Y Y Y |  |  |
| Č 13 O 1 V 3 | Informácie budú trvalo sprístupnené verejnosti. | N |  | § 9 | (1) Prevádzkovateľ v súlade s § 22 ods. 2 a 6 zákona na požiadanie zo strany verejnosti poskytne príslušné údaje z ním spracovanej informácie podľa § 8 ods. 1, prípadne z ním spracovaných podkladov pre okresný úrad podľa § 22 ods. 3 zákona, niektoré podrobnejšie údaje alebo vysvetlenia k údajom podľa písmena a), príslušné údaje, prípadne vysvetlenia z aktualizované-ho súpisu vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku. (2) Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť podrobnejšie údaje o vlastnostiach vybraných nebezpečných látok nad rámec údajov uvedených v karte bezpečnostných údajov. (3) Pre sprístupňovanie ďalších informácií okresným úradom platí osobitný predpis a § 22 ods. 6 a 7 zákona. |  |  |  |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Návrh

# Vyhláška

# Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) ...................

o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

Bratislava 8. novembra 2001

N á v r h

# Vyhláška

# Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) ...................

o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6, § 12 ods. 13 a § 16 ods. 9 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

## Táto vyhláška upravuje

- úlohy odborne spôsobilej osoby na koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich z § 11 ods. 1 zákona,

- podrobnosti o

- odbornej príprave havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií a o overovaní ich odbornej spôsobilosti,

- vydávaní odsvedčení o odbornej spôsobilosti a o vedení registra osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie havarijného technika alebo špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií,

- pečiatke špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií a o jej používaní,

- podrobnosti o školení a výcviku zamestnancov podniku na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie,

- podrobnosti o vydávaní oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy podľa písmena b) bod 1,

- podrobnosti o autorizácii právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na vykonávanie činností podľa § 14 ods. 2 zákona a o vedení zoznamu autorizovaných osôb.

§ 2

Úlohy odborne spôsobilej osoby

(1) Medzi úlohy odborne spôsobilej osoby podľa § 11 ods. 1 zákona patrí vykonávanie alebo koordinácia najmä týchto úloh na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie:

- zaradenie podniku do príslušnej kategórie a oznámenie o zaradení podniku (§ 4 a 5 zákona),

- určovanie požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií pri výstavbe nových zariadení, pri ich zmenách a rekonštrukciách, ako aj pri opravách zariadení, odstávkach a nábehu ich prevádzky,

- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie predpísanej dokumentácie [§ 3 ods. 1 písm. d) zákona], najmä

- hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií,

- program prevencie závažných priemyselných havárií,

- bezpečnostný riadiaci systém,

- bezpečnostná správa,

- havarijný plán, vrátane použiteľnosti prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov,

- podklady pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,

- informovanie verejnosti,

- vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií,

- príprava, organizácia a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania situácií podľa havarijného plánu (cvičné havarijné poplachy),

- vykonávanie školenia a výcviku zamestnancov podľa § 10.

(2) Plnením úloh podľa odseku 1 nie sú dotknuté povinnosti ani zodpovednosť vedenia podniku a jeho ďalších zamestnancov za plnenie úloh na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov.

§ 3

Obsah a rozsah odbornej prípravy

(1) Odborná príprava havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií sa delí na

- základnú – jej absolvovanie je jednou z podmienok na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

- opakovaciu – jej absolvovanie je jednou z podmienok na udržanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(2) Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov (ďalej len „prevencia závažných priemyselných havárií“).

(3) Obsah základnej odbornej prípravy tvoria najmä

- všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy upravujúce  oblasť prevencie závažných priemyselných havárií, vrátane príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisov na úseku požiarnej ochrany a civilnej ochrany, ako aj predpisov na ochranu životného prostredia;

- kategorizácia podnikov z hľadiska prítomnosti vybraných nebezpečných látok;1)

- základy priemyselnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií s osobitným zreteľom na

- fyzikálno-chemické vlastnosti a požiarne charakteristiky vybraných nebezpečných látok,

- charakter nebezpečenstva a prevenciu fyzikálnych procesov,

- charakter nebezpečenstva a prevenciu chemických procesov;

- zásady ochrany proti požiaru, najmä

- zásady ochrany proti požiaru horľavých hmôt, horľavých prachov, horľavých kvapalín,

- navrhovanie realizácia a užívanie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

- zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní mimoriadne horľavých látok a prípravkov, veľmi horľavých látok a prípravkov, ako aj horľavých látok a prípravkov,

- zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- posudzovanie požiarneho nebezpečenstva technologických procesov,

- funkcie a parametre požiarno-technických zariadení, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

- organizácia a riadenie požiarnej ochrany,

- zásady ochrany proti výbuchu (a požiaru) horľavých prachov, horľavých plynov a pár horľavých kvapalín, ako aj proti výbuchu (požiaru) výbušnín,

- zásady ochrany proti úniku jedovatých, nedýchateľných alebo inak škodlivých látok;

- hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií, najmä

- význam, účel a základné princípy,

- metódy a postupy hodnotenia,

- využívanie výsledkov hodnotenia rizík v rôznych oblastiach (v činnosti podniku, pri plánovaní a vykonávaní štátneho dozoru, pri územnom plánovaní, povoľovaní stavieb a zariadení a pod.);

- metódy a postupy na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov; najmä z hľadiska ohrozenia života a zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a majetku;

- princíp, funkcia, parametre a možnosť použitia niektorých prostriedkov, prístrojov  a zariadení na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov;

- program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém na jeho aplikáciu;

- havarijné plánovanie, najmä

- základné princípy a účel havarijného plánovania,

- tvorba havarijných plánov a podkladov pre plány ochrany obyvateľstva,

- vypracúvanie profilových (vzorových) havarijných scenárov, vrátane určovania (výpočtu) zón ohrozenia,

- určovanie síl, prostriedkov a postupov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

- precvičovanie a revízia havarijných plánov;

- význam, účel, náležitosti, vypracúvanie a využívanie bezpečnostnej správy;

- informovanie verejnosti a jej účasť na rozhodovacích procesoch;

- oznamovanie závažných priemyselných havárií a analýza ich príčin;

- systém výchovy a výcviku zamestnancov z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií.

(4) Rozsah základnej odbornej prípravy pre

- havarijných technikov je najmenej 160 hodín,

- špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií je najmenej 200 hodín.

(5) Opakovacia odborná príprava sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny dĺžky základnej odbornej prípravy.

(6) V prípade podstatnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vedecko-technických poznatkov z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií vrátane hodnotenia ich rizík môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nariadiť opakovaciu odbornú prípravu aj mimo lehoty podľa odseku 5. Obsah a rozsah takejto opakovacej odbornej prípravy musí zodpovedať dôvodom, pre ktoré bolo nariadené; nesmie však nesmie prekročiť rozsah podľa odseku 5.

§ 4

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) zasiela žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.

(2) V žiadosti žiadateľ uvedie najmä

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko2) (ďalej len „osobné údaje“),

- odbornosť, o overenie odbornej spôsobilosti pre ktorú sa uchádza.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

- výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

- doklad  preukazujúci dĺžku odbornej praxe,

- doklad o absolvovaní základnej odbornej prípravy podľa § 3.

(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti nevyhnutne potrebné ďalšie údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie.

§ 5

Skúšobná komisia

(1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou ministerstva (ďalej len „skúšobná komisia“).

(2) Skúšobnú komisiu tvorí  jej predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z pracovníkov ministerstva, a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva minister na návrh predsedu skúšobnej komisie z odborníkov z oblasti vedy a praxe na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, najmä ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a bezpečnosti práce a technických zariadení.

(3) Skúšobná komisia má nepárny počet členov.

(4) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní aspoň traja členovia; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu.

(5) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie upraví skúšobný poriadok.

(6) Účasť na činnosti skúšobnej komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.3)

§ 6

Skúška

(1) Dátum, miesto a formu skladania skúšky oznámi ministerstvo žiadateľovi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

(2) Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Skúšobná komisia môže určiť aj inú formu skladania skúšky.

(3) Skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(4) Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a žiadateľa, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

(5) Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovacej skúšky určí predseda skúšobnej komisie tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, pri ktorej žiadateľ nevyhovel.

(6) Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovacej skúške, môže sa podrobiť ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti až po opätovnom absolvovaní základnej odbornej prípravy.

(7) Náklady žiadateľa spojené s odbornou prípravou a s účasťou na skúške znáša žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ.

§ 7

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1) Žiadateľovi, ktorý bol hodnotený stupňom vyhovel, preukázal splnenie  ďalších podmienok podľa § 12 ods. 1 zákona a zaplatil správny poplatok podľa osobitného predpisu,4) ministerstvo vydá na návrh predsedu skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od vykonania skúšky.

(2) Osvedčenie obsahuje:

- názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,

- číslo osvedčenia, miesto a dátum jeho vydania,

- osobné údaje odborne spôsobilej osoby,

- odbornosť, pre ktorú sa osvedčenie vydáva,

- dobu platnosti osvedčenia  (spravidla päť rokov odo dňa vykonania skúšky),

- podpis predsedu skúšobnej komisie,

- odtlačok pečiatky ministerstva a podpis vedúceho pracovníka..

§ 8

Pečiatka špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií

(1) Ministerstvo vydá špecialistovi na prevenciu závažných priemyselných havárií spolu s osvedčením podľa § 7 za úhradu aj pečiatku špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

(2) Pečiatka podľa odseku 1 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, číslo osvedčenia a slová ŠPECIALISTA NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

(3) Špecialista havarijnej ochrany osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovil alebo overil, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

§ 9

Register odborne spôsobilých osôb

- Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb osobitne pre

- odbornosť havarijného technika,

- odbornosť špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

- Do zoznamu podľa odseku 1 sa zapisujú údaje podľa § 7 ods. 2 písm. b) až e).

(3) Odborne spôsobilú osobu, ktorej osvedčenie o odbornej spôsobilosti bolo zrušené alebo zaniklo, ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu.

§ 10

Školenie a výcvik zamestnancov podniku

(1) Na školení o prevencii závažných priemyselných havárií a o pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov (ďalej len „školenie“) sa zúčastňujú všetci zamestnanci podniku okrem zamestnancov uvedených v odseku 2.

(2) Na školení podľa odseku 1 sa nezúčastňujú havarijní technici, špecialisti na prevenciu závažných priemyselných havárií a členovia záchrannej služby.

(4) Obsahom školenia podľa odseku 1 sú najmä

- všeobecné princípy a požiadavky prevencie závažných priemyselných havárií v podniku,

- výklad o základných (všeobecných) rizikách závažnej havárie, vrátane informácií o charakteristických vlastnostiach vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,

- výklad o špecifických rizikách závažnej havárie vyplývajúcich z konkrétneho zariadenia, technologického procesu, vlastností, množstva a umiestnenia vybranej nebezpečnej látky a pod. – podľa zaradenia príslušných zamestnancov,

- oboznámenie zamestnancov prinajmenšom v rozsahu, ktorý sa ich týka,

- s programom prevencie závažných priemyselných havárií,

- s havarijným plánom, vrátane spôsobu vyhlasovania poplachu, únikových ciest, úkrytov, spojovacích prostriedkov a  povinností zamestnancov v prípade závažnej havárie,

- s rozmiestnením prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

- v podnikoch kategórie B aj s bezpečnostným riadiacim systémom a bezpečnostnou správou.

(4) Obsah školenia podľa odseku 3 sa rozšíri pre

- vedúcich zamestnacov o oboznámenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie vrátane,

- zamestnancov, ktorým z ich pracovného zaradenia a  najmä z dokumentov podľa odseku 3 písm. d) bod 1, 2 a 4 vyplývajú konkrétne povinnosti, o oboznámenie sa s týmito povinnosťami.

(5) Výcvik zamestnancov spočíva, v rozsahu, ktorý sa ich týka, najmä

- v praktickom precvičovaní používania

- prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov,

- špeciálnych osobných ochranných prostriedkov, najmä dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných odevov,

- prostriedkov na detekciu únikov toxických, výbušných alebo inak škodlivých látok,

- v účasti na precvičovaní situácií na zabezpečenie včasnej a primeranej reakcie na iniciačnú udalosť alebo na vzniknutú havarijnú situáciu, najmä podľa scenárov závažných priemyselných havárií (cvičné havarijné poplachy, tematické cvičenia, precvičovanie na pracovisku).

(6) Interval školení a cvičení a ich náplň v súlade s odsekom 1 až 5 a s prihliadnutím na rozsah a zložitosť podniku a riziká závažných priemyselných havárií určí prevádzkovateľ. Tento interval však v žiadnom prípade nesmie byť

- v podnikoch kategórie B väčší ako 18 mesiacov,

- v podnikoch kategórie A väčší ako 24 mesiacov.

(7) Školenie novoprijatých zamestnancov, ako aj zamestnancov preraďovaných na inú prácu sa musí v potrebnom rozsahu uskutočniť ešte pred začatím vykonávania prác.

(8) Ustanoveniami odseku 1 až 7 nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa o školení a výcviku zamestnancov podľa osobitných predpisov.5)

(9) Ustanovenia odseku 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa vykonávajúcej práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“), a to v  rozsahu a spôsobom zmluvne dohodnutým medzi prevádzkovateľom a vedením cudzej organizácie.6)

§ 11

Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy

(1) Oprávnenie na vykonávanie základnej odbornej prípravy o opakovacej odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií sa vydáva na základe písomnej žiadosti podľa § 13 zákona.

(2) Potrebnými dokladmi na preukázanie splnenia podmienok podľa § 13 ods. 2 zákona sú najmä

- zoznam lektorov a údaje o ich odbornej spôsobilosti (najmä odborné vzdelanie a prax, pedagogická, vedecká, lektorská a publikačná činnosť) a forma zmluvného zabezpečenia ich účasti na vykonávaní odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb,

- učebné osnovy a učebné texty vrátane príslušných lektorov,

- materiálno-technické zabezpečenie odbornej prípravy, najmä zoznam a forma zabezpečenia príslušných pomôcok a zariadení na teoretickú a praktickú odbornú prípravu  (učebne a iné priestory, spätný projektor, diaprojektor, video, power point, osobné počítače, zariadenia, prístroje a  pomôcky na zisťovanie škodlivín, na ochranu osôb, životného prostredia a majetku),

- organizačné a personálne zabezpečenie odbornej prípravy vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

§ 12

Žiadosť o udelenie autorizácie

(1) Autorizácia sa udeľuje na základe žiadosti žiadateľa o autorizáciu (ďalej len „žiadateľ“); žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 až 4.

(2) Žiadosť o udelenie autorizácie fyzickej osobe – podnikateľovi na vykonávanie činnosti podľa § 14 ods. 2 zákona obsahuje najmä

- meno  a  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo  a bydlisko2) (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa a zodpovedného zástupcu,7) ak bol ustanovený,

- obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené,

- údaje o odbornej spôsobilosti8) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,

- činnosť, na ktorú sa žiada udelenie autorizácie, a predpokladaný dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,

- osobné údaje a údaje o odbornej spôsobilosti prípadných ďalších odborne spôsobilých osôb,9) ktoré žiadateľ zamestnáva na odborné vykonávanie autorizovanej činnosti, a forma ich pracovnoprávneho vzťahu,

- potvrdenie o bezúhonnosti žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,

- potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

- opis technického a materiálneho zabezpečenia vykonávania autorizovanej činnosti, najmä potrebné hardwarové a softwarové vybavenie, priestory a zariadenia na vykonávanie autorizovanej činnosti vrátane spoľahlivého uchovávania dát a dokumentácie,

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.4)

(3) Žiadosť  o udelenie  autorizácie  právnickej  osobe na vykonávanie činnosti podľa § 14 ods. 2 zákona obsahuje najmä

- obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie (IČO) žiadateľa,

- osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,

- osobné údaje a údaje o odbornej spôsobilosti  zodpovedného zástupcu,10)

- údaje podľa odseku 2 písm. d) až i).

(4) Žiadateľ preukazuje pravdivosť údajov

- podľa odseku 2 písm. f) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- podľa odseku 2 písm. g) potvrdením súdu, že sa proti žiadateľovi nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie.

§ 13

Zoznam autorizovaných osôb

(1) Ministerstvo  vedie zoznam autorizovaných osôb (ďalej len „zoznam“).

(2) Zoznam obsahuje nasledovné údaje o autorizovaných osobách:

- meno a priezvisko, obchodné meno a bydlisko2) (sídlo) v prípade fyzickej osoby – podnikateľa,

- obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby,

- číslo a dátum rozhodnutia o udelení autorizácie a dobu jeho platnosti,

- činnosť, na ktorú bola autorizácia udelená.

(3) Do zoznamu autorizovaných osôb sa zaznačuje tiež

- zmena údajov uvedených v odseku 2,

- predĺženie, pozastavenie, zrušenie alebo zánik autorizácie (§ 16 ods.3 až 7 zákona).

(4) Zoznam je verejne prístupný na okresných úradoch, krajských úradoch a na ministerstve. Ministerstvo najmenej raz za rok uverejňuje autorizovaných osôb vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...........

# O d ô v o d n e n i e

k návrhu vyhlášky o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

## A.  Všeobecne

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje doplňujúce, resp. nové povinnosti na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie.

Plnenie týchto povinností vyžaduje vykonávanie niektorých činností, vrátane vypracúvania určitej dokumentácie, spôsobom alebo v rozsahu v našom právnom poriadku ani v praxi dosiaľ takmer nepoužívaným (pozri najmä § 6, 9, 11 a 18 zákona).

Od kvality, odbornosti a spoľahlivosti uvedených činností a dokumentácie pritom do značnej miery závisí kvalita a spoľahlivosť systému prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie nielen v príslušných podnikoch, ale aj v činnosti orgánov verejnej správy.

Preto je potrebné, aby tieto činnosti, tak dôležité z hľadiska bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti príslušných zariadení a podnikov, ako aj ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku, vykonávali na to odborne spôsobilé osoby.

Jedným zo spôsobov zabezpečenia tejto odbornosti a spoľahlivosti je autorizácia príslušných právnických a fyzických osôb na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 a 3 zákona.

### Ako vyplýva z dôvodovej správy k § 11 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ľudský faktor sa podieľa viac ako 80 % na príčinách závažných priemyselných havárií. Preto treba systému

- organizácie a riadenia, ale aj

- odbornej spôsobilosti, školenia a výcviku zamestnancov,

venovať osobitnú pozornosť, a to vrátane zamestnancov iných právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov vykonávajúcich práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“).

Odborne spôsobilý, preškolený a vycvičený personál spolu so systémom organizácie, zodpovednosti a riadenia tvorí aktívnu zložku opatrení na prevenciu závažných priemyselných havárií a na pripravenosť na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov. Ide pritom o opatrenia, ktoré sú neporovnateľne menej finančne náročné ako rôzne technické a investičné opatrenia.

Povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť potrebné školenie a výcvik sa síce vzťahuje predovšetkým na jeho zamestnancov, ale táto povinnosť je primerane rozšírená aj na všetky (cudzie) osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na jeho pracoviskách (porovnaj napr. § 8b a § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.), a z týchto „cudzích“ osôb predovšetkým na zamestnancov cudzích organizácií.

B. K jednotlivým ustanoveniam

#### K § 1

Predmet úpravy tejto vyhlášky dôsledne vychádza zo splnomocňovacích ustanovení podľa § 11 ods. 6,  § 12 ods. 13 a § 16 ods. 9 zákona. Ide v podstate o štyri okruhy problémov:

- úlohy odborne spôsobilých osôb a podmienky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 2 až 9),

- školenie a výcvik zamestnancov v oblasti upravovanej zákonom (§ 10),

- oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb (§ 11),

- autorizácia na vykonávanie niektorých činností na úseku prevencie závažných priemyselných havárií uvedených v § 14 ods. 2 zákona.(§ 12 a 13).

K § 2 až 9

V týchto paragrafoch venovaných právnej úprave prvého okruhu problémov sa ustanovujú podrobnosti

- na vykonanie § 11 ods. 1 zákona o úlohách odborne spôsobilých osôb – ide o demonštratívny výpočet týchto základných úloh (§ 2),

- o obsahu a rozsahu odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb (§ 3), t.j. havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií, na získanie a udržanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

- o overovaní odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou ustanovenou Ministerstvom životného prostredia SR - § 4 až 6,

- o osvedčení o odbornej spôsobilosti v odbornosti havarijného technika alebo špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií (§ 7),

- o pečiatke špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií, vrátane jej záväzného vzoru  a úhrade za ňu (§ 8 a príloha),

- o registri odborne spôsobilých osôb.

K § 10

Tento paragraf ustanovuje potrené podrobnosti v druhom okruhu problémov, t.j. o školení a výcviku zamestnancov.

Táto vyhláška ustanovuje určité spoločné zásady, najmä pokiaľ ide o obsah školenia a výcviku jednotlivých okruhov zamestnancov prevádzkovateľa a intervaly tohto školenia a výcviku. Podrobnosti si určí prevádzkovateľ s ohľadom na konkrétne okolnosti a podmienky podniku, vrátane prípadných opatrení nariadených príslušných orgánom v rámci výkonu štátneho dozoru podľa zákona; musí však pritom vychádzať z ustanovení tejto vyhlášky.

Ustanovenie odseku 2 vychádza z prezumpcie, že odborná výchova a výcvik v ňom uvedených zamestnancov sa uskutočňuje podľa osobitných ustanovení zákona či iných predpisov, resp. že to budú predovšetkým oni, ktorí budú pripravovať, koordinovať a zabezpečovať školenie a výcvik ostatných zamestnancov.

V nadväznosti na konštatáciu uvedenú v poslednom odseku vo všeobecnej časti tejto dôvodovej správy sa ustanovuje primeraná platnosť systému zabezpečenia školenia a výcviku zamestnancov prevádzkovateľa aj na zamestnancov cudzích organizácií. Ide o jednu z náležitostí, ktoré by mala obsahovať príslušná zmluva medzi prevádzkovateľom a vedením cudzej organizácie týkajúca sa výkonu jej činnosti v podniku.

K § 11

Kvalitná odborná príprava odborne spôsobilých osôb v odbornosti havarijného technika a špecialistu na prevenciu závažných havárií spolu s náročným overovaním ich odbornej spôsobilosti je jedným zo základných predpokladov na zabezpečenie kvality a spoľahlivosti vykonávania a koordinovania ťažiskových činností (vrátane spracúvania a aktualizácie príslušnej dokumentácie) na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie.

Preto túto odbornú prípravu môže vykonávať len právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s potrebným odborným personálnym, organizačným a materiálnym zabezpečením, ktorej na túto činnosť vydalo ministerstvo oprávnenie podľa § 13 zákona. V odseku 2 sa preto ustanovujú podrobnosti o preukazovaní splnenia niektorých podmienok v žiadosti o udelenie tohto oprávnenia. Ide najmä o

- vypracovanie učebných osnov a učebných textov tak, aby boli v súlade s § 12 ods. 4 zákona i s § 3 tejto vyhlášky,

- zabezpečenie kvalifikovaných lektorov,

- zabezpečenie moderných didaktických prostriedkov a zariadení,

- vytvorenie podmienok pre potrebnú úroveň a názornosť nielen teoretickej, ale aj praktickej výučby a prípravy,

- vytvorenie potrebného organizačného a personálneho zázemia pre hladký priebeh odbornej prípravy, vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

Udelenie tejto autorizácie je nevyhnutnou podmienkou získania viazanej živnosti podľa bodu 52 prílohy č. 2 zákona č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pozri čl. IV zákona).

K § 12

V § 12 sa ustanovujú podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie, a to osobitne pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, pretože tieto náležitosti sú v § 15 ods. 4 zákona ustanovené iba rámcovo. Ustanovujú sa tu tiež podrobnosti o preukazovaní spĺňania niektorých podmienok pre udelenie autorizácie ustanovených zákonom.

K § 13

Ako praktickú pomôcku pre prevádzkovateľov podnikov podliehajúcich režimu zákona, ale aj pre ďalších záujemcov bude ministerstvo viesť zoznam autorizovaných osôb, v ktorom sa budú uvádzať základné údaje potrebné na získanie základných informácií o týchto osobách za účelom nadviazania zmluvnej spolupráce a pod.

Zoznam bude verejne prístupný (pravdepodobne na internetovej stránke) na okresných i krajských úradoch i na ministerstve a okrem toho najmenej raz ročne uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR.

K § 14

Nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky sa predpokladá súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľka zhody

k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

Bratislava 8. novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II) Príloha III Smernice Seveso II – Princípy uvedené v článku 7 a informácie uvedené v článku 9 o riadiacom systéme a organizá-cii podniku z hľadiska prevencie veľkých havárií Príloha IV Smernice Seveso II – Údaje a in-formácie obsiahnuté v havarijných plánoch definovaných v článku 11 | Návrh vyhlášky MŽP SR o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 7 O 1 a 2 Príloha III P (c) B (i) Príloha IV B 1 P (f) | Členské štáty budú vyžadovať od prevádzkovateľa, aby vypracoval dokument stanovujúci jeho politi-ku prevencie veľkých havárií a aby zabezpečil, že je riadne im-plementovaná. Politika prevencie veľkých havárií stanovená pre-vádzkovateľom musí byť navrh-nutá tak, aby garantovala vysokú úroveň ochrany človeka a život-ného prostredia prostredníctvom príslušných prostriedkov, štruktúr a riadiacich systémov. Dokument musí zohľadňovať princípy obsiahnuté v Prílohe III a musí byť kompetentným orgá-nom k dispozícii na účely, medzi inými, i v článku 5(2) a 18. Na účel implementácie politiky preven-cie veľkých havárií prevádzkovateľa a bezpečnostného riadiaceho systému by mali byť zohľadnené nasledujúce prvky. Požiadavky stanovené v doku-mente uvedenom v článku 7 by mali byť úmerné nebezpečenstvám veľkých havárií prezentovaným podnikom: ... (c) bezpečnostný riadiaci systém musí riešiť nasledujúce problémy: (i) organizácia a personál – úlohy a zodpovednosti personálu za-pojeného do riadenia veľkých nebezpečenstiev na všetkých úrovniach v organizácii. Identifi-kácia potrieb kvalifikácie perso-nálu a zabezpečenie takto iden-tifikovanej kvalifikácie. Zapoje-nie zamestnancov a, ak je to vhodné, aj subdodávateľov; 1. Vnútorný havarijný plán ... (f) Spôsob školenia a výcviku perso-nálu o činnostiach, ktoré sa od nich očakávajú v prípade havárie a, ak je to potrebné, skoordinovať tieto činnosti s vonkajšími hava-rijnými službami. | N N |  | § 2 O 1 a 2 § 3 O 1 až 6 § 4 O 1 § 5 O 1 § 7 O 1 § 8 O 1 § 9 O 1 § 10 O 1 až 9 § 11 O 1 a 2 § 12 O 1 až 3 § 13 O 1 | (1) Medzi úlohy odborne spôsobilej osoby podľa § 11 ods. 1 zákona patrí vykonávanie alebo koordinácia najmä týchto úloh na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie: zaradenie podniku do príslušnej kategórie a oznámenie o zaradení podniku (§ 4 a 5 zákona), určovanie požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií pri výstavbe nových zariadení, pri ich zmenách a rekonštrukciách, ako aj pri opravách zariadení, odstávkach a nábehu ich prevádzky, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie predpísanej dokumentácie [§ 3 ods. 1 písm. d) zákona], najmä hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií, program prevencie závažných priemyselných havárií, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostná správa, havarijný plán, vrátane použiteľnosti prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, podklady pre vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva, informovanie verejnosti, vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií, príprava, organizácia a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania situácií podľa havarijného plánu (cvičné havarijné poplachy), vykonávanie školenia a výcviku zamestnancov podľa § 10. (2) Plnením úloh podľa odseku 1 nie sú dotknuté povin-nosti ani zodpovednosť vedenia podniku a jeho ďalších za-mestnancov za plnenie úloh na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov. (1) Odborná príprava havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií sa delí na základnú – jej absolvovanie je jednou z podmienok na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, opakovaciu – jej absolvovanie je jednou z podmienok na udržanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. (2) Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a pri-pravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov (ďalej len „prevencia závažných priemyselných havárií“). (3) Obsah základnej odbornej prípravy tvoria najmä všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy upravujúce oblasť prevencie závažných priemyselných havárií, vrátane príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisov na úseku požiarnej ochrany a civilnej ochrany, ako aj predpisov na ochranu životného prostredia; kategorizácia podnikov z hľadiska prítomnosti vybraných nebezpečných látok;1) základy priemyselnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií s osobitným zreteľom na fyzikálno-chemické vlastnosti a požiarne charakteristiky vybraných nebezpečných látok, charakter nebezpečenstva a prevenciu fyzikálnych procesov, charakter nebezpečenstva a prevenciu chemických procesov; zásady ochrany proti požiaru, najmä zásady ochrany proti požiaru horľavých hmôt, horľavých prachov, horľavých kvapalín, navrhovanie realizácia a užívanie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní mimoriadne horľavých látok a prípravkov, veľmi horľavých látok a prípravkov, ako aj horľavých látok a prípravkov, zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, posudzovanie požiarneho nebezpečenstva technologických procesov, funkcie a parametre požiarno-technických zariadení, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, organizácia a riadenie požiarnej ochrany, zásady ochrany proti výbuchu (a požiaru) horľavých prachov, horľavých plynov a pár horľavých kvapalín, ako aj proti výbuchu (požiaru) výbušnín, zásady ochrany proti úniku jedovatých, nedýchateľných alebo inak škodlivých látok; hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií, najmä význam, účel a základné princípy, metódy a postupy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia rizík v rôznych oblastiach (v činnosti podniku, pri plánovaní a vykonávaní štátneho dozoru, pri územnom plánovaní, povoľovaní stavieb a zariadení a pod.); metódy a postupy na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov; najmä z hľadiska ohrozenia života a zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a majetku; princíp, funkcia, parametre a možnosť použitia niektorých prostriedkov, prístrojov a zariadení na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov; program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém na jeho aplikáciu; havarijné plánovanie, najmä základné princípy a účel havarijného plánovania, tvorba havarijných plánov a podkladov pre plány ochrany obyvateľstva, vypracúvanie profilových (vzorových) havarijných scenárov, vrátane určovania (výpočtu) zón ohrozenia, určovanie síl, prostriedkov a postupov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov, precvičovanie a revízia havarijných plánov; význam, účel, náležitosti, vypracúvanie a využívanie bezpečnostnej správy; informovanie verejnosti a jej účasť na rozhodovacích procesoch; oznamovanie závažných priemyselných havárií a analýza ich príčin; systém výchovy a výcviku zamestnancov z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií. (4) Rozsah základnej odbornej prípravy pre havarijných technikov je najmenej 160 hodín, špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií je najmenej 200 hodín. (5) Opakovacia odborná príprava sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny dĺžky základnej od-bornej prípravy. (6) V prípade podstatnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vedecko-technických poznatkov z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií vrátane hodnotenia ich rizík môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nariadiť opa-kovaciu odbornú prípravu aj mimo lehoty podľa odseku 5. Obsah a rozsah takejto opakovacej odbornej prípravy musí zodpovedať dôvodom, pre ktoré bolo nariadené; nesmie však prekročiť rozsah podľa odseku 5. (1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) zasiela žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu. (1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred skúšob-nou komisiou ministerstva (ďalej len „skúšobná komisia“). (1) Žiadateľovi, ktorý bol hodnotený stupňom vyhovel, preukázal splnenie ďalších podmienok podľa § 12 ods. 1 zákona a zaplatil správny poplatok podľa osobitného predpisu, ministerstvo vydá na návrh predsedu skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní od vykonania skúšky. (1) Ministerstvo vydá špecialistovi na prevenciu závažných priemyselných havárií spolu s osvedčením podľa § 7 za úhradu aj pečiatku špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií. (1) Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb osobitne pre odbornosť havarijného technika, odbornosť špecialistu na prevenciu závažných priemy-selných havárií. (1) Na školení o prevencii závažných priemyselných havá-rií a o pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov (ďalej len „školenie“) sa zúčastňujú všetci zamest-nanci podniku okrem zamestnancov uvedených v odseku 2. (2) Na školení podľa odseku 1 sa nezúčastňujú havarijní technici, špecialisti na prevenciu závažných priemyselných havárií a členovia záchrannej služby. (3) Obsahom školenia podľa odseku 1 sú najmä všeobecné princípy a požiadavky prevencie závažných priemyselných havárií v podniku, výklad o základných (všeobecných) rizikách závažnej havárie, vrátane informácií o charakteristických vlast-nostiach vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku, výklad o špecifických rizikách závažnej havárie vyplý-vajúcich z konkrétneho zariadenia, technologického procesu, vlastností, množstva a umiestnenia vybranej nebezpečnej látky a pod. – podľa zaradenia prísluš-ných zamestnancov, oboznámenie zamestnancov prinajmenšom v rozsahu, ktorý sa ich týka, s programom prevencie závažných priemyselných havárií, s havarijným plánom, vrátane spôsobu vyhlasova-nia poplachu, únikových ciest, úkrytov, spojova-cích prostriedkov a povinností zamestnancov v prípade závažnej havárie, s rozmiestnením prostriedkov na zdolávanie zá-važných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov, v podnikoch kategórie B aj s bezpečnostným ria-diacim systémom a bezpečnostnou správou. (4) Obsah školenia podľa odseku 3 sa rozšíri pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie vrátane, zamestnancov, ktorým z ich pracovného zaradenia a najmä z dokumentov podľa odseku 3 písm. d) bod 1, 2 a 4 vyplývajú konkrétne povinnosti, o oboznámenie sa s týmito povinnosťami. (5) Výcvik zamestnancov spočíva, v rozsahu, ktorý sa ich týka, najmä v praktickom precvičovaní používania prostriedkov na zdolávanie závažných priemysel-ných havárií a na obmedzovanie ich následkov, špeciálnych osobných ochranných prostriedkov, najmä dýchacích prístrojov a špeciálnych ochranných odevov, prostriedkov na detekciu únikov toxických, výbuš-ných alebo inak škodlivých látok, v účasti na precvičovaní situácií na zabezpečenie včas-nej a primeranej reakcie na iniciačnú udalosť alebo na vzniknutú havarijnú situáciu, najmä podľa scenárov zá-važných priemyselných havárií (cvičné havarijné popla-chy, tematické cvičenia, precvičovanie na pracovisku). (6) Interval školení a cvičení a ich náplň v súlade s odse-kom 1 až 5 a s prihliadnutím na rozsah a zložitosť podniku a riziká závažných priemyselných havárií určí prevádzkova-teľ. Tento interval však v žiadnom prípade nesmie byť v podnikoch kategórie B väčší ako 18 mesiacov, v podnikoch kategórie A väčší ako 24 mesiacov. (7) Školenie novoprijatých zamestnancov, ako aj zamest-nancov preraďovaných na inú prácu sa musí v potrebnom rozsahu uskutočniť ešte pred začatím vykonávania prác. (8) Ustanoveniami odseku 1 až 7 nie sú dotknuté povin-nosti prevádzkovateľa o školení a výcviku zamestnancov podľa osobitných predpisov. (9) Ustanovenia odseku 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa vykonávajúcej práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“), a to v rozsahu a spôsobom zmluvne dohodnutým medzi prevádzkovateľom a vedením cudzej organizácie. (1) Oprávnenie na vykonávanie základnej odbornej prípra-vy o opakovacej odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií sa vydáva na základe písomnej žiadosti podľa § 13 zákona. (2) Potrebnými dokladmi na preukázanie splnenia podmienok podľa § 13 ods. 2 zákona sú najmä zoznam lektorov a údaje o ich odbornej spôsobilosti (najmä odborné vzdelanie a prax, pedagogická, vedecká, lektorská a publikačná činnosť) a forma zmluvného zabezpečenia ich účasti na vykonávaní odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb, učebné osnovy a učebné texty vrátane príslušných lektorov, materiálno-technické zabezpečenie odbornej prípravy, najmä zoznam a forma zabezpečenia príslušných pomôcok a zariadení na teoretickú a praktickú odbornú prípravu (učebne a iné priestory, spätný projektor, diaprojektor, video, power point, osobné počítače, zariadenia, prístroje a pomôcky na zisťovanie škodlivín, na ochranu osôb, životného prostredia a majetku), organizačné a personálne zabezpečenie odbornej prípravy vrátane vedenia príslušnej dokumentácie. (1) Autorizácia sa udeľuje na základe žiadosti žiadateľa o autorizáciu (ďalej len „žiadateľ“); žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 až 4. (2) Žiadosť o udelenie autorizácie fyzickej osobe – podnika-teľovi na vykonávanie činnosti podľa § 14 ods. 2 zákona obsahuje najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a byd-lisko (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené, údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, činnosť, na ktorú sa žiada udelenie autorizácie, a predpokla-daný dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti, osobné údaje a údaje o odbornej spôsobilosti prípadných ďalších odborne spôsobilých osôb, ktoré žiadateľ zamestnáva na odborné vykonávanie autorizovanej činnosti, a forma ich pracovnoprávneho vzťahu, potvrdenie o bezúhonnosti žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, opis technického a materiálneho zabezpečenia vykonávania autorizovanej činnosti, najmä potrebné hardwarové a softwarové vybavenie, priestory a zariadenia na vykonávanie autorizovanej činnosti vrátane spoľahlivého uchovávania dát a dokumentácie, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu. (3) Žiadosť o udelenie autorizácie právnickej osobe na vyko-návanie činnosti podľa § 14 ods. 2 zákona obsahuje najmä obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie (IČO) žiadateľa, osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa, osobné údaje a údaje o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu, údaje podľa odseku 2 písm. d) až i). Ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb (ďalej len „zoznam“). | Y Y Y Y Y Y Y Y |  |  |

### Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

### Návrh

#### Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) ................,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií o závažných priemyselných haváriách

Bratislava 8. novembra 2001

### N á v r h

#### Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z (zo) ................,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií o závažných priemyselných haváriách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 8 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Premet úpravy

##### Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

- oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa bezprostredne po vzniku závažnej priemyselnej havárie (§ 24 ods. 1 a 7 zákona),

- správe prevádzkovateľa o príčinách a následkoch závažnej priemyselnej havárie a o prijatých opatreniach (§ 24 ods. 2 a 7 zákona),

- informácii orgánu, ktorý vyšetroval príčiny a okolnosti závažnej priemyselnej havárie (§ 24 ods. 3 , 6 a 7 zákona),

- komplexnej správe okresného úradu o analýze príčin a následkov závažnej priemyselnej havárie a o prijatých opatreniach (§ 24 ods. 4 a 7),

- správach a informáciách podľa písmena b) až d) v prípade, ak závažná priemyselná havária spĺňa kritériá podľa § 24 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona.

§ 2

Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie

Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie [§ 1 písm. a)] obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi, podniku a zariadení, kde došlo k závažnej priemyselnej havárii,

b) začiatok (vznik) závažnej priemyselnej havárie a jej predpokladaný koniec (zdolanie), ak to možno odhadnúť,

c) druh závažnej priemyselnej havárie (napríklad únik, výbuch, požiar) a okolnosti havárie (vrátane ohrozeného alebo zasiahnutého okolia podniku, meteorologických podmienok),

d) vybrané nebezpečné látky prítomné pri závažnej priemyselnej havárii (názov látky, klasifikácia, číslo CAS a názov podľa IUPAC1), množstvo, fyzikálna forma požiarne charakteristiky),

e) pravdepodobná príčina závažnej priemyselnej havárie,

f) okamžité následky a dostupné údaje pre odhad ďalších následkov (najmä počet mŕtvych a zranených, škody na životnom prostredí a na majetku),

- prijaté opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov,

- meno, priezvisko a funkčné zaradenie osoby, ktorá oznámenie vypracovala, dátum a podpis.

§ 3

Písomná správa prevádzkovateľa

(1) Písomná správa podľa § 1 písm. b) obsahuje najmä nasledovné údaje:

a) upresnené (skutočné) údaje podľa § 2 písm. a) až g),

b) nariadené, prípadne navrhované opatrenia a lehoty zamerané na

1. zmiernenie strednodobých a dlhodobých následkov závažnej priemyselnej havárie,

2. zamedzenie opakovania sa takejto alebo podobnej závažnej priemyselnej havárie,

c) meno, priezvisko, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá správu vypracovala, ako aj štatutárneho orgánu, ktorý správu schválil, a dátum odoslania správy.

(2) V prípade, že závažná priemyselná havária spĺňa kritériá podľa prílohy č. 2 zákona, správa podľa odseku 1 sa vyhotovuje spôsobom a v rozsahu podľa prílohy tejto vyhlášky.

§ 4

Informácia orgánu, ktorý vyšetroval príčiny a okolnosti

závažnej priemyselnej havárie alebo nariadil príslušné opatrenia

(1) Informácia, ktorú má zaslať okresnému úradu orgán, ktorý vyšetroval okolnosti závažnej priemyselnej havárie alebo na jej základe nariadil príslušné opatrenia [§ 1 písm. c)], obsahuje, s prihliadnutím na ním vykonanú činnosť, najmä

- výsledky vyšetrovania a analýzy závažnej priemyselnej havárie,

- nariadené opatrenia.

(2) V údajoch podľa odseku 1 písm. a) sa uvádzajú výsledky vyšetrovania a analýzy

- príčin a okolností vzniku a priebehu závažnej priemyselnej havárie vrátane zodpovednosti príslušných osôb, nedostatkov v príslušnej dokumentácii, bezpečnostnom riadiacom systéme a pod.,

- následky závažnej priemyselnej havárie (zasiahnutá oblasť, účinky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a na majetok, evakuácia alebo ukrytie osôb, hospodárskych zvierat, prerušenie dodávky pitnej vody, energií, telefonického spojenia, výška škody a pod.),

- postup pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, a to aj vo vzťahu k

- účinnosti, prípadne  opisu jednotlivých činností na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov,

- vhodnosti a úplnosti príslušnej dokumentácie (najmä hodnotenie rizík, program prevencie závažných priemyselných havárií, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostná správa, havarijný plán), ako aj k plánu ochrany obyvateľstva.

(3) V údajoch podľa odseku 1 písm. b) sa uvádzajú nariadené opatrenia (okamžité, strednodobé a dlhodobé)

- na zmiernenie prípadne odstránenie následkov závažnej priemyselnej havárie,

- na zamedzenie opakovania sa rovnakej alebo obdobnej závažnej priemyselnej havárie,

- ostatné, vyplývajúce z vyšetrovania alebo z analýzy príčin a okolností závažnej priemyselnej havárie (vrátane sankčných opatrení, opatrení na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky a pod.)

(4) Ustanovenie § 3 ods. 2 sa vzťahuje primerane aj na informáciu podľa odseku 1.

§ 5

Komplexná správa okresného úradu

(1) Komplexná správa okresného úradu [§ 1 písm. d)] obsahuje

- sumarizáciu a potrebnú analýzu údajov vyplývajúcich z písomnej správy podľa § 3 a z informácie podľa § 4;

- závery s prihliadnutím na dokumentáciu v písmene a) a na poznatky z vlastnej činnosti okresného úradu;

- návrh ďalších opatrení najmä vo vzťahu k

- prevádzkovateľovi,

- ďalším orgánom a organizáciám zúčastneným na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov,

- plánu ochrany obyvateľstva,

- informovaniu verejnosti.

(2) Ustanovenie § 3 ods. 2 sa vzťahuje rovnako aj na komplexnú správu podľa odseku 1.

§ 6

Bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie

Ustanovenia § 2 až 5 sa vzťahujú primerane aj na prípade bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, ktoré sa podarilo zdolať postupom podľa havarijného plánu.1)

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...........

# O d ô v o d n e n i e

k návrhu vyhlášky o odborne spôsobilých osobách, autorizácii a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

## A.  Všeobecne

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje doplňujúce, resp. nové povinnosti na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie.

Plnenie týchto povinností vyžaduje vykonávanie niektorých činností, vrátane vypracúvania určitej dokumentácie, spôsobom alebo v rozsahu v našom právnom poriadku ani v praxi dosiaľ takmer nepoužívaným (pozri najmä § 6, 9, 11 a 18 zákona).

Od kvality, odbornosti a spoľahlivosti uvedených činností a dokumentácie pritom do značnej miery závisí kvalita a spoľahlivosť systému prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie nielen v príslušných podnikoch, ale aj v činnosti orgánov verejnej správy.

Preto je potrebné, aby tieto činnosti, tak dôležité z hľadiska bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti príslušných zariadení a podnikov, ako aj ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku, vykonávali na to odborne spôsobilé osoby.

Jedným zo spôsobov zabezpečenia tejto odbornosti a spoľahlivosti je autorizácia príslušných právnických a fyzických osôb na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 a 3 zákona.

### Ako vyplýva z dôvodovej správy k § 11 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ľudský faktor sa podieľa viac ako 80 % na príčinách závažných priemyselných havárií. Preto treba systému

- organizácie a riadenia, ale aj

- odbornej spôsobilosti, školenia a výcviku zamestnancov,

venovať osobitnú pozornosť, a to vrátane zamestnancov iných právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov vykonávajúcich práce v podniku (ďalej len „cudzia organizácia“).

Odborne spôsobilý, preškolený a vycvičený personál spolu so systémom organizácie, zodpovednosti a riadenia tvorí aktívnu zložku opatrení na prevenciu závažných priemyselných havárií a na pripravenosť na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov. Ide pritom o opatrenia, ktoré sú neporovnateľne menej finančne náročné ako rôzne technické a investičné opatrenia.

Povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť potrebné školenie a výcvik sa síce vzťahuje predovšetkým na jeho zamestnancov, ale táto povinnosť je primerane rozšírená aj na všetky (cudzie) osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na jeho pracoviskách (porovnaj napr. § 8b a § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.), a z týchto „cudzích“ osôb predovšetkým na zamestnancov cudzích organizácií.

B. K jednotlivým ustanoveniam

#### K § 1

Predmet úpravy tejto vyhlášky dôsledne vychádza zo splnomocňovacích ustanovení podľa § 11 ods. 6,  § 12 ods. 13 a § 16 ods. 9 zákona. Ide v podstate o štyri okruhy problémov:

- úlohy odborne spôsobilých osôb a podmienky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 2 až 9),

- školenie a výcvik zamestnancov v oblasti upravovanej zákonom (§ 10),

- oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb (§ 11),

- autorizácia na vykonávanie niektorých činností na úseku prevencie závažných priemyselných havárií uvedených v § 14 ods. 2 zákona.(§ 12 a 13).

K § 2 až 9

V týchto paragrafoch venovaných právnej úprave prvého okruhu problémov sa ustanovujú podrobnosti

- na vykonanie § 11 ods. 1 zákona o úlohách odborne spôsobilých osôb – ide o demonštratívny výpočet týchto základných úloh (§ 2),

- o obsahu a rozsahu odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb (§ 3), t.j. havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií, na získanie a udržanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

- o overovaní odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou ustanovenou Ministerstvom životného prostredia SR - § 4 až 6,

- o osvedčení o odbornej spôsobilosti v odbornosti havarijného technika alebo špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií (§ 7),

- o pečiatke špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií, vrátane jej záväzného vzoru  a úhrade za ňu (§ 8 a príloha),

- o registri odborne spôsobilých osôb.

K § 10

Tento paragraf ustanovuje potrené podrobnosti v druhom okruhu problémov, t.j. o školení a výcviku zamestnancov.

Táto vyhláška ustanovuje určité spoločné zásady, najmä pokiaľ ide o obsah školenia a výcviku jednotlivých okruhov zamestnancov prevádzkovateľa a intervaly tohto školenia a výcviku. Podrobnosti si určí prevádzkovateľ s ohľadom na konkrétne okolnosti a podmienky podniku, vrátane prípadných opatrení nariadených príslušných orgánom v rámci výkonu štátneho dozoru podľa zákona; musí však pritom vychádzať z ustanovení tejto vyhlášky.

Ustanovenie odseku 2 vychádza z prezumpcie, že odborná výchova a výcvik v ňom uvedených zamestnancov sa uskutočňuje podľa osobitných ustanovení zákona či iných predpisov, resp. že to budú predovšetkým oni, ktorí budú pripravovať, koordinovať a zabezpečovať školenie a výcvik ostatných zamestnancov.

V nadväznosti na konštatáciu uvedenú v poslednom odseku vo všeobecnej časti tejto dôvodovej správy sa ustanovuje primeraná platnosť systému zabezpečenia školenia a výcviku zamestnancov prevádzkovateľa aj na zamestnancov cudzích organizácií. Ide o jednu z náležitostí, ktoré by mala obsahovať príslušná zmluva medzi prevádzkovateľom a vedením cudzej organizácie týkajúca sa výkonu jej činnosti v podniku.

K § 11

Kvalitná odborná príprava odborne spôsobilých osôb v odbornosti havarijného technika a špecialistu na prevenciu závažných havárií spolu s náročným overovaním ich odbornej spôsobilosti je jedným zo základných predpokladov na zabezpečenie kvality a spoľahlivosti vykonávania a koordinovania ťažiskových činností (vrátane spracúvania a aktualizácie príslušnej dokumentácie) na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie.

Preto túto odbornú prípravu môže vykonávať len právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s potrebným odborným personálnym, organizačným a materiálnym zabezpečením, ktorej na túto činnosť vydalo ministerstvo oprávnenie podľa § 13 zákona. V odseku 2 sa preto ustanovujú podrobnosti o preukazovaní splnenia niektorých podmienok v žiadosti o udelenie tohto oprávnenia. Ide najmä o

- vypracovanie učebných osnov a učebných textov tak, aby boli v súlade s § 12 ods. 4 zákona i s § 3 tejto vyhlášky,

- zabezpečenie kvalifikovaných lektorov,

- zabezpečenie moderných didaktických prostriedkov a zariadení,

- vytvorenie podmienok pre potrebnú úroveň a názornosť nielen teoretickej, ale aj praktickej výučby a prípravy,

- vytvorenie potrebného organizačného a personálneho zázemia pre hladký priebeh odbornej prípravy, vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

Udelenie tejto autorizácie je nevyhnutnou podmienkou získania viazanej živnosti podľa bodu 52 prílohy č. 2 zákona č. 455/1995 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pozri čl. IV zákona).

K § 12

V § 12 sa ustanovujú podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie, a to osobitne pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, pretože tieto náležitosti sú v § 15 ods. 4 zákona ustanovené iba rámcovo. Ustanovujú sa tu tiež podrobnosti o preukazovaní spĺňania niektorých podmienok pre udelenie autorizácie ustanovených zákonom.

K § 13

Ako praktickú pomôcku pre prevádzkovateľov podnikov podliehajúcich režimu zákona, ale aj pre ďalších záujemcov bude ministerstvo viesť zoznam autorizovaných osôb, v ktorom sa budú uvádzať základné údaje potrebné na získanie základných informácií o týchto osobách za účelom nadviazania zmluvnej spolupráce a pod.

Zoznam bude verejne prístupný (pravdepodobne na internetovej stránke) na okresných i krajských úradoch i na ministerstve a okrem toho najmenej raz ročne uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR.

K § 14

Nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky sa predpokladá súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľky zhody

K návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií o závažných priemyselných haváriách

Bratislava 8. novembra 2001

Tabuľka zhody (Table of Concordance)

| Právny predpis EÚ | Právny predpis SR |
| --- | --- |
| Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebez-pečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky Tlačivá EÚ na hlásenie havárií | Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o plnení oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií o závažných priemyselných haváriách |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Článok | Text právneho predpisu EÚ | Spô-sob trans-pozí-cie | Číslo | § | Text slovenského právneho predpisu | Zhoda | Admini-stratívna infraštruktúra | Poznámky |
| Č 14 O 1 P (a) až (d) | Členské štáty zabezpečia, aby bol pre-vádzkovateľ povinný po veľkej havárii čo najskôr vhodnými prostriedkami informovať kompetentné orgány; poskytnúť im nasledovné informácie čo najskôr potom, ako sa stanú dostupné: okolnosti havárie, nebezpečné látky, ktoré sa v havárii vyskytli, prijaté havarijné opatrenia; informovať ich o predpokladaných krokoch: zameraných na zmiernenie strednodobých a dlhodobých účinkov havárie, zameraných na prevenciu akéhokoľvek opakovaného výskytu takejto havárie; (d) aktualizovať poskytnuté informá-cie, ak ďalšie vyšetrovanie odhalí dodatočné skutočnosti, ktoré me-nia tieto informácie alebo vyvode-né závery. | N |  | § 2 § 3 O 1 § 6 | Oznámenie o vzniku závažnej priemyselnej havárie [§ 1 písm. a)] obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi, podniku a zariadení, kde došlo k závažnej priemyselnej havárii, b) začiatok (vznik) závažnej priemyselnej havárie a jej predpokladaný koniec (zdolanie), ak to možno odhadnúť, c) druh závažnej priemyselnej havárie (napríklad únik, výbuch, požiar) a okolnosti havárie (vrátane ohrozeného alebo zasiahnutého okolia podniku, meteorologických podmienok a pod.), d) vybrané nebezpečné látky prítomné pri závažnej priemyselnej havárii (názov látky, klasifikácia, číslo CAS a názov podľa IUPAC, množstvo, fyzikálna forma, požiarne charakteristiky), e) pravdepodobná príčina závažnej priemyselnej havárie, f) okamžité následky a dostupné údaje pre odhad ďalších následkov (najmä počet mŕtvych, zranených, škody na životnom prostredí a na majetku), prijaté opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov, meno, priezvisko a funkčné zaradenie osoby, ktorá oznámenie vypracovala, dátum a podpis. Písomná správa podľa § 1 písm. b) obsahuje najmä nasle-dovné údaje: a) upresnené (skutočné) údaje podľa § 2 písm. a) až g), b) nariadené, prípadne navrhované opatrenia a lehoty zamerané na 1. zmiernenie strednodobých a dlhodobých následkov závažnej priemyselnej havárie, 2. zamedzenie opakovania sa takejto alebo podobnej závažnej priemyselnej havárie, c) meno, priezvisko, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá správu vypracovala, ako aj štatutárneho orgánu, ktorý správu schválil, a dátum odoslania správy. Ustanovenia § 2 až 5 sa vzťahujú primerane aj na prípady bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, ktoré sa podarilo zdolať postupom podľa havarijného plánu. | Y Y |  |  |
| Č 14 O 2 P (a) až (d) | Členské štáty nariadia kompetentnému orgánu: zabezpečiť, aby boli podniknuté všetky okamžité, strednodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré sa uká-žu byť nevyhnutné; zhromaždiť prostredníctvom in-špekcie, vyšetrovania alebo iným vhodným spôsobom nevyhnutné informácie na úplnú analýzu tech-nických, organizačných a riadia-cich aspektov veľkej havárie; vyvinúť príslušnú aktivitu na za-bezpečenie toho, aby prevádzko-vateľ podnikol nevyhnutné ná-pravné opatrenia; vypracovať odporúčania na budúce preventívne opatrenia. | N |  | § 4 O 1 až 3 § 5 O 1 § 6 | (1) Informácia, ktorú má zaslať okresnému úradu orgán, ktorý vyšetroval okolnosti závažnej priemyselnej havárie alebo na jej základe nariadil príslušné opatrenia, obsahuje, s prihliadnutím na ním vykonanú činnosť, najmä : výsledky vyšetrovania a analýzy závažnej priemyselnej havárie, nariadené opatrenia . (2) V údajoch podľa odseku 1 písm. a) sa uvádzajú výsledky vyšetrovania a analýzy príčin a okolností vzniku a priebehu závažnej priemyselnej havárie vrátane zodpovednosti príslušných osôb, nedostatkov v príslušnej dokumentácii, bezpečnostnom riadiacom systéme a pod., následkov závažnej priemyselnej havárie (zasiahnu-tá oblasť, účinky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a na majetok, evakuácia alebo ukrytie osôb, hospodárskych zvierat, prerušenie dodávky pitnej vody, energií, telefonického spojenia, výška škody a pod.), postupu pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, a to aj vo vzťahu k účinnosti, prípadne opisu jednotlivých činností na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov, vhodnosti a úplnosti príslušnej dokumentácie (najmä hodnotenie rizík, program prevencie závažných priemyselných havárií, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostná správa, havarijný plán), ako aj k plánu ochrany obyvateľstva. (3) V údajoch podľa odseku 1 písm. b) sa uvádzajú nariadené opatrenia (okamžité, strednodobé a dlhodobé na zmiernenie prípadne odstránenie následkov závažnej priemyselnej havárie, na zamedzenie opakovania sa rovnakej alebo obdobnej závažnej priemyselnej havárie, ostatné, vyplývajúce z vyšetrovania alebo z analýzy príčin a okolností závažnej priemyselnej havárie (vrátane sankčných opatrení, opatrení na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky a pod.) Komplexná správa okresného úradu [§ 1 písm. d)] obsahuje sumarizáciu a potrebnú analýzu údajov vyplývajúcich z písomnej správy podľa § 3 a z informácie podľa § 4; vyvodenie záverov s prihliadnutím na dokumentáciu v písmene a) a na poznatky z vlastnej činnosti okresného úradu; návrh ďalších opatrení najmä vo vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalším orgánom a organizáciám zúčastneným na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, plánu ochrany obyvateľstva, informovaniu verejnosti. Ustanovenia § 2 až 5 sa vzťahujú primerane aj na prípady bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, ktoré sa podarilo zdolať postupom podľa havarijného plánu. | Y Y | Vyšetrujúci orgán Okresný úrad |  |
| Č 15 O 1 a 2 | 1. Na účely prevencie a zmiernenia priebehu veľkých havárií informujú členské štáty Komisiu čo najskôr o týchto haváriách, ktoré sa vyskytli na ich území, splniac pritom kritériá Prílohy VI. Uvedú v nich nasledujú-ce podrobnosti: členský štát, názov a adresu orgánu zodpovedného za správu; dátum, čas a miesto veľkej ha-várie vrátane úplného mena prevádzkovateľa a adresy prís-lušného podniku; stručný popis okolností havárie vrátane vyskytnuvších sa ne-bezpečných látok a okamžitých účinkov na človeka a životné prostredie; stručný popis prijatých bezpečnostných opatrení a bezprostredných opatrení ne-vyhnutných na prevenciu opä-tovného výskytu. 2. Členské štáty informujú Komisiu čo najskôr po tom, ako sú zozbierané informácie v článku 14, o výsled-koch ich analýz a odporúčaní pou-žijúc formulár stanovený a prehod-nocovaný pomocou postupu uvede-ného v článku 22. Zaslanie týchto informácií môže byť odložené len v prípade, ak je po-trebné dokončenie súdneho kona-nia tam, kde toto zaslanie môže súdne konanie ovplyvniť. | D D |  | § 3 O 2 § 4 O 2 § 5 O 2 | V prípade, že závažná priemyselná havária spĺňa kritériá podľa prílohy č. 2 zákona, správa podľa odseku 1 sa vyhotovuje spôsobom a v rozsahu podľa prílohy tejto vyhlášky. Ustanovenie § 3 ods. 2 sa vzťahuje primerane aj na informáciu podľa odseku 1. Ustanovenie § 3 ods. 2 sa vzťahuje rovnako aj na komplexnú správu podľa odseku 1. | Y | Vyšetrujúci orgán Okresný úrad | Informačná povinnosť podľa čl. 15 Smernice Seveso II sa vzťahuje len na členské štáty. Touto vyhláškou (v nadväz-nosti na § 24 a 25 zákona) sa vytvára inštitucionálny rámec pre plnenie tejto povinnosti aj Slovenskou republikou – po vstupe do EÚ, resp. na požiadanie Komisie i skôr. Pozri tiež tabuľku zhody k zákonu o prevencii závaž-ných priemyselných havárií a o doplnení niektorých záko-nov. |
| Formulár EÚ Tlačivá na hlásenie havárií |  | D |  |  |  |  |  | Formulár EÚ (Tlačivá na hlá-senie havárií) vydaný podľa čl. 15 ods. 2 Smernice Seveso II bol kompletne prevzatý ako príloha tejto vyhlášky. Týka sa iba hlásenia o závaž-ných priemyselných haváriách spĺňajúcich kritériá podľa Prí-lohy VI cit. smernice, ktorá bola kompletne prevzatá ako príloha č. 2 zákona o preven-cii závažných priemyselných havárií a o doplnení niekto-rých zákonov. |

# Footnotes

1)  § 7 a 8 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií  a o doplnení niektorých zákonov.

2)  § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z.z.

3)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4)  § 18 a 19 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

5)  § 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

6)  Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z. o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií.

7)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných  havárií a o doplnení niektorých zákonov.

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2)  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej repuibliky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

4)  Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z.z., zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

7)  Napríklad § 12 a 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z. o havarijných plánoch.

1)  § 2 písm. g) zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

2)  Napríklad § 4 písm f) zákona č. .../2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

3)  § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

4) )  § 6 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

5)  § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z.z.

6)  Napríklad § 4 písm. f) zákona č. .../2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 26 zákona č. 138/1973 Zb. a § 3 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd, § 16 ods. 3 zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení zákona č. 117/1998 Z.z., § 7 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z. a § 3 a príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.200/1999 o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia.

7)  § 18 ods. 8 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov

8)  § 18 ods. 10 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

9)  § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

10) § 26 ods. 8 a § 27 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

12)  § 20 ods. 1 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

1)  Napríklad Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných havárií a o doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001Z.z. o bezpečnostnej správe, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z. o havarijných plánoch.

V zmysle zákona č.163/2001Z.z. o chemických látkach a prípravkoch sú tieto horľavé kvapaliny klasifikované  s označením  špecifického rizika R10,  R11 druhá odrážka,  R12  prvá odrážka a R17 ako horľavé, veľmi horľavé a mimoriadne horľavé.

V zmysle zákona č.163/2001z. o chemických látkach a prípravkoch sú tieto horľavé plyny klasifikované  s označením  špecifického rizika R12druhá odrážka, okrem mimoriadne horľavých plynov vrátane skvapalnených uhľovodíkových plynov

V zmysle zákona č163/2001Z.z. o chemických látkach a prípravkoch sú výbušniny klasifikované  s označením  špecifického rizika R2 a R3.

V zmysle zákona č. 163/2001Z.z. o chemických látkach a prípravkoch sú tieto toxické (jedovaté)  kvapaliny  klasifikované ako jedovaté, alebo s označením  špecifického rizika R50, R51 a R53  ako veľmi jedovaté pre vodné organizmy, jedovaté pre vodné organizmy a  jedovaté kvapaliny, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

V zmysle zákona č163/2001Z.z. o chemických látkach a prípravkoch sú tieto toxické plyny  klasifikované ako jedovaté alebo veľmi jedovaté, alebo sú podobne ako toxické kvapaliny  klasifikované s označením  špecifického rizika R50, R51, R53.

1)  § § 15 ods. 2 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

2) § 14 ods. 2 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

3)  Zákon č. 163/2001 Z.z.

4)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2001 Z.z. o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií.

5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

6)  § 4 ods. 3 zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

7)  § 27 zákona č. 163/2001 Z.z.

8)  Zákon č. 211/2000 Z.z.

1)  § 2 písm. f) a g) zákona č. ... /2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných nehôd a o doplnení niektorých zákonov.

2)  § 15 ods. 2 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

3) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.

4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. .../2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,  zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,  zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6)  Napríklad § 8b a § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.

7)  § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

8)  § 12 ods. 3 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

9)  Napríklad § 9 zákona č. .../2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 76 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z., § 42 ods. 2 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

10)  § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

1)  § 2 písm. f) a g) zákona č. ... /2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných nehôd a o doplnení niektorých zákonov.

1)  § 14 ods. 2 zákona č. .../2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1)  § 18 ods. 4 a § 24 ods. 7 zákona č. .../2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov.

# Text boxes

Obývaná oblasť

##### Miesto

havárie

Rmin

#### R

Rmax

(

Konštrukcia

a analýza stromov

udalostí

Kvantifikácia havarijných

reťazcov

Analýza

iniciačných

udalostí

Analýza stavu poškodenia

Systémové analýzy

Výstupy

pre zhodnotenie následkov závážnej

havárie

Výstupy

pre zhodnotenie následkov závážnej havárie

Výstup

pre  zhodnotenie následkov vonkajších udalostí

Analýza spoľahlivosti

ľudského činiteľa

Obrázok č.2  Zjednodušený postupový diagram pre analýzu

rizika závažnej havárie

Analýza

závislých

porúch

Popisy

systémov

Iné

vonkajšie vplyvy

Seizmická

analýza

Analýza

záplav

Požiarna analýza

Analýza

stromov

porúch

Kvantifikácia frekvencie

a neurčitosť výsledkov

Analýza

možností

obnovy

Analýza reakcií

personálu

Analýza stavu

pred havarijnou

udalosťou

Frekvencia iniciačných udalostí

Analýza porúch

so spoločnou príčinou

Analýza

hardwéru

a údržby

Analýza

kritéríí

úspešnosti

Analýza vplyvu vonkajších udalostí